ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

ПРИКАЗ

от 8 апреля 1998 г. N 199

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИК РАСЧЕТА ВЫБРОСОВ

ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ

С целью обеспечения единого подхода к расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух приказываю:

1. Утвердить Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ из резервуаров (Приложение N 1), Методику расчета выбросов вредных веществ в атмосферу при сжигании попутного нефтяного газа на факельных установках (Приложение N 2).

2. Управлению государственного экологического контроля и безопасности окружающей среды (Куценко) и территориальным органам Госкомэкологии России принять к руководству методики расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров и при сжигании попутного нефтяного газа на факельных установках.

3. Контроль за выполнением настоящего Приказа оставляю за собой.

Председатель

В.И.ДАНИЛОВ-ДАНИЛЬЯН

Приложение N 1

к Приказу

Госкомэкологии России

от 8 апреля 1998 г. N 199

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ

В АТМОСФЕРУ ИЗ РЕЗЕРВУАРОВ

СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТЕ

Разработан: Казанским управлением "Оргнефтехимзаводы", г. Казань; МП "БЕЛИНЭКОМП", г. Новополоцк; АОЗТ "ЛЮБЭКОП", г. Москва.

Внесен Управлением государственного экологического контроля и экологической безопасности окружающей среды.

Согласован Научно-исследовательским институтом по охране атмосферного воздуха.

Утвержден Приказом Госкомэкологии России N 199 от 8 апреля 1998 г.

Включен в "Перечень Методических документов по расчету выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу".

ВВЕДЕНИЕ

Настоящий документ:

Разработан с целью создания единой методологической основы по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров на действующих, проектируемых и реконструируемых предприятиях.

Устанавливает порядок определения выбросов загрязняющих веществ из резервуаров для хранения нефтепродуктов расчетным методом, в том числе и на основе удельных показателей выделения.

Распространяется на источники выбросов загрязняющих веществ нефте- и газоперерабатывающих предприятий, предприятий по обеспечению нефтепродуктами (нефтебазы, склады горюче-смазочных материалов, магистральные нефтепродуктопроводы, автозаправочные станции), тепловых электростанций (ТЭЦ), котельных и других отраслей промышленности.

Применяется в качестве основного методического документа предприятиями и территориальными комитетами по охране природы, специализированными организациями, проводящими работы по нормированию выбросов и контролю за соблюдением установленных нормативов ПДВ.

Полученные по настоящему документу результаты используются при учете и нормировании выбросов загрязняющих веществ от источников предприятий, технологические процессы которых связаны с хранением нефтепродуктов в резервуарах различных типов, а также в экспертных оценках для определения экологических характеристик подобного оборудования.

1. ССЫЛКИ НА НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Методические указания разработаны в соответствии со следующими нормативными документами:

1. ГОСТ 17.2.1.04-77. Охрана природы. Атмосфера. Источники и метеорологические факторы загрязнения, промышленные выбросы. М.: Изд-во стандартов, 1978.

2. ГОСТ 17.2.3.02-78. Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями. М.: Изд-во стандартов, 1980.

3. ГОСТ 17.2.4.02-81. Охрана природы. Атмосфера. Общие требования к методам определения загрязняющих веществ. М.: Изд-во стандартов, 1982.

4. ГОСТ 8.563-96. Методика выполнения измерений. М.: Изд-во стандартов, 1996.

2. ОСНОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

М -  максимальные  выбросы  загрязняющих веществ  в атмосферу, г/с;

G   -  годовые   выбросы  загрязняющих  веществ  в  атмосферу, т/год;

max

V    -  максимальный объем паровоздушной смеси, вытесняемой из резервуаров    во    время    его    закачки,  принимаемый  равным производительности насоса, куб. м/час;

Q   - количество нефтепродуктов, закачиваемое в резервуары АЗС в течение осенне-зимнего периода года, куб. м/период;

Q   - то же, в течение весенне-летнего периода, куб. м/период;

В - количество жидкости, закачиваемое  в резервуары  в течение года, т/год;

В   - то же, в течение осенне-зимнего периода, т/период;

В   - то же, в течение весенне-летнего периода, т/период;

t   - температура начала кипения жидкости, град. С;

max   min    t   , t    - максимальная и минимальная температура жидкости в резервуаре, град. С;

ро  - плотность жидкости, т/куб. м;

тау , тау  -  время  эксплуатации  резервуара,  соответственно       1     2 сут./год и час./сут.;

P   -  давление  насыщенных   паров   нефтей   и  бензинов при температуре 38 град. С и соотношении газ-жидкость 4:1, мм рт. ст.;

C   -  концентрация  насыщенных  паров  нефтепродуктов  (кроме бензина)  при  температуре  20 град. С и  соотношении газ-жидкость 4:1, г/куб. м;

Р  - давление  насыщенных  паров  индивидуальных  веществ  при     t температуре жидкости, мм рт. ст.;

р  - парциальное давление  пара  индивидуального  вещества над многокомпонентным  раствором,  в  равновесии  с  которым  он (пар) находится, Па или мм рт. ст.;

А, В, С -  константы   в   уравнении   Антуана   для   расчета равновесного давления насыщенных паров жидкости;

К  - константа Генри  для расчета  давления газов  над водными растворами, мм рт. ст.;

К , К , К , К  , К   - коэффициенты;

t   р   в   об   нп

Х  - массовая доля вещества;     i

m - молекулярная масса паров жидкости;

V  - объем резервуара, куб. м;

N  - количество резервуаров, шт.;

С  - концентрация i-го загрязняющего вещества, % масс.;

С  - концентрация паров нефтепродукта в резервуаре, г/куб. м;

У , У  - средние удельные выбросы из резервуара соответственно     2   3

в осенне-зимний, весенне-летний периоды года, г/т;

G   -   выбросы  паров  нефтепродуктов  при  хранении  бензина автомобильного в одном резервуаре, т/год;

V   - объем слитого нефтепродукта в резервуар АЗС, куб. м;

С  - концентрация паров нефтепродуктов при закачке в резервуар     АЗС, г/куб. м;

С  - то же, в баки автомашин, г/куб. м;

G    -  выбросы  паров нефтепродуктов при закачке в резервуары АЗС и в баки автомашин, т/год;

G   - неорганизованные   выбросы   паров   нефтепродуктов  при проливах на АЗС, т/год.

3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

+----------------------------+-----------------------------------+

¦           Термины          ¦           Определения             ¦

+----------------------------+-----------------------------------+

¦Загрязнение атмосферы       ¦Изменение состава атмосферы в      ¦

¦                            ¦результате наличия в ней примеси   ¦

+----------------------------+-----------------------------------+

¦Загрязняющее воздух вещество¦Примесь в атмосфере, оказывающая   ¦

¦                            ¦неблагоприятное действие на        ¦

¦                            ¦окружающую среду и здоровье людей  ¦

+----------------------------+-----------------------------------+

¦Выброс вещества             ¦Вещество, поступающее в атмосферу  ¦

¦                            ¦из источника примеси               ¦

+----------------------------+-----------------------------------+

¦Концентрация примеси в      ¦Количество вещества, содержащееся в¦

¦атмосфере                   ¦единице массы или объема воздуха,  ¦

¦                            ¦приведенного к нормальным условиям ¦

+----------------------------+-----------------------------------+

¦Предельно допустимая концен-¦Максимальная концентрация примеси в¦

¦трация примеси в атмосфере  ¦атмосфере, отнесенная к определен- ¦

¦                            ¦ному времени осреднения, которая   ¦

¦                            ¦при периодическом воздействии или  ¦

¦                            ¦на протяжении всей жизни человека  ¦

¦                            ¦не оказывает на него вредного дей- ¦

¦                            ¦ствия и на окружающую среду в целом¦

+----------------------------+-----------------------------------+

¦Ориентировочно безопасный   ¦Временный гигиенический норматив   ¦

¦уровень воздействия загряз- ¦для загрязняющего атмосферу        ¦

¦няющего атмосферу вещества  ¦вещества, устанавливаемый расчетным¦

¦(ОБУВ)                      ¦методом для целей проектирования   ¦

¦                            ¦промышленных объектов              ¦

+----------------------------+-----------------------------------+

4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Разработка настоящего документа проведена исходя из определения термина "унификация" - приведение имеющихся путей расчета выбросов от однотипных резервуаров на действующих, проектируемых и реконструируемых предприятиях в пределах массива существующих методик к наибольшему возможному единообразию.

4.2. В документе приведены справочно-информационные и экспериментальные данные о физико-химических свойствах, концентрациях и величинах удельных выбросов из резервуаров для хранения наиболее распространенных индивидуальных веществ и многокомпонентных смесей, применяемых в нефтехимической, нефтеперерабатывающей и других отраслях промышленности, а также расчетные формулы для определения максимальных (г/с) и валовых (т/г) выбросов соответствующих загрязняющих веществ.

4.3. По данной методике могут выполняться расчеты выделений (выбросов) загрязняющих веществ:

- для нефти и низкокипящих нефтепродуктов (бензин или бензиновые фракции) - суммы предельных углеводородов С1 - С10 и непредельных С2 - С5 (в пересчете на С5) и ароматических углеводородов (бензол, толуол, этилбензол, ксилолы);

- для высококипящих нефтепродуктов (керосин, дизельное топливо, масла, присадки и т.п.) - суммы углеводородов С12 - С19.

4.4. Расчеты ПДВ (ВСВ) в атмосферу от резервуаров с нефтями и бензинами выполняются с учетом разделения их на группы веществ:

- углеводороды предельные алифатические ряда С1 - С10 (в пересчете на пентан <*>);

- углеводороды непредельные С2 - С5 (в пересчете на амилен);

- бензол, толуол, этилбензол, ксилолы;

- сероводород.

------------------------------------

<*> До утверждения ОБУВ для С1 - С5 и С6 - С10.

Остальные технические смеси (дизельное топливо, печное и др., мазут) не имеют ПДК (ОБУВ). Поэтому выбросы от этих продуктов временно принимаются как "углеводороды предельные С12 - С19". Значения ПДК И ОБУВ ряда веществ и технических смесей представлены в Приложении 1.

4.5. Индивидуальный состав нефтепродуктов определяется по данным завода-изготовителя (техническому паспорту) или инструментальным методом.

4.6. Только для случаев недостаточности информации для расчета по данной методике, а также когда источник загрязнения не охватывается разделами настоящего документа, рекомендуется руководствоваться отраслевыми методиками, включенными в "Перечень..." [1].

5. ВЫБРОСЫ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ

ИЗ РЕЗЕРВУАРОВ ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ, НЕФТЕДОБЫВАЮЩИХ

ПРЕДПРИЯТИЙ И МАГИСТРАЛЬНЫХ НЕФТЕПРОВОДОВ

5.1. Исходные данные для расчета выбросов

5.1.1. Данные предприятия

По данным предприятия принимаются:

- максимальный  объем   паровоздушной  смеси,  вытесняемой  из резервуара (группы одноцелевых резервуаров)  во время  его закачки  max (V   , куб. м/час), равный производительности насоса;

- количество  жидкости,  закачиваемое  в  резервуары в течениеи года (В, т/год) или иного периода года;

- температура начала кипения (t  , град. С) нефтей и бензинов;

- плотность (ро , т/куб. м) нефтей и нефтепродуктов;

- время   эксплуатации  резервуара   или   групп   одноцелевых

резервуаров (тау , сут./год; тау , час./сут.);

- давления насыщенных паров нефтей и бензинов(Р  , мм рт. ст.)

определяются при температуре 38 град. С и соотношении газ-жидкость

4:1.    Примечание. Для нефтеперерабатывающих заводов и других крупных

предприятий  давление  насыщенных  паров  целесообразно определять

газохроматографическим методом.

Физико-химические   свойства   некоторых   газов  и  жидкостей

представлены в Приложении 2.

5.1.2. Инструментальные измерения

Температуру жидкости измеряют при максимальных (t   , град. С) и  минимальных (t   , град. С) ее  значениях  в период  закачки  в  резервуар.

Идентификацию паров нефтей и бензинов (С , % масс.) по группам углеводородов     и    индивидуальным    веществам    (предельные, непредельные,  бензол,  толуол, этилбензол, ксилолы и сероводород) необходимо   проводить   для   всех   вышеуказанных   предприятий.

Углеводородный состав определяют газохроматографическим методом, а

сероводород - фотометрическим [2 - 4].

Концентрации насыщенных паров различных нефтепродуктов  (кроме

бензина)  при 20 град.  С и  соотношении газ-жидкость 4:1 (С  , г/куб. м)   определяются  газохроматографическими  методами  [3 - 4] специализированными  подразделениями  или организациями,  имеющими аттестат   аккредитации   и,  при  необходимости,  соответствующие лицензии.

5.1.3.   Расчет   давления   насыщенных  паров  индивидуальных

Жидкостей

Давления   насыщенных   паров  индивидуальных   жидкостей  при

фактической    температуре    (Р , мм рт. ст.)   определяются   по уравнениям Антуана:

/        В

Р  = 10  (А - --------)               (5.1.1)

t            273 + t

или

/       В

Р  = 10  (А - ------),              (5.1.2)

t            С + t

где:

А, В, С, -  константы,  зависящие  от  природы  вещества,  для

предприятий  нефтепереработки  принимаются  по Приложению 3, а для

предприятий  иного  профиля  -  по  справочным  данным,   например

"Справочник химика", т. 1. Л.: "Химия", 1967.

Кроме   того,   давление   насыщенных  паров  жидкостей  можно

принимать  и по номограммам Р  = f(t ), например [10] (Павлов К.Ф.

и  др.  Примеры и задачи по курсу процессов и аппаратов химической

технологии. М.: Химия, 1964), и по ведомственным справочникам.

Примечание.     Парциальное    равновесное    давление    пара

индивидуального    вещества    (в    паровоздушной    смеси)   над

многокомпонентным раствором (нефтепродуктом) может быть определено

по закону Рауля [9]:

р  = Р  x ,

i    t  i

где:

x  - мольная доля i-го вещества в растворе;

i

Р  - определяется по уравнениям (5.1.1) - (5.1.2).

t

5.1.4. Расчет давления газов над их водными растворами

Давления  газов над  их  водными  растворами  при  фактической

температуре (Р , мм рт. ст.) рассчитываются по формуле:

t

К  х Х  х 18

г    i

Р  = ------------,                (5.1.3)

t        m

i

где:

К  - константа Генри, мм рт. ст.,  принимается  по  справочным

г

данным или (для некоторых газов) по Приложению 4;

Х  - массовая доля i-го газа, кг/кг воды;

i

18 - молекулярная масса воды;

m  - молекулярная масса i-го газа (см. п. 5.1.5).

i

5.1.5. Определение молекулярной массы паров жидкостей

Молекулярная масса паров нефтей и нефтепродуктов принимается в

зависимости от температуры их кипения по Приложению 5.

Молекулярная  масса  однокомпонентных веществ нефтепереработки

принимается  по  данным  Приложения 2, а для других продуктов - по

справочным  данным  или  расчетам  исходя  из  структурной формулы

вещества.

Атомные массы некоторых элементов представлены в Приложении 6.

5.1.6. Определение опытных значений коэффициентов К

t

К  - опытный  коэффициент  для пересчета значений концентраций

t

насыщенных  паров  в  резервуарах  при  температуре  38 град.  С к

фактической температуре.

Р  х ро

t     t

К  = ----------,                 (5.1.4)

t   Р   х ро

38     38

где:

ро  -  плотность  паров  жидкости при фактической температуре,

t

кг/куб. м;

ро   - то же, при температуре 38 град. С, кг/куб. м.

38

max    min

Значения  коэффициента  К    и К    принимается  в зависимости

t      t

от максимальной (max) и минимальной (min) температуры жидкости при

закачке ее в резервуар по Приложению 7.

5.1.7. Определение опытных значений коэффициентов К

р

К  -  опытный  коэффициент,  характеризующий  эксплуатационные

р

особенности резервуара.

С

ф

К  = --,                     (5.1.5)

р   С

н

где:

С  - фактическая концентрация паров жидкости, г/куб. м;

ф

С  - концентрация насыщенных паров жидкости, г/куб. м.

н

С  и С  определяются при одной и той же температуре.

ф    н

Все эксплуатируемые на предприятии резервуары определяются по следующим признакам:

наименование жидкости;

индивидуальный резервуар или группа одноцелевых резервуаров;

объем;

наземный или заглубленный;

вертикальное или горизонтальное расположение;

режим эксплуатации (мерник или буферная емкость);

оснащенность техническими средствами сокращения выбросов (ССВ): понтон, плавающая крыша (ПК), газовая обвязка резервуаров (ГОР);

количество групп одноцелевых резервуаров.

Примечания. 1. Режим эксплуатации "буферная емкость" характеризуется совпадением объемов закачки и откачки жидкости из одного и того же резервуара.

Значения К  принимаются по данным Приложения 8, кроме ГОР.

р

При этом в Приложении 8:

К    подразделяются,  в  зависимости  от  разности  температур

р

закачиваемой   жидкости  и  температуры   атмосферного  воздуха  в

наиболее холодный период года, на три группы:

Группа А. Нефть из магистрального трубопровода и другие нефтепродукты при температуре закачиваемой жидкости, близкой к температуре воздуха.

Группа Б. Нефть после электрообессоливающей установки (ЭЛОУ), бензины товарные, бензины широкой фракции (прямогонные, катализаты, рафинаты, крекинг-бензины и т.д.) и другие продукты при температуре закачиваемой жидкости, не превышающей 30 град. С по сравнению с температурой воздуха.

Группа В. Узкие бензиновые фракции, ароматические углеводороды, керосин, топлива, масла и другие жидкости при температуре, превышающей 30 град. С по сравнению с температурой воздуха.

гор

Значения   коэффициента   К     для   газовой  обвязки  группы

р

одноцелевых    резервуаров    определяются    в    зависимости  от

одновременности закачки и откачки жидкости из резервуаров:

(Q    - Q   )

гор                зак    отк

К    = 1,1 х К  х -------------,          (5.1.6)

р            р        Q

зак

где (Q    - Q   ) -  абсолютная   средняя   разность   объемов

зак    отк

закачиваемой и откачиваемой из резервуаров жидкости.

2.  Для   группы   одноцелевых   резервуаров   с    имеющимися

техническими   средствами  сокращения  выбросов  (ССВ)  и  при  их

ср

отсутствии (ОТС) определяются средние значения коэффициента К   по

р

формуле:

ССВ                 ОТС

(К  х V  х N )    + (К  х V  х N )

ср     р    р    р         р    р    р

К   = -------------------------------------,    (5.1.7)

р                 ССВ            ОТС

(V  х N )    + (V  х N )

р    р         р    р

где:

V  - объем резервуара, куб. м;

р

N  - количество резервуаров, шт.

р

5.1.8. Определение значений коэффициентов К

в

Коэффициент  К  рассчитывается  на  основе  формулы  Черникина

в

(ф-ла 1, [13]) в зависимости от значения давления насыщенных паров

над жидкостью.

При   Р  <=  540 мм рт. ст. К  = 1, а  при  больших  значениях

t                     в

принимается по данным Приложения 9.

5.1.9. Определение опытных значений коэффициентов К

об

Значения коэффициента К   принимается в зависимости от годовой

об

оборачиваемости резервуаров (n):

В

n = -------------,                 (5.1.8)

ро  х V  х N

ж    р    р

где V  - объем одноцелевого резервуара, куб. м.

р

Значения  опытного коэффициента К   принимаются по  Приложению

об

10.

5.2. Выбросы паров нефтей и бензинов

Валовые выбросы паров (газов) нефтей и бензинов рассчитываются

по формулам:

максимальные выбросы (М, г/с):

max    max         max             -4

М = Р   х m х К    х К    х К  х V    х 0,163 х 10  ;      (5.2.1)

38        t      р      в    ч

годовые выбросы (G, т/год):

max         min     ср

Р   х m х (К    х К  + К   ) х К   х К   х В х 0,294

38         t      в    t       р     об

G = ----------------------------------------------------,  (5.2.2)

7

10  х ро

ж

где:

Р   -  давление   насыщенных  паров  нефтей  и  бензинов   при

38

температуре 38 град. С;

m - молекулярная масса паров жидкости;

min   max

К   , К    -  опытные  коэффициенты, принимаются по Приложению

t     t

7;

ср   max

К  , К    - опытные коэффициенты, принимаются по Приложению 8;

р    р

max

V    - максимальный объем  паровоздушной смеси, вытесняемой из

ч

резервуара во время его закачки, куб. м/час;

К  - опытный коэффициент, принимается по Приложению 9;

в

К   -  коэффициент оборачиваемости,  принимается по Приложению

об

10;

ро  - плотность жидкости, т/куб. м;

ж

В - количество  жидкости,  закачиваемое в резервуары в течение

года, т/год.

Примечания. 1.  Для   предприятий,   имеющих  более  10  групп

одноцелевых    резервуаров,    допускается    принимать   значения

ср

коэффициента К   и при максимальных выбросах.

р

2. В случае, если бензины автомобильные  закачиваются в группу

одноцелевых  резервуаров  в летний период как бензин "летний", а в

зимний период года как бензин "зимний", то:

max    min     лет           min     зим   ср

0,294 х [(Р   х К    х К    х m)    + (Р   х К    х m)   ] К   х К   х В

38    t      в               38    t             р     об

G = ------------------------------------------------------------------------. (5.2.3)

7

10  х ро

ж

Выбросы  паров  нефтей  и  бензинов  по  группам углеводородов

(предельных   и   непредельных),  бензола,  толуола,  этилбензола,

ксилола и сероводорода рассчитываются по формулам:

максимальные выбросы (М , г/с) i-го загрязняющего вещества:

i

-2

М  = М х С  х 10  ;               (5.2.4)

i        i

годовые выбросы (G , т/год):

i

-2

G  = G х С  х 10  ,               (5.2.5)

i        i

где С  - концентрация i-го загрязняющего вещества, % масс.

i

5.3. Выбросы паров индивидуальных веществ

Выбросы паров жидкости рассчитывается по формулам:

максимальные выбросы (М, г/с):

max         max

0,445 х Р  х m х К    х К  х V

t        р      в    ч

М = ---------------------------------;       (5.3.1)

2           max

10  х (273 + t   )

ж

годовые выбросы (G, т/год):

max         min         ср

0,160 х (Р    х К  + Р   ) х m х К   х К   х В

t      в    t           р     об

G = ----------------------------------------------, (5.3.2)

4                 max    min

10  х ро  х (546 + t    + t   )

ж           ж      ж

где:

min   max

Р   , Р     -   давление   насыщенных   паров   жидкости   при

t     t

минимальной и максимальной температуре жидкости соответственно, мм

рт. ст.;

m - молекулярная масса паров жидкости;

ср   max

К  , К    - опытные коэффициенты, принимаются по Приложению 8;

р    р

К  - опытный коэффициент, принимается по Приложению 9;

в

max

V    - максимальный объем  паровоздушной смеси, вытесняемой из

ч

резервуаров во время его закачки, куб. м/час;

ро  - плотность жидкости, т/куб. м;

ж

min   max

t   , t    - минимальная и максимальная температура жидкости в

ж     ж

резервуаре соответственно, град. С;

К   - коэффициент  оборачиваемости,  принимается по Приложению

об

10;

В - количество  жидкости,  закачиваемое  в резервуар в течение

года, т/год.

5.4. Выбросы паров многокомпонентных жидких смесей

известного состава

Выбросы  i-го  компонента  паров  жидкости  рассчитывается  по

формуле:

максимальные выбросы (М , г/с):

i

max         max

0,445 х Р   х Х  х К    х К  х V

ti    i    р      в    ч

М  = -----------------------------------;      (5.4.1)

i      2                           max

10  х SUM (Х  : m ) х (273 + t   )

i    i            ж

годовые выбросы (G, т/год):

max         min          ср

0,160 х (Р    х К  + Р   ) х Х  х К   х К   х В х SUM (Х  : ро )

ti     в    ti      i    р     об             i     i

G  = ----------------------------------------------------------------, (5.4.2)

i                 4                           max    min

10  х SUM (Х  : m ) х (546 + t    + t   )

i    i            ж      ж

где:

min   max

Р   , Р    - давление  насыщенных  паров  i-го  компонента при

ti    ti

минимальной и максимальной температуре жидкости соответственно, мм

рт. ст.;

Х  - массовая доля вещества;

i

ср   max

К  , К    - опытные коэффициенты, принимаются по Приложению 8;

р    р

К  - опытный коэффициент, принимается по Приложению 9;

в

К   - коэффициент  оборачиваемости,  принимается по Приложению

об

10;

min   max

t   , t    - минимальная и максимальная температура жидкости в

ж     ж

резервуаре соответственно, град. С;

max

V    - максимальный объем  паровоздушной смеси, вытесняемой из

ч

резервуаров во время его закачки, куб. м/час;

В - количество жидкости,  закачиваемое  в  резервуар в течение

года, т/год.

Данные по компонентному составу растворителей, лаков, красок и

т.д. представлены в Приложении 11.

5.5. Выбросы газов из водных растворов

Выбросы    i-го    компонента   газа   из   водных   растворов

рассчитываются по формулам:

максимальные выбросы (М , г/с):

i

max         max    max

0,08 х К    х Х  х К    х V

г      i    р      ч

М  = ------------------------------;        (5.5.1)

i                   max

273 + t

ж

годовые выбросы (G , т/год):

i

max    min          ср    max

0,289 х (К    + К   ) х Х  х К   х V    х тау  х тау

г      г       i    р     ч        1      2

G  = -----------------------------------------------------, (5.5.2)

i                    3           max    min

10  х (546 + t    + t   )

ж      ж

где:

min   max

К   , К    - константа  Генри  при  минимальной и максимальной

г     г

температурах соответственно, мм рт. ст.;

Х  - массовая доля вещества;

i

ср   max

К  , К    - опытные коэффициенты, принимаются по Приложению 8;

р    р

max

V    - максимальный объем  паровоздушной смеси, вытесняемой из

ч

резервуара во время его закачки, куб. м/час;

min   max

t   , t    - минимальная и максимальная  температура  жидкости

ж     ж

в резервуаре соответственно, град. С;

тау , тау  -  время  эксплуатации  резервуара,  соответственно

1     2

сут./год и час./сут.

5.6. Выбросы паров нефтепродуктов (кроме бензинов)

Выбросы паров нефтепродуктов рассчитываются по формуле:

максимальные выбросы (М, г/с):

max    max    max

М = С   х К    х К    х V    : 3600;        (5.6.1)

20    t      р      ч

годовые выбросы (G, т/год):

max    min     ср

С   х (К    + К   ) х К   х К   х В

20     t      t       р     об

G = -----------------------------------,      (5.6.2)

6

2 х 10  х ро

ж

где:

С   - концентрация   насыщенных   паров   нефтепродуктов   при

20

температуре 20 град. С, г/куб. м;

min   max

К   , К     -   опытные   коэффициенты   при   минимальной   и

t     t

максимальной температурах жидкости соответственно,  принимаются по

Приложению 7;

К  - опытный коэффициент, принимается по Приложению 8;

р

К   - опытный коэффициент, принимается по Приложению 10;

об

В - количество жидкости,  закачиваемое  в  резервуар в течение

года, т/год;

max

V    - максимальный объем  паровоздушной смеси, вытесняемой из

ч

резервуара во время его закачки, куб. м/час;

ро  - плотность жидкости, т/куб м.

ж

Примечания.  1.  Для   предприятий,  имеющих  более  10  групп

одноцелевых резервуаров (керосинов, дизтоплив и т.д.), допускается

ср

принимать значения коэффициента К   и при максимальных выбросах.

р

2. В  случае,  если  дизельное  топливо  закачивается в группу

одноцелевых  резервуаров  в  летний  период  как  ДТ "летнее", а в

зимний период года как ДТ "зимнее", то:

л     max    з     min     ср

(С   х К    + С   х К   ) х К   х К   х В

20    t      20    р       р     об

G = -----------------------------------------,    (5.6.3)

6

2 х 10  х ро

ж

л    з

где С  , С   - концентрация насыщенных паров летнего и зимнего

20   20

вида дизельного топлива соответственно, г/куб. м.

6. ВЫБРОСЫ ПАРОВ НЕФТЕПРОДУКТОВ В АТМОСФЕРУ ИЗ РЕЗЕРВУАРОВ

НЕФТЕБАЗ, ТЭЦ, КОТЕЛЬНЫХ, СКЛАДОВ ГСМ

6.1. Исходные данные для расчета выбросов

Количество  закачиваемой  в резервуар  жидкости принимается по

данным предприятия в осенне-зимний (В  , т) период года и весенне-

оз

летний   (В  , т)   период.   Кроме   того,   определяется   объем

вл

паровоздушной  смеси,  вытесняемой  из  резервуара  во  время  его

закачки  (V ,  куб. м/час),  принимаемый равным производительности

ч

насоса.

Значения   опытных   коэффициентов  К   принимаются  по данным

р

Приложения 8.

Примечание.   Выбросы   от  резервуаров  с  нижним  и  боковым

подогревом   одновременно   рассчитывать   согласно   разделу  5.6

настоящих Методических указаний.

6.2. Выбросы паров нефтепродуктов

Валовые выбросы паров нефтепродуктов рассчитываются по формулам <*>:

------------------------------------

<*> При этом выбросы индивидуальных компонентов по группам рассчитываются по формулам (5.2.4) и (5.2.5).

максимальные выбросы (М, г/с):

max    max

М = С  х К    х V    : 3600;            (6.2.1)

1    р      ч

годовые выбросы (G, т/год):

max     -6

G = (У  х В   + У  х В  ) х К    х 10   + G   х К   х N ,  (6.2.2)

2    оз    3    вл     р             хр    нп    р

где:

С  - концентрация паров  нефтепродукта в резервуаре, г/куб. м,

1

принимается по Приложению 12;

У , У  - средние удельные выбросы из резервуара соответственно

2   3

в осенне-зимний и весенне-летний  периоды  года, г/т,  принимаются

по Приложению 12;

G   -  выбросы   паров  нефтепродуктов  при  хранении  бензина

хр

автомобильного   в   одном   резервуаре,   т/год,   принимается по

Приложению 13;

К   - опытный коэффициент, принимается по Приложению 12.

нп

При этом:

К   = С     : С     ,               (6.2.3)

нп    20 1    20 ба

где:

С     - концентрация насыщенных  паров  нефтепродуктов  при 20

20 1

град. С, г/куб. м;

С      - то же, паров бензина автомобильного, г/куб. м.

20 ба

Концентрации    углеводородов    (предельных,   непредельных),

бензола,  толуола,  этилбензола  и  ксилолов (С , % масс.) в парах

i

товарных бензинов приведены в Приложении 14.

7. ВЫБРОСЫ ПАРОВ НЕФТЕПРОДУКТОВ В АТМОСФЕРУ ИЗ РЕЗЕРВУАРОВ

АВТОЗАПРАВОЧНЫХ СТАНЦИЙ

7.1. Исходные данные для расчета выбросов

Для расчета максимальных  выбросов  принимается объем  слитого

нефтепродукта (V  , куб. м) из автоцистерны в резервуар.

сл

Количество закачиваемого в резервуар нефтепродукта принимается

по данным АЗС в осенне-зимний (Q  , куб. м) и весенне-летний (Q  ,

оз                             вл

куб. м) периоды года.

Примечание. Одновременная закачка нефтепродукта в резервуары и баки автомобилей не осуществляется.

7.2. Выбросы паров нефтепродуктов

Валовые выбросы паров нефтепродуктов рассчитываются по формулам <*>:

------------------------------------

<*> Выбросы индивидуальных компонентов по группам рассчитываются по формулам (5.2.4) и (5.2.5).

максимальные выбросы (М, г/с):

- автобензины и дизельное топливо:

max

М = (С    х V  ) : 1200;              (7.2.1)

р      сл

- масла:

max

М = (С    х V  ) : 3600,              (7.2.2)

р      сл

где 1200 и 3600 - среднее время слива, с;

годовые   выбросы  (G,  т/год)  рассчитываются  суммарно   при

закачке   в  резервуар,  баки  автомашин  (G   )  и  при  проливах

зак

нефтепродуктов на поверхность (G  ) <*>:

пр

--------------------------------

<*>    Выбросы    индивидуальных    компонентов   по   группам

рассчитываются по формулам (5.2.4) и (5.2.5).

G = G    + G  ;                  (7.2.3)

зак    пр

-6

G    = [(С  + С ) х Q   + (С  + С ) х Q  ] х 10  ,  (7.2.4)

зак      р    б     оз     р    б     вл

где С ,  С  -  концентрация  паров  нефтепродуктов  в выбросах

р    б

паровоздушной  смеси при заполнении резервуаров и баков автомашин,

г/куб. м, принимаются по Приложению 15;

годовые выбросы (G, т/год) при проливах составляют <*>:

------------------------------------

<*>    Выбросы    индивидуальных    компонентов   по   группам

рассчитываются по формулам (5.2.4) и (5.2.5).

- для автобензинов:

-6

G   = 125 х (Q   + Q  ) х 10  ;           (7.2.5)

пр           оз    вл

- для дизтоплив:

-6

G   = 50 х (Q   + Q  ) х 10  ;           (7.2.6)

пр          оз    вл

- для масел:

-6

G   = 12,5 х (Q   + Q  ) х 10  ,          (7.2.7)

пр            оз    вл

где 125, 50, 12,5 - удельные выбросы, г/куб. м <*>.

------------------------------------

<*> В качестве удельных выбросов при "проливах" приведены данные о потерях при стекании нефтепродукта со стенок заправочных и сливных шлангов в граммах, отнесенных к 1 куб. м соответствующего нефтепродукта.

Значения концентраций паров углеводородов (С, г/куб. м) в выбросах паровоздушной смеси при заполнении резервуара и баков автомашин приведены в Приложении 15.

Значения концентраций паров бензинов (предельных, непредельных), бензола, толуола, этилбензола и ксилола <*> приведены в Приложении 14.

------------------------------------

<*> Здесь и далее под термином "ксилол" подразумевается смесь орто-, мета- и параизомеров (синоним - "ксилолы").

8. ПРИМЕРЫ РАСЧЕТА ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ

В АТМОСФЕРУ

8.1. НПЗ. Бензин-катализат. Валовые выбросы

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

+---------+-------+-----+-------------+----------+------+--------+

¦Наимено- ¦Р  , мм¦t  , ¦ t , град. С ¦    max   ¦  В,  ¦  ро ,  ¦

¦вание    ¦ 38    ¦ нк  ¦  ж          ¦   V   ,  ¦т/год ¦    ж   ¦

¦продукта ¦рт. ст.¦град.+------+------+    ч     ¦      ¦т/куб. м¦

¦         ¦       ¦  С  ¦ max  ¦ min  ¦куб. м/час¦      ¦        ¦

+---------+-------+-----+------+------+----------+------+--------+

¦Бензин-  ¦420    ¦42   ¦32    ¦10    ¦56        ¦300000¦0,74    ¦

¦катализат¦       ¦     ¦      ¦      ¦          ¦      ¦        ¦

+---------+-------+-----+------+------+----------+------+--------+

ПРОДОЛЖЕНИЕ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ

+-------------+-----------+---------+----------+-------+---------+

¦ Конструкция ¦Режим экс- ¦   ССВ   ¦V , куб. м¦N , шт.¦Количест-¦

¦ резервуара  ¦плуатации  ¦         ¦ р        ¦ р     ¦во групп ¦

+-------------+-----------+---------+----------+-------+---------+

¦Наземный     ¦Мерник     ¦Отсутств.¦1000      ¦3      ¦22       ¦

¦вертикальный ¦           ¦         ¦          ¦       ¦         ¦

+-------------+-----------+---------+----------+-------+---------+

ТАБЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ                           ВАЛОВЫЙ ВЫБРОС

+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+

¦   m    ¦   max  ¦   min  ¦    ср  ¦   К    ¦ М, г/с  ¦G, т/год ¦

¦        ¦  К     ¦  К     ¦   К    ¦    в   ¦         ¦         ¦

¦        ¦   t    ¦   t    ¦    р   ¦        ¦         ¦         ¦

+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+

¦63,7    ¦0,78    ¦0,42    ¦0,62    ¦1,0     ¦11,8100  ¦324,6692 ¦

+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+

n = 300000 : (0,74 х 1000 х 3) = 135, а К   = 1,35  (по Приложению

об

10).

Расчеты выбросов:

-4

М = 0,163 х 420 х 63,7 х 0,78 х 0,62 х 1,0 х 56 х 10   =

= 11,8100 г/с;                                           (5.2.1)

G = 0,294 х 420 х 63,7 х (0,78 х 1,0 + 0,42) х 0,62 х

-7

х 1,35 х 300000 х 10   : 0,73 = 324,6692 т/год.          (5.2.2)

При  необходимости  идентификации  в  выбросах  индивидуальных

углеводородов  по  их  содержанию  в  паровой  фазе  приоритетными

являются   данные  непосредственных  инструментальных  определений

массового  состава  выброса  с  последующим  расчетом  М  и  G  по

i     i

формулам (5.2.4) и (5.2.5) соответственно.

Кроме    того,    для   расчета    могут   быть   использованы

ориентировочные  составы  паров нефтепродуктов из Приложения 14, а

также  соотношения  давлений  насыщенных  паров  углеводородов при

заданной  температуре  (t   = (t    + t   ) / 2 - для  G ,  т/год;

ср     max    min              i

t    -  для М , г/сек.)   и   коэффициенты   пересчета   К      из

max         i                                            i/5

Приложения 16.

ИДЕНТИФИКАЦИЯ СОСТАВА ВЫБРОСОВ

(М = 11,8100 Г/С; G = 321,6692 Т/ГОД)

+--------+--------------------------------------------------------------------------------------+

¦Опреде- ¦                                       Углеводороды                                   ¦

¦ляемый  +----------------------------------------------+---------+--------------------+--------+

¦параметр¦               предельные С1-10               ¦SUM С1-10¦    ароматические   ¦  SUM   ¦

¦<*>     +--------+-------+-------+-------+------+------+         +------+------+------+        ¦

¦        ¦   С5   ¦  С6   ¦  С7   ¦  С8   ¦  С9  ¦ С10  ¦         ¦бензол¦толуол¦ксилол¦        ¦

+--------+--------+-------+-------+-------+------+------+---------+------+------+------+--------+

¦   1    ¦   2    ¦   3   ¦   4   ¦   5   ¦  6   ¦  7   ¦    8    ¦  9   ¦  10  ¦  11  ¦   12   ¦

+--------+--------+-------+-------+-------+------+------+---------+------+------+------+--------+

¦С , %   ¦        ¦       ¦       ¦       ¦      ¦      ¦92,84    ¦2,52  ¦2,76  ¦1,88  ¦100,0   ¦

¦ i      ¦        ¦       ¦       ¦       ¦      ¦      ¦         ¦      ¦      ¦      ¦        ¦

¦мас.    ¦        ¦       ¦       ¦       ¦      ¦      ¦         ¦      ¦      ¦      ¦        ¦

¦(Прил.  ¦        ¦       ¦       ¦       ¦      ¦      ¦         ¦      ¦      ¦      ¦        ¦

¦14, ста-¦        ¦       ¦       ¦       ¦      ¦      ¦         ¦      ¦      ¦      ¦        ¦

¦бильный ¦        ¦       ¦       ¦       ¦      ¦      ¦         ¦      ¦      ¦      ¦        ¦

¦катали- ¦        ¦       ¦       ¦       ¦      ¦      ¦         ¦      ¦      ¦      ¦        ¦

¦зат)    ¦        ¦       ¦       ¦       ¦      ¦      ¦         ¦      ¦      ¦      ¦        ¦

+--------+--------+-------+-------+-------+------+------+---------+------+------+------+--------+

¦m       ¦72,15   ¦86,18  ¦100,20 ¦114,23 ¦128,25¦142,29¦         ¦      ¦      ¦      ¦        ¦

¦ i      ¦        ¦       ¦       ¦       ¦      ¦      ¦         ¦      ¦      ¦      ¦        ¦

¦(Прил.  ¦        ¦       ¦       ¦       ¦      ¦      ¦         ¦      ¦      ¦      ¦        ¦

¦16)     ¦        ¦       ¦       ¦       ¦      ¦      ¦         ¦      ¦      ¦      ¦        ¦

+--------+--------+-------+-------+-------+------+------+---------+------+------+------+--------+

¦Р    ,  ¦81770   ¦25200  ¦7763   ¦2454   ¦857   ¦244,7 ¦118288,7 ¦      ¦      ¦      ¦        ¦

¦ i 30   ¦        ¦       ¦       ¦       ¦      ¦      ¦         ¦      ¦      ¦      ¦        ¦

¦Па      ¦        ¦       ¦       ¦       ¦      ¦      ¦         ¦      ¦      ¦      ¦        ¦

¦(Прил.  ¦        ¦       ¦       ¦       ¦      ¦      ¦         ¦      ¦      ¦      ¦        ¦

¦16)     ¦        ¦       ¦       ¦       ¦      ¦      ¦         ¦      ¦      ¦      ¦        ¦

+--------+--------+-------+-------+-------+------+------+---------+------+------+------+--------+

¦У*      ¦0,6914  ¦0,2130 ¦0,0656 ¦0,0207 ¦0,0072¦0,0021¦1,0000   ¦      ¦      ¦      ¦        ¦

¦ i      ¦        ¦       ¦       ¦       ¦      ¦      ¦         ¦      ¦      ¦      ¦        ¦

+--------+--------+-------+-------+-------+------+------+---------+------+------+------+--------+

¦m  х У* ¦49,88   ¦18,36  ¦6,57   ¦2,36   ¦0,92  ¦0,30  ¦78,39    ¦      ¦      ¦      ¦        ¦

¦ i    i ¦        ¦       ¦       ¦       ¦      ¦      ¦         ¦      ¦      ¦      ¦        ¦

+--------+--------+-------+-------+-------+------+------+---------+------+------+------+--------+

¦С*,     ¦63,64   ¦23,42  ¦8,38   ¦3,01   ¦1,17  ¦0,38  ¦100,00   ¦      ¦      ¦      ¦        ¦

¦ i      ¦        ¦       ¦       ¦       ¦      ¦      ¦         ¦      ¦      ¦      ¦        ¦

¦% мас.  ¦        ¦       ¦       ¦       ¦      ¦      ¦         ¦      ¦      ¦      ¦        ¦

+--------+--------+-------+-------+-------+------+------+---------+------+------+------+--------+

¦С , %   ¦59,09   ¦21,74  ¦7,78   ¦2,79   ¦1,09  ¦0,35  ¦92,84    ¦      ¦      ¦      ¦        ¦

¦ i      ¦        ¦       ¦       ¦       ¦      ¦      ¦         ¦      ¦      ¦      ¦        ¦

¦мас.    ¦        ¦       ¦       ¦       ¦      ¦      ¦         ¦      ¦      ¦      ¦        ¦

+--------+--------+-------+-------+-------+------+------+---------+------+------+------+--------+

¦М , г/с ¦6,97    ¦2,57   ¦0,92   ¦0,33   ¦0,13  ¦0,04  ¦10,96    ¦0,30  ¦0,33  ¦0,22  ¦11,81   ¦

¦ i      ¦        ¦       ¦       ¦       ¦      ¦      ¦         ¦      ¦      ¦      ¦        ¦

+--------+--------+-------+-------+-------+------+------+---------+------+------+------+--------+

¦К    (из¦1,000   ¦1,667  ¦3,125  ¦5,882  ¦10,000¦16,667¦         ¦      ¦      ¦      ¦        ¦

¦ i/5    ¦        ¦       ¦       ¦       ¦      ¦      ¦         ¦      ¦      ¦      ¦        ¦

¦Прил.   ¦        ¦       ¦       ¦       ¦      ¦      ¦         ¦      ¦      ¦      ¦        ¦

¦16)     ¦        ¦       ¦       ¦       ¦      ¦      ¦         ¦      ¦      ¦      ¦        ¦

+--------+--------+-------+-------+-------+------+------+---------+------+------+------+--------+

¦К    х  ¦6,97    ¦4,28   ¦2,88   ¦1,94   ¦1,3   ¦0,67  ¦18,04    ¦      ¦      ¦      ¦        ¦

¦ i/5    ¦        ¦       ¦       ¦       ¦      ¦      ¦         ¦      ¦      ¦      ¦        ¦

¦М , г/с ¦        ¦       ¦       ¦       ¦      ¦      ¦         ¦      ¦      ¦      ¦        ¦

¦ i      ¦        ¦       ¦       ¦       ¦      ¦      ¦         ¦      ¦      ¦      ¦        ¦

¦(в пере-¦        ¦       ¦       ¦       ¦      ¦      ¦         ¦      ¦      ¦      ¦        ¦

¦счете на¦        ¦       ¦       ¦       ¦      ¦      ¦         ¦      ¦      ¦      ¦        ¦

¦С5)     ¦        ¦       ¦       ¦       ¦      ¦      ¦         ¦      ¦      ¦      ¦        ¦

+--------+--------+-------+-------+-------+------+------+---------+------+------+------+--------+

¦Р    ,  ¦56410   ¦17600  ¦4712   ¦1391   ¦461,0 ¦119,7 ¦80693,7  ¦      ¦      ¦      ¦        ¦

¦ i 20   ¦        ¦       ¦       ¦       ¦      ¦      ¦         ¦      ¦      ¦      ¦        ¦

¦Па      ¦        ¦       ¦       ¦       ¦      ¦      ¦         ¦      ¦      ¦      ¦        ¦

¦(Прил.  ¦        ¦       ¦       ¦       ¦      ¦      ¦         ¦      ¦      ¦      ¦        ¦

¦16)     ¦        ¦       ¦       ¦       ¦      ¦      ¦         ¦      ¦      ¦      ¦        ¦

+--------+--------+-------+-------+-------+------+------+---------+------+------+------+--------+

¦У*      ¦0,6991  ¦0,2181 ¦0,0584 ¦0,0172 ¦0,0057¦0,0015¦1,0000   ¦      ¦      ¦      ¦        ¦

¦ i      ¦        ¦       ¦       ¦       ¦      ¦      ¦         ¦      ¦      ¦      ¦        ¦

+--------+--------+-------+-------+-------+------+------+---------+------+------+------+--------+

¦m  х У* ¦50,44   ¦18,80  ¦5,85   ¦1,96   ¦0,73  ¦0,21  ¦77,99    ¦      ¦      ¦      ¦        ¦

¦ i    i ¦        ¦       ¦       ¦       ¦      ¦      ¦         ¦      ¦      ¦      ¦        ¦

+--------+--------+-------+-------+-------+------+------+---------+------+------+------+--------+

¦С*,     ¦64,67   ¦24,11  ¦7,50   ¦2,51   ¦0,94  ¦0,27  ¦100,00   ¦      ¦      ¦      ¦        ¦

¦ i      ¦        ¦       ¦       ¦       ¦      ¦      ¦         ¦      ¦      ¦      ¦        ¦

¦% мас.  ¦        ¦       ¦       ¦       ¦      ¦      ¦         ¦      ¦      ¦      ¦        ¦

+--------+--------+-------+-------+-------+------+------+---------+------+------+------+--------+

¦С ,     ¦60,05   ¦22,38  ¦6,96   ¦2,33   ¦0,87  ¦0,25  ¦92,84    ¦2,52  ¦2,76  ¦1,88  ¦100,0   ¦

¦ i      ¦        ¦       ¦       ¦       ¦      ¦      ¦         ¦      ¦      ¦      ¦        ¦

¦% мас.  ¦        ¦       ¦       ¦       ¦      ¦      ¦         ¦      ¦      ¦      ¦        ¦

+--------+--------+-------+-------+-------+------+------+---------+------+------+------+--------+

¦G ,     ¦193,1623¦71,9895¦22,3882¦7,4949 ¦2,7985¦0,8042¦298,6376 ¦8,1061¦8,8781¦6,0474¦321,6692¦

¦ i      ¦        ¦       ¦       ¦       ¦      ¦      ¦         ¦      ¦      ¦      ¦        ¦

¦т/год, в¦        ¦       ¦       ¦       ¦      ¦      ¦         ¦      ¦      ¦      ¦        ¦

¦пересче-¦        ¦       ¦       ¦       ¦      ¦      ¦         ¦      ¦      ¦      ¦        ¦

¦те на С5¦        ¦       ¦       ¦       ¦      ¦      ¦         ¦      ¦      ¦      ¦        ¦

+--------+--------+-------+-------+-------+------+------+---------+------+------+------+--------+

¦К    х  ¦193,16  ¦120,01 ¦69,96  ¦44,09  ¦27,99 ¦13,40 ¦468,61   ¦      ¦      ¦      ¦        ¦

¦ i/5    ¦        ¦       ¦       ¦       ¦      ¦      ¦         ¦      ¦      ¦      ¦        ¦

¦G ,     ¦        ¦       ¦       ¦       ¦      ¦      ¦         ¦      ¦      ¦      ¦        ¦

¦ i      ¦        ¦       ¦       ¦       ¦      ¦      ¦         ¦      ¦      ¦      ¦        ¦

¦т/год   ¦        ¦       ¦       ¦       ¦      ¦      ¦         ¦      ¦      ¦      ¦        ¦

+--------+--------+-------+-------+-------+------+------+---------+------+------+------+--------+

------------------------------------

<*> Относительная равновесная мольная доля:

У* = Р  / SUM Р .

i    i        i

Относительная равновесная концентрация, % мас.:

m  х У*

i    i

С* = ------------- х 100.

i   SUM (m  х У*)

i    i

Абсолютная концентрация, % мас.:

С* х SUM С1-10

i

С  = --------------.

i        100

Максимальный разовый выброс, г/сек.:

М х С

i

М  = ------.

i    100

Валовый выброс, т/год:

G х С

i

G  = ------.

i    100

8.2. НПЗ. Бензин автомобильный. Валовые выбросы.

ССВ - понтон и отсутствие ССВ

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

+--------+----------+---------+---------+-------+-------+--------+

¦Продукт ¦   Р  ,   ¦   t  ,  ¦   t ,   ¦  max  ¦   В,  ¦  ро ,  ¦

¦        ¦    38    ¦    нк   ¦    ж    ¦ V   , ¦ т/год ¦    ж   ¦

¦        ¦мм рт. ст.¦ град. С ¦ град. С ¦  ч    ¦       ¦т/куб. м¦

¦        +----+-----+----+----+----+----+куб. м/¦       ¦        ¦

¦        ¦лет-¦зим- ¦лет-¦зим-¦max ¦min ¦  час  ¦       ¦        ¦

¦        ¦ний ¦ний  ¦ний ¦ний ¦    ¦    ¦       ¦       ¦        ¦

+--------+----+-----+----+----+----+----+-------+-------+--------+

¦Бензин  ¦425 ¦525  ¦40  ¦35  ¦30  ¦+5  ¦250    ¦1460000¦0,73    ¦

¦автом.  ¦    ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦       ¦       ¦        ¦

+--------+----+-----+----+----+----+----+-------+-------+--------+

ПРОДОЛЖЕНИЕ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ

+------------+---------+----------+----------+--------+----------+

¦Конструкция ¦  Режим  ¦   ССВ    ¦V , куб. м¦ N , шт.¦Количество¦

¦ резервуара ¦эксплуат.¦          ¦ р        ¦  р     ¦  групп   ¦

+------------+---------+----------+----------+--------+----------+

¦Наземный    ¦Мерник   ¦Понтон    ¦10000     ¦2       ¦22        ¦

¦вертикальный¦         ¦отсутств. ¦5000      ¦2       ¦          ¦

+------------+---------+----------+----------+--------+----------+

ТАБЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ                                 РАСЧЕТЫ

+-----------+-----+-----+-------------+------+-------------------+

¦     m     ¦ max ¦ min ¦      ср     ¦  ср  ¦      Выбросы      ¦

¦           ¦К    ¦К    ¦     К       ¦ К    ¦                   ¦

¦           ¦ t   ¦ t   ¦      р      ¦  р   ¦                   ¦

+-----+-----+     ¦     +------+------+      +---------+---------+

¦летн.¦зимн.¦     ¦     ¦понтон¦отсут.¦      ¦ М, г/с  ¦G, т/год ¦

+-----+-----+-----+-----+------+------+------+---------+---------+

¦63,1 ¦61,5 ¦0,74 ¦0,35 ¦0,11  ¦0,60  ¦0,27  ¦21,8344  ¦865,3175 ¦

+-----+-----+-----+-----+------+------+------+---------+---------+

Средние значения:

ср   (0,11 х 10000 х 2) + (0,60 х 5000 х 2)

К   = -------------------------------------- = 0,27;       (5.1.7)

р           (10000 х 2) + (5000 х 2)

n = 1460000 : [0,73 х (10000 х 2 + 5000 х 2)] = 67, а К   =

об

= 1,75.                                                  (5.1.8)

Расчеты выбросов:

-4

М = 0,163 х 425 х 63,1 х 0,74 х 0,27 х 1,0 х 250 х 10   =

= 21,8344 г/с <*>;

0,294 х [(425 х 63,1 х 0,74 х 1,0) + (525 х 61,5 х 0,35)] х

G = -----------------------------------------------------------

7

10  х 0,73

х 0,27 х 1,75 х 1460000

----------------------- = 865,3175 т/год <*>.              (5.2.3)

------------------------------------

<*> Порядок расчета выбросов индивидуальных углеводородов аналогичен примеру 8.1.

8.3. НПЗ. Бензин автомобильный. Идентификация выбросов

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

+--------+----------+---------+---------+-------+-------+--------+

¦Продукт ¦   Р  ,   ¦   t  ,  ¦   t ,   ¦  max  ¦   В,  ¦ ро ,   ¦

¦        ¦    38    ¦    нк   ¦    ж    ¦ V   , ¦ т/год ¦   ж    ¦

¦        ¦мм рт. ст.¦ град. С ¦ град. С ¦  ч    ¦       ¦т/куб. м¦

¦        +----+-----+----+----+----+----+куб. м/¦       ¦        ¦

¦        ¦лет-¦зим- ¦лет-¦зим-¦max ¦min ¦  час  ¦       ¦        ¦

¦        ¦ний ¦ний  ¦ний ¦ний ¦    ¦    ¦       ¦       ¦        ¦

+--------+----+-----+----+----+----+----+-------+-------+--------+

¦Бензин  ¦425 ¦525  ¦40  ¦35  ¦30  ¦+5  ¦250    ¦1460000¦0,73    ¦

¦автом.  ¦    ¦     ¦    ¦    ¦    ¦    ¦       ¦       ¦        ¦

+--------+----+-----+----+----+----+----+-------+-------+--------+

ПРОДОЛЖЕНИЕ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ

+------------+---------+----------+----------+--------+----------+

¦Конструкция ¦  Режим  ¦   ССВ    ¦V , куб. м¦ N , шт.¦Количество¦

¦ резервуара ¦эксплуат.¦          ¦ р        ¦  р     ¦  групп   ¦

+------------+---------+----------+----------+--------+----------+

¦Наземный    ¦Мерник   ¦Отсутств. ¦5000      ¦4       ¦22        ¦

¦вертикальный¦         ¦          ¦          ¦        ¦          ¦

+------------+---------+----------+----------+--------+----------+

ТАБЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ                           ВАЛОВЫЕ ВЫБРОСЫ

+-----------+-------+-------+-------+-------+----------+---------+

¦     m     ¦   max ¦   min ¦   ср  ¦  К    ¦  М, г/с  ¦G, т/год ¦

+-----+-----+  К    ¦  К    ¦  К    ¦   в   ¦          ¦         ¦

¦летн.¦зимн.¦   t   ¦   t   ¦   р   ¦       ¦          ¦         ¦

+-----+-----+-------+-------+-------+-------+----------+---------+

¦63,1 ¦61,5 ¦0,74   ¦0,35   ¦0,60   ¦1,0    ¦48,5209   ¦1483,4014¦

+-----+-----+-------+-------+-------+-------+----------+---------+

n = 1460000 : (0,73 х 5000 х 4) = 100, а К   = 1,35.

об

Расчеты валовых выбросов:

-4

М = 0,163 х 425 х 63,1 х 0,74 х 0,60 х 1,0 х 250 х 10   =

= 48,5209 г/с;

0,294 х [(425 х 63,1 х 0,74 х 1,0) + (525 х 61,5 х 0,35)] х

G = -----------------------------------------------------------

7

10  х 0,73

х 0,60 х 1,35 х 1460000

----------------------- = 1483,4014 т/год.

+----------------------------------------------------------------+

¦            Концентрация веществ в выбросах, % масс.            ¦

+-----------+--------+--------+--------+---------+-------+-------+

¦  углевод. ¦углевод.¦ бензол ¦ толуол ¦этилбен- ¦ксилолы¦серово-¦

¦пред. алиф.¦непред. ¦        ¦        ¦зол      ¦       ¦дород  ¦

¦ С1 - C10  ¦С2 - C5 ¦        ¦        ¦         ¦       ¦       ¦

+-----------+--------+--------+--------+---------+-------+-------+

¦94,323     ¦2,52    ¦1,82    ¦1,16    ¦0,045    ¦0,132  ¦отс.   ¦

+-----------+--------+--------+--------+---------+-------+-------+

+-------+--------------------------------------------------------+

¦Выбросы¦             Идентификация состава выбросов             ¦

¦       +-----------+--------+-------+-------+------+------+-----+

¦       ¦  углевод. ¦углевод.¦бензол ¦толуол ¦этил- ¦ксило-¦серо-¦

¦       ¦пред. алиф.¦непред. ¦       ¦       ¦бензол¦лы    ¦водо-¦

¦       ¦  С1 - С10 ¦С2 - С5 ¦       ¦       ¦      ¦      ¦род  ¦

+-------+-----------+--------+-------+-------+------+------+-----+

¦М , г/с¦45,8000    ¦1,2200  ¦0,8830 ¦0,5630 ¦0,0218¦0,0640¦отс. ¦

¦ i     ¦           ¦        ¦       ¦       ¦      ¦      ¦     ¦

¦G ,    ¦1400,0000  ¦37,4000 ¦27,0000¦17,2000¦0,6680¦1,9600¦отс. ¦

¦ i     ¦           ¦        ¦       ¦       ¦      ¦      ¦     ¦

¦т/год  ¦           ¦        ¦       ¦       ¦      ¦      ¦     ¦

+-------+-----------+--------+-------+-------+------+------+-----+

Примечание.   При   необходимости   идентификации  в  выбросах

индивидуальных углеводородов предельных  С1 - С10  и  непредельных

С2 - С5 по известному  их  содержанию  в паровой фазе используются

коэффициенты пересчета К    из Приложения 16:

i/5

+-------+--------------------------------------------------------+

¦Выбросы¦      Идентификация состава выбросов углеводородов      ¦

¦       +--------------------------------------------+-----------+

¦       ¦             предельные C1 - C10            ¦непредель- ¦

¦       ¦                                            ¦ные С2 - С5¦

¦       +------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

¦       ¦  С4  ¦  С5  ¦  С6  ¦ С7  ¦ С8  ¦ С9  ¦ С10 ¦ С4  ¦ С5  ¦

+-------+------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

¦С , %  ¦28,064¦32,848¦20,773¦9,030¦2,889¦0,599¦0,125¦0,22 ¦2,30 ¦

¦ i     ¦      ¦      ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

¦мас.   ¦      ¦      ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

+-------+------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

¦М , г/с¦13,6  ¦15,9  ¦10,1  ¦4,4  ¦1,4  ¦0,3  ¦0,1  ¦0,11 ¦1,11 ¦

¦ i     ¦      ¦      ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

+-------+------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

¦G , т/г¦416,3 ¦487,3 ¦308,1 ¦134,0¦42,8 ¦8,9  ¦1,9  ¦3,3  ¦34,1 ¦

¦ i     ¦      ¦      ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

+-------+------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

¦К     х¦6,8   ¦15,9  ¦16,8  ¦13,8 ¦8,2  ¦3,0  ¦1,7  ¦0,04 ¦1,11 ¦

¦ i/С5  ¦      ¦      ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

¦М      ¦      ¦      ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

¦ i     ¦      ¦      ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

+-------+------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

¦М          = SUM К     х М  = 66,2 г/с              ¦М         =¦

¦ С1-С10/С5        i/С5    i                         ¦ С2-С5/С5  ¦

¦                                                    ¦SUM К     х¦

¦                                                    ¦     i/С5  ¦

¦                                                    ¦М  = 1,15  ¦

¦                                                    ¦ i         ¦

¦                                                    ¦г/с        ¦

+----------------------------------------------------+-----------+

¦G          = SUM К     х G  = 1856,4                ¦G         =¦

¦ С1-С10/С5        i/С5    i                         ¦ С2-С5/С5  ¦

¦                                                    ¦SUM К     х¦

¦                                                    ¦     i/С5  ¦

¦                                                    ¦G  = 35,4  ¦

¦                                                    ¦ i         ¦

+----------------------------------------------------+-----------+

8.4. НПЗ. Керосин технический

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

+--------+--------+-----------------+----------+--------+--------+

¦Наимено-¦  С  ,  ¦   t , град. С   ¦   max    ¦   В,   ¦  ро ,  ¦

¦вание   ¦   20   ¦    ж            ¦  V   ,   ¦ т/год  ¦    ж   ¦

¦продукта¦г/куб. м+--------+--------+   ч      ¦        ¦т/куб. м¦

¦        ¦        ¦  max   ¦  min   ¦куб. м/час¦        ¦        ¦

+--------+--------+--------+--------+----------+--------+--------+

¦Керосин ¦11,2    ¦55      ¦25      ¦70        ¦500000  ¦0,85    ¦

¦техн.   ¦        ¦        ¦        ¦          ¦        ¦        ¦

+--------+--------+--------+--------+----------+--------+--------+

ПРОДОЛЖЕНИЕ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ

+-----------+-----------+---------+-----------+-------+----------+

¦Конструкция¦  Режим    ¦   ССВ   ¦V , куб. м ¦N , шт.¦Количество¦

¦резервуара ¦эксплуатац.¦         ¦ р         ¦ р     ¦  групп   ¦

+-----------+-----------+---------+-----------+-------+----------+

¦Наземный   ¦Мерник     ¦Отсутств.¦3000       ¦4      ¦22        ¦

¦вертикальн.¦           ¦         ¦           ¦       ¦          ¦

+-----------+-----------+---------+-----------+-------+----------+

ТАБЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ                                 ВЫБРОСЫ

+------------+------------+-----------+------------+-------------+

¦     max    ¦     min    ¦     ср    ¦   М, г/с   ¦  G, т/год   ¦

¦    К       ¦    К       ¦    К      ¦            ¦             ¦

¦     t      ¦     t      ¦     р     ¦            ¦             ¦

+------------+------------+-----------+------------+-------------+

¦2,88        ¦1,20        ¦0,63       ¦0,3950      ¦16,9000      ¦

+------------+------------+-----------+------------+-------------+

n = 500000 : (0,85 х 3000 х 4) = 49, а К   = 2,0;

об

М = 11,2 х 2,88 х 0,63 х 70 : 3600 = 0,3950 г/с;

11,2 х (2,88 + 1,20) х 0,63 х 2 х 500000

G = ---------------------------------------- = 16,9000 т/год.

6

2 х 10  х 0,85

8.5. Растворитель N 646. Выбросы компонентов

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

+--------------+-----------+----------+----------+---------------+

¦ Наименование ¦t , град. С¦    max   ¦    В,    ¦  Конструкция  ¦

¦   продукта   ¦ ж         ¦   V   ,  ¦  т/год   ¦  резервуара   ¦

¦              +-----+-----+    ч     ¦          ¦               ¦

¦              ¦ max ¦ min ¦куб. м/час¦          ¦               ¦

+--------------+-----+-----+----------+----------+---------------+

¦Раствор. N 646¦30   ¦20   ¦0,5       ¦1300      ¦Горизонтальный ¦

+--------------+-----+-----+----------+----------+---------------+

ПРОДОЛЖЕНИЕ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ               ТАБЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ

+-------------+---------+----------+---------+---------+---------+

¦    Режим    ¦   ССВ   ¦V , куб. м¦ N , шт. ¦    max  ¦    ср   ¦

¦эксплуатации ¦         ¦ р        ¦  р      ¦   К     ¦   К     ¦

¦             ¦         ¦          ¦         ¦    р    ¦    р    ¦

+-------------+---------+----------+---------+---------+---------+

¦Мерник       ¦Отс.     ¦5         ¦4        ¦1,0      ¦0,7      ¦

+-------------+---------+----------+---------+---------+---------+

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛИЧНЫХ ДАННЫХ

+-----------------+-----------------------+-----+--------+-------+

¦    Компонент    ¦   Константы Антуана   ¦  m  ¦  ро ,  ¦  С ,  ¦

¦                 +-------+-------+-------+     ¦    ж   ¦   i   ¦

¦                 ¦   А   ¦   В   ¦   С   ¦     ¦т/куб. м¦% масс.¦

+-----------------+-------+-------+-------+-----+--------+-------+

¦Ацетон           ¦7,2506 ¦1281,7 ¦237    ¦58,1 ¦0,792   ¦7      ¦

¦Бутиловый спирт  ¦8,7051 ¦2058,4 ¦246    ¦74,1 ¦0,805   ¦10     ¦

¦Бутилацетат      ¦7,006  ¦1340,7 ¦199    ¦116  ¦0,882   ¦10     ¦

¦Толуол           ¦6,95334¦1343,94¦219,38 ¦92,1 ¦0,867   ¦50     ¦

¦Этиловый спирт   ¦9,274  ¦2239   ¦273    ¦46,1 ¦0,789   ¦15     ¦

¦Этилцеллозольв   ¦8,416  ¦2135   ¦253    ¦90   ¦0,931   ¦8      ¦

+-----------------+-------+-------+-------+-----+--------+-------+

РАСЧЕТЫ

+-----------------+------+------+--------+--------+-------+------+

¦    Компонент    ¦ Р    ¦ Р    ¦Х  : m  ¦Х  : ро ¦   М,  ¦  G,  ¦

¦                 ¦  30  ¦  20  ¦ i    i ¦ i     i¦  г/с  ¦ т/год¦

¦                 +------+------+        ¦        ¦       ¦      ¦

¦                 ¦ мм рт. ст.  ¦        ¦        ¦       ¦      ¦

+-----------------+------+------+--------+--------+-------+------+

¦Ацетон           ¦282   ¦183   ¦0,00120 ¦0,088   ¦0,0112 ¦0,1081¦

¦Бутиловый спирт  ¦17,7  ¦9,26  ¦0,00135 ¦0,124   ¦0,0010 ¦0,0090¦

¦Бутилацетат      ¦14,2  ¦7,66  ¦0,000860¦0,113   ¦0,00080¦0,0073¦

¦Толуол           ¦36,7  ¦21,8  ¦0,00543 ¦0,577   ¦0,0104 ¦0,0971¦

¦Этиловый спирт   ¦76,7  ¦42,9  ¦0,00325 ¦0,190   ¦0,0065 ¦0,0596¦

¦Этилцеллозольв   ¦7,44  ¦3,94  ¦0,00089 ¦0,086   ¦0,00034¦0,0030¦

+-----------------+------+------+--------+--------+-------+------+

Примечание. Х  = С  : 100.

i    i

SUM (Х  : m ) = 0,00120 + 0,00135 + 0,00086 + 0,00543 + 0,00325 +

i    i

+ 0,00089 = 0,0130;

SUM (Х  : ро ) = 0,088 + 0,124 + 0,113 + 0,577 + 0,190 + 0,086 =

i     i

= 1,178;

n = 1300 : 0,849 : 5 : 4 = 77, а К   = 1,5.

об

0,445 х 282 х 0,07 х 1,0 х 1,0 х 0,5

М        = ------------------------------------ = 0,0112 г/с

ацетона         100 х 0,0130 х (273 + 30)

и т.д.

0,160 х (282 х 1,0 + 183) х 0,07 х 0,70 х 1,5 х 1300 х 1,178

G        = ------------------------------------------------------------ =

ацетона                    4

10  х 0,0130 х (546 + 30 + 20)

= 0,1081 т/год и т.д.

8.6. Нефтебаза. Бензин автомобильный. Валовые выбросы

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

+--------+-----------------+------+------+-----------+-----------+

¦Наимено-¦ max             ¦В  , т¦В  , т¦Конструкция¦   Режим   ¦

¦вание   ¦V   , куб. м/час ¦ оз   ¦ вл   ¦резервуара ¦эксплуатац.¦

¦продукта¦ ч               ¦      ¦      ¦           ¦           ¦

+--------+-----------------+------+------+-----------+-----------+

¦Бензин  ¦400              ¦16000 ¦24000 ¦наземный   ¦мерник     ¦

¦автомоб.¦                 ¦      ¦      ¦вертикальн.¦           ¦

+--------+-----------------+------+------+-----------+-----------+

ПРОДОЛЖЕНИЕ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ

+---------------+---------------+---------------+----------------+

¦  V , куб. м   ¦    N , шт.    ¦      ССВ      ¦       max      ¦

¦   р           ¦     р         ¦               ¦      К         ¦

¦               ¦               ¦               ¦       р        ¦

+---------------+---------------+---------------+----------------+

¦5000           ¦8              ¦отсут.         ¦0,80            ¦

+---------------+---------------+---------------+----------------+

М = 972 х 0,80 х 400 : 3600 = 86,4 г/с;

-6

G = (780 х 16000 + 1100 х 24000) х 0,8 х 10   + 5,8 х 1,0 х 8 =

= 77,504 т/год.

8.7. АЗС. Бензин автомобильный. Валовые выбросы

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

+------------+--------------+-----------+-----------+------------+

¦Наименование¦     V  ,     ¦Q  , куб. м¦Q  , куб. м¦Конструкция ¦

¦  продукта  ¦      сл      ¦ оз        ¦ вл        ¦ резервуара ¦

¦            ¦    куб. м    ¦           ¦           ¦            ¦

+------------+--------------+-----------+-----------+------------+

¦Автобензин  ¦4,0           ¦3150       ¦3150       ¦Заглубленный¦

+------------+--------------+-----------+-----------+------------+

ТАБЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ                                 ВЫБРОСЫ

+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+

¦  С     ¦   оз   ¦   вл   ¦   оз   ¦   вл   ¦ М, г/с  ¦G, т/год ¦

¦   max  ¦  С     ¦  С     ¦  С     ¦  С     ¦   <*>   ¦   <*>   ¦

¦        ¦   р    ¦   р    ¦   б    ¦   б    ¦         ¦         ¦

+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+

¦480     ¦210     ¦255     ¦420     ¦515     ¦1,60     ¦5,1975   ¦

+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+

------------------------------------

<*> Порядок расчета выбросов индивидуальных углеводородов аналогичен примеру 8.1.

М = 480 х 4,0 : 1200 = 1,60 г/с;

G = [(210 + 420) х 3150 + (255 + 515) х 3150 + 125 х (3150 +

-6

+ 3150)] х 10   = 5,1975 т/год.

8.8. ТЭЦ. Мазут топочный

(резервуар с нижним боковым подогревом)

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Согласно примечанию к п. 6.1 расчет ведется по п. 5.6.

+--------------+-------------+----------------------+------------+

¦ Наименование ¦С  , г/куб. м¦Конструкция резервуара¦   Режим    ¦

¦   продукта   ¦ 20          ¦                      ¦эксплуатации¦

+--------------+-------------+----------------------+------------+

¦Мазут топочный¦5,4          ¦Наземный вертикальный ¦Мерник      ¦

¦М-100         ¦             ¦с нижним и боковым    ¦            ¦

¦              ¦             ¦подогревом            ¦            ¦

+--------------+-------------+----------------------+------------+

ПРОДОЛЖЕНИЕ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ

+------+------+------+------+-----------+----------+------+------+

¦ ССВ  ¦ V ,  ¦ N ,  ¦Кол-во¦t , град. С¦    max   ¦  В,  ¦ ро , ¦

¦      ¦  р   ¦  р   ¦групп ¦ ж         ¦   V   ,  ¦т/год ¦   ж  ¦

¦      ¦куб. м¦ шт.  ¦      +-----+-----+    ч     ¦      ¦т/куб.¦

¦      ¦      ¦      ¦      ¦ max ¦ min ¦ куб. м/ч ¦      ¦  м   ¦

+------+------+------+------+-----+-----+----------+------+------+

¦Отсут.¦1000  ¦3     ¦1     ¦60   ¦60   ¦85        ¦10000 ¦1,015 ¦

+------+------+------+------+-----+-----+----------+------+------+

ТАБЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ                                 ВЫБРОСЫ

+--------+---------+-------+---------+-------+---------+---------+

¦   max  ¦   min   ¦   ср  ¦   max   ¦  К    ¦ М, г/с  ¦G, т/год ¦

¦  К     ¦  К      ¦  К    ¦  К      ¦   об  ¦   <*>   ¦   <*>   ¦

¦   t    ¦   t     ¦   р   ¦   р     ¦       ¦         ¦         ¦

+--------+---------+-------+---------+-------+---------+---------+

¦3,2     ¦3,2      ¦0,65   ¦0,93     ¦2,5    ¦0,3794   ¦0,2766   ¦

+--------+---------+-------+---------+-------+---------+---------+

--------------------------------

<*>  При  расчетах  ПДВ  и  ВСВ  учитывать  класс опасности 4,

ПДК       = 1 мг/куб. м.

С12-19

n = 10000 : (1,015 х 1000 х 3) = 9,85;

М = 5,4 х 3,2 х 0,93 х 85 : 3600 = 0,3794 г/с;

6

G = (5,4 х 3,2 + 3,2 х 0,65 х 2,5 х 10000) : (2 х 10  х 1,015) =

= 0,2766 т/год.

8.9. ТЭЦ. Мазут топочный (резервуар без обогрева)

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

+------------+------------+------+------+----------------+-------+

¦Наименование¦Конструкция ¦В  , т¦В  , т¦ max            ¦Режим  ¦

¦  продукта  ¦ резервуара ¦ оз   ¦ вл   ¦V   , куб. м/час¦эксплу-¦

¦            ¦            ¦      ¦      ¦ ч              ¦атации ¦

+------------+------------+------+------+----------------+-------+

¦Мазут топоч-¦Наземный    ¦5000  ¦5000  ¦85              ¦Мерник ¦

¦ный М-100   ¦вертикальный¦      ¦      ¦                ¦       ¦

¦            ¦без обогрева¦      ¦      ¦                ¦       ¦

+------------+------------+------+------+----------------+-------+

ПРОДОЛЖЕНИЕ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ

+--------------------+---------------------+---------------------+

¦        ССВ         ¦     V , куб. м      ¦       N , шт.       ¦

¦                    ¦      р              ¦        р            ¦

+--------------------+---------------------+---------------------+

¦Отсут.              ¦1000                 ¦3                    ¦

+--------------------+---------------------+---------------------+

ТАБЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ                                 ВЫБРОСЫ

+--------+------+------+-------+------+----------+-------+-------+

¦  У ,   ¦ У ,  ¦ У ,  ¦   max ¦ G    ¦    К     ¦  М,   ¦  G,   ¦

¦   1    ¦  2   ¦  3   ¦  К    ¦  хр  ¦     нп   ¦г/с <*>¦ т/год ¦

¦г/куб. м¦ г/т  ¦ г/т  ¦   р   ¦      ¦          ¦       ¦  <*>  ¦

+--------+------+------+-------+------+----------+-------+-------+

¦        ¦      ¦      ¦       ¦      ¦        -3¦       ¦       ¦

¦5,4     ¦4,0   ¦4,0   ¦0,83   ¦1,49  ¦4,3 х 10  ¦0,1058 ¦0,0524 ¦

+--------+------+------+-------+------+----------+-------+-------+

--------------------------------

<*>  При  расчетах  ПДВ  и  ВСВ  учитывать  класс опасности 4,

ПДК       = 1 мг/куб. м.

С12-19

М = 5,4 х 0,83 х 85 : 3600 = 0,1058 г/с;

-6                  -3

G = (4,0 х 5000 + 4,0 х 5000) х 0,83 х 10   + 1,49 х 4,3 х 10   х

х 3 = 0,0524 т/год.

ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Перечень методических документов по расчету выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферный воздух. С.-Пб., 1998.

2. Методика определения концентрации сероводорода фотометрическим методом по реакции образования "метиленового голубого". Сборник методик по определению концентраций загрязняющих веществ в промышленных выбросах. Л., 1987.

3. Методика газохроматографического измерения массовой концентрации предельных углеводородов С1 - С5, а также С6 и выше (суммарно) в промышленных выбросах. Казанское ПНУ "Оргнефтехимзаводы", ЗАО "Любэкоп", МП "Белинэкомп", 1997.

4. Методика газохроматографического измерения массовой концентрации предельных углеводородов С1 - С10 (суммарно), непредельных углеводородов С2 - С5 (суммарно) и ароматических углеводородов (бензола, толуола, этилбензола, ксилолов, стирола) при их совместном присутствии в промышленных выбросах. Казанское ПНУ "Оргнефтехимзаводы", ЗАО "Любэкоп", МП "Белинэкомп", 1997.

5. Перечень и коды веществ, загрязняющих атмосферный воздух. С.-Пб.: НИИ Охраны атмосферного воздуха. Министерство охраны окружающей среды и природных ресурсов РФ, фирма "Интеграл", 1997.

6. Дополнение N 9-38-96 к списку "Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест". Утвержден Главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь 23 февраля 1996 г.

7. Справочник химика. Т. 1. Л.: Химия, 1967. С. 1070.

8. Краткий справочник по химии. Киев: Наукова думка, 1974. С. 992.

9. Тищенко Н.Ф. Охрана атмосферного воздуха. М.: Химия, 1991. С. 368.

10. Павлов К.Ф. и др. Примеры и задачи по курсу процессов и аппаратов химической технологии. М., Л.: Химия, 1964. С. 664.

11. Константинов Н.Н. Борьба с потерями от испарения нефти и нефтепродуктов. М.: Гостоптехиздат, 1961. С. 250.

12. Сборник методик по расчету выбросов в атмосферу загрязняющих веществ различными производствами. Л.: Гидрометеоиздат, 1986. С. 184.

13. Экспериментально-расчетная методика определения потерь нефти от испарения из резервуара. Уфа, 1990.

Приложение 1

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ КОНЦЕНТРАЦИИ (ПДК)

И ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ БЕЗОПАСНЫЕ УРОВНИ ВОЗДЕЙСТВИЯ (ОБУВ)

ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНОМ ВОЗДУХЕ

НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ

+--------------------+----------+----------+----------+----------+

¦      Вещество      ¦  Класс   ¦ПДК м.р., ¦ПДК с.с., ¦   ОБУВ,  ¦

¦                    ¦опасности ¦мг/куб. м ¦мг/куб. м ¦мг/куб. м ¦

+--------------------+----------+----------+----------+----------+

¦         1          ¦    2     ¦    3     ¦    4     ¦    5     ¦

+--------------------+----------+----------+----------+----------+

¦           Углеводороды предельные алифатического ряда          ¦

+--------------------+----------+----------+----------+----------+

¦Метан               ¦          ¦          ¦          ¦50        ¦

+--------------------+----------+----------+----------+----------+

¦Бутан               ¦4         ¦200       ¦          ¦          ¦

+--------------------+----------+----------+----------+----------+

¦Пентан              ¦4         ¦100       ¦25        ¦          ¦

+--------------------+----------+----------+----------+----------+

¦Гексан              ¦4         ¦60        ¦          ¦          ¦

+--------------------+----------+----------+----------+----------+

¦                     Углеводороды непредельные                  ¦

+--------------------+----------+----------+----------+----------+

¦Этилен              ¦3         ¦3         ¦3         ¦          ¦

+--------------------+----------+----------+----------+----------+

¦Пропилен            ¦3         ¦3         ¦3         ¦          ¦

+--------------------+----------+----------+----------+----------+

¦Бутилен             ¦4         ¦3         ¦3         ¦          ¦

+--------------------+----------+----------+----------+----------+

¦Амилен              ¦4         ¦1,5       ¦1,5       ¦          ¦

¦(смесь изомеров)    ¦          ¦          ¦          ¦          ¦

+--------------------+----------+----------+----------+----------+

¦                  Углеводороды ароматические                    ¦

+--------------------+----------+----------+----------+----------+

¦Бензол              ¦2         ¦1,5       ¦0,1       ¦          ¦

+--------------------+----------+----------+----------+----------+

¦Толуол              ¦3         ¦0,6       ¦0,6       ¦          ¦

+--------------------+----------+----------+----------+----------+

¦Этилбензол          ¦3         ¦0,02      ¦0,02      ¦          ¦

+--------------------+----------+----------+----------+----------+

¦Ксилолы             ¦3         ¦0,2       ¦0,2       ¦          ¦

+--------------------+----------+----------+----------+----------+

¦Изопропилбензол     ¦4         ¦0,014     ¦0,014     ¦          ¦

+--------------------+----------+----------+----------+----------+

¦                       Прочие вещества                          ¦

+--------------------+----------+----------+----------+----------+

¦Спирт метиловый     ¦3         ¦1         ¦0,5       ¦          ¦

+--------------------+----------+----------+----------+----------+

¦Спирт этиловый      ¦4         ¦5         ¦5         ¦          ¦

+--------------------+----------+----------+----------+----------+

¦Спирт изобутиловый  ¦4         ¦0,1       ¦0,1       ¦          ¦

+--------------------+----------+----------+----------+----------+

¦Серная кислота      ¦2         ¦0,3       ¦0,1       ¦          ¦

+--------------------+----------+----------+----------+----------+

¦Уксусная кислота    ¦3         ¦0,2       ¦0,06      ¦          ¦

+--------------------+----------+----------+----------+----------+

¦Ацетон              ¦4         ¦0,35      ¦0,35      ¦          ¦

+--------------------+----------+----------+----------+----------+

¦Метилэтилкетон      ¦          ¦          ¦          ¦0,1       ¦

+--------------------+----------+----------+----------+----------+

¦Фурфурол            ¦3         ¦0,05      ¦0,05      ¦          ¦

+--------------------+----------+----------+----------+----------+

¦Фенол               ¦2         ¦0,01      ¦0,03      ¦          ¦

+--------------------+----------+----------+----------+----------+

¦Гидроперекись       ¦2         ¦0,007     ¦0,007     ¦          ¦

¦изопропилбензола    ¦          ¦          ¦          ¦          ¦

+--------------------+----------+----------+----------+----------+

¦Этиленгликоль       ¦          ¦          ¦          ¦1         ¦

+--------------------+----------+----------+----------+----------+

¦Аммиак              ¦4         ¦0,2       ¦0,04      ¦          ¦

+--------------------+----------+----------+----------+----------+

¦Сернистый ангидрид  ¦3         ¦0,5       ¦0,05      ¦          ¦

+--------------------+----------+----------+----------+----------+

¦Сероводород         ¦2         ¦0,008     ¦          ¦          ¦

+--------------------+----------+----------+----------+----------+

¦Формальдегид        ¦2         ¦0,035     ¦0,003     ¦          ¦

+--------------------+----------+----------+----------+----------+

¦Хлор                ¦2         ¦0,1       ¦0,03      ¦          ¦

+--------------------+----------+----------+----------+----------+

¦Хлористый водород   ¦2         ¦0,2       ¦0,2       ¦          ¦

¦(соляная кислота)   ¦          ¦          ¦          ¦          ¦

+--------------------+----------+----------+----------+----------+

¦Углеводороды пре-   ¦4         ¦          ¦          ¦25        ¦

¦дельные алифатичес- ¦          ¦          ¦          ¦          ¦

¦кого ряда С1 - С10  ¦          ¦          ¦          ¦          ¦

+--------------------+----------+----------+----------+----------+

¦Керосин             ¦          ¦          ¦          ¦1,2       ¦

+--------------------+----------+----------+----------+----------+

¦Масло минеральное   ¦          ¦          ¦          ¦0,05      ¦

¦нефтяное            ¦          ¦          ¦          ¦          ¦

+--------------------+----------+----------+----------+----------+

¦Углеводороды        ¦4         ¦1         ¦          ¦          ¦

¦предельные С12 - С19¦          ¦          ¦          ¦          ¦

+--------------------+----------+----------+----------+----------+

¦Уайт-спирит         ¦          ¦          ¦          ¦1         ¦

+--------------------+----------+----------+----------+----------+

¦Сольвент нафта      ¦          ¦          ¦          ¦0,2       ¦

+--------------------+----------+----------+----------+----------+

¦Скипидар            ¦4         ¦2         ¦1         ¦          ¦

+--------------------+----------+----------+----------+----------+

Примечания. 1. Значения ПДК (ОБУВ) приведены из [5].

2. Значения ОБУВ углеводородов предельных алифатического ряда С1 - С10 приведены из [6] и распространяются только на территорию Республики Беларусь.

Приложение 2

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА НЕКОТОРЫХ ГАЗОВ И ЖИДКОСТЕЙ

+--------------------+--------+------------+----------+----------+

¦      Вещество      ¦Формула ¦Температура ¦Плотность ¦ Молекул. ¦

¦                    ¦        ¦ нач. кип.  ¦ жидкости ¦  масса   ¦

¦                    ¦        ¦t  , град. С¦   ро ,   ¦    m     ¦

¦                    ¦        ¦ нк         ¦     ж    ¦          ¦

¦                    ¦        ¦            ¦ т/куб. м ¦          ¦

+--------------------+--------+------------+----------+----------+

¦         1          ¦   2    ¦      3     ¦    4     ¦    5     ¦

+--------------------+--------+------------+----------+----------+

¦Бутан               ¦С4Н10   ¦-0,5        ¦-         ¦58,12     ¦

+--------------------+--------+------------+----------+----------+

¦Пентан              ¦С5Н12   ¦36,1        ¦0,626     ¦72,15     ¦

+--------------------+--------+------------+----------+----------+

¦Гексан              ¦С6Н14   ¦68,7        ¦0,660     ¦86,18     ¦

+--------------------+--------+------------+----------+----------+

¦Гептан              ¦С7Н16   ¦98,4        ¦0,684     ¦100,21    ¦

+--------------------+--------+------------+----------+----------+

¦Изооктан            ¦С8Н18   ¦93,3        ¦0,692     ¦114,24    ¦

+--------------------+--------+------------+----------+----------+

¦Цетан               ¦С16Н34  ¦287,5       ¦0,774     ¦226,45    ¦

+--------------------+--------+------------+----------+----------+

¦Этилен              ¦С2Н4    ¦-103,7      ¦-         ¦28,05     ¦

+--------------------+--------+------------+----------+----------+

¦Пропилен            ¦С3Н6    ¦-47,8       ¦-         ¦42,08     ¦

+--------------------+--------+------------+----------+----------+

¦Бутилен             ¦С4Н8    ¦-6,3        ¦-         ¦56,11     ¦

+--------------------+--------+------------+----------+----------+

¦Амилен              ¦С5Н10   ¦30,2        ¦0,641     ¦70,14     ¦

+--------------------+--------+------------+----------+----------+

¦Бензол              ¦С6Н6    ¦80,1        ¦0,879     ¦78,11     ¦

+--------------------+--------+------------+----------+----------+

¦Толуол              ¦С7Н8    ¦110,6       ¦0,867     ¦92,14     ¦

+--------------------+--------+------------+----------+----------+

¦о-Ксилол            ¦С8Н10   ¦144,4       ¦0,881     ¦106,17    ¦

+--------------------+--------+------------+----------+----------+

¦м-Ксилол            ¦С8Н10   ¦139,1       ¦0,864     ¦106,17    ¦

+--------------------+--------+------------+----------+----------+

¦п-Ксилол            ¦С8Н10   ¦138,35      ¦0,861     ¦106,17    ¦

+--------------------+--------+------------+----------+----------+

¦Этилбензол          ¦С8Н10   ¦136,2       ¦0,867     ¦106,17    ¦

+--------------------+--------+------------+----------+----------+

¦Изопропилбензол     ¦С9Н12   ¦152,5       ¦0,862     ¦120,20    ¦

+--------------------+--------+------------+----------+----------+

¦Спирт метиловый     ¦СН4О    ¦64,7        ¦0,792     ¦32,04     ¦

+--------------------+--------+------------+----------+----------+

¦Спирт этиловый      ¦С2Н6О   ¦78,37       ¦0,789     ¦46,07     ¦

+--------------------+--------+------------+----------+----------+

¦Спирт изобутиловый  ¦С4Н10О  ¦108         ¦0,805     ¦74,12     ¦

+--------------------+--------+------------+----------+----------+

¦Уксусная кислота    ¦С2Н4О2  ¦118,1       ¦1,049     ¦60,05     ¦

+--------------------+--------+------------+----------+----------+

¦Ацетон              ¦С3Н6О   ¦56,24       ¦0,792     ¦58,08     ¦

+--------------------+--------+------------+----------+----------+

¦Метилэтилкетон      ¦С4Н8О   ¦79,6        ¦0,805     ¦72,10     ¦

+--------------------+--------+------------+----------+----------+

¦Фурфурол            ¦С5Н4О2  ¦161,7       ¦1,159     ¦96,09     ¦

+--------------------+--------+------------+----------+----------+

¦Фенол               ¦С6Н6О   ¦182         ¦-         ¦94,11     ¦

+--------------------+--------+------------+----------+----------+

¦Этиленгликоль       ¦С2Н6О2  ¦197,2       ¦1,114     ¦62,07     ¦

+--------------------+--------+------------+----------+----------+

¦Диэтиленгликоль     ¦С4Н10О3 ¦244,33      ¦1,118     ¦106,12    ¦

+--------------------+--------+------------+----------+----------+

¦Аммиак              ¦NН3     ¦-33,35      ¦-         ¦17,03     ¦

+--------------------+--------+------------+----------+----------+

¦Сернистый ангидрид  ¦SО2     ¦-10,1       ¦-         ¦64,06     ¦

+--------------------+--------+------------+----------+----------+

¦Сероводород         ¦Н2S     ¦-60,8       ¦-         ¦34,08     ¦

+--------------------+--------+------------+----------+----------+

¦Формальдегид        ¦СН2О    ¦-21         ¦-         ¦30,03     ¦

+--------------------+--------+------------+----------+----------+

¦Хлор                ¦Сl2     ¦-33,6       ¦-         ¦70,91     ¦

+--------------------+--------+------------+----------+----------+

¦Хлористый водород   ¦НСl     ¦-85,1       ¦-         ¦36,46     ¦

+--------------------+--------+------------+----------+----------+

Примечание. Физико-химические свойства приняты по данным [7, 8].

Приложение 3

КОНСТАНТЫ УРАВНЕНИЯ АНТУАНА НЕКОТОРЫХ ВЕЩЕСТВ

+----------------+------+-------------+--------------------------+

¦    Вещество    ¦Урав- ¦  Интервал   ¦        Константы         ¦

¦                ¦нение ¦ температур, ¦                          ¦

¦                ¦      ¦   град. С   ¦                          ¦

¦                ¦      +------+------+--------+--------+--------+

¦                ¦      ¦  от  ¦  до  ¦   А    ¦   В    ¦   С    ¦

+----------------+------+------+------+--------+--------+--------+

¦       1        ¦  2   ¦  3   ¦  4   ¦   5    ¦   6    ¦   7    ¦

+----------------+------+------+------+--------+--------+--------+

¦          Углеводороды предельные алифатического ряда           ¦

+----------------+------+------+------+--------+--------+--------+

¦Бутан           ¦2     ¦-60   ¦45    ¦6,83029 ¦945,9   ¦240,0   ¦

¦                ¦2     ¦45    ¦152   ¦7,39949 ¦1299    ¦289,1   ¦

+----------------+------+------+------+--------+--------+--------+

¦Пентан          ¦2     ¦-30   ¦120   ¦6,87372 ¦1075,82 ¦233,36  ¦

+----------------+------+------+------+--------+--------+--------+

¦Гексан          ¦2     ¦-60   ¦110   ¦6,87776 ¦1171,53 ¦224,37  ¦

+----------------+------+------+------+--------+--------+--------+

¦Гептан          ¦2     ¦-60   ¦130   ¦6,90027 ¦1266,87 ¦216,76  ¦

+----------------+------+------+------+--------+--------+--------+

¦Изооктан*       ¦2     ¦-15   ¦131   ¦6,8117  ¦1259,2  ¦221     ¦

+----------------+------+------+------+--------+--------+--------+

¦Цетан           ¦2     ¦70    ¦175   ¦7,33309 ¦2036,4  ¦172,5   ¦

+----------------+------+------+------+--------+--------+--------+

¦                   Углеводороды непредельные                    ¦

+----------------+------+------+------+--------+--------+--------+

¦Этилен          ¦2     ¦-70   ¦9,5   ¦7,2058  ¦768,26  ¦282,43  ¦

+----------------+------+------+------+--------+--------+--------+

¦Пропилен        ¦2     ¦-47,7 ¦0,0   ¦6,64808 ¦712,19  ¦236,80  ¦

¦                ¦2     ¦0,0   ¦91,4  ¦7,57958 ¦1220,33 ¦309,80  ¦

+----------------+------+------+------+--------+--------+--------+

¦Бутилен         ¦2     ¦-67   ¦40    ¦6,84290 ¦926,10  ¦240,00  ¦

+----------------+------+------+------+--------+--------+--------+

¦Амилен          ¦2     ¦-60   ¦100   ¦6,78568 ¦1014,29 ¦229,78  ¦

+----------------+------+------+------+--------+--------+--------+

¦цис-Пентен-2    ¦2     ¦-60   ¦82    ¦6,87540 ¦1069,47 ¦230,79  ¦

+----------------+------+------+------+--------+--------+--------+

¦транс-Пентен-2  ¦2     ¦-60   ¦81    ¦6,90575 ¦1083,99 ¦232,97  ¦

+----------------+------+------+------+--------+--------+--------+

¦2-Метилбутен-1  ¦2     ¦-60   ¦75    ¦6,87314 ¦1053,78 ¦232,79  ¦

+----------------+------+------+------+--------+--------+--------+

¦2-Метилбутен-2  ¦2     ¦-60   ¦85    ¦6,91562 ¦1095,09 ¦232,84  ¦

+----------------+------+------+------+--------+--------+--------+

¦2-Метилбутен-3  ¦2     ¦-60   ¦60    ¦6,82618 ¦1013,47 ¦236,82  ¦

+----------------+------+------+------+--------+--------+--------+

¦                  Углеводороды ароматические                    ¦

+----------------+------+------+------+--------+--------+--------+

¦Бензол          ¦2     ¦-20   ¦5,5   ¦6,48898 ¦902,28  ¦178,10  ¦

¦                ¦2     ¦5,5   ¦160   ¦6,91210 ¦1214,64 ¦221,20  ¦

+----------------+------+------+------+--------+--------+--------+

¦Толуол          ¦1     ¦-92   ¦15    ¦8,330   ¦2047,3  ¦-       ¦

¦                ¦2     ¦20    ¦200   ¦6,95334 ¦1343,94 ¦219,38  ¦

+----------------+------+------+------+--------+--------+--------+

¦о-Ксилол        ¦2     ¦25    ¦50    ¦7,35638 ¦1671,8  ¦231,0   ¦

¦                ¦2     ¦50    ¦200   ¦6,99891 ¦1474,68 ¦213,69  ¦

+----------------+------+------+------+--------+--------+--------+

¦м-Ксилол        ¦2     ¦25    ¦45    ¦7,36810 ¦1658,23 ¦232,3   ¦

¦                ¦2     ¦45    ¦195   ¦7,00908 ¦1462,27 ¦215,11  ¦

+----------------+------+------+------+--------+--------+--------+

¦п-Ксилол        ¦2     ¦25    ¦45    ¦7,32611 ¦1635,74 ¦231,4   ¦

¦                ¦2     ¦45    ¦190   ¦6,99052 ¦1453,43 ¦215,31  ¦

+----------------+------+------+------+--------+--------+--------+

¦Этилбензол      ¦2     ¦20    ¦45    ¦7,32525 ¦1628,0  ¦230,0   ¦

¦                ¦2     ¦45    ¦190   ¦6,95719 ¦1424,26 ¦213,21  ¦

+----------------+------+------+------+--------+--------+--------+

¦Изопропилбензол ¦2     ¦25    ¦60    ¦7,25827 ¦1637,97 ¦223,5   ¦

¦                ¦2     ¦60    ¦200   ¦6,93666 ¦1460,79 ¦207,78  ¦

+----------------+------+------+------+--------+--------+--------+

¦                         Прочие вещества                        ¦

+----------------+------+------+------+--------+--------+--------+

¦Спирт метиловый ¦1     ¦7     ¦153   ¦8,349   ¦1835    ¦-       ¦

+----------------+------+------+------+--------+--------+--------+

¦Спирт этиловый* ¦2     ¦-     ¦-     ¦9,274   ¦2239    ¦273     ¦

+----------------+------+------+------+--------+--------+--------+

¦Спирт изобутило-¦2     ¦-9    ¦116   ¦8,7051  ¦2058,4  ¦246     ¦

¦вый*            ¦      ¦      ¦      ¦        ¦        ¦        ¦

+----------------+------+------+------+--------+--------+--------+

¦Уксусная кислота¦1     ¦-35   ¦10    ¦8,502   ¦2177,4  ¦-       ¦

¦                ¦2     ¦16,4  ¦118   ¦7,55716 ¦1642,54 ¦233,39  ¦

+----------------+------+------+------+--------+--------+--------+

¦Ацетон*         ¦2     ¦15    ¦93    ¦7,2506  ¦1281,7  ¦237     ¦

+----------------+------+------+------+--------+--------+--------+

¦Метилэтилкетон  ¦1     ¦-15   ¦85    ¦7,754   ¦1725,0  ¦-       ¦

+----------------+------+------+------+--------+--------+--------+

¦Фурфурол        ¦2     ¦-     ¦-     ¦4,427   ¦1052    ¦273     ¦

+----------------+------+------+------+--------+--------+--------+

¦Фенол           ¦2     ¦0     ¦40    ¦11,5638 ¦3586,36 ¦273     ¦

¦                ¦2     ¦41    ¦93    ¦7,86819 ¦2011,4  ¦222     ¦

+----------------+------+------+------+--------+--------+--------+

¦Этиленгликоль   ¦1     ¦25    ¦90    ¦8,863   ¦2694,7  ¦-       ¦

+----------------+------+------+------+--------+--------+--------+

¦Диэтиленгликоль ¦1     ¦80    ¦165   ¦8,1527  ¦2727,3  ¦-       ¦

+----------------+------+------+------+--------+--------+--------+

Примечание. Константы уравнения Антуана без звездочек приняты по [7], а со звездочками - по [9].

Приложение 4

ЗНАЧЕНИЯ ПОСТОЯННОЙ К  ДЛЯ ВОДНЫХ РАСТВОРОВ

г

НЕКОТОРЫХ ГАЗОВ

-9

(в таблице даны значения К  х 10   в мм рт. ст.)

г

+-----+----------------------------------------------------------+

¦ t , ¦                           Газ                            ¦

¦  ж  +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+-------+------+

¦град.¦метан¦этан ¦эти- ¦аце- ¦хлор ¦серо-¦диоксид¦хлорис-¦аммиак¦

¦  С  ¦     ¦     ¦лен  ¦тилен¦     ¦водо-¦ серы  ¦тый во-¦      ¦

¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦род  ¦       ¦дород  ¦      ¦

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+-------+------+

¦0    ¦17000¦9550 ¦4190 ¦550,0¦204,0¦203,0¦12,50  ¦1,850  ¦1,560 ¦

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+-------+------+

¦5    ¦19700¦11800¦4960 ¦640,0¦250,0¦239,0¦15,20  ¦1,910  ¦1,680 ¦

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+-------+------+

¦10   ¦22600¦14400¦5840 ¦730,0¦297,0¦278,0¦18,40  ¦1,970  ¦1,800 ¦

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+-------+------+

¦15   ¦25600¦17200¦6800 ¦820,0¦346,0¦321,0¦22,00  ¦2,030  ¦1,930 ¦

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+-------+------+

¦20   ¦28500¦20000¦7740 ¦920,0¦402,0¦367,0¦26,60  ¦2,090  ¦2,080 ¦

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+-------+------+

¦25   ¦31400¦23000¦8670 ¦1010 ¦454,0¦414,0¦31,00  ¦2,150  ¦2,230 ¦

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+-------+------+

¦30   ¦34100¦26000¦9620 ¦1110 ¦502,0¦463,0¦36,40  ¦2,200  ¦2,410 ¦

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+-------+------+

¦40   ¦39500¦32200¦-    ¦-    ¦600,0¦566,0¦49,50  ¦2,270  ¦-     ¦

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+-------+------+

¦60   ¦47600¦42900¦-    ¦-    ¦731,0¦782,0¦83,90  ¦2,240  ¦-     ¦

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+-------+------+

¦80   ¦51800¦50200¦-    ¦-    ¦730,0¦1030 ¦128,0  ¦-      ¦-     ¦

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+-------+------+

¦100  ¦53300¦52600¦-    ¦-    ¦-    ¦1120 ¦-      ¦-      ¦-     ¦

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+-------+------+

Примечание. Значения постоянной К  приняты по [10].

г

Приложение 5

ЗНАЧЕНИЕ МОЛЕКУЛЯРНОЙ МАССЫ ПАРОВ (m) НЕФТЕЙ И БЕНЗИНОВ

+----+----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+

¦t   ¦ m  ¦t   ¦  m  ¦t   ¦  m  ¦t   ¦  m  ¦t   ¦  m  ¦t   ¦  m  ¦

¦ нк ¦    ¦ нк ¦     ¦ нк ¦     ¦ нк ¦     ¦ нк ¦     ¦ нк ¦     ¦

+----+----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+

¦              Пары нефтей и ловушечных продуктов                ¦

+----+----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+

¦10  ¦51,0¦20  ¦57,0 ¦30  ¦63,0 ¦40  ¦69,0 ¦50  ¦75,0 ¦60  ¦81   ¦

+----+----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+

¦11  ¦51,6¦21  ¦57,6 ¦31  ¦63,6 ¦41  ¦69,6 ¦51  ¦75,6 ¦65  ¦84   ¦

+----+----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+

¦12  ¦52,2¦22  ¦58,2 ¦32  ¦64,2 ¦42  ¦70,2 ¦52  ¦76,2 ¦70  ¦87   ¦

+----+----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+

¦13  ¦52,8¦23  ¦58,8 ¦33  ¦64,8 ¦43  ¦70,8 ¦53  ¦76,8 ¦75  ¦90   ¦

+----+----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+

¦14  ¦53,4¦24  ¦59,4 ¦34  ¦65,4 ¦44  ¦71,4 ¦54  ¦77,4 ¦80  ¦93   ¦

+----+----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+

¦15  ¦54,0¦25  ¦60,0 ¦35  ¦66,0 ¦45  ¦72,0 ¦55  ¦78,0 ¦85  ¦96   ¦

+----+----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+

¦16  ¦54,6¦26  ¦60,6 ¦36  ¦66,6 ¦46  ¦72,6 ¦56  ¦78,6 ¦90  ¦99   ¦

+----+----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+

¦17  ¦55,2¦27  ¦61,2 ¦37  ¦67,2 ¦47  ¦73,2 ¦57  ¦79,2 ¦95  ¦102  ¦

+----+----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+

¦18  ¦55,8¦28  ¦61,8 ¦38  ¦67,8 ¦48  ¦73,8 ¦58  ¦79,8 ¦100 ¦105  ¦

+----+----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+

¦19  ¦56,4¦29  ¦62,4 ¦39  ¦68,4 ¦49  ¦74,4 ¦59  ¦80,4 ¦110 ¦111  ¦

+----+----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+

¦              Пары бензинов и бензиновых фракций                ¦

+----+----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+

¦30  ¦60,0¦36  ¦61,8 ¦42  ¦63,7 ¦48  ¦65,7 ¦54  ¦67,8 ¦60  ¦70   ¦

+----+----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+

¦31  ¦60,3¦37  ¦62,1 ¦43  ¦64,1 ¦49  ¦66,1 ¦55  ¦68,1 ¦62  ¦71   ¦

+----+----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+

¦32  ¦60,6¦38  ¦62,5 ¦44  ¦64,4 ¦50  ¦66,4 ¦56  ¦68,5 ¦85  ¦80   ¦

+----+----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+

¦33  ¦60,9¦39  ¦62,8 ¦45  ¦64,7 ¦51  ¦66,7 ¦57  ¦68,8 ¦105 ¦88   ¦

+----+----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+

¦34  ¦61,2¦40  ¦63,1 ¦46  ¦65,1 ¦52  ¦67,1 ¦58  ¦69,2 ¦120 ¦95   ¦

Примечание. Значения молекулярной массы паров приняты по формулам [11].

Приложение 6

АТОМНЫЕ МАССЫ НЕКОТОРЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

+---------+-------+-------------+---------+-------+--------------+

¦Название ¦Символ ¦Атомная масса¦Название ¦Символ ¦Атомная масса ¦

+---------+-------+-------------+---------+-------+--------------+

¦Азот     ¦N      ¦14,008       ¦Сера     ¦S      ¦32,066        ¦

+---------+-------+-------------+---------+-------+--------------+

¦Водород  ¦Н      ¦1,008        ¦Углерод  ¦С      ¦12,011        ¦

+---------+-------+-------------+---------+-------+--------------+

¦Кислород ¦О      ¦16,0         ¦Хлор     ¦Сl     ¦35,457        ¦

+---------+-------+-------------+---------+-------+--------------+

Приложение 7

ЗНАЧЕНИЯ ОПЫТНЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ К

t

+-------+-----+-------+-----+------+-----+------+----+------+----+

¦  t ,  ¦ К   ¦  t ,  ¦ К   ¦  t , ¦ К   ¦  t , ¦ К  ¦ t ,  ¦ К  ¦

¦   ж   ¦  t  ¦   ж   ¦  t  ¦   ж  ¦  t  ¦   ж  ¦  t ¦  ж   ¦  t ¦

¦град. С¦     ¦град. С¦     ¦град. ¦     ¦град. ¦    ¦град. ¦    ¦

¦       ¦     ¦       ¦     ¦  С   ¦     ¦  С   ¦    ¦  С   ¦    ¦

+-------+-----+-------+-----+------+-----+------+----+------+----+

¦   1   ¦  2  ¦   3   ¦  4  ¦  5   ¦  6  ¦  7   ¦ 8  ¦  9   ¦ 10 ¦

+-------+-----+-------+-----+------+-----+------+----+------+----+

¦                         Нефти и бензины                        ¦

+-------+-----+-------+-----+------+-----+------+----+------+----+

¦-30    ¦0,09 ¦-14    ¦0,173¦+2    ¦0,31 ¦18    ¦0,54¦34    ¦0,82¦

+-------+-----+-------+-----+------+-----+------+----+------+----+

¦-29    ¦0,093¦-13    ¦0,18 ¦+3    ¦0,33 ¦19    ¦0,56¦35    ¦0,83¦

+-------+-----+-------+-----+------+-----+------+----+------+----+

¦-28    ¦0,096¦-12    ¦0,185¦+4    ¦0,34 ¦20    ¦0,57¦36    ¦0,85¦

+-------+-----+-------+-----+------+-----+------+----+------+----+

¦-27    ¦0,10 ¦-11    ¦0,193¦+5    ¦0,35 ¦21    ¦0,58¦37    ¦0,87¦

+-------+-----+-------+-----+------+-----+------+----+------+----+

¦-26    ¦0,105¦-10    ¦0,2  ¦+6    ¦0,36 ¦22    ¦0,60¦38    ¦0,88¦

+-------+-----+-------+-----+------+-----+------+----+------+----+

¦-25    ¦0,11 ¦-9     ¦0,21 ¦+7    ¦0,375¦23    ¦0,62¦39    ¦0,90¦

+-------+-----+-------+-----+------+-----+------+----+------+----+

¦-24    ¦0,115¦-8     ¦0,215¦+8    ¦0,39 ¦24    ¦0,64¦40    ¦0,91¦

+-------+-----+-------+-----+------+-----+------+----+------+----+

¦-23    ¦0,12 ¦-7     ¦0,225¦+9    ¦0,40 ¦25    ¦0,66¦41    ¦0,93¦

+-------+-----+-------+-----+------+-----+------+----+------+----+

¦-22    ¦0,125¦-6     ¦0,235¦10    ¦0,42 ¦26    ¦0,68¦42    ¦0,94¦

+-------+-----+-------+-----+------+-----+------+----+------+----+

¦-21    ¦0,13 ¦-5     ¦0,24 ¦11    ¦0,43 ¦27    ¦0,69¦43    ¦0,96¦

+-------+-----+-------+-----+------+-----+------+----+------+----+

¦-20    ¦0,135¦-4     ¦0,25 ¦12    ¦0,445¦28    ¦0,71¦44    ¦0,98¦

+-------+-----+-------+-----+------+-----+------+----+------+----+

¦-19    ¦0,14 ¦-3     ¦0,26 ¦13    ¦0,46 ¦29    ¦0,73¦45    ¦1,00¦

+-------+-----+-------+-----+------+-----+------+----+------+----+

¦-18    ¦0,145¦-2     ¦0,27 ¦14    ¦0,47 ¦30    ¦0,74¦46    ¦1,02¦

+-------+-----+-------+-----+------+-----+------+----+------+----+

¦-17    ¦0,153¦-1     ¦0,28 ¦15    ¦0,49 ¦31    ¦0,76¦47    ¦1,04¦

+-------+-----+-------+-----+------+-----+------+----+------+----+

¦-16    ¦0,16 ¦0      ¦0,29 ¦16    ¦0,50 ¦32    ¦0,78¦48    ¦1,06¦

+-------+-----+-------+-----+------+-----+------+----+------+----+

¦-15    ¦0,165¦+1     ¦0,3  ¦17    ¦0,52 ¦33    ¦0,80¦49    ¦1,08¦

+-------+-----+-------+-----+------+-----+------+----+------+----+

¦       ¦     ¦       ¦     ¦      ¦     ¦      ¦    ¦50    ¦1,10¦

+-------+-----+-------+-----+------+-----+------+----+------+----+

¦                  Нефтепродукты (кроме бензина)                 ¦

+-------+-----+-------+-----+------+-----+------+----+------+----+

¦-30    ¦0,135¦-3     ¦0,435¦24    ¦1,15 ¦51    ¦2,58¦78    ¦4,90¦

+-------+-----+-------+-----+------+-----+------+----+------+----+

¦-29    ¦0,14 ¦-2     ¦0,45 ¦25    ¦1,20 ¦52    ¦2,60¦79    ¦5,00¦

+-------+-----+-------+-----+------+-----+------+----+------+----+

¦-28    ¦0,15 ¦-1     ¦0,47 ¦26    ¦1,23 ¦53    ¦2,70¦80    ¦5,08¦

+-------+-----+-------+-----+------+-----+------+----+------+----+

¦-27    ¦0,153¦0      ¦0,49 ¦27    ¦1,25 ¦54    ¦2,78¦81    ¦5,10¦

+-------+-----+-------+-----+------+-----+------+----+------+----+

¦-26    ¦0,165¦+1     ¦0,52 ¦28    ¦1,30 ¦55    ¦2,88¦82    ¦5,15¦

+-------+-----+-------+-----+------+-----+------+----+------+----+

¦-25    ¦0,17 ¦+2     ¦0,53 ¦29    ¦1,35 ¦56    ¦2,90¦83    ¦5,51¦

+-------+-----+-------+-----+------+-----+------+----+------+----+

¦-24    ¦0,175¦+3     ¦0,55 ¦30    ¦1,40 ¦57    ¦3,00¦84    ¦5,58¦

+-------+-----+-------+-----+------+-----+------+----+------+----+

¦-23    ¦0,183¦+4     ¦0,57 ¦31    ¦1,43 ¦58    ¦3,08¦85    ¦5,60¦

+-------+-----+-------+-----+------+-----+------+----+------+----+

¦-22    ¦0,19 ¦+5     ¦0,59 ¦32    ¦1,48 ¦59    ¦3,15¦86    ¦5,80¦

+-------+-----+-------+-----+------+-----+------+----+------+----+

¦-21    ¦0,20 ¦+6     ¦0,62 ¦33    ¦1,50 ¦60    ¦3,20¦87    ¦5,90¦

+-------+-----+-------+-----+------+-----+------+----+------+----+

¦-20    ¦0,21 ¦+7     ¦0,64 ¦34    ¦1,55 ¦61    ¦3,30¦88    ¦6,0 ¦

+-------+-----+-------+-----+------+-----+------+----+------+----+

¦-19    ¦0,22 ¦+8     ¦0,66 ¦35    ¦1,60 ¦62    ¦3,40¦89    ¦6,1 ¦

+-------+-----+-------+-----+------+-----+------+----+------+----+

¦-18    ¦0,23 ¦+9     ¦0,69 ¦36    ¦1,65 ¦63    ¦3,50¦90    ¦6,2 ¦

+-------+-----+-------+-----+------+-----+------+----+------+----+

¦-17    ¦0,24 ¦10     ¦0,72 ¦37    ¦1,70 ¦64    ¦3,55¦91    ¦6,3 ¦

+-------+-----+-------+-----+------+-----+------+----+------+----+

¦-16    ¦0,255¦11     ¦0,74 ¦38    ¦1,75 ¦65    ¦3,60¦92    ¦6,4 ¦

+-------+-----+-------+-----+------+-----+------+----+------+----+

¦-15    ¦0,26 ¦12     ¦0,77 ¦39    ¦1,80 ¦66    ¦3,70¦93    ¦6,6 ¦

+-------+-----+-------+-----+------+-----+------+----+------+----+

¦-14    ¦0,27 ¦13     ¦0,80 ¦40    ¦1,88 ¦67    ¦3,80¦94    ¦6,7 ¦

+-------+-----+-------+-----+------+-----+------+----+------+----+

¦-13    ¦0,28 ¦14     ¦0,82 ¦41    ¦1,93 ¦68    ¦3,90¦95    ¦6,8 ¦

+-------+-----+-------+-----+------+-----+------+----+------+----+

¦-12    ¦0,29 ¦15     ¦0,85 ¦42    ¦1,97 ¦69    ¦4,00¦96    ¦7,0 ¦

+-------+-----+-------+-----+------+-----+------+----+------+----+

¦-11    ¦0,30 ¦16     ¦0,87 ¦43    ¦2,02 ¦70    ¦4,10¦97    ¦7,1 ¦

+-------+-----+-------+-----+------+-----+------+----+------+----+

¦-10    ¦0,32 ¦17     ¦0,90 ¦44    ¦2,09 ¦71    ¦4,20¦98    ¦7,2 ¦

+-------+-----+-------+-----+------+-----+------+----+------+----+

¦-9     ¦0,335¦18     ¦0,94 ¦45    ¦2,15 ¦72    ¦4,30¦99    ¦7,3 ¦

+-------+-----+-------+-----+------+-----+------+----+------+----+

¦-8     ¦0,35 ¦19     ¦0,97 ¦46    ¦2,20 ¦73    ¦4,40¦100   ¦7,4 ¦

+-------+-----+-------+-----+------+-----+------+----+------+----+

¦-7     ¦0,365¦20     ¦1,00 ¦47    ¦2,25 ¦74    ¦4,50¦      ¦    ¦

+-------+-----+-------+-----+------+-----+------+----+------+----+

¦-6     ¦0,39 ¦21     ¦1,03 ¦48    ¦2,35 ¦75    ¦4,60¦      ¦    ¦

+-------+-----+-------+-----+------+-----+------+----+------+----+

¦-5     ¦0,40 ¦22     ¦1,08 ¦49    ¦2,40 ¦76    ¦4,70¦      ¦    ¦

+-------+-----+-------+-----+------+-----+------+----+------+----+

¦-4     ¦0,42 ¦23     ¦1,10 ¦50    ¦2,50 ¦77    ¦4,80¦      ¦    ¦

+-------+-----+-------+-----+------+-----+------+----+------+----+

Приложение 8

ЗНАЧЕНИЯ ОПЫТНЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ К

р

+-----+-------------+--------+-----------------------------------+

¦Кате-¦ Конструкция ¦ max    ¦    Объем резервуара, V , куб. м   ¦

¦гория¦ резервуаров ¦К    или¦                       р           ¦

¦     ¦             ¦ р      +--------+--------+--------+--------+

¦     ¦             ¦    ср  ¦ 100 и  ¦ 200 -  ¦ 700 -  ¦ 2000 и ¦

¦     ¦             ¦   К    ¦ менее  ¦   400  ¦  1000  ¦ более  ¦

¦     ¦             ¦    р   ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

+-----+-------------+--------+--------+--------+--------+--------+

¦  1  ¦      2      ¦   3    ¦   4    ¦   5    ¦   6    ¦   7    ¦

+-----+-------------+--------+--------+--------+--------+--------+

¦        Режим эксплуатации - "мерник". ССВ - отсутствуют        ¦

+-----+-------------+--------+--------+--------+--------+--------+

¦     ¦             ¦ max    ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦А    ¦Наземный     ¦К       ¦0,90    ¦0,87    ¦0,83    ¦0,80    ¦

¦     ¦вертикальный ¦ р      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

+-----+-------------+--------+--------+--------+--------+--------+

¦     ¦             ¦ ср     ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦     ¦             ¦К       ¦0,63    ¦0,61    ¦0,58    ¦0,56    ¦

¦     ¦             ¦ р      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

+-----+-------------+--------+--------+--------+--------+--------+

¦     ¦             ¦ max    ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦     ¦Заглубленный ¦К       ¦0,80    ¦0,77    ¦0,73    ¦0,70    ¦

¦     ¦             ¦ р      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

+-----+-------------+--------+--------+--------+--------+--------+

¦     ¦             ¦ ср     ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦     ¦             ¦К       ¦0,56    ¦0,54    ¦0,51    ¦0,50    ¦

¦     ¦             ¦ р      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

+-----+-------------+--------+--------+--------+--------+--------+

¦     ¦             ¦ max    ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦     ¦Наземный го- ¦К       ¦1,00    ¦0,97    ¦0,93    ¦0,90    ¦

¦     ¦ризонтальный ¦ р      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

+-----+-------------+--------+--------+--------+--------+--------+

¦     ¦             ¦ ср     ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦     ¦             ¦К       ¦0,70    ¦0,68    ¦0,65    ¦0,63    ¦

¦     ¦             ¦ р      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

+-----+-------------+--------+--------+--------+--------+--------+

¦     ¦             ¦ max    ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦Б    ¦Наземный     ¦К       ¦0,95    ¦0,92    ¦0,88    ¦0,85    ¦

¦     ¦вертикальный ¦ р      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

+-----+-------------+--------+--------+--------+--------+--------+

¦     ¦             ¦ ср     ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦     ¦             ¦К       ¦0,67    ¦0,64    ¦0,62    ¦0,60    ¦

¦     ¦             ¦ р      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

+-----+-------------+--------+--------+--------+--------+--------+

¦     ¦             ¦ max    ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦     ¦Заглубленный ¦К       ¦0,85    ¦0,82    ¦0,78    ¦0,75    ¦

¦     ¦             ¦ р      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

+-----+-------------+--------+--------+--------+--------+--------+

¦     ¦             ¦ ср     ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦     ¦             ¦К       ¦0,60    ¦0,57    ¦0,55    ¦0,53    ¦

¦     ¦             ¦ р      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

+-----+-------------+--------+--------+--------+--------+--------+

¦     ¦             ¦ max    ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦     ¦Наземный го- ¦К       ¦1,00    ¦0,98    ¦0,96    ¦0,95    ¦

¦     ¦ризонтальный ¦ р      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

+-----+-------------+--------+--------+--------+--------+--------+

¦     ¦             ¦ ср     ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦     ¦             ¦К       ¦0,70    ¦0,69    ¦0,67    ¦0,67    ¦

¦     ¦             ¦ р      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

+-----+-------------+--------+--------+--------+--------+--------+

¦     ¦             ¦ max    ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦В    ¦Наземный     ¦К       ¦1,00    ¦0,97    ¦0,93    ¦0,90    ¦

¦     ¦вертикальный ¦ р      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

+-----+-------------+--------+--------+--------+--------+--------+

¦     ¦             ¦ ср     ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦     ¦             ¦К       ¦0,70    ¦0,68    ¦0,650   ¦0,63    ¦

¦     ¦             ¦ р      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

+-----+-------------+--------+--------+--------+--------+--------+

¦     ¦             ¦ max    ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦     ¦Заглубленный ¦К       ¦0,90    ¦0,87    ¦0,83    ¦0,80    ¦

¦     ¦             ¦ р      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

+-----+-------------+--------+--------+--------+--------+--------+

¦     ¦             ¦ ср     ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦     ¦             ¦К       ¦0,63    ¦0,61    ¦0,58    ¦0,56    ¦

¦     ¦             ¦ р      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

+-----+-------------+--------+--------+--------+--------+--------+

¦     ¦             ¦ max    ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦     ¦Наземный го- ¦К       ¦1,00    ¦1,00    ¦1,00    ¦1,00    ¦

¦     ¦ризонтальный ¦ р      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

+-----+-------------+--------+--------+--------+--------+--------+

¦     ¦             ¦ ср     ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦     ¦             ¦К       ¦0,70    ¦0,70    ¦0,70    ¦0,70    ¦

¦     ¦             ¦ р      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

+-----+-------------+--------+--------+--------+--------+--------+

¦          Режим эксплуатации - "мерник". ССВ - понтон           ¦

+-----+-------------+--------+--------+--------+--------+--------+

¦     ¦             ¦ max    ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦А, Б,¦Наземный     ¦К       ¦0,20    ¦0,19    ¦0,17    ¦0,16    ¦

¦В    ¦вертикальный ¦ р      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

+-----+-------------+--------+--------+--------+--------+--------+

¦     ¦             ¦ ср     ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦     ¦             ¦К       ¦0,14    ¦0,13    ¦0,12    ¦0,11    ¦

¦     ¦             ¦ р      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

+-----+-------------+--------+--------+--------+--------+--------+

¦      Режим эксплуатации - "мерник". ССВ - плавающая крыша      ¦

+-----+-------------+--------+--------+--------+--------+--------+

¦     ¦             ¦ max    ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦А, Б,¦Наземный     ¦К       ¦0,13    ¦0,13    ¦0,12    ¦0,11    ¦

¦В    ¦вертикальный ¦ р      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

+-----+-------------+--------+--------+--------+--------+--------+

¦     ¦             ¦ ср     ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦     ¦             ¦К       ¦0,094   ¦0,087   ¦0,080   ¦0,074   ¦

¦     ¦             ¦ р      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

+-----+-------------+--------+--------+--------+--------+--------+

¦           Режим эксплуатации - "буферная емкость"              ¦

+-----+-------------+--------+--------+--------+--------+--------+

¦А, Б,¦Все типы кон-¦К       ¦0,10    ¦0,10    ¦0,10    ¦0,10    ¦

¦В    ¦струкций     ¦ р      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

+-----+-------------+--------+--------+--------+--------+--------+

Приложение 9

ЗНАЧЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТОВ К

в

+----------+---------+----------+----------+----------+----------+

¦   Р ,    ¦   К     ¦   Р ,    ¦    К     ¦   Р ,    ¦    К     ¦

¦    t     ¦    в    ¦    t     ¦     в    ¦    t     ¦     в    ¦

¦мм рт. ст.¦         ¦мм рт. ст.¦          ¦мм рт. ст.¦          ¦

+----------+---------+----------+----------+----------+----------+

¦540       ¦1,00     ¦620       ¦1,33      ¦700       ¦1,81      ¦

¦и менее   ¦         ¦          ¦          ¦          ¦          ¦

+----------+---------+----------+----------+----------+----------+

¦550       ¦1,03     ¦630       ¦1,38      ¦710       ¦1,89      ¦

+----------+---------+----------+----------+----------+----------+

¦560       ¦1,07     ¦640       ¦1,44      ¦720       ¦1,97      ¦

+----------+---------+----------+----------+----------+----------+

¦570       ¦1,11     ¦650       ¦1,49      ¦730       ¦2,05      ¦

+----------+---------+----------+----------+----------+----------+

¦580       ¦1,15     ¦660       ¦1,55      ¦740       ¦2,14      ¦

+----------+---------+----------+----------+----------+----------+

¦590       ¦1,19     ¦670       ¦1,61      ¦750       ¦2,23      ¦

+----------+---------+----------+----------+----------+----------+

¦600       ¦1,24     ¦680       ¦1,68      ¦759       ¦2,32      ¦

+----------+---------+----------+----------+----------+----------+

¦610       ¦1,28     ¦690       ¦1,74      ¦          ¦          ¦

+----------+---------+----------+----------+----------+----------+

Приложение 10

ЗНАЧЕНИЯ ОПЫТНЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ К

об

+--------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+

¦   n    ¦   100   ¦   80   ¦   60   ¦   40   ¦   30   ¦   20    ¦

¦        ¦ и более ¦        ¦        ¦        ¦        ¦ и менее ¦

+--------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+

¦К       ¦1,35     ¦1,50    ¦1,75    ¦2,00    ¦2,25    ¦2,50     ¦

¦ об     ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦

+--------+---------+--------+--------+--------+--------+---------+

Приложение 11

КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ РАСТВОРИТЕЛЕЙ, ЛАКОВ,

КРАСОК И Т.Д. (С , % МАССОВЫЙ)

i

+----------+-----------------------------------------------------+

¦Компонент ¦                    Растворители                     ¦

¦          +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

¦          ¦  N  ¦  N  ¦  N  ¦  N  ¦РМЛ- ¦ РМЛ ¦ РМЛ ¦ РИД ¦РКВ-1¦

¦          ¦ 646 ¦ 647 ¦ 648 ¦ 649 ¦218  ¦     ¦ 315 ¦     ¦     ¦

+----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

¦Ацетон    ¦7    ¦-    ¦-    ¦-    ¦-    ¦-    ¦-    ¦3    ¦-    ¦

+----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

¦Бутиловый ¦10   ¦7,7  ¦20   ¦20   ¦19   ¦10   ¦15   ¦10   ¦50   ¦

¦спирт     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

+----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

¦Бутилаце- ¦10   ¦29,8 ¦50   ¦-    ¦9    ¦-    ¦18   ¦18   ¦-    ¦

¦тат       ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

+----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

¦Ксилол    ¦-    ¦-    ¦-    ¦50   ¦23,5 ¦-    ¦25   ¦-    ¦50   ¦

+----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

¦Толуол    ¦50   ¦41,3 ¦20   ¦-    ¦32,5 ¦10   ¦25   ¦50   ¦-    ¦

+----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

¦Этиловый  ¦15   ¦-    ¦10   ¦-    ¦16   ¦64   ¦-    ¦10   ¦-    ¦

¦спирт     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

+----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

¦Этилцелло-¦8    ¦-    ¦-    ¦30   ¦3    ¦16   ¦17   ¦-    ¦-    ¦

¦зольв     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

+----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

¦Этилацетат¦-    ¦21,2 ¦-    ¦-    ¦16   ¦-    ¦-    ¦9    ¦-    ¦

+----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

¦Летучая   ¦100  ¦100  ¦100  ¦100  ¦100  ¦100  ¦100  ¦100  ¦     ¦

¦часть     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

+----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

+----------+-----------------------------------------------------+

¦Компонент ¦                    Растворители                     ¦

¦          +-----+-----+------+------+------+------+------+------+

¦          ¦РКБ-2¦  М  ¦ Р-4  ¦Р-219 ¦АМР-3 ¦РЛ-277¦РЛ-278¦РЛ-251¦

+----------+-----+-----+------+------+------+------+------+------+

¦Ацетон    ¦-    ¦-    ¦12    ¦23    ¦-     ¦-     ¦-     ¦-     ¦

+----------+-----+-----+------+------+------+------+------+------+

¦Метилизо- ¦-    ¦-    ¦-     ¦-     ¦-     ¦-     ¦-     ¦40    ¦

¦бутилкетон¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

+----------+-----+-----+------+------+------+------+------+------+

¦Бутиловый ¦95   ¦5    ¦-     ¦-     ¦22    ¦-     ¦20    ¦-     ¦

¦спирт     ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

+----------+-----+-----+------+------+------+------+------+------+

¦Бутилаце- ¦-    ¦30   ¦12    ¦-     ¦25    ¦-     ¦-     ¦-     ¦

¦тат       ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

+----------+-----+-----+------+------+------+------+------+------+

¦Ксилол    ¦5    ¦-    ¦-     ¦-     ¦-     ¦-     ¦30    ¦-     ¦

+----------+-----+-----+------+------+------+------+------+------+

¦Толуол    ¦-    ¦-    ¦62    ¦33    ¦30    ¦-     ¦25    ¦-     ¦

+----------+-----+-----+------+------+------+------+------+------+

¦Этиловый  ¦-    ¦60   ¦-     ¦-     ¦23    ¦-     ¦15    ¦-     ¦

¦спирт     ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

+----------+-----+-----+------+------+------+------+------+------+

¦Этилцелло-¦-    ¦-    ¦-     ¦-     ¦-     ¦-     ¦10    ¦-     ¦

¦зольв     ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

+----------+-----+-----+------+------+------+------+------+------+

¦Этилацетат¦-    ¦5    ¦-     ¦-     ¦-     ¦-     ¦-     ¦-     ¦

+----------+-----+-----+------+------+------+------+------+------+

¦Циклогек- ¦-    ¦-    ¦-     ¦33    ¦-     ¦50    ¦-     ¦60    ¦

¦санон     ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

+----------+-----+-----+------+------+------+------+------+------+

¦Этилгли-  ¦-    ¦-    ¦-     ¦-     ¦-     ¦50    ¦-     ¦-     ¦

¦коль-аце- ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

¦тат       ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

+----------+-----+-----+------+------+------+------+------+------+

¦Летучая   ¦100  ¦100  ¦100   ¦100   ¦100   ¦100   ¦100   ¦100   ¦

¦часть     ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

+----------+-----+-----+------+------+------+------+------+------+

+---------------+------------------------------------------------+

¦   Компонент   ¦                      Лаки                      ¦

¦               +------+------+------+------+------+------+------+

¦               ¦НЦ-221¦НЦ-222¦НЦ-223¦НЦ-224¦НЦ-218¦НЦ-243¦НЦ-52 ¦

+---------------+------+------+------+------+------+------+------+

¦Ацетон         ¦3,4   ¦-     ¦-     ¦-     ¦-     ¦-     ¦-     ¦

+---------------+------+------+------+------+------+------+------+

¦Бутиловый спирт¦16,6  ¦7,4   ¦10,05 ¦8     ¦6,3   ¦11,1  ¦33    ¦

+---------------+------+------+------+------+------+------+------+

¦Бутилацетат    ¦12,5  ¦7,2   ¦12,06 ¦10,2  ¦6,3   ¦7,4   ¦-     ¦

+---------------+------+------+------+------+------+------+------+

¦Этилацетат     ¦8,3   ¦12,4  ¦3,35  ¦10,5  ¦11,2  ¦5,18  ¦-     ¦

+---------------+------+------+------+------+------+------+------+

¦Этиловый спирт ¦8,3   ¦12,2  ¦-     ¦34,05 ¦11,2  ¦7,4   ¦1     ¦

+---------------+------+------+------+------+------+------+------+

¦Ксилол         ¦-     ¦-     ¦16,75 ¦10,3  ¦16,45 ¦-     ¦-     ¦

+---------------+------+------+------+------+------+------+------+

¦Толуол         ¦33,2  ¦36,3  ¦16,75 ¦-     ¦16,45 ¦37    ¦-     ¦

+---------------+------+------+------+------+------+------+------+

¦Этилцеллозольв ¦-     ¦2,5   ¦8,04  ¦-     ¦2,1   ¦5,92  ¦-     ¦

+---------------+------+------+------+------+------+------+------+

¦Окситерпеновый ¦-     ¦-     ¦-     ¦1,95  ¦-     ¦-     ¦-     ¦

¦растворитель   ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦

+---------------+------+------+------+------+------+------+------+

¦Сольвент-нафта ¦-     ¦-     ¦-     ¦-     ¦-     ¦-     ¦4     ¦

+---------------+------+------+------+------+------+------+------+

¦Формальдегид   ¦-     ¦-     ¦-     ¦-     ¦-     ¦-     ¦0,76  ¦

+---------------+------+------+------+------+------+------+------+

¦Летучая часть  ¦83,3  ¦78    ¦68    ¦75    ¦70    ¦74    ¦38,76 ¦

+---------------+------+------+------+------+------+------+------+

¦Сухой остаток  ¦16,9  ¦22    ¦32    ¦25    ¦30    ¦26    ¦61,24 ¦

+---------------+------+------+------+------+------+------+------+

+-------------+--------------+--------+--------+--------+--------+

¦  Компонент  ¦  Грунтовки   ¦Разрав- ¦Распре- ¦Нитро-  ¦Полиро- ¦

¦             ¦              ¦нивающая¦дели-   ¦политура¦вочная  ¦

¦             ¦              ¦жидкость¦тельная ¦НЦ-314  ¦вода    ¦

¦             +-------+------+РМЕ     ¦жидкость¦        ¦N 18    ¦

¦             ¦НЦ-0140¦ ВНК  ¦        ¦НЦ-313  ¦        ¦        ¦

+-------------+-------+------+--------+--------+--------+--------+

¦      1      ¦   2   ¦  3   ¦   4    ¦   5    ¦   6    ¦   7    ¦

+-------------+-------+------+--------+--------+--------+--------+

¦Ацетон       ¦-      ¦2,3   ¦-       ¦-       ¦-       ¦-       ¦

+-------------+-------+------+--------+--------+--------+--------+

¦Бутиловый    ¦12     ¦5,3   ¦4       ¦2       ¦-       ¦5       ¦

¦спирт        ¦       ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

+-------------+-------+------+--------+--------+--------+--------+

¦Бутилацетат  ¦16     ¦3,5   ¦15      ¦6,4     ¦8,1     ¦1       ¦

+-------------+-------+------+--------+--------+--------+--------+

¦Этилацетат   ¦12     ¦9,4   ¦20      ¦5,2     ¦-       ¦2       ¦

+-------------+-------+------+--------+--------+--------+--------+

¦Этиловый     ¦8      ¦9,4   ¦54      ¦76,7    ¦55,64   ¦69      ¦

¦спирт        ¦       ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

+-------------+-------+------+--------+--------+--------+--------+

¦Ксилол       ¦-      ¦17,8  ¦-       ¦-       ¦-       ¦-       ¦

+-------------+-------+------+--------+--------+--------+--------+

¦Толуол       ¦16     ¦20,6  ¦-       ¦3,6     ¦8,7     ¦-       ¦

+-------------+-------+------+--------+--------+--------+--------+

¦Этилцелло-   ¦12     ¦17,7  ¦-       ¦3       ¦13,6    ¦-       ¦

¦зольв        ¦       ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

+-------------+-------+------+--------+--------+--------+--------+

¦Циклогексанон¦4      ¦-     ¦-       ¦-       ¦-       ¦-       ¦

+-------------+-------+------+--------+--------+--------+--------+

¦Окситерпено- ¦-      ¦-     ¦1       ¦-       ¦-       ¦-       ¦

¦вый раствори-¦       ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

¦тель         ¦       ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

+-------------+-------+------+--------+--------+--------+--------+

¦Бензин "гало-¦-      ¦-     ¦-       ¦-       ¦-       ¦20      ¦

¦ша"          ¦       ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦

+-------------+-------+------+--------+--------+--------+--------+

¦Летучая часть¦80     ¦70    ¦94      ¦96,9    ¦86      ¦97      ¦

+-------------+-------+------+--------+--------+--------+--------+

¦Сухой остаток¦20     ¦30    ¦6       ¦3,1     ¦14      ¦3       ¦

+-------------+-------+------+--------+--------+--------+--------+

+----------------+-----------------------------------------------+

¦   Компонент    ¦  Полиэфирные, поли- и нитроуретановые краски  ¦

¦                +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

¦                ¦ПЭ-  ¦ПЭ-  ¦ПЭ-  ¦ПЭ-  ¦ПЭ-  ¦УР-  ¦ПЭ-  ¦УР-  ¦

¦                ¦246  ¦265  ¦232  ¦220  ¦250М ¦277М ¦251В ¦245М ¦

+----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

¦Ацетон          ¦1 - 2¦1 - 2¦29   ¦31   ¦38   ¦-    ¦-    ¦-    ¦

+----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

¦Бутилацетат     ¦5    ¦5    ¦-    ¦-    ¦-    ¦-    ¦-    ¦26   ¦

+----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

¦Стирол          ¦1 - 2¦1 - 2¦-    ¦-    ¦-    ¦-    ¦3 - 5¦-    ¦

+----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

¦Ксилол          ¦-    ¦-    ¦1    ¦1,5  ¦1    ¦5    ¦1    ¦16   ¦

+----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

¦Толуол          ¦ -   ¦-    ¦5    ¦2,5  ¦4    ¦-    ¦1    ¦-    ¦

+----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

¦Метилизобутилке-¦-    ¦-    ¦-    ¦-    ¦-    ¦-    ¦8 -  ¦-    ¦

¦тон             ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦11   ¦     ¦

+----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

¦Циклогексанон   ¦-    ¦-    ¦-    ¦-    ¦-    ¦34   ¦8 -  ¦14   ¦

¦                ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦11   ¦     ¦

+----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

¦Этилгликольаце- ¦-    ¦-    ¦-    ¦-    ¦-    ¦26   ¦-    ¦15   ¦

¦тат             ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

+----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

¦Летучая часть   ¦8    ¦8    ¦35   ¦35   ¦43   ¦65   ¦21 - ¦71   ¦

¦                ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦29   ¦     ¦

+----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

¦Сухой остаток   ¦92   ¦92   ¦65   ¦65   ¦57   ¦35   ¦79 - ¦29   ¦

¦                ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦71   ¦     ¦

+----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

+--------------+-------------------------------------------------+

¦  Компонент   ¦                      Эмали                      ¦

¦              +----+----+----+----+----+-----+----+----+----+---+

¦              ¦ПЭ- ¦НЦ- ¦НЦ- ¦НЦ- ¦НЦ- ¦НЦ-  ¦КВ- ¦ПФ- ¦ПФ- ¦МС-¦

¦              ¦276 ¦25  ¦132П¦1125¦257 ¦258  ¦518 ¦115 ¦133 ¦17 ¦

+--------------+----+----+----+----+----+-----+----+----+----+---+

¦Бутилацетат   ¦6   ¦6,6 ¦6,4 ¦6   ¦6,2 ¦6,5  ¦7   ¦-   ¦-   ¦-  ¦

+--------------+----+----+----+----+----+-----+----+----+----+---+

¦Этилцеллозольв¦-   ¦5,28¦6,4 ¦4,8 ¦4,96¦-    ¦-   ¦-   ¦-   ¦-  ¦

+--------------+----+----+----+----+----+-----+----+----+----+---+

¦Ацетон        ¦2 - ¦4,62¦6,4 ¦4,2 ¦4,34¦-    ¦19,6¦-   ¦-   ¦-  ¦

¦              ¦4   ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦    ¦    ¦    ¦   ¦

+--------------+----+----+----+----+----+-----+----+----+----+---+

¦Бутанол       ¦-   ¦9,9 ¦12  ¦6   ¦9,3 ¦10,4 ¦-   ¦-   ¦-   ¦-  ¦

+--------------+----+----+----+----+----+-----+----+----+----+---+

¦Этанол        ¦-   ¦9,9 ¦16  ¦9   ¦6,2 ¦5,85 ¦-   ¦-   ¦-   ¦-  ¦

+--------------+----+----+----+----+----+-----+----+----+----+---+

¦Толуол        ¦-   ¦29,7¦32,8¦30  ¦31  ¦13   ¦-   ¦-   ¦-   ¦-  ¦

+--------------+----+----+----+----+----+-----+----+----+----+---+

¦Этилацетат    ¦-   ¦-   ¦-   ¦-   ¦-   ¦0,75 ¦-   ¦-   ¦-   ¦-  ¦

+--------------+----+----+----+----+----+-----+----+----+----+---+

¦Стирол        ¦2 - ¦-   ¦-   ¦-   ¦-   ¦-    ¦-   ¦-   ¦-   ¦-  ¦

¦              ¦1   ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦    ¦    ¦    ¦   ¦

+--------------+----+----+----+----+----+-----+----+----+----+---+

¦Ксилол        ¦-   ¦-   ¦-   ¦-   ¦-   ¦16,25¦-   ¦22,5¦25  ¦60 ¦

+--------------+----+----+----+----+----+-----+----+----+----+---+

¦Сольвент      ¦-   ¦-   ¦-   ¦-   ¦-   ¦-    ¦43,4¦-   ¦-   ¦-  ¦

+--------------+----+----+----+----+----+-----+----+----+----+---+

¦Уайт-спирит   ¦-   ¦-   ¦-   ¦-   ¦-   ¦-    ¦-   ¦22,5¦-   ¦-  ¦

+--------------+----+----+----+----+----+-----+----+----+----+---+

¦Циклогексанон ¦-   ¦-   ¦-   ¦-   ¦-   ¦3,25 ¦-   ¦-   ¦-   ¦-  ¦

+--------------+----+----+----+----+----+-----+----+----+----+---+

¦Летучая часть ¦9 - ¦66  ¦80  ¦60  ¦62  ¦65   ¦70  ¦45  ¦50  ¦60 ¦

¦              ¦10  ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦    ¦    ¦    ¦   ¦

+--------------+----+----+----+----+----+-----+----+----+----+---+

¦Сухой остаток ¦91 -¦34  ¦20  ¦40  ¦38  ¦35   ¦30  ¦55  ¦50  ¦40 ¦

¦              ¦90  ¦    ¦    ¦    ¦    ¦     ¦    ¦    ¦    ¦   ¦

+--------------+----+----+----+----+----+-----+----+----+----+---+

+------------+---------------------------------------------------+

¦ Компонент  ¦              Шпатлевки, грунтовки                 ¦

¦            +---+---+----+-------+---+---+-------+----+----+----+

¦            ¦ПФ-¦НЦ-¦ХВ- ¦ГФ-032 ¦ГФ-¦ГФ-¦ФЛ-03К,¦ХС- ¦АК- ¦Клей¦

¦            ¦002¦008¦005 ¦  ГС,  ¦031¦032¦ФЛ-03Ж ¦010 ¦070 ¦ХВК-¦

¦            ¦   ¦   ¦    ¦ГФ-0163¦   ¦   ¦       ¦    ¦    ¦2А  ¦

+------------+---+---+----+-------+---+---+-------+----+----+----+

¦Ацетон      ¦-  ¦4,5¦8,5 ¦-      ¦-  ¦-  ¦-      ¦17,4¦-   ¦17,5¦

+------------+---+---+----+-------+---+---+-------+----+----+----+

¦Бутилацетат ¦-  ¦9  ¦4   ¦-      ¦-  ¦-  ¦-      ¦8   ¦43,5¦8,8 ¦

+------------+---+---+----+-------+---+---+-------+----+----+----+

¦Толуол      ¦-  ¦9  ¦20,5¦-      ¦-  ¦-  ¦-      ¦41,6¦17,4¦35  ¦

+------------+---+---+----+-------+---+---+-------+----+----+----+

¦Этанол      ¦-  ¦-  ¦-   ¦-      ¦-  ¦-  ¦-      ¦-   ¦8,7 ¦-   ¦

+------------+---+---+----+-------+---+---+-------+----+----+----+

¦Бутанол     ¦-  ¦1,5¦-   ¦-      ¦-  ¦-  ¦-      ¦-   ¦17,4¦-   ¦

+------------+---+---+----+-------+---+---+-------+----+----+----+

¦Ксилол      ¦-  ¦-  ¦-   ¦-      ¦51 ¦61 ¦15     ¦-   ¦-   ¦-   ¦

+------------+---+---+----+-------+---+---+-------+----+----+----+

¦Сольвент    ¦25 ¦-  ¦-   ¦25     ¦-  ¦-  ¦-      ¦-   ¦-   ¦-   ¦

+------------+---+---+----+-------+---+---+-------+----+----+----+

¦Этилацетат  ¦-  ¦6  ¦-   ¦-      ¦-  ¦-  ¦-      ¦-   ¦8,7 ¦-   ¦

+------------+---+---+----+-------+---+---+-------+----+----+----+

¦Уайт-спирит ¦-  ¦-  ¦-   ¦-      ¦-  ¦-  ¦15     ¦-   ¦-   ¦-   ¦

+------------+---+---+----+-------+---+---+-------+----+----+----+

¦Летучая     ¦25 ¦30 ¦33  ¦32     ¦51 ¦61 ¦30     ¦67  ¦87  ¦70  ¦

¦часть       ¦   ¦   ¦    ¦       ¦   ¦   ¦       ¦    ¦    ¦    ¦

+------------+---+---+----+-------+---+---+-------+----+----+----+

¦Сухой оста- ¦75 ¦70 ¦67  ¦68     ¦49 ¦39 ¦70     ¦33  ¦13  ¦    ¦

¦ток         ¦   ¦   ¦    ¦       ¦   ¦   ¦       ¦    ¦    ¦    ¦

+------------+---+---+----+-------+---+---+-------+----+----+----+

Приложение 12

ЗНАЧЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИЙ ПАРОВ НЕФТЕПРОДУКТОВ

В РЕЗЕРВУАРЕ С , УДЕЛЬНЫХ ВЫБРОСОВ У , У  И ОПЫТНЫХ

1                     2   3

КОЭФФИЦИЕНТОВ К

нп

+----------+-------------------------------------------------------------+-----------+

¦Нефтепро- ¦                     Климатическая зона                      ¦   К  ,    ¦

¦дукт      +-------------------+-------------------+---------------------+    нп     ¦

¦          ¦         1         ¦         2         ¦          3          ¦ при t 20  ¦

¦          +------+------+-----+------+-----+------+-------+------+------+ град. С   ¦

¦          ¦  С   ¦  У   ¦  У  ¦  С   ¦ У   ¦  У   ¦  С    ¦  У   ¦  У   ¦           ¦

¦          ¦   1  ¦   2  ¦   3 ¦   1  ¦  2  ¦   3  ¦   1   ¦   2  ¦   3  ¦           ¦

¦          +------+------+-----+------+-----+------+-------+------+------+           ¦

¦          ¦г/куб.¦ г/т  ¦ г/т ¦г/куб.¦ г/т ¦ г/т  ¦г/куб. ¦ г/т  ¦ г/т  ¦           ¦

¦          ¦  м   ¦      ¦     ¦  м   ¦     ¦      ¦   м   ¦      ¦      ¦           ¦

+----------+------+------+-----+------+-----+------+-------+------+------+-----------+

¦     1    ¦  2   ¦  3   ¦  4  ¦  5   ¦  6  ¦  7   ¦   8   ¦  9   ¦  10  ¦    11     ¦

+----------+------+------+-----+------+-----+------+-------+------+------+-----------+

¦Бензин    ¦      ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦       ¦      ¦      ¦           ¦

¦автомоб.  ¦777,6 ¦639,60¦880,0¦972,0 ¦780,0¦1100,0¦1176,12¦967,2 ¦1331,0¦1,1        ¦

+----------+------+------+-----+------+-----+------+-------+------+------+-----------+

¦Бензин    ¦      ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦       ¦      ¦      ¦           ¦

¦авиацион. ¦576,0 ¦393,60¦656,0¦720,0 ¦480,0¦820,0 ¦871,20 ¦595,2 ¦992,20¦0,67       ¦

+----------+------+------+-----+------+-----+------+-------+------+------+-----------+

¦БР        ¦288,0 ¦205,00¦344,0¦344,0 ¦360,0¦250,0 ¦430,0  ¦435,60¦310,0 ¦0,35       ¦

+----------+------+------+-----+------+-----+------+-------+------+------+-----------+

¦Т-2       ¦244,8 ¦164,00¦272,0¦306,0 ¦200,0¦340,0 ¦370,26 ¦248,0 ¦411,40¦0,29       ¦

+----------+------+------+-----+------+-----+------+-------+------+------+-----------+

¦Нефрас    ¦576,0 ¦377,20¦824,0¦720,0 ¦460,0¦780,0 ¦871,20 ¦570,40¦943,80¦0,66       ¦

+----------+------+------+-----+------+-----+------+-------+------+------+-----------+

¦Уайт-     ¦      ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦       ¦      ¦      ¦           ¦

¦спирит    ¦28,8  ¦18,04 ¦29,6 ¦36,0  ¦22,0 ¦37,0  ¦43,56  ¦27,28 ¦44,77 ¦0,033      ¦

+----------+------+------+-----+------+-----+------+-------+------+------+-----------+

¦Изооктан  ¦221,76¦98,4  ¦232,0¦277,20¦120,0¦290,0 ¦335,41 ¦148,80¦350,90¦0,35       ¦

+----------+------+------+-----+------+-----+------+-------+------+------+-----------+

¦Гептан    ¦178,56¦78,72 ¦184,0¦223,20¦96,0 ¦230,0 ¦270,07 ¦119,04¦278,80¦0,028      ¦

+----------+------+------+-----+------+-----+------+-------+------+------+-----------+

¦Бензол    ¦293,76¦114,8 ¦248,0¦367,20¦140,0¦310,0 ¦444,31 ¦173,60¦375,10¦0,45       ¦

+----------+------+------+-----+------+-----+------+-------+------+------+-----------+

¦Толуол    ¦100,8 ¦34,44 ¦80,0 ¦126,0 ¦42,0 ¦100,0 ¦152,46 ¦52,08 ¦121,00¦0,17       ¦

+----------+------+------+-----+------+-----+------+-------+------+------+-----------+

¦Этилбензол¦37,44 ¦10,66 ¦28,0 ¦46,80 ¦13,0 ¦35,0  ¦56,63  ¦16,12 ¦42,35 ¦0,067      ¦

+----------+------+------+-----+------+-----+------+-------+------+------+-----------+

¦Ксилол    ¦31,68 ¦9,02  ¦24,0 ¦39,6  ¦11,0 ¦30,0  ¦47,92  ¦13,64 ¦36,30 ¦0,059      ¦

+----------+------+------+-----+------+-----+------+-------+------+------+-----------+

¦Изопропил-¦      ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦       ¦      ¦      ¦           ¦

¦бензол    ¦21,31 ¦9,84  ¦16,0 ¦29,64 ¦12,0 ¦20,0  ¦32,23  ¦14,88 ¦24,20 ¦0,040      ¦

+----------+------+------+-----+------+-----+------+-------+------+------+-----------+

¦РТ (кроме ¦      ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦       ¦      ¦      ¦        -3 ¦

¦Т-2)      ¦5,18  ¦2,79  ¦4,8  ¦6,48  ¦3,4  ¦6,0   ¦7,84   ¦4,22  ¦7,26  ¦5,4 х 10   ¦

+----------+------+------+-----+------+-----+------+-------+------+------+-----------+

¦Сольвент  ¦      ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦       ¦      ¦      ¦        -3 ¦

¦нефтяной  ¦8,06  ¦3,94  ¦6,96 ¦10,08 ¦4,8  ¦8,7   ¦12,20  ¦5,95  ¦10,53 ¦8,2 х 10   ¦

+----------+------+------+-----+------+-----+------+-------+------+------+-----------+

¦Керосин   ¦      ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦       ¦      ¦      ¦       -3  ¦

¦технич.   ¦9,79  ¦4,84  ¦8,8  ¦12,24 ¦5,9  ¦11,0  ¦14,81  ¦7,32  ¦13,31 ¦10 х 10    ¦

+----------+------+------+-----+------+-----+------+-------+------+------+-----------+

¦Лигроин   ¦      ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦       ¦      ¦      ¦        -3 ¦

¦приборн.  ¦7,2   ¦2,36  ¦5,86 ¦9,0   ¦4,1  ¦7,3   ¦10,89  ¦5,08  ¦8,83  ¦7,3 х 10   ¦

+----------+------+------+-----+------+-----+------+-------+------+------+-----------+

¦Керосин   ¦      ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦       ¦      ¦      ¦        -3 ¦

¦осветит.  ¦6,91  ¦3,61  ¦6,32 ¦8,64  ¦4,4  ¦7,9   ¦10,45  ¦5,46  ¦9,56  ¦7,1 х 10   ¦

+----------+------+------+-----+------+-----+------+-------+------+------+-----------+

¦Дизельное ¦      ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦       ¦      ¦      ¦        -3 ¦

¦топ.      ¦2,59  ¦1,56  ¦2,08 ¦3,14  ¦1,9  ¦2,6   ¦3,92   ¦2,36  ¦3,15  ¦2,9 х 10   ¦

+----------+------+------+-----+------+-----+------+-------+------+------+-----------+

¦Печное    ¦      ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦       ¦      ¦      ¦        -3 ¦

¦топливо   ¦4,90  ¦2,13  ¦3,84 ¦6,12  ¦2,6  ¦4,8   ¦7,41   ¦3,22  ¦5,81  ¦5,0 х 10   ¦

+----------+------+------+-----+------+-----+------+-------+------+------+-----------+

¦Моторное  ¦      ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦       ¦      ¦      ¦        -3 ¦

¦топливо   ¦1,15  ¦0,82  ¦0,82 ¦1,44  ¦1,0  ¦1,0   ¦1,74   ¦1,24  ¦1,24  ¦1,1 х 10   ¦

+----------+------+------+-----+------+-----+------+-------+------+------+-----------+

¦          ¦      ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦       ¦      ¦      ¦        -3 ¦

¦Мазуты    ¦4,32  ¦3,28  ¦3,28 ¦5,4   ¦4,0  ¦4,0   ¦6,53   ¦4,96  ¦4,96  ¦4,3 х 10   ¦

+----------+------+------+-----+------+-----+------+-------+------+------+-----------+

¦          ¦      ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦       ¦      ¦      ¦         -3¦

¦Масла     ¦0,26  ¦0,16  ¦0,16 ¦0,324 ¦0,2  ¦0,2   ¦0,39   ¦0,25  ¦0,25  ¦0,27 х 10  ¦

+----------+------+------+-----+------+-----+------+-------+------+------+-----------+

Примечание.    Значение   У    (осенне-зимний   период   года)

2

принимаются  равными  У   (весенне-летний  период)  для  моторного

3

топлива, мазутов и масел.

Приложение 13

КОЛИЧЕСТВО ВЫДЕЛЯЮЩИХСЯ ПАРОВ БЕНЗИНОВ АВТОМОБИЛЬНЫХ

ПРИ ХРАНЕНИИ В ОДНОМ РЕЗЕРВУАРЕ G  , Т/ГОД

хр

+---------------+------------------------------------------------+

¦   V , куб. м  ¦                Вид резервуара                  ¦

¦    р          +--------------------------------+-------+-------+

¦               ¦           наземный             ¦заглуб-¦гори-  ¦

¦               +--------------------------------+ленный ¦зон-   ¦

¦               ¦  средства сокращения выбросов  ¦       ¦тальный¦

+---------------+--------+------+---------+------+       ¦       ¦

¦               ¦отсутст.¦понтон¦пл. крыша¦ ГОР  ¦       ¦       ¦

+---------------+--------+------+---------+------+-------+-------+

¦                    1-я климатическая зона                      ¦

+---------------+--------+------+---------+------+-------+-------+

¦100 и менее    ¦0,18    ¦0,040 ¦0,027    ¦0,062 ¦0,053  ¦0,18   ¦

+---------------+--------+------+---------+------+-------+-------+

¦200            ¦0,31    ¦0,066 ¦0,044    ¦0,108 ¦0,092  ¦0,31   ¦

+---------------+--------+------+---------+------+-------+-------+

¦300            ¦0,45    ¦0,097 ¦0,063    ¦0,156 ¦0,134  ¦0,45   ¦

+---------------+--------+------+---------+------+-------+-------+

¦400            ¦0,56    ¦0,120 ¦0,079    ¦0,196 ¦0,170  ¦0,56   ¦

+---------------+--------+------+---------+------+-------+-------+

¦700            ¦0,89    ¦0,190 ¦0,120    ¦0,312 ¦0,270  ¦-      ¦

+---------------+--------+------+---------+------+-------+-------+

¦1000           ¦1,21    ¦0,250 ¦0,170    ¦0,420 ¦0,360  ¦-      ¦

+---------------+--------+------+---------+------+-------+-------+

¦2000           ¦2,16    ¦0,420 ¦0,280    ¦0,750 ¦0,650  ¦-      ¦

+---------------+--------+------+---------+------+-------+-------+

¦3000           ¦3,03    ¦0,590 ¦0,400    ¦1,060 ¦0,910  ¦-      ¦

+---------------+--------+------+---------+------+-------+-------+

¦5000           ¦4,70    ¦0,920 ¦0,620    ¦1,640 ¦1,410  ¦-      ¦

+---------------+--------+------+---------+------+-------+-------+

¦10000          ¦8,180   ¦1,600 ¦1,080    ¦2,860 ¦2,450  ¦-      ¦

+---------------+--------+------+---------+------+-------+-------+

¦15000 и более  ¦11,99   ¦2,360 ¦1,590    ¦4,200 ¦3,600  ¦-      ¦

+---------------+--------+------+---------+------+-------+-------+

¦                    2-я климатическая зона                      ¦

+---------------+--------+------+---------+------+-------+-------+

¦100 и менее    ¦0,22    ¦0,049 ¦0,033    ¦0,077 ¦0,066  ¦0,22   ¦

+---------------+--------+------+---------+------+-------+-------+

¦200            ¦0,38    ¦0,081 ¦0,054    ¦0,133 ¦0,114  ¦0,38   ¦

+---------------+--------+------+---------+------+-------+-------+

¦300            ¦0,55    ¦0,120 ¦0,078    ¦0,193 ¦0,165  ¦0,55   ¦

+---------------+--------+------+---------+------+-------+-------+

¦400            ¦0,69    ¦0,150 ¦0,098    ¦0,242 ¦0,210  ¦0,69   ¦

+---------------+--------+------+---------+------+-------+-------+

¦700            ¦1,10    ¦0,230 ¦0,150    ¦0,385 ¦0,330  ¦-      ¦

+---------------+--------+------+---------+------+-------+-------+

¦1000           ¦1,49    ¦0,310 ¦0,210    ¦0,520 ¦0,450  ¦-      ¦

+---------------+--------+------+---------+------+-------+-------+

¦2000           ¦2,67    ¦0,520 ¦0,350    ¦0,930 ¦0,800  ¦-      ¦

+---------------+--------+------+---------+------+-------+-------+

¦3000           ¦3,74    ¦0,730 ¦0,490    ¦1,310 ¦1,120  ¦-      ¦

+---------------+--------+------+---------+------+-------+-------+

¦5000           ¦5,80    ¦1,140 ¦0,770    ¦2,030 ¦1,740  ¦-      ¦

+---------------+--------+------+---------+------+-------+-------+

¦10000          ¦10,10   ¦1,980 ¦1,330    ¦3,530 ¦3,030  ¦-      ¦

+---------------+--------+------+---------+------+-------+-------+

¦15000 и более  ¦14,80   ¦2,910 ¦1,960    ¦5,180 ¦4,440  ¦-      ¦

+---------------+--------+------+---------+------+-------+-------+

¦                    3-я климатическая зона                      ¦

+---------------+--------+------+---------+------+-------+-------+

¦100 и менее    ¦0,27    ¦0,060 ¦0,041    ¦0,095 ¦0,081  ¦0,27   ¦

+---------------+--------+------+---------+------+-------+-------+

¦200            ¦0,47    ¦0,100 ¦0,066    ¦0,164 ¦0,142  ¦0,47   ¦

+---------------+--------+------+---------+------+-------+-------+

¦300            ¦0,68    ¦0,157 ¦0,096    ¦0,237 ¦0,203  ¦0,68   ¦

+---------------+--------+------+---------+------+-------+-------+

¦400            ¦0,85    ¦0,180 ¦0,121    ¦0,298 ¦0,260  ¦0,85   ¦

+---------------+--------+------+---------+------+-------+-------+

¦700            ¦1,35    ¦0,280 ¦0,180    ¦0,474 ¦0,410  ¦-      ¦

+---------------+--------+------+---------+------+-------+-------+

¦1000           ¦1,83    ¦0,380 ¦0,260    ¦0,640 ¦0,550  ¦-      ¦

+---------------+--------+------+---------+------+-------+-------+

¦2000           ¦3,28    ¦0,640 ¦0,430    ¦1,140 ¦0,980  ¦-      ¦

+---------------+--------+------+---------+------+-------+-------+

¦3000           ¦4,60    ¦0,900 ¦0,600    ¦1,610 ¦1,380  ¦-      ¦

+---------------+--------+------+---------+------+-------+-------+

¦5000           ¦7,13    ¦1,400 ¦0,950    ¦1,640 ¦2,140  ¦-      ¦

+---------------+--------+------+---------+------+-------+-------+

¦10000          ¦12,42   ¦2,440 ¦1,640    ¦2,500 ¦3,730  ¦-      ¦

+---------------+--------+------+---------+------+-------+-------+

¦15000 и более  ¦18,20   ¦3,580 ¦2,410    ¦4,340 ¦5,460  ¦-      ¦

+---------------+--------+------+---------+------+-------+-------+

Приложение 14

КОНЦЕНТРАЦИЯ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ (% МАСС.)

В ПАРАХ РАЗЛИЧНЫХ НЕФТЕПРОДУКТОВ [12]

+-----------+----------------------------------------------------+

¦Наименова- ¦        Концентрация компонентов С , % масс.        ¦

¦ние нефте- ¦                                  i                 ¦

¦продукта   +------------------+------+------+------+------+-----+

¦           ¦   углеводороды   ¦бензол¦толуол¦этил- ¦ксило-¦серо-¦

¦           +---------+--------+      ¦      ¦бензол¦лы    ¦водо-¦

¦           ¦предель- ¦непре-  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦род  ¦

¦           ¦ные      ¦дельные ¦      ¦      ¦      ¦      ¦     ¦

¦           ¦С1 - С10 ¦С2 - С5 ¦      ¦      ¦      ¦      ¦     ¦

+-----------+---------+--------+------+------+------+------+-----+

¦Сырая нефть¦99,16    ¦-       ¦0,35  ¦0,22  ¦-     ¦0,11  ¦0,06 ¦

+-----------+---------+--------+------+------+------+------+-----+

¦Прямогонные¦         ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦     ¦

¦бензиновые ¦         ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦     ¦

¦фракции    ¦         ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦     ¦

+-----------+---------+--------+------+------+------+------+-----+

¦62-86      ¦99,05    ¦-       ¦0,55  ¦0,40  ¦-     ¦-     ¦-    ¦

+-----------+---------+--------+------+------+------+------+-----+

¦62-105     ¦93,90    ¦-       ¦5,89  ¦0,21  ¦-     ¦-     ¦-    ¦

+-----------+---------+--------+------+------+------+------+-----+

¦85-105     ¦98,64    ¦-       ¦0,24  ¦1,12  ¦-     ¦-     ¦-    ¦

+-----------+---------+--------+------+------+------+------+-----+

¦85-120     ¦97,61    ¦-       ¦0,05  ¦2,34  ¦-     ¦-     ¦-    ¦

+-----------+---------+--------+------+------+------+------+-----+

¦85-180     ¦99,25    ¦-       ¦0,15  ¦0,35  ¦-     ¦0,25  ¦-    ¦

+-----------+---------+--------+------+------+------+------+-----+

¦105-140    ¦95,04    ¦-       ¦-     ¦3,81  ¦-     ¦1,15  ¦-    ¦

+-----------+---------+--------+------+------+------+------+-----+

¦120-140    ¦95,90    ¦-       ¦-     ¦2,09  ¦-     ¦2,01  ¦-    ¦

+-----------+---------+--------+------+------+------+------+-----+

¦140-180    ¦99,57    ¦-       ¦-     ¦-     ¦-     ¦0,43  ¦-    ¦

+-----------+---------+--------+------+------+------+------+-----+

¦НК-180     ¦99,45    ¦-       ¦0,27  ¦0,18  ¦-     ¦0,10  ¦-    ¦

+-----------+---------+--------+------+------+------+------+-----+

¦Стабильный ¦92,84    ¦-       ¦2,52  ¦2,76  ¦-     ¦1,88  ¦-    ¦

¦катализат  ¦         ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦     ¦

+-----------+---------+--------+------+------+------+------+-----+

¦Уайт-спирит¦93,74    ¦-       ¦2,15  ¦3,20  ¦-     ¦0,91  ¦-    ¦

+-----------+---------+--------+------+------+------+------+-----+

¦Бензин-    ¦98,88    ¦-       ¦0,44  ¦0,42  ¦-     ¦0,26  ¦-    ¦

¦рафинад    ¦         ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦     ¦

+-----------+---------+--------+------+------+------+------+-----+

¦А-76 <*>   ¦93,85    ¦2,50    ¦2,00  ¦1,45  ¦0,05  ¦0,15  ¦-    ¦

+-----------+---------+--------+------+------+------+------+-----+

¦Аи-93 <*>  ¦92,68    ¦2,50    ¦2,30  ¦2,17  ¦0,06  ¦0,29  ¦-    ¦

+-----------+---------+--------+------+------+------+------+-----+

¦Крекинг-   ¦74,03    ¦25,0    ¦0,58  ¦0,27  ¦-     ¦0,12  ¦-    ¦

¦бензин     ¦         ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦     ¦

+-----------+---------+--------+------+------+------+------+-----+

¦Ловушечный ¦С12 - С19¦-       ¦Сумма ароматических        ¦0,13 ¦

¦продукт    ¦---------¦        ¦-------------------        ¦     ¦

¦           ¦98,31    ¦        ¦1,56                       ¦     ¦

+-----------+---------+--------+---------------------------+-----+

¦Керосин    ¦99,84    ¦-       ¦0,10                       ¦0,06 ¦

+-----------+---------+--------+---------------------------+-----+

¦Дизельное  ¦99,57    ¦-       ¦0,15                       ¦0,28 ¦

¦топливо    ¦         ¦        ¦                           ¦     ¦

+-----------+---------+--------+---------------------------+-----+

¦Мазут      ¦99,31    ¦-       ¦0,21                       ¦0,48 ¦

+-----------+---------+--------+---------------------------+-----+

------------------------------------

<*> По данным разработчиков.

Приложение 15

КОНЦЕНТРАЦИЯ ПАРОВ НЕФТЕПРОДУКТОВ (С, Г/КУБ. М)

В ВЫБРОСАХ ПАРОВОЗДУШНОЙ СМЕСИ ПРИ ЗАПОЛНЕНИИ РЕЗЕРВУАРОВ

И БАКОВ АВТОМАШИН

+-------------+------------+------------------------+------------+

¦Нефтепродукт ¦Вид выброса ¦ Конструкция резервуара ¦Бак а/м, С ,¦

¦             ¦    <*>     +------------+-----------+          б ¦

¦             ¦            ¦  наземный  ¦ заглублен.¦  г/куб. м  ¦

¦             ¦            ¦    С ,     ¦    С ,    ¦            ¦

¦             ¦            ¦     р      ¦     р     ¦            ¦

¦             ¦            ¦  г/куб. м  ¦  г/куб. м ¦            ¦

+-------------+------------+------------+-----------+------------+

¦                     1-я климатическая зона                     ¦

+-------------+------------+------------+-----------+------------+

¦Бензин       ¦макс        ¦464,0       ¦384,0      ¦-           ¦

¦автомобильный¦оз          ¦205,0       ¦172,2      ¦344,0       ¦

¦             ¦вл          ¦248,0       ¦255,0      ¦412,0       ¦

+-------------+------------+------------+-----------+------------+

¦Дизельное    ¦макс        ¦1,49        ¦1,24       ¦-           ¦

¦топливо      ¦оз          ¦0,79        ¦0,66       ¦1,31        ¦

¦             ¦вл          ¦1,06        ¦0,88       ¦1,76        ¦

+-------------+------------+------------+-----------+------------+

¦Масла        ¦макс        ¦0,16        ¦0,13       ¦-           ¦

¦             ¦оз          ¦0,10        ¦0,08       ¦0,16        ¦

¦             ¦вл          ¦0,10        ¦0,08       ¦0,16        ¦

+-------------+------------+------------+-----------+------------+

¦                     2-я климатическая зона                     ¦

+-------------+------------+------------+-----------+------------+

¦Бензин       ¦макс        ¦580,0       ¦480,0      ¦-           ¦

¦автомобильный¦оз          ¦250,0       ¦210,2      ¦420,0       ¦

¦             ¦вл          ¦310,0       ¦255,0      ¦515,0       ¦

+-------------+------------+------------+-----------+------------+

¦Дизельное    ¦макс        ¦1,86        ¦1,55       ¦-           ¦

¦топливо      ¦оз          ¦0,96        ¦0,80       ¦1,6         ¦

¦             ¦вл          ¦1,32        ¦1,10       ¦2,2         ¦

+-------------+------------+------------+-----------+------------+

¦Масла        ¦макс        ¦0,20        ¦0,16       ¦-           ¦

¦             ¦оз          ¦0,12        ¦0,10       ¦0,20        ¦

¦             ¦вл          ¦0,12        ¦0,10       ¦0,20        ¦

+-------------+------------+------------+-----------+------------+

¦                     3-я климатическая зона                     ¦

+-------------+------------+------------+-----------+------------+

¦Бензин       ¦макс        ¦701,8       ¦580,0      ¦-           ¦

¦автомобильный¦оз          ¦310,0       ¦260,4      ¦520,0       ¦

¦             ¦вл          ¦375,1       ¦308,5      ¦623,1       ¦

+-------------+------------+------------+-----------+------------+

¦Дизельное    ¦макс        ¦2,25        ¦1,88       ¦-           ¦

¦топливо      ¦оз          ¦1,19        ¦0,99       ¦1,98        ¦

¦             ¦вл          ¦1,60        ¦1,33       ¦2,66        ¦

+-------------+------------+------------+-----------+------------+

¦Масла        ¦макс        ¦0,24        ¦0,19       ¦-           ¦

¦             ¦оз          ¦0,15        ¦0,12       ¦0,25        ¦

¦             ¦вл          ¦0,15        ¦0,12       ¦0,24        ¦

+-------------+------------+------------+-----------+------------+

------------------------------------

<*> Макс - максимальный выброс; оз - выброс в осенне-зимний период; вл - выброс в весенне-летний период.

Приложение 16

ДАВЛЕНИЕ НАСЫЩЕННЫХ ПАРОВ УГЛЕВОДОРОДОВ, ПА

+-------------------------------------------------------------------------+

¦                              Углеводороды                               ¦

+-------+------+------+------+------+------+-------+-------+------+-------+

¦Темпе- ¦н-    ¦н-    ¦н-    ¦н-    ¦н-    ¦н-     ¦н-     ¦бутен-¦пентен-¦

¦ратура,¦бутан ¦пентан¦гексан¦гептан¦октан ¦нонан  ¦декан  ¦2     ¦2      ¦

¦град. С¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦       ¦      ¦       ¦

+-------+------+------+------+------+------+-------+-------+------+-------+

¦-30    ¦44800 ¦5098  ¦956   ¦174   ¦31,5  ¦7,5    ¦-      ¦22600 ¦4860   ¦

+-------+------+------+------+------+------+-------+-------+------+-------+

¦-20    ¦45500 ¦9021  ¦1587  ¦386   ¦78,9  ¦17,9   ¦-      ¦36900 ¦9690   ¦

+-------+------+------+------+------+------+-------+-------+------+-------+

¦-10    ¦70000 ¦15260 ¦3480  ¦789   ¦179,6 ¦49,8   ¦8,6    ¦57800 ¦14700  ¦

+-------+------+------+------+------+------+-------+-------+------+-------+

¦0      ¦-     ¦24400 ¦6110  ¦1512  ¦380,4 ¦114,0  ¦22,9   ¦87100 ¦23800  ¦

+-------+------+------+------+------+------+-------+-------+------+-------+

¦10     ¦-     ¦37750 ¦10450 ¦2737  ¦748,8 ¦234,5  ¦54,4   ¦-     ¦37000  ¦

+-------+------+------+------+------+------+-------+-------+------+-------+

¦20     ¦-     ¦56410 ¦17600 ¦4712  ¦1391,0¦461,0  ¦119,7  ¦-     ¦55400  ¦

+-------+------+------+------+------+------+-------+-------+------+-------+

¦25     ¦-     ¦68160 ¦20350 ¦6079  ¦1859  ¦633,0  ¦174,5  ¦-     ¦67300  ¦

+-------+------+------+------+------+------+-------+-------+------+-------+

¦30     ¦-     ¦81770 ¦25200 ¦7763  ¦2454  ¦857,0  ¦244,7  ¦-     ¦80750  ¦

+-------+------+------+------+------+------+-------+-------+------+-------+

¦m      ¦58,12 ¦72,15 ¦86,18 ¦100,20¦114,23¦128,25 ¦142,29 ¦56,08 ¦70,13  ¦

¦ i     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦       ¦      ¦       ¦

+-------+------+------+------+------+------+-------+-------+------+-------+

¦К      ¦0,4028¦1,0000¦1,9908¦4,3399¦9,3131¦17,7755¦32,8690¦0,3998¦1,0000 ¦

¦ i/5   ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦       ¦      ¦       ¦

¦для С ,¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦       ¦      ¦       ¦

¦     i ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦       ¦      ¦       ¦

¦% об.  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦       ¦      ¦       ¦

+-------+------+------+------+------+------+-------+-------+------+-------+

¦К      ¦0,500 ¦1,000 ¦1,667 ¦3,125 ¦5,882 ¦10,000 ¦16,667 ¦0,500 ¦1,000  ¦

¦ i/5   ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦       ¦      ¦       ¦

¦для С ,¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦       ¦      ¦       ¦

¦     i ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦       ¦      ¦       ¦

¦% масс.¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦       ¦      ¦       ¦

+-------+------+------+------+------+------+-------+-------+------+-------+

Приложение N 2

к Приказу

Госкомэкологии России

от 8 апреля 1998 г. N 199

МЕТОДИКА

РАСЧЕТА ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ ПРИ СЖИГАНИИ

ПОПУТНОГО НЕФТЯНОГО ГАЗА НА ФАКЕЛЬНЫХ УСТАНОВКАХ

СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТЕ

Разработан Научно-исследовательским институтом охраны атмосферного воздуха.

Утвержден Приказом Государственного комитета Российской Федерации по охране окружающей среды (от 8 апреля 1998 г. N 199).

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1. Настоящий документ:

1) разработан в соответствии с Законом Российской Федерации "Об охране окружающей среды" с целью получения данных о выбросах загрязняющих веществ при сжигании попутного нефтяного газа на факельных установках;

2) устанавливает методику расчета параметров выбросов загрязняющих веществ от факельных установок разного типа;

3) распространяется на факельные установки, эксплуатируемые в соответствии с действующими проектными нормами.

1.2. Разработчики документа: канд. физ.-мат. наук Миляев В.Б., канд. геогр. наук Буренин Н.С., канд. физ.-мат. наук Елисеев В.С., канд. физ.-мат. наук Зив А.Д., канд. техн. наук Гизитдинова М.Р., канд. техн. наук Турбин А.С.

2. ССЫЛКИ НА НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

2.1. Правила устройства и безопасной эксплуатации факельных систем, утвержденных Госгортехнадзором России от 21.04.92.

2.2. ГОСТ 17.2.1.04-77. Охрана природы. Атмосфера. Источники и метеорологические факторы загрязнения, промышленные выбросы. Термины и определения.

2.3. ОНД-86. Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий.

3. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

3.1. Факельная установка - устройство для сжигания в атмосфере непригодного для использования в народном хозяйстве попутного нефтяного газа (ПНГ); является одиночным источником загрязнения атмосферы.

3.1.1. Высотная факельная установка - установка, в которой подача ПНГ под давлением в зону горения производится по вертикальному факельному стволу (трубе) высотой 4 м и более.

3.1.2. Горизонтальная факельная установка - открытый амбар с подачей попутного нефтяного газа под давлением в зону горения по горизонтальному факельному стволу (трубе); конструкция амбара обеспечивает выход горячего факела в атмосферу под углом 45 град.

3.2. Продукты сгорания попутного нефтяного газа, покидающие факельную установку, а также несгоревшие компоненты являются потенциальным источником загрязнения окружающей атмосферы вредными веществами.

Качественная и количественная характеристики выбросов вредных веществ определяется типом и параметрами факельной установки и составом сжигаемого ПНГ.

3.3. Конструкции высотных и горизонтальных факельных установок обеспечивают бессажевое горение попутного нефтяного газа при выполнении установленного "Правилами устройства и безопасной эксплуатации факельных систем", утв. Госгортехнадзором РФ 21.04.92, следующего условия: скорость истечения сжигаемого газа должна превышать 0,2 от скорости распространения звука в газе.

3.4. Для оценки максимальных приземных концентраций загрязняющих веществ в атмосфере, источником которых являются факельные установки, настоящая Методика предусматривает выполнение расчетов следующих параметров:

- мощности выброса вредных веществ;

- расхода выбрасываемой в атмосферу газовой смеси;

- высоты источника выброса над уровнем земли;

- средней скорости поступления в атмосферу газовой смеси;

- температуры выбрасываемой в атмосферу газовой смеси.

4. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

4.1. Проектные характеристики факельной установки

d  - диаметр выходного сопла, м;

0

h  -  высота   факельной   трубы   (для   высотных   факельных

в

установок), м;

h  - расстояние  от  выходного  сопла  до  уровня  земли  (для

г

горизонтальных факельных установок), м;

(h  > 0 для труб,  проложенных  выше  уровня земли, и h  < 0 в

г                                                    г

противном случае);

l  - расстояние от выходного  сопла до  противоположной  стены

а

амбара (для горизонтальных факельных установок), м.

4.2. Измеряемые характеристики

4.2.1.  Объемный  расход W  (куб. м/с) сжигаемого на факельной

v

установке ПНГ.

4.2.2. Скорость истечения ПНГ U, м/с.

4.2.3. Состав сжигаемого ПНГ V  (% об.):

i

- метан СН4;

- этан С2Н6;

- пропан С3Н8;

- бутан С4Н10;

- пентан С5Н12;

- гексан С6Н14;

- гептан С7Н16;

- азот N2;

- диоксид углерода СО2;

- сероводород Н2S (и/или меркаптаны).

5. ОЦЕНКА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ФАКЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ

5.1.  Объемный  расход  W   (куб.  м/с) и скорость истечения U

v

(м/с)  сжигаемого на факельной установке попутного нефтяного  газа

измеряется экспериментально либо, при отсутствии прямых измерений,

W  рассчитывается по формуле:

v

2

W  = 0,785 х U х d ,              (5.1.1)

v                0

где:

U -  скорость  истечения  ПНГ  из  выходного  сопла  факельной

установки, м/с (по результатам измерений);

d  - диаметр выходного сопла, м (по проектным данным факельной

0

установки).

При   отсутствии   прямых   измерений   скорость  истечения  U

принимается  в  соответствии  с "Правилами устройства и безопасной

эксплуатации факельных систем", 1992, равной:

при постоянных сбросах:

U = 0,2 х U  ,                   (5.1.2)

зв

при периодических и аварийных сбросах:

U = 0,5 х U  ,                  (5.1.3)

зв

где U   - скорость распространения звука в ПНГ, рассчитываемая

зв

согласно Приложению Г.

5.2.  Массовый  расход  W  (кг/ч)  сбрасываемого  на факельной

g

установке газа рассчитывается по формуле:

2

W  = 2826 х U х d  х ро ,               (5.2)

g               0     г

где    ро     -   плотность   ПНГ,   кг/куб.   м   (измеряется

г

экспериментально либо рассчитывается по объемным  долям V  (% об.)

i

и плотностям ро  (кг/куб. м) компонентов, см. Приложение А).

i

5.3. Объемный расход продуктов сгорания, покидающих  факельную

установку, W   (куб. м/с):

пр

273 + Т

г

W   = W  х V   х --------,               (5.3)

пр    v    пс      273

где:

W   -  объемный  расход  (куб. м/с)  сжигаемого  на  факельной

v

установке ПНГ, рассчитываемый по формуле (5.1.1);

V   - объем продуктов сгорания (куб. м/куб. м), рассчитываемый

пс

по формуле (3) Приложения В;

Т  - температура горения, рассчитываемая согласно п. 8.3.

Г

6. РАСЧЕТ МОЩНОСТИ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ

6.1. Расчет физико-химических характеристик сжигаемого

попутного нефтяного газа

6.1.1. Расчет плотности ро , кг/куб. м (формула (1) Приложения А).

6.1.2.  Расчет   условной   молекулярной  массы  мю ,  кг/моль

г

(формула (2) Приложения А).

6.1.3. Расчет массового содержания химических элементов (% масс.) в ПНГ (формулы (3) и (4) Приложения А).

6.1.4. Расчет числа атомов элементов в условной молекулярной формуле ПНГ (формулы (5) и (6) Приложения А).

6.2. Расчет физико-химических характеристик влажного воздуха

Для заданных метеоусловий:

температура t, град. С;

давление Р, мм рт. ст.;

относительная влажность фи (в долях или %).

6.2.1. Определение массового влагосодержания d (кг/кг) влажного воздуха по номограмме (Приложение Б1).

6.2.2. Расчет массовых долей компонентов во влажном воздухе (формулы (2) и (3) Приложения Б).

6.2.3. Расчет количества атомов химических элементов в условной молекулярной формуле влажного воздуха (табл. 3 Приложения Б).

6.2.4.  Расчет  плотности  влажного  воздуха  ро  ,  кг/куб. м

вв

(формула (5) Приложения Б).

6.3. Расчет стехиометрической реакции горения

попутного нефтяного газа в атмосфере влажного воздуха

6.3.1. Расчет мольного стехиометрического коэффициента М (формула (2) Приложения В).

6.3.2.  Определение теоретического количества влажного воздуха

V   (куб. м/куб.  м),  необходимого для полного  сгорания 1 куб. м

вв

ПНГ (п. 3 Приложения В).

6.3.3.   Расчет  количества  продуктов  сгорания  V   (куб. м/

пс

куб. м), образующихся при стехиометрическом сгорании  1 куб. м ПНГ

в атмосфере влажного воздуха (формула (3) Приложения В).

6.4. Проверка выполнения условий бессажевого горения

попутного нефтяного газа на факельной установке

6.4.1.  Расчет  скорости  распространения  звука  в  сжигаемой

газовой смеси U   (м/с)  (формула (1) Приложения Г или графики 1 -

зв

4 Приложения Г).

6.4.2. Проверка выполнения условия бессажевого горения:

U    >= 0,2U  .                    (6.1)

ист        зв

6.5. Определение удельных выбросов

вредных веществ на единицу массы сжигаемого

попутного нефтяного газа (кг/кг)

6.5.1. Для оценок мощности выбросов оксида углерода, оксидов азота (в пересчете на диоксид азота), а также сажи в случае невыполнения условия бессажевого сжигания используются опытные значения удельных выбросов на единицу массы сжигаемого газа [4], представленные в нижеследующей таблице:

Таблица 6.1

+---------------------+---------------------+--------------------+

¦  Удельные выбросы   ¦     Бессажевое      ¦      Сжигание      ¦

¦      (кг/кг)        ¦      сжигание       ¦ с выделением сажи  ¦

+---------------------+---------------------+--------------------+

¦                     ¦      -2             ¦                    ¦

¦q                    ¦2 х 10               ¦0,25                ¦

¦ СО                  ¦                     ¦                    ¦

¦                     ¦      -3             ¦      -3            ¦

¦q                    ¦3 х 10               ¦2 х 10              ¦

¦ NОх                 ¦                     ¦                    ¦

¦                     ¦                     ¦      -2            ¦

¦q                    ¦-                    ¦3 х 10              ¦

¦ сажи                ¦                     ¦                    ¦

¦                     ¦      -11            ¦      -11           ¦

¦бенз(а)пирен         ¦2 х 10               ¦8 х 10              ¦

+---------------------+---------------------+--------------------+

В случае сжигания серосодержащего попутного нефтяного газа удельный выброс диоксида серы рассчитывается по формуле:

s

q    = мю    х ---,                   (6.2)

SО2     SО2   мю

г

где:

мю    - молекулярная масса SО2;

SО2

мю  - условная молекулярная масса горючего;

г

s - количество  атомов  серы в условной  молекулярной  формуле

попутного нефтяного газа (см. Приложения А, А1).

При необходимости определения выбросов СО2, N2, О2, Н2О следует руководствоваться формулами, приводимыми в Приложении Е.

Вредные вещества при сжигании попутного нефтяного газа попадают в атмосферу также за счет недожога газа. Коэффициент недожога определяется или экспериментально для факельных установок определенной конструкции, или полагается равным 0,0006 при бессажевом сжигании и 0,035 в противном случае.

Удельные выбросы углеводородов (в пересчете на метан), а также содержащихся в газе сернистых соединений, таких как сероводород и меркаптаны, определяются по общей формуле:

(уд. выброс) = 0,01 х (коэф. недожога) х

х (массовая доля в %).                 (6.3)

7. РАСЧЕТ МАКСИМАЛЬНЫХ И ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ

7.1. Расчет максимальных выбросов вредных веществ в (г/сек.):

W   = 0,278 х q  х W ,                 (7.1)

gi            i    g

где:

q   -  удельный выброс i-го вредного вещества на единицу массы

i

сжигаемого газа (кг/кг) (Приложение Д);

W  - массовый расход сбрасываемого на факельной установке газа

g

(кг/час) (см. формулу 5.2).

7.2. Расчет валовых выбросов вредных веществ за год (т/год):

/

W  (t) = 0,001 х q  х W  х t,             (7.2)

gi               i    g

где обозначения те же, что и в п. 7.1, а t - продолжительность работы факельной установки в течение года в часах.

8. РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ ФАКЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ

КАК ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ

8.1. Расчет высоты источника выброса загрязняющих веществ

в атмосферу над уровнем земли, Н (м)

8.1.1. Для высотных факельных установок:

Н  = h  + L ,                     (8.1)

в    в    ф

где:

h  (м)  - высота факельной трубы (устанавливается по проектным

данным высотной факельной установки);

L  (м)   -  длина   факела   (рассчитывается  по  формуле  (1)

Приложения Ж либо определяется по номограммам Приложения Ж).

8.1.2. Для горизонтальных факельных установок:

Н  = 0,707 х (L  - l ) +/- h ,             (8.2)

г             ф    а       г

где:

l  (м)  - расстояние  от сопла  трубы до противоположной стены

амбара;

h  (м) - расстояние выходного сопла от уровня земли (со знаком

"плюс",  если  труба  выше  уровня  земли, и  со  знаком "минус" в

противном случае);

0,707  -  коэффициент,  учитывающий  угол отклонения факела от

вертикали.

8.1.3. Длина факела рассчитывается согласно Приложению Ж.

8.2. Расчет расхода и средней скорости поступления

в атмосферу газовой смеси (продуктов сгорания)

8.2.1.   Объемный   расход   продуктов   сгорания,  покидающих

факельную  установку,  W   (куб. м/с)  рассчитывается  по  формуле

пр

(5.3).

8.2.2.  Средняя  скорость  поступления  в  атмосферу продуктов

сгорания попутного нефтяного газа рассчитывается по формуле:

2

W   = 1,274W   / D  (м/с),              (8.3)

пс         пр    ф

где D  (м) - диаметр факела.

ф

D  рассчитывается по формуле:

ф

D  = 0,189 х L ,                   (8.4)

ф            ф

где L  - длина факела (Приложение Ж).

ф

8.3. Расчет температуры выбрасываемой в атмосферу

газовой смеси

8.3.1. Расчет удельных выбросов Н2О, N2 И О2 на единицу массы сжигаемого ПНГ (кг/кг) (Приложение Е).

8.3.2.  Расчет  низшей  теплоты  сгорания  сжигаемого газа Q

нг

(ккал/куб. м) (Приложение З).

8.3.3.  Расчет доли энергии, теряемой за счет радиации факела,

ДЕЛЬТА:

0,5

ДЕЛЬТА = 0,048 х мю   ,                (8.5)

г

где мю  - условная молекулярная масса ПНГ (Приложение А).

г

8.3.4.   Расчет   количества   теплоты  в  продуктах  сгорания

попутного  нефтяного газа для трех значений температуры горения Т,

град.  К (например,  Т  = 1500  град.  К;  Т  = 1900 град. К; Т  =

1                     2                  3

2300 град. К), Q   (ккал):

пс

Q   = SUM q  х С (Т) х (Т - 293),            (8.6)

пс    i   i    р

где:

q  (кг)  -  масса  i-го компонента продуктов сгорания 1 куб. м

i

ПНГ (Приложение Е);

С (Т) -  средние  массовые изобарные теплоемкости составляющих

р

продуктов сгорания (таблица 3 Приложения В1).

8.3.5. Построение графика Q  (Т).

пс

8.3.6. Определение величины Т по графику исходя из условия:

Q  (Т) = Q  х (1 - ДЕЛЬТА).               (8.7)

пс       н

8.3.7.  Определение   температуры  выбрасываемой  в  атмосферу

газовой смеси:

Т  = Т - 273, град. С.

г

Приложение А

РАСЧЕТ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК

ПОПУТНОГО НЕФТЯНОГО ГАЗА (П. 6.1)

1.  Расчет  плотности ро  (кг/куб. м) ПНГ по объемным долям V

г                                    i

(%  об.)  (п.  6.1.1)  и  плотности  ро   (кг/куб.  м)  (таблица 3

i

Приложения А1) компонентов:

ро  = 0,01 SUM V  х ро .                  (1)

г         i   i     i

2.  Расчет  условной  молекулярной  массы ПНГ мю , кг/моль (п.

г

6.1.2):

мю  = 0,01 SUM V  х мю ,                  (2)

г         i   i     i

где  мю  -  молекулярная  масса i-го компонента ПНГ (таблица 2

i

Приложения А1).

3. Расчет массового содержания химических элементов в попутном

газе (п. 6.1.3):

Массовое содержание j-го  химического элемента в  ПНГ  сигма

j

(% масс.) рассчитывается по формуле:

сигма  = SUM сигма  х сигма  ,               (3)

j    i       i        ij

где:

сигма   - содержание (% масс.) химического  элемента j в i-том

ij

компоненте ПНГ (таблица 4 Приложения А1);

сигма   -  массовая   доля  i-го   компонента  в  ПНГ;  сигма

i                                                       i

рассчитывается по формуле:

сигма  = 0,01 х V  х ро  / ро .               (4)

i           i     i     г

Примечание.   Если   выбросы   углеводородов   определяются  в

пересчете на метан, вычисляется также массовая доля углеводородов,

пересчитанных на метан:

сигма (SUM   ) = SUM сигма  х мю  / мю   .         (5)

i    СН4             i     i     СН4

При  этом суммирование осуществляется только по углеводородам,

не содержащим серу.

4.  Расчет  числа  атомов  элементов  в  условной молекулярной

формуле попутного газа (п. 6.1.4):

Количество атомов j-го элемента К  рассчитывается по формуле:

j

сигма

j

К  = 0,01 х ------ х мю .                 (5)

j           мю        г

j

Условная   молекулярная   формула   попутного  нефтяного  газа

записывается в виде:

С Н S N О ,                        (6)

с h s n о

где:

с = К ,  h = К ,  s = К ,  n = К ,  о = К   рассчитываются  по

с        h        s        n        о

формуле (5).

Приложение А1

СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТОВ

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПОПУТНОГО

НЕФТЯНОГО ГАЗА

1. Атомные массы химических элементов, входящих в состав попутного газа

Таблица 1

+-----------+----------+----------+---------+---------+----------+

¦Химический ¦ Углерод  ¦ Водород  ¦  Сера   ¦  Азот   ¦ Кислород ¦

¦  элемент  ¦    С     ¦    Н     ¦    S    ¦    N    ¦    О     ¦

+-----------+----------+----------+---------+---------+----------+

¦Атомная    ¦12,011    ¦1,008     ¦32,066   ¦14,008   ¦16,000    ¦

¦масса      ¦          ¦          ¦         ¦         ¦          ¦

+-----------+----------+----------+---------+---------+----------+

2.  Молекулярные массы основных компонентов ПНГ и коэффициенты

r  пересчета углеводородов на метан

i

Таблица 2

+----------+------+-----+------+------+------+------+-------+------+------+------+

¦Компонент ¦Метан ¦Этан ¦Пропан¦n-, i-¦Пентан¦Гексан¦Гептан ¦Серо- ¦Диок- ¦ Азот ¦

¦          ¦ СН4  ¦С2Н6 ¦ С3Н8 ¦бутан ¦С5Н12 ¦С6Н14 ¦ С7Н16 ¦водо- ¦сид   ¦  N2  ¦

¦          ¦      ¦     ¦      ¦С4Н10 ¦      ¦      ¦       ¦род   ¦угле- ¦      ¦

¦          ¦      ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦Н2S   ¦рода  ¦      ¦

¦          ¦      ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦      ¦СО2   ¦      ¦

+----------+------+-----+------+------+------+------+-------+------+------+------+

¦Молекуляр-¦16,043¦30,07¦44,097¦58,124¦72,151¦86,066¦100,077¦34,082¦44,011¦28,016¦

¦ная масса ¦      ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦      ¦      ¦      ¦

¦мю ,      ¦      ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦      ¦      ¦      ¦

¦  i       ¦      ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦      ¦      ¦      ¦

¦кг/моль   ¦      ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦      ¦      ¦      ¦

+----------+------+-----+------+------+------+------+-------+------+------+------+

¦r  = мю  /¦1,00  ¦1,87 ¦2,75  ¦3,62  ¦4,50  ¦5,36  ¦6,24   ¦      ¦      ¦      ¦

¦ i     i  ¦      ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦      ¦      ¦      ¦

¦мю        ¦      ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦      ¦      ¦      ¦

¦  СН4     ¦      ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦      ¦      ¦      ¦

+----------+------+-----+------+------+------+------+-------+------+------+------+

3. Плотность ро  (кг/куб. м) основных компонентов ПНГ

i

Таблица 3

+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

¦Компонент¦Метан¦Этан ¦Про- ¦n-,  ¦Пен- ¦Гек- ¦Геп- ¦Серо-¦Диок-¦Азот ¦

¦         ¦ СН4 ¦С2Н6 ¦пан  ¦i-   ¦тан  ¦сан  ¦тан  ¦водо-¦сид  ¦ N2  ¦

¦         ¦     ¦     ¦С3Н8 ¦бутан¦С5Н12¦С6Н14¦С7Н16¦род  ¦угле-¦     ¦

¦         ¦     ¦     ¦     ¦С4Н10¦     ¦     ¦     ¦Н2S  ¦рода ¦     ¦

¦         ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦СО2  ¦     ¦

+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

¦Плотность¦0,716¦1,342¦1,969¦2,595¦3,221¦3,842¦4,468¦1,522¦1,965¦1,251¦

¦  ро ,   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

¦    i    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

¦кг/куб. м¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

4. Содержание (% масс.) химических элементов в основных компонентах ПНГ

Таблица 4

+--------------+-------------------------------------------------+

¦  Компонент   ¦  Содержание химических элементов в компонентах  ¦

¦              ¦                    (% масс.)                    ¦

¦              +---------+---------+---------+---------+---------+

¦              ¦    С    ¦    Н    ¦    S    ¦    О    ¦    N    ¦

+--------------+---------+---------+---------+---------+---------+

¦СН4           ¦74,87    ¦25,13    ¦-        ¦-        ¦-        ¦

+--------------+---------+---------+---------+---------+---------+

¦С2Н6          ¦79,89    ¦20,11    ¦-        ¦-        ¦-        ¦

+--------------+---------+---------+---------+---------+---------+

¦С3Н8          ¦81,71    ¦18,29    ¦-        ¦-        ¦-        ¦

+--------------+---------+---------+---------+---------+---------+

¦С4Н10         ¦82,66    ¦17,34    ¦-        ¦-        ¦-        ¦

+--------------+---------+---------+---------+---------+---------+

¦С5Н12         ¦83,24    ¦16,76    ¦-        ¦-        ¦-        ¦

+--------------+---------+---------+---------+---------+---------+

¦С6Н14         ¦83,73    ¦16,27    ¦-        ¦-        ¦-        ¦

+--------------+---------+---------+---------+---------+---------+

¦С7Н16         ¦84,01    ¦15,99    ¦-        ¦-        ¦-        ¦

+--------------+---------+---------+---------+---------+---------+

¦Н2S           ¦-        ¦5,92     ¦94,08    ¦-        ¦-        ¦

+--------------+---------+---------+---------+---------+---------+

¦СО2           ¦27,29    ¦-        ¦-        ¦72,71    ¦-        ¦

+--------------+---------+---------+---------+---------+---------+

¦N2            ¦-        ¦-        ¦-        ¦-        ¦100      ¦

+--------------+---------+---------+---------+---------+---------+

Приложение А2

ПРИМЕРЫ РАСЧЕТОВ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК

ПОПУТНОГО НЕФТЯНОГО ГАЗА

Попутный нефтяной газ Южно-Сургутского месторождения (бессернистый)

Компонентный состав V  (% об.)

i

Таблица 1.1

+----------+-----+----+----+------+------+------+------+----+----+

¦Компонент ¦ СН4 ¦С2Н6¦С3Н8¦iС4Н10¦nС4Н10¦iС5Н12¦nС5Н12¦СО2 ¦ N2 ¦

+----------+-----+----+----+------+------+------+------+----+----+

¦V  (% об.)¦88,47¦1,78¦2,50¦0,77  ¦1,49  ¦0,34  ¦0,32  ¦0,15¦1,07¦

¦ i        ¦     ¦    ¦    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦    ¦    ¦

+----------+-----+----+----+------+------+------+------+----+----+

Расчет плотности ро  (кг/куб. м)

г

Таблица 1.2

+---------+-----+-----+-----+------+------+------+------+-----+-----+

¦Компонент¦ СН4 ¦С2Н6 ¦С3Н8 ¦iС4Н10¦nС4Н10¦iС5Н12¦nС5Н12¦ СО2 ¦ N2  ¦

+---------+-----+-----+-----+------+------+------+------+-----+-----+

¦0,01 х   ¦0,634¦0,038¦0,091¦0,021 ¦0,040 ¦0,012 ¦0,011 ¦0,003¦0,013¦

¦V  х ро  ¦     ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦     ¦     ¦

¦ i     i ¦     ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦     ¦     ¦

+---------+-----+-----+-----+------+------+------+------+-----+-----+

ро  = 0,01 х SUM V  х ро  = 0,863 кг/куб. м.

г           i   i     i

Расчет условной молекулярной массы мю  (кг/моль)

г

Таблица 1.3

+---------+------+-----+-----+------+------+------+------+-----+---+

¦Компонент¦ СН4  ¦С2Н6 ¦С3Н8 ¦iС4Н10¦nС4Н10¦iС5Н12¦nС5Н12¦ СО2 ¦N2 ¦

+---------+------+-----+-----+------+------+------+------+-----+---+

¦0,01 х   ¦14,193¦0,535¦1,984¦0,448 ¦0,866 ¦0,245 ¦0,231 ¦0,066¦0,3¦

¦V  х мю  ¦      ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦     ¦   ¦

¦ i     i ¦      ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦     ¦   ¦

+---------+------+-----+-----+------+------+------+------+-----+---+

мю  = 0,01 х SUM V  х мю  = 18,868 кг/моль.

г           i   i     i

Расчет массового содержания химических элементов в ПНГ

Таблица 1.4

+-----------+-----+-----+-----+------+------+------+------+-----+-----+

¦ Компонент ¦ СН4 ¦С2Н6 ¦С3Н8 ¦iС4Н10¦nС4Н10¦iС5Н12¦nС5Н12¦ СО2 ¦ N2  ¦

+-----------+-----+-----+-----+------+------+------+------+-----+-----+

¦сигма  =   ¦0,735¦0,044¦0,109¦0,024 ¦0,047 ¦0,014 ¦0,013 ¦0,003¦0,016¦

¦     i     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦     ¦     ¦

¦0,01 х V  х¦     ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦     ¦     ¦

¦        i  ¦     ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦     ¦     ¦

¦ро  / ро   ¦     ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦     ¦     ¦

¦  i     г  ¦     ¦     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦     ¦     ¦

+-----------+-----+-----+-----+------+------+------+------+-----+-----+

Таблица 1.5

+----------------+-----+----+----+------+------+------+------+----+---+-----+

¦    Компонент   ¦ СН4 ¦С2Н6¦С3Н8¦iС4Н10¦nС4Н10¦iС5Н12¦nС5Н12¦СО2 ¦N2 ¦ SUM ¦

+-------------+--+-----+----+----+------+------+------+------+----+---+-----+

¦сигма  =     ¦С ¦55,03¦3,52¦8,91¦1,98  ¦3,89  ¦1,17  ¦1,08  ¦0,08¦-  ¦75,66¦

¦     j       +--+-----+----+----+------+------+------+------+----+---+-----+

¦SUM сигма  х ¦Н ¦18,47¦0,88¦1,99¦0,42  ¦0,81  ¦0,23  ¦0,22  ¦-   ¦-  ¦23,02¦

¦ i       i   +--+-----+----+----+------+------+------+------+----+---+-----+

¦сигма        ¦N ¦-    ¦-   ¦-   ¦-     ¦-     ¦-     ¦-     ¦-   ¦1,6¦1,60 ¦

¦     ij      +--+-----+----+----+------+------+------+------+----+---+-----+

¦             ¦О ¦-    ¦-   ¦-   ¦-     ¦-     ¦-     ¦-     ¦0,22¦-  ¦0,22 ¦

+-------------+--+-----+----+----+------+------+------+------+----+---+-----+

Расчет числа атомов элементов в условной молекулярной формуле попутного нефтяного газа Южно-Сургутского месторождения

Таблица 1.6

+------------------------+---------+---------+---------+---------+

¦        Элемент         ¦    С    ¦    Н    ¦    N    ¦    О    ¦

+------------------------+---------+---------+---------+---------+

¦          сигма         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦

¦               j        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦

¦К  = 0,01 ------ х мю   ¦1,207    ¦4,378    ¦0,0219   ¦0,0027   ¦

¦ j          мю       г  ¦         ¦         ¦         ¦         ¦

¦              j         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦

+------------------------+---------+---------+---------+---------+

Условная молекулярная формула ПНГ Южно-Сургутского месторождения:

С     Н     N      О      .

1,207 4,378 0,0219 0,0027

Уточним условную молекулярную массу:

мю  = SUM К  х мю  = 19,260.

г        j     j

Приложение Б

РАСЧЕТ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ВЛАЖНОГО ВОЗДУХА

ДЛЯ ЗАДАННЫХ МЕТЕОУСЛОВИЙ (П. 6.2)

1. Условная молекулярная формула для сухого воздуха:

О     N     ,                       (1)

0,421 1,586

чему соответствует условная молекулярная масса

мю   = 28,96 кг/моль

св

и плотность

ро   = 1,293 кг/куб. м.

св

2. Массовое влагосодержание влажного воздуха d (кг/кг) для заданной относительной влажности фи и температуры t, град. С, при нормальном атмосферном давлении определяется по номограмме Приложения Б1 (п. 6.2.1).

3. Массовые доли компонентов во влажном воздухе (п. 6.2.2):

- сухого воздуха:

1

сигма   = -----;                      (2)

св   1 + d

- влаги (Н2О):

d

сигма    = -----.                      (3)

Н2О   1 + d

4. Содержание (% масс.) химических элементов в компонентах влажного воздуха

Таблица 1

+----------------+-----------------------------------------------+

¦   Компонент    ¦   Содержание химических элементов (% масс.)   ¦

¦                +---------------+---------------+---------------+

¦                ¦       О       ¦       N       ¦       Н       ¦

+----------------+---------------+---------------+---------------+

¦Сухой воздух    ¦23,27          ¦76,73          ¦-              ¦

¦О     N         ¦               ¦               ¦               ¦

¦ 0,421 1,586    ¦               ¦               ¦               ¦

+----------------+---------------+---------------+---------------+

¦Влага Н2О       ¦88,81          ¦-              ¦11,19          ¦

+----------------+---------------+---------------+---------------+

5. Массовое содержание (% масс.) химических элементов во влажном воздухе с влагосодержанием d

Таблица 2

+----------------+---------------+---------------+---------------+

¦   Компонент    ¦ Сухой воздух  ¦     Влага     ¦      SUM      ¦

¦                ¦ О     N       ¦      Н2О      ¦               ¦

¦                ¦  0,421 1,586  ¦               ¦               ¦

+------------+---+---------------+---------------+---------------+

¦сигма       ¦ О ¦     23,27     ¦    88,81d     ¦23,27 + 88,81d ¦

¦     i      ¦   ¦     -----     ¦    ------     ¦-------------- ¦

¦            ¦   ¦     1 + d     ¦     1 + d     ¦     1 + d     ¦

¦            +---+---------------+---------------+---------------+

¦            ¦ N ¦     76,73     ¦       -       ¦     76,73     ¦

¦            ¦   ¦     -----     ¦               ¦     -----     ¦

¦            ¦   ¦     1 + d     ¦               ¦     1 + d     ¦

¦            +---+---------------+---------------+---------------+

¦            ¦ Н ¦       -       ¦    11,19d     ¦    11,19d     ¦

¦            ¦   ¦               ¦    ------     ¦    ------     ¦

¦            ¦   ¦               ¦     1 + d     ¦     1 + d     ¦

+------------+---+---------------+---------------+---------------+

6. Количество атомов химических элементов в условной молекулярной формуле влажного воздуха (п. 6.2.3)

Таблица 3

+-------------+----------------+----------------+----------------+

¦   Элемент   ¦       О        ¦       N        ¦       Н        ¦

+-------------+----------------+----------------+----------------+

¦     К       ¦ 0,421 + 1,607d ¦     1,586      ¦     3,215d     ¦

¦      j      ¦ -------------- ¦     -----      ¦     ------     ¦

¦             ¦      1 + d     ¦     1 + d      ¦     1 + d      ¦

+-------------+----------------+----------------+----------------+

Условная молекулярная формула влажного воздуха:

О  N  Н  .                       (4)

Ко Кn Кh

7. Плотность влажного воздуха в зависимости от метеоусловий.

При заданной температуре влажного воздуха t, град. С, барометрическом давлении Р, мм рт. ст., и относительной влажности фи плотность влажного воздуха рассчитывается по формуле:

(Р - 0,3783 х Р ) х 273,2

п

ро   = 1,293 х ------------------------- =

вв               760 х (273,2 + t)

Р - 0,3783 х Р

п

= 0,4648 х ---------------,                 (5)

273,2 + t

где Р  - парциальное давление паров  воды в воздухе, зависящее

п

от t и фи; определяется по номограмме Приложения Б1.

Приложение Б1

ДИАГРАММЫ "i-d" ДЛЯ ВЛАЖНОГО ВОЗДУХА

На  диаграмму  на  рис.  1  <*> нанесены изолинии энтальпий i,

температур  t,  град.  С,  и  относительной  влажности фи, а также

зависимости    парциального   давления    водяного    пара   Р  от

п

влагосодержания d.

------------------------------------

<*> Здесь и далее рисунки не приводятся.

Диаграмма построена для давлений 745 - 760 мм рт. ст.

Точки диаграммы, лежащие на кривой фи = 1 (100%), определяют состояние насыщенного воздуха. Точки, лежащие под кривой фи = 1, соответствуют состоянию насыщенного воздуха, содержащего кроме насыщенного пара частицы капельно-жидкой воды или льда. Точки, лежащие над кривой фи = 1, характеризуют состояние насыщенного воздуха.

Под кривой фи = 1 и над изотермой t = 0 град. С находится область тумана; по другую сторону изотермы t = 0 град. С, ниже ее, расположена область ледяного тумана.

Приложение Б2

ПРИМЕР РАСЧЕТА

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ВЛАЖНОГО ВОЗДУХА

ДЛЯ ЗАДАННЫХ МЕТЕОУСЛОВИЙ

Заданы температура t = 20 град. С, относительная влажность фи = 0,60 (60%) воздуха и давление Р = 760 мм рт. ст.

По  номограмме  (Приложение Б1)  определяется  влагосодержание

d = 0,0087 кг/кг и парциальное  давление  водяного пара Р  = 11 мм

п

рт. ст.

Расчет  количества  атомов  химических  элементов  в  условной

молекулярной формуле влажного воздуха:

0,421 + 1,607d

К  = -------------- = 0,431;

о       1 + d

1,586

К  = ----- = 1,572;

n   1 + d

3,215d

К  = ------ = 0,028.

h   1 + d

Условная  молекулярная  формула  влажного воздуха для заданных

метеоусловий:

О     N     Н     .

0,431 1,572 0,028

Плотность влажного воздуха:

Р - 0,3783Р

п

ро   = 0,4648 х ------------ = 1,20 кг/куб. м.

вв             273,2 + t

Приложение В

РАСЧЕТ СТЕХИОМЕТРИЧЕСКОЙ РЕАКЦИИ ГОРЕНИЯ ПОПУТНОГО

НЕФТЯНОГО ГАЗА В АТМОСФЕРЕ ВЛАЖНОГО ВОЗДУХА (П. 6.3)

1. Стехиометрическая реакция горения записывается в виде:

С Н S N О  + МО  N  Н   = n   СО2 + n   H2О + n   SО2 + n  N2. (1)

с h s n о     Ко Кn Кh    СО2       Н2О       SО2       N2

2. Расчет мольного стехиометрического коэффициента М по условию полного насыщения валентности (полностью завершенной реакции окисления):

SUM k  х ню

j   j     j

М = - --------------,                  (2)

SUM k   х ню

j   j'     j'

где:

ню   и ню   -  валентности элементов j и j', входящих в состав

j'     j

влажного воздуха и ПНГ;

k   и k  - количества атомов элементов в условных молекулярных

j'    j

формулах влажного воздуха и газа (Приложения А и Б).

3. Определение  теоретического характера влажного  воздуха V

вв

(куб. м/куб. м), необходимого для полного сгорания 1 куб. м ПНГ.

В   уравнении   стехиометрической   реакции   горения  мольный

стехиометрический  коэффициент М является и коэффициентом объемных

соотношений  между  горючим  (попутный нефтяной газ) и окислителем

(влажный  воздух);  для  полного сгорания 1 куб. м ПНГ требуется М

куб. м влажного воздуха.

4.  Расчет количества продуктов  сгорания V   (куб. м/куб. м),

пс

образующихся   при  стехиометрическом  сгорании  1 куб.  м  ПНГ  в

атмосфере влажного воздуха:

V   = c + s + 0,5 [h + n + M (k  + k )],          (3)

пс                            h    n

где c, s, h, n,  k ,  k   соответствуют  условным молекулярным

h    n

формулам ПНГ и влажного воздуха соответственно.

Приложение В1

СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТОВ

ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПОПУТНОГО НЕФТЯНОГО ГАЗА

1. Показатель адиабаты К для компонентов ПНГ

Таблица 1

+---------+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+----+----+----+

¦Компонент¦ СН4 ¦С2Н6¦С3Н8¦С4Н10¦С5Н12¦С6Н14¦С7Н16¦СО2 ¦ N2 ¦Н2S ¦

+---------+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+----+----+----+

¦Показа-  ¦1,31 ¦1,21¦1,13¦1,10 ¦1,08 ¦1,07 ¦1,06 ¦1,30¦1,40¦1,34¦

¦тель ади-¦     ¦    ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦

¦абаты К  ¦     ¦    ¦    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦

+---------+-----+----+----+-----+-----+-----+-----+----+----+----+

2.  Низшая  теплота  сгорания  горючих  компонентов  ПНГ  Q  ,

нi

ккал/куб. м

Таблица 2

+----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

¦   Компонент    ¦ СН4 ¦С2Н6 ¦С3Н8 ¦С4Н10¦С5Н12¦С6Н14¦С7Н16¦ Н2S ¦

+----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

¦Q  , ккал/куб. м¦8555 ¦15226¦21795¦28338¦34890¦44700¦51300¦5585 ¦

¦ нi             ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

+----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

3. Средние изобарные теплоемкости составляющих продуктов сгорания, определяемые в интервале от 293 град. К до Т град. К (ккал/кг х град.)

Таблица 3

+----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

¦   Компонент    ¦ СО2 ¦ Н2О ¦ СО  ¦ NО  ¦ N2  ¦ О2  ¦ СН4 ¦ Н2S ¦

+-----------+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

¦Температура¦1100¦0,263¦0,500¦0,266¦0,254¦0,263¦0,244¦0,844¦0,280¦

¦Т, град. К +----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

¦           ¦1500¦0,279¦0,543¦0,276¦0,263¦0,273¦0,252¦0,967¦0,302¦

¦           +----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

¦           ¦1900¦0,289¦0,563¦0,283¦0,269¦0,280¦0,258¦1,060¦0,323¦

¦           +----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

¦           ¦2300¦0,297¦0,589¦0,288¦0,274¦0,285¦0,263¦1,132¦0,345¦

+-----------+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

Приложение В2

ПРИМЕРЫ РАСЧЕТОВ

РАСЧЕТ СТЕХИОМЕТРИЧЕСКОЙ РЕАКЦИИ ГОРЕНИЯ ПОПУТНОГО

НЕФТЯНОГО ГАЗА В АТМОСФЕРЕ ВЛАЖНОГО ВОЗДУХА

Пример 1

Попутный нефтяной газ Южно-Сургутского месторождения

С     Н     N      О

1,207 4,378 0,0219 0,0027

сгорает в атмосфере влажного воздуха

О     N     Н      (t = 20 град. С, фи = 60%)

0,431 1,572 0,028

в соответствии со стехиометрической реакцией:

С     Н     N      О       + МО     N     Н      =

1,207 4,378 0,0219 0,0027     0,431 1,572 0,028

= n   СО2 + n   Н2О + n  N2.                             (1.1)

СО2       Н2О       N2

Расчет мольного стехиометрического коэффициента М:

-4 х 1,207 - 1 х 4,378 + 2 х 0,0027

М = - ----------------------------------- = 11,03.       (1.2)

2 х 0,431 - 1 х 0,028

Теоретическое  количество  влажного  воздуха,  необходимое для

полного  сгорания  1  куб.  м  ПНГ Южно-Сургутского месторождения,

составляет 11,03 куб. м.

n    = с = 1,207;

СО2

n    = 0,5 (h + M х k ) = 2,344;

Н2О                 h

n   = 0,5 (n + М х k ) = 8,681.

N2                 n

Объем продуктов сгорания при стехиометрическом горении равен:

V  = с + s + 0,5 [h + n + M (k  + k )] = 1,207 + 0,5 [4,378 +

пс                           h    n

+ 0,0219 + 11,03 (0,028 + 1,572)] = 12,23 куб. м/куб. м.

Пример 2

Попутный    нефтяной    газ    Бугурусланского   месторождения

(серосодержащий) С     Н     S      О        сгорает  в  атмосфере

1,489 4,943 0,0110 0,0160

влажного воздуха О     N     Н       (t = 20 град. С, фи = 60%)  в

0,431 1,572 0,028

соответствии со стехиометрической реакцией:

С     Н     S      О       + MО     N     Н      = n   СО2 +

1,489 4,943 0,0110 0,0160     0,431 1,572 0,028    СО2

+ n   Н2О + n  N2.                                       (2.1)

Н2О       N2

Расчет мольного стехиометрического коэффициента М:

-4 х 1,489 - 1 х 4,943 - 2 х 0,0110 + 2 х 0,0160

М = - ------------------------------------------------ = 13,056. (2.2)

2 х 0,431 - 1 х 0,028

n    = с = 1,489;

СО2

n    = 0,5 (h + М х k ) = 2,660;

Н2О                 h

n    = s = 0,011;

SО2

n   = 0,5 (n + М х k ) = 10,576.

N2                 n

Теоретическое  количество  влажного  воздуха,  необходимое для

полного  сгорания  1  куб.  м  ПНГ  Бугурусланского месторождения,

составляет 13,056 куб. м.

Объем продуктов сгорания при стехиометрическом горении равен:

V   = 1,489 + 0,0110 + 0,5 [4,943 + 13,056 (0,028 + 1,572)] =

пс

= 14,74 куб. м/куб. м.

Приложение Г

РАСЧЕТ СКОРОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЗВУКА В СЖИГАЕМОЙ

ГАЗОВОЙ СМЕСИ U   (М/С) (П. 6.4)

зв

Скорость  распространения  звука в сжигаемой газовой смеси U

зв

(м/с) рассчитывается по формуле:

Т  + 273

0       0,5

U   = 91,5 х [К x --------]   ,              (1)

зв                  мю

г

где:

Т , град. С, - температура ПНГ;

0

мю  - условная молекулярная масса сжигаемой газовой смеси;

г

К  -  показатель  адиабаты  для  сжигаемой  газовой  смеси или

определяется по  графикам  на рис. 2 - 3 Приложения Г, где расчеты

произведены для четырех значений Т , град. С  (0 град. С; 10 град.

0

С; 20 град. С и 30 град. С).

Показатель  адиабаты  К  для  ПНГ рассчитывается  по значениям

показателя  адиабаты К  для  компонентов (таблица 1 Приложения В1)

i

как средневзвешенное:

К = 0,01 SUM V  х К ,                    (2)

i   i    i

где V  (% об.) - объемная доля i-го компонента ПНГ.

i

Приложение Г1

ПРИМЕР РАСЧЕТА СКОРОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЗВУКА

В СЖИГАЕМОЙ ГАЗОВОЙ СМЕСИ U   (М/С)

зв

Попутный    нефтяной   газ   Южно-Сургутского   месторождения.

Компонентный  состав  V  (%  об.),  см.  таблицу   1.1  Прил.  А2.

i

Показатель адиабаты:

К = 0,01 SUM V  х К  = 1,292.

i   i    i

Скорость распространения звука при Т  = 20 град. С:

0

Т  + 273

0       0,5

U   = 91,5 х [К x --------]    = 406 м/с

зв                  мю

г

(мю  = 19,210, см. таблицу 1.3 Приложения А2).

г

Такое  же  значение  U    дает график Приложения Г для Т  = 20

зв                                0

град. С.

Приложение Д

ПРИМЕРЫ РАСЧЕТА ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ ПРИ СЖИГАНИИ

ПОПУТНОГО НЕФТЯНОГО ГАЗА

1. Попутный  нефтяной   газ   Южно-Сургутского  месторождения.

Объемный   расход   газа    W  = 432000 куб. м/сутки = 5 куб. м/с.

v

Сжигание   бессажевое.    Плотность   газа   (см.   Приложение  А)

ро  = 0,863 кг/куб. м. Массовый расход равен (5.2.1):

г

W  = 3600 х ро  х W  = 15534 (кг/час).

g            г    v

В  соответствии  с  формулой  (7.1.1)  и  таблицей 6.1 выбросы

вредных веществ в г/с составляют:

СО - 86,2 г/с; NОх - 12,96 г/с;

-6

бенз(а)пирен - 0,1 х 10   г/с.

Для  вычисления  выбросов  углеводородов  в пересчете на метан

определяется  массовая  их  доля исходя из таблиц А.2 и А.1.6. Она

-4

равна 120%. Недожог равен 6 х 10  . Т.о. выброс метана составляет:

-4

0,01 х 6 х 10   х 120 х 15534 = 11,2 г/с.

Сера в ПНГ отсутствует.

2.  Попутный  нефтяной  газ  Бугурусланского  месторождения  с

условной     молекулярной    формулой    С     Н     S     О     .

1,489 4,943 0,011 0,016

Объемный  расход  газа W  =  432000 куб. м/сутки = 5 куб. м/с.

v

Факельное   устройство  не   обеспечивает   бессажевого   горения.

Плотность  газа  (см.  Приложение   А)  ро   =  1,062  кг/куб.  м.

г

Массовый расход равен (5.2.1):

W  = 3600 х ро  х W  = 19116 (кг/час).

g            г    v

В  соответствии  с  формулой  (7.1.1)  и  таблицей 6.1 выбросы

вредных веществ в г/с составляют:

СО - 1328 г/с; NOх - 10,62 г/с;

-6

бенз(а)пирен - 0,3 х 10   г/с.

Выбросы сернистого ангидрида определяются по формуле  (6.2), в

которой s = 0,011, мю  = 23,455, мю    = 64. Отсюда:

г             SО2

М    = 0,278 х 0,03 х 19116 = 159,5 г/с.

SО2

В  данном  случае  недожог  равен  0,035.  Массовое содержание

сероводорода 1,6%. Отсюда:

М    = 0,278 х 0,035 х 0,01 х 1,6 х 19116 = 2,975 г/с.

Н2S

Выбросы углеводородов определяются аналогично примеру 1.

Приложение Е

РАСЧЕТ УДЕЛЬНЫХ ВЫБРОСОВ СО2, Н2О, N2 И О2 НА ЕДИНИЦУ МАССЫ

СЖИГАЕМОГО ПОПУТНОГО НЕФТЯНОГО ГАЗА (КГ/КГ)

1. Удельный выброс диоксида углерода рассчитывается по формуле:

q       q

с     СН4     СО

q    = мю    (--- - ----- - ----),             (1)

СО2     СО2  мю    мю      мю

г     СН4     СО

где:

мю   , мю   , мю   - молекулярные массы соответствующих  газов

СО2    СН4    СО

(Приложение А1);

мю  - условная молекулярная масса ПНГ (Приложение А1);

г

с - количество атомов углерода в условной молекулярной формуле

ПНГ (Приложение А).

2. Удельный выброс водяного пара Н2О:

q

СН4

q    = 0,5 х мю    х [1 / мю  х (h + альфа х М х К ) - -----], (2)

Н2О           Н2О          г                     h    мю

СН4

где:

мю    и мю    - молекулярные массы Н2О и СН4;

Н2О     СН4

мю  - условная молекулярная масса ПНГ;

г

h - количество атомов водорода в условной молекулярной формуле

ПНГ;

альфа - коэффициент избытка влажного воздуха;

М - мольный стехиометрический коэффициент (Приложение В);

К   -  количество  атомов  водорода  в  условной  молекулярной

h

формуле влажного воздуха (Приложение Б).

3. Удельный выброс азота N2:

q

NО

q   = мю   х [1 / мю  х (n + альфа х М х К ) - ----].    (3)

N2     N2          г                     n    мю

NО

4. Удельный выброс кислорода О2:

q

СО2

q   = мю   х [1 / мю  х (о + альфа х М х К ) - 2 х ----- -

О2     О2          г                     о        мю

СО2

q           q       q       q

Н2О         SО2     СО      NО

- ----- - 2 х ----- - ----- - ----].            (4)

мю          мю      мю      мю

Н2О         SО2     СО      NО

Примечания.  1.  Обозначения, принятые в (2) и (3), аналогичны

обозначениям, принятым в (1).

2. q   , q   , q   , q  , q   - см. Приложение Д и формулу (1)

СО2   Н2О   SО2   СО   NО

настоящего Приложения.

Приложение Е1

ПРИМЕРЫ РАСЧЕТОВ

РАСЧЕТ УДЕЛЬНЫХ ВЫБРОСОВ СО2, Н2О, N2 И О2 НА ЕДИНИЦУ МАССЫ

СЖИГАЕМОГО ПОПУТНОГО НЕФТЯНОГО ГАЗА (КГ/КГ)

Пример 1

Попутный   нефтяной   газ   Южно-Сургутского   месторождения с

условной    молекулярной    формулой    С     Н     N      О

1,207 4,378 0,0219 0,0027

(Приложение А2)  сжигается в атмосфере влажного воздуха с условной

молекулярной   формулой  О     N     Н       (Приложение  Б2)  при

0,431 1,572 0,028

альфа = 1,0.

Мольный  стехиометрический  коэффициент  М = 11,03 (Приложение

В2).

Удельный выброс диоксида углерода (формула (1) Приложения Е):

-4         -2

1,207    5 х 10     2 х 10

q    = 44,011 х (------ - -------- - --------) = 2,725.

СО2             19,260    16,043     28,011

Удельный выброс водяного пара Н2О:

1

q    = 0,5 х 18,016 х [----- х (4,378 + 11,03 х 0,028) -

Н2О                   19,26

-4

5 х 10

- --------] = 2,192.

16,043

Удельный выброс азота N2:

-3

1                                3 х 10

q   = 28,016 х [----- х (0,0219 + 11,03 х 1,572) - --------] =

N2             19,26                               30,008

= 25,251.

Удельный выброс кислорода О2:

1                                    2,725

q   = 32 x [----- х (0,0027 + 11,03 х 0,431) - 2 х ------ -

O2         19,26                                  44,011

-2         -3

2192    2 х 10     3 х 10

- ------ - -------- - --------] = 0,022.

18,016    28,011     30,008

Пример 2

Попутный нефтяной газ Бугурусланского месторождения с условной

молекулярной формулой С     Н     S     О     .

1,489 4,943 0,011 0,016

Условия сжигания те же, что и в примере 1.

Удельный выброс диоксида углерода (формула (1) Приложения Е):

-4         -2

1,489    5 х 10     2 х 10

q    = 44,011 х (------ - -------- - --------) = 2,761.

СО2             23,476    16,043     28,011

Удельный выброс водяного пара Н2О:

1

q    = 0,5 х 18,016 х [------ х (4,943 + 13,455 х 0,028) -

Н2О                   23,476

-4

5 х 10

- --------] = 2,041.

16,043

Удельный выброс азота N2:

-3

1                         3 х 10

q   = 28,016 x [------ х (13,455 х 1,572) - --------] = 25,238.

N2             23,476                       30,008

Удельный выброс кислорода О2:

1                           2,761    2,041

q   = 32 x [------ х 13,455 х 0,431 - 2 х ------ - ------ -

O2         23,476                        44,011   18,016

-2         -3

0,030    2 х 10     3 х 10

- 2 х ------ - -------- - --------] = 0,208.

64,066    28,011     30,008

Приложение Ж

РАСЧЕТ ДЛИНЫ ФАКЕЛА

Длина факела (L ) рассчитывается по формуле:

ф

_______     _____________________________

L  = 5,3d  х /Т  / Т  х /(1 + V )(1 + V   х ро   / ро ,  (1)

Ф       0      г    0           0       вв     вв     г

где:

d  - диаметр устья факельной установки, м;

0

Т  - температура горения, град. К (п. 8.3);

г

Т  - температура сжигаемого ПНГ, град. К;

0

V    -  теоретическое количество влажного воздуха, необходимое

вв

для полного сгорания 1 куб. м ПНГ (Приложение В), куб. м/куб. м;

ро   и ро   -  плотность влажного воздуха (Приложение Б) и ПНГ

вв     г

(Приложение А);

V  -  стехиометрическое количество сухого воздуха для сжигания

0

1 куб. м ПНГ, куб. м/куб. м:

N

V  = 0,0476 х {1,5[H2S]  + SUM (х + у / 4)[CxHy]  - [O2] ]}.

0                     0   i=1                  0       0

где  [H2S] ,  [CxHy] ,  [O2]   -    содержание   сероводорода,

0         0       0

углеводородов, кислорода соответственно в сжигаемой углеводородной

смеси, % об.

На  рис.  4  -  5  изображены номограммы для определения длины

факела (L ), отнесенной к диаметру  устья факельной установки (d),

ф

в  зависимости  от  Т   /  Т ,  V    и  ро    /  ро   для  четырех

г      0    вв       вв       г

фиксированных  значений Т  / Т  при диапазонах варьирования V   от

г    0                              вв

8 до 16 и ро   / ро  от 0,5 до 1,0.

вв     г

Приложение Ж1

ПРИМЕР РАСЧЕТА ДЛИНЫ ФАКЕЛА ДЛЯ ЮЖНО-СУРГУТСКОГО

МЕСТОРОЖДЕНИЯ

Температура горения (см. Приложение И) = 1913 град. К.

Температура сжигаемого газа = 293 град. К.

V   (см. Приложение В2) = 11,03 куб. м/куб. м.

вв

Плотность ПНГ (Приложение А2) = 0,863 кг/куб. м.

Плотность влажного воздуха (Приложение Б2) = 1,20 кг/куб. м.

На  основании  формулы  (1)  отношение длины факела к диаметру

устья факельной установки:

L  / d  = 190.

ф    0

Приложение З

РАСЧЕТ НИЗШЕЙ ТЕПЛОТЫ СГОРАНИЯ ПОПУТНОГО НЕФТЯНОГО

ГАЗА Q  (ККАЛ/КУБ. М)

н

Низшая  теплота  сгорания  ПНГ Q  (ккал/куб. м) рассчитывается

н

как средневзвешенная сумма низших теплот  сгорания  горючих газов,

входящих в его состав:

Q  = 0,01 х SUM V  х Q  ,                  (1)

н           i   i    нi

где:

V  - содержание i-го горючего компонента (% об.) в ПНГ;

i

Q   -  низшая теплота сгорания i-го горючего компонента,

нi

или по формуле:

Q  = 85,5[CH4]  + 152[C2H6]  + 218[C3H8]  + 283[C4H10]  +

н            0            0            0             0

+ 349[C5H12]  + 56[H2S] .                               (2)

0          0

Величины Q   приведены в таблице 2 Приложения В1.

нi

Приложение З1

ПРИМЕР РАСЧЕТА

НИЗШЕЙ ТЕПЛОТЫ СГОРАНИЯ ПОПУТНОГО НЕФТЯНОГО ГАЗА

Попутный нефтяной газ Южно-Сургутского месторождения.

Компонентный состав V  (% об.), см. Приложение А2.

i

Таблица 1

+---------------+--------+---------+---------+---------+---------+

¦  Компонент    ¦  СН4   ¦  С2Н6   ¦   С3Н8  ¦  С4Н10  ¦  С5Н12  ¦

+---------------+--------+---------+---------+---------+---------+

¦0,01 х V  х Q  ¦7569    ¦423      ¦981      ¦640      ¦230      ¦

¦        i    нi¦        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦

+---------------+--------+---------+---------+---------+---------+

Q  = 0,01 х SUM V  х Q   = 9843 ккал/куб. м.

н           i   i    нi

Приложение И

ПРИМЕР РАСЧЕТА

ТЕМПЕРАТУРЫ ВЫБРАСЫВАЕМОЙ В АТМОСФЕРУ ГАЗОВОЙ СМЕСИ

Попутный нефтяной газ Южно-Сургутского месторождения.

Низшая теплота сгорания Q  = 9843 ккал/куб. м (Приложение З1).

н

Доля энергии, теряемой за счет радиации факела:

0,5

ДЕЛЬТА = 0,048 х мю    = 0,21 (мю  = 19,260).

г             г

Расчет  количества  теплоты  в  продуктах  сгорания  для  трех

значений температуры:

Т = 1500 град. К         Q   = 5576 ккал;

пс

Т = 1900 град. К         Q   = 7708 ккал;

пс

Т = 2300 град. К         Q   = 9873 ккал.

пс

График Q  (Т) представлен на рис. 6.

пс

Величина Q  (1 - ДЕЛЬТА) = 7776 ккал.

н

По графику рис. 6 этому значению отвечает температура Т = 1913

град. К.

В итоге  температура  продуктов  сгорания ПНГ Южно-Сургутского

месторождения составляет: Т  = 1640 град. С.

г

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. А.М. Левин. Принципы рационального сжигания газа. Л.: Недра, 1977.

2. Ф.А. Вильямс. Теория горения. М.: Наука, 1971.

3. Д.М. Хзмалян, Я.А. Каган. Теория горения и топочные устройства. М.: Энергия, 1976.

4. С.Л. Беренблюм, Э.М. Ривин. Методы расчета вредных выбросов в атмосферу из нефтехимического оборудования. Обзорная информация серии: охрана окружающей среды. ЦНИИТЭнефтехим, М., 1991.

5. Временные ведомственные нормы технологического проектирования по определению выбросов вредных веществ в атмосферу при проектировании и реконструкции нефтеперерабатывающих предприятий, ВНТП 30.81. М., ВПО Союзнефтеоргсинтез, 1981.

6. Т.Т. Стрижевский, А.И. Эльнатанов. Факельные установки. М.: Химия, 1979.

7. Сборник методик по расчету выбросов в атмосферу загрязняющих веществ различными производствами. М.: Гидрометеоиздат, 1986.

8. И.Т. Гороновский, Ю.П. Назаренко, Е.Ф. Некряч. Краткий справочник по химии. Киев.: Наукова думка, 1987.

9. Термодинамические свойства индивидуальных веществ. Под ред. акад. В.П. Глушко. Изд. АН СССР, 1962.

10. С.Л. Ривкин. Термодинамические свойства газов. М.: Энергия, 1973.