Утверждаю

Заместитель Руководителя

Росгидромета

С.И.АВДЮШИН

15 декабря 1996 года

Заместитель Председателя

Госстандарта России

Л.К.ИСАЕВ

20 декабря 1996 года

Дата введения -

1 августа 1999 года

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

МЕТОДИК ВЫПОЛНЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ, ДОПУЩЕННЫХ К ПРИМЕНЕНИЮ

ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ В ОБЛАСТИ МОНИТОРИНГА ЗАГРЯЗНЕНИЯ

ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ

РД 52.18.595-96

(в ред. Изменения N 1, утв. Росгидрометом 11.10.2002)

Предисловие

1. Разработан НПО "Тайфун", ГГО им. А.И. Воейкова, ГХИ, ГОИН, ИГКЭ.

2. Разработчики: С.С. Чичерин, Н.Ш. Вольберг, Ю.Я. Винников, А.А. Назарова, М.И. Афанасьев, Л.В. Бурцева, Г.Г. Лятиев, С.М. Вакуловский, В.А. Сурнин, А.Ф. Ковалев.

3. Утвержден Росгидрометом 15 декабря 1996 г. - Зам. руководителя Росгидромета С.И. Авдюшин, Госстандартом 20 декабря 1996 г. - Зам. председателя Госстандарта России Л.К. Исаев.

4. Зарегистрирован ЦКБ ГМП за N РД 52.18.595-96 от 13.03.98.

5. Введен впервые.

6. Издан с дополнениями по состоянию на 01.03.98.

1. Область применения

Федеральный перечень предназначен для обеспечения единства измерений на сети мониторинга загрязнения окружающей среды Росгидромета и лабораторий предприятий, учреждений и организаций других ведомств и форм собственности, претендующих на получение лицензии на выполнение измерений в области мониторинга загрязнения окружающей среды.

Использование методик выполнения измерений (МВИ), включенных в Федеральный перечень, является обязательным.

2. Обозначения и сокращения

В настоящем РД приняты следующие обозначения и сокращения:

МВИ - методика выполнения измерений

КХА - количественный химический анализ

ААС - атомно - абсорбционная спектроскопия

В - весовой метод

ВЭЖХ - высокоэффективная жидкостная хроматография

ГЖХ - газожидкостная хроматография

ГХ - газохроматографический метод

ГХ-МС - хромато - масс - спектрометрический метод

Д - денситометрический метод

ЖХ - жидкостная хроматография

ИВА - инверсионный вольтамперометрический метод

ИК - инфракрасная спектроскопия

К - кулонометрический метод

ЛИЭС - лазерно-искровый эмиссионный спектроанализ с использованием экспресс-анализатора элементного состава объектов природной среды. МС - масс-спектрометрический метод

(абзац введен Изменением N 1, утв. Росгидрометом 11.10.2002)

П - потенциометрический метод

Р - рентгено - флуоресцентный метод

Т - турбидиметрический метод

ТМ - титриметрический метод

ТСХ - тонкослойная хроматография

(абзац введен Изменением N 1, утв. Росгидрометом 11.10.2002)

УФ - ультрафиолетовая спектроскопия

Ф - фотометрический метод

ФЛ - флуоресцентный метод

Э - электрометрический метод

ЭХ - электрохимический метод. С или Х - массовая концентрация, массовая доля вещества

(абзац введен Изменением N 1, утв. Росгидрометом 11.10.2002)

С - концентрация вещества

Св. - свыше

3. Перечень методик выполнения измерений,

допущенных при контроле загрязнения атмосферы

(воздух фоновых районов, населенных пунктов,

промышленных выбросов)

Таблица 3.1

+---+------+-------------------+-----------------+-----+------+-----------+---------------+-------+----------+

¦ N ¦Объект¦   Нормативный     ¦   Определяемое  ¦Метод¦Разра-¦  Единица  ¦   Диапазон    ¦Погреш-¦Примечание¦

¦п/п¦ КХА  ¦  документ на КХА  ¦     вещество    ¦ КХА ¦ботчик¦ измерений ¦   измерений   ¦ность  ¦          ¦

¦   ¦      ¦                   ¦                 ¦     ¦МВИ   ¦           ¦               ¦мето-  ¦          ¦

¦   ¦      ¦                   ¦                 ¦     ¦      ¦           ¦               ¦дики   ¦          ¦

¦   ¦      ¦                   ¦                 ¦     ¦      ¦           ¦               ¦(P =   ¦          ¦

¦   ¦      ¦                   ¦                 ¦     ¦      ¦           ¦               ¦0,95), ¦          ¦

¦   ¦      ¦                   ¦                 ¦     ¦      ¦           ¦               ¦%      ¦          ¦

+---+------+-------------------+-----------------+-----+------+-----------+---------------+-------+----------+

¦   ¦Атмос-¦РД 52.04-186-89.   ¦                 ¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

¦   ¦ферный¦Руководство по кон-¦                 ¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

¦   ¦воздух¦тролю загрязнения  ¦                 ¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

¦   ¦насе- ¦атмосферы Ч. I     ¦                 ¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

¦   ¦ленных¦                   ¦                 ¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

¦   ¦пунк- ¦                   ¦                 ¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

¦   ¦тов   ¦                   ¦                 ¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

¦1  ¦      ¦п. 5.2.1.3         ¦Азота диоксид    ¦Ф    ¦ГГО   ¦мг/куб. м  ¦0,02 - 1,40    ¦25     ¦          ¦

¦2  ¦      ¦п. 5.2.1.4         ¦- " -            ¦Ф    ¦      ¦           ¦0,02 - 1,40    ¦25     ¦          ¦

+---+------+-------------------+-----------------+-----+------+-----------+---------------+-------+----------+

¦3  ¦То же ¦п. 5.2.1.5         ¦Азота оксид      ¦Ф    ¦- " - ¦- " -      ¦0,016 - 0,94   ¦25     ¦          ¦

¦4  ¦- " - ¦п. 5.2.1.6         ¦- " -            ¦Ф    ¦      ¦           ¦0,016 - 0,94   ¦25     ¦          ¦

+---+------+-------------------+-----------------+-----+------+-----------+---------------+-------+----------+

¦5  ¦- " - ¦Приложение 5.3     ¦Акрилонитрил     ¦ГХ   ¦- " - ¦- " -      ¦0,025 - 1,5    ¦15     ¦          ¦

¦   ¦      ¦п. 5.3.2           ¦                 ¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

+---+------+-------------------+-----------------+-----+------+-----------+---------------+-------+----------+

¦6  ¦- " - ¦п. 5.2.1.1         ¦Аммиак           ¦Ф    ¦- " - ¦- " -      ¦0,01 - 2,5     ¦25     ¦          ¦

¦7  ¦- " - ¦п. 5.2.1.2         ¦- " -            ¦Ф    ¦      ¦           ¦0,03 - 6,0     ¦25     ¦          ¦

+---+------+-------------------+-----------------+-----+------+-----------+---------------+-------+----------+

¦8  ¦- " - ¦п. 5.3.1.1         ¦Амины            ¦ГХ   ¦- " - ¦- " -      ¦0,004 - 0,02   ¦25     ¦          ¦

¦9  ¦- " - ¦п. 5.3.1.2         ¦алифатические    ¦Ф    ¦      ¦           ¦0,0025 - 0,1   ¦25     ¦          ¦

+---+------+-------------------+-----------------+-----+------+-----------+---------------+-------+----------+

¦10 ¦Атмос-¦РД 52.04.186-89    ¦Амины            ¦Ф    ¦ГГО   ¦мг/куб. м  ¦0,02 - 0,5     ¦25%    ¦          ¦

¦   ¦ферный¦Руководство по кон-¦ароматические    ¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

¦   ¦воздух¦тролю загрязнения  ¦                 ¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

¦   ¦насе- ¦атмосферы. Ч. I,   ¦                 ¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

¦   ¦ленных¦п. 5.3.1.3         ¦                 ¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

¦   ¦пунк- ¦                   ¦                 ¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

¦   ¦тов   ¦                   ¦                 ¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

¦(п. 10 в ред. Изменения N 1, утв. Росгидрометом 11.10.2002)  ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

+---+------+-------------------+-----------------+-----+------+-----------+---------------+-------+----------+

¦11 ¦- " - ¦п. 5.3.3.1         ¦Акролеин         ¦ФЛ   ¦ИОКГ  ¦- " -      ¦0,013 - 0,190  ¦25     ¦          ¦

¦   ¦      ¦                   ¦                 ¦     ¦им.   ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

¦   ¦      ¦                   ¦                 ¦     ¦Сысина¦           ¦               ¦       ¦          ¦

+---+------+-------------------+-----------------+-----+------+-----------+---------------+-------+----------+

¦12 ¦- " - ¦Приложение 5.3     ¦Анилин           ¦Ф    ¦То же ¦- " -      ¦0,04 - 0,8     ¦25     ¦          ¦

¦   ¦      ¦п. 5.3.1           ¦                 ¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

+---+------+-------------------+-----------------+-----+------+-----------+---------------+-------+----------+

¦13 ¦- " - ¦п. 5.3.5.1         ¦Ароматические    ¦ГХ   ¦ГГО   ¦- " -      ¦               ¦       ¦          ¦

¦   ¦      ¦                   ¦углеводороды:    ¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

¦   ¦      ¦                   ¦бензол           ¦     ¦      ¦           ¦0,02 - 5,0     ¦20     ¦          ¦

¦   ¦      ¦                   ¦толуол           ¦     ¦      ¦           ¦0,02 - 5,0     ¦20     ¦          ¦

¦   ¦      ¦                   ¦ксилол           ¦     ¦      ¦           ¦0,02 - 5,0     ¦20     ¦          ¦

¦   ¦      ¦                   ¦этилбензол       ¦     ¦      ¦           ¦0,01 - 5,0     ¦20     ¦          ¦

+---+------+-------------------+-----------------+-----+------+-----------+---------------+-------+----------+

¦14 ¦- " - ¦Приложение 5.3     ¦Ацетон           ¦ГХ   ¦- " - ¦- " -      ¦0,16 - 3,5     ¦25     ¦          ¦

¦   ¦      ¦п. 5.3.3           ¦                 ¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

+---+------+-------------------+-----------------+-----+------+-----------+---------------+-------+----------+

¦   ¦      ¦                   ¦                 ¦     ¦      ¦           ¦      -7       ¦       ¦          ¦

¦15 ¦- " - ¦п. 5.3.5.5         ¦Бенз(а)пирен     ¦ФЛ   ¦- " - ¦- " -      ¦1 x 10  -      ¦15     ¦          ¦

¦   ¦      ¦                   ¦                 ¦     ¦      ¦           ¦      -2       ¦       ¦          ¦

¦   ¦      ¦                   ¦                 ¦     ¦      ¦           ¦1 x 10         ¦       ¦          ¦

+---+------+-------------------+-----------------+-----+------+-----------+---------------+-------+----------+

¦18 ¦- " - ¦п. 5.2.5.1         ¦Ванадий          ¦Ф    ¦ИОКГ  ¦- " -      ¦0,001 - 0,01   ¦25     ¦          ¦

¦   ¦      ¦                   ¦                 ¦     ¦им.   ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

¦   ¦      ¦                   ¦                 ¦     ¦Сысина¦           ¦               ¦       ¦          ¦

+---+------+-------------------+-----------------+-----+------+-----------+---------------+-------+----------+

¦19 ¦- " - ¦п. 5.2.3.1         ¦Водород фторид   ¦Ф    ¦ГГО   ¦- " -      ¦0,002 - 0,17   ¦23     ¦          ¦

+---+------+-------------------+-----------------+-----+------+-----------+---------------+-------+----------+

¦20 ¦- " - ¦п. 5.2.3.2         ¦- " -            ¦Ф    ¦- " - ¦- " -      ¦0,002 - 0,17   ¦23     ¦          ¦

+---+------+-------------------+-----------------+-----+------+-----------+---------------+-------+----------+

¦21 ¦- " - ¦п. 5.2.3.5         ¦Водорода хлорид  ¦П    ¦- " - ¦- " -      ¦0,06 - 3,13    ¦20     ¦          ¦

+---+------+-------------------+-----------------+-----+------+-----------+---------------+-------+----------+

¦22 ¦- " - ¦п. 5.2.3.6         ¦- " -            ¦Ф    ¦- " - ¦- " -      ¦0,1 - 2,0      ¦17     ¦          ¦

+---+------+-------------------+-----------------+-----+------+-----------+---------------+-------+----------+

¦23 ¦- " - ¦п. 5.2.8.1         ¦Водорода цианид  ¦Ф    ¦- " - ¦- " -      ¦0,0025 - 0,1   ¦18     ¦          ¦

+---+------+-------------------+-----------------+-----+------+-----------+---------------+-------+----------+

¦24 ¦Атмос-¦п. 5.2.8.2         ¦Водорода цианид  ¦Ф    ¦ГГО   ¦мг/куб. м  ¦0,07 - 0,2     ¦25     ¦          ¦

¦   ¦ферный¦                   ¦                 ¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

¦   ¦воздух¦                   ¦                 ¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

¦   ¦насе- ¦                   ¦                 ¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

¦   ¦ленных¦                   ¦                 ¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

¦   ¦пунк- ¦                   ¦                 ¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

¦   ¦тов   ¦                   ¦                 ¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

+---+------+-------------------+-----------------+-----+------+-----------+---------------+-------+----------+

¦25 ¦То же ¦Приложение 5.3     ¦Гексанол         ¦Ф    ¦ИОКГ  ¦- " -      ¦0,1 - 2,0      ¦11     ¦          ¦

¦   ¦      ¦п. 5.3.4           ¦Октанол          ¦     ¦им.   ¦           ¦0,2 - 5,0      ¦11     ¦          ¦

¦   ¦      ¦                   ¦                 ¦     ¦Сысина¦           ¦               ¦       ¦          ¦

+---+------+-------------------+-----------------+-----+------+-----------+---------------+-------+----------+

¦26 ¦- " - ¦п. 5.3.2           ¦Детергенты       ¦Ф    ¦То же ¦- " -      ¦0,00053 - 0,015¦25     ¦          ¦

¦   ¦      ¦                   ¦анионактивные    ¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

+---+------+-------------------+-----------------+-----+------+-----------+---------------+-------+----------+

¦27 ¦- " - ¦п. 5.3.3.2         ¦Изопропанол      ¦Ф    ¦- " - ¦- " -      ¦0,22 - 2,2     ¦25     ¦          ¦

+---+------+-------------------+-----------------+-----+------+-----------+---------------+-------+----------+

¦28 ¦- " - ¦п. 5.2.2           ¦Кислота борная   ¦П    ¦ГГО   ¦- " -      ¦0,001 - 1,0    ¦18     ¦          ¦

+---+------+-------------------+-----------------+-----+------+-----------+---------------+-------+----------+

¦29 ¦- " - ¦п. 5.3.3.3         ¦Кислоты          ¦Ф    ¦ИОКГ  ¦- " -      ¦0,1 - 1,7      ¦25     ¦          ¦

¦   ¦      ¦                   ¦карбоновые       ¦     ¦им.   ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

¦   ¦      ¦                   ¦одноосновные     ¦     ¦Сысина¦           ¦               ¦       ¦          ¦

¦   ¦      ¦                   ¦C1 - C9          ¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

+---+------+-------------------+-----------------+-----+------+-----------+---------------+-------+----------+

¦30 ¦- " - ¦п. 5.2.7.7         ¦Кислота серная   ¦Т    ¦ГГО   ¦- " -      ¦0,005 - 3,0    ¦25     ¦          ¦

+---+------+-------------------+-----------------+-----+------+-----------+---------------+-------+----------+

¦31 ¦- " - ¦п. 5.2.7.8         ¦Кислота серная   ¦П    ¦- " - ¦- " -      ¦0,25 - 3,0     ¦25     ¦          ¦

¦   ¦      ¦                   ¦аэрозоль         ¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

+---+------+-------------------+-----------------+-----+------+-----------+---------------+-------+----------+

¦32 ¦- " - ¦п. 5.2.4           ¦Кислота          ¦Ф    ¦ИОКГ  ¦- " -      ¦0,0005 - 0,015 ¦25     ¦          ¦

¦   ¦      ¦                   ¦фосфорная        ¦     ¦им.   ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

¦   ¦      ¦                   ¦                 ¦     ¦Сысина¦           ¦               ¦       ¦          ¦

+---+------+-------------------+-----------------+-----+------+-----------+---------------+-------+----------+

¦33 ¦- " - ¦п. 5.2.4           ¦Фосфорный        ¦Ф    ¦То же ¦- " -      ¦0,0005 - 0,015 ¦25     ¦          ¦

¦   ¦      ¦                   ¦ангидрид         ¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

+---+------+-------------------+-----------------+-----+------+-----------+---------------+-------+----------+

¦34 ¦- " - ¦п. 5.2.5.3         ¦Марганец         ¦Ф    ¦- " - ¦- " -      ¦0,001 - 0,005  ¦25     ¦          ¦

+---+------+-------------------+-----------------+-----+------+-----------+---------------+-------+----------+

¦35 ¦- " - ¦п. 5.2.5.2         ¦Металлы:         ¦ААС  ¦ГГО   ¦мкг/куб. м ¦               ¦       ¦          ¦

¦   ¦      ¦                   ¦железо           ¦     ¦      ¦           ¦0,01 - 1,5     ¦15     ¦          ¦

¦   ¦      ¦                   ¦кобальт          ¦     ¦      ¦           ¦0,01 - 1,5     ¦15     ¦          ¦

¦   ¦      ¦                   ¦магний           ¦     ¦      ¦           ¦0,01 - 1,5     ¦15     ¦          ¦

¦   ¦      ¦                   ¦марганец         ¦     ¦      ¦           ¦0,01 - 1,5     ¦15     ¦          ¦

¦   ¦      ¦                   ¦медь             ¦     ¦      ¦           ¦0,01 - 1,5     ¦15     ¦          ¦

¦   ¦      ¦                   ¦никель           ¦     ¦      ¦           ¦0,01 - 1,5     ¦15     ¦          ¦

¦   ¦      ¦                   ¦хром             ¦     ¦      ¦           ¦0,01 - 1,5     ¦15     ¦          ¦

¦   ¦      ¦                   ¦цинк             ¦     ¦      ¦           ¦0,01 - 1,5     ¦15     ¦          ¦

¦   ¦      ¦                   ¦кадмий           ¦     ¦      ¦           ¦0,002 - 0,24   ¦15     ¦          ¦

¦   ¦      ¦                   ¦свинец           ¦     ¦      ¦           ¦0,06 - 1,5     ¦15     ¦          ¦

+---+------+-------------------+-----------------+-----+------+-----------+---------------+-------+----------+

¦36 ¦- " - ¦Приложение 5.3     ¦Метилакрилат     ¦ГХ   ¦- " - ¦мг/куб. м  ¦0,004 - 0,12   ¦16     ¦          ¦

¦37 ¦- " - ¦п. 5.3.5           ¦Метилметакрилат  ¦     ¦      ¦- " -      ¦0,004 - 0,12   ¦12     ¦          ¦

+---+------+-------------------+-----------------+-----+------+-----------+---------------+-------+----------+

¦38 ¦- " - ¦п. 5.3.3.9         ¦Метанол          ¦Ф    ¦ИОКГ  ¦- " -      ¦0,12 - 1,2     ¦25     ¦          ¦

¦   ¦      ¦                   ¦                 ¦     ¦им.   ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

¦   ¦      ¦                   ¦                 ¦     ¦Сысина¦           ¦               ¦       ¦          ¦

+---+------+-------------------+-----------------+-----+------+-----------+---------------+-------+----------+

¦39 ¦- " - ¦п. 5.3.3.10        ¦Метанол          ¦ГХ   ¦ИЭМ   ¦- " -      ¦0,25 - 10,0    ¦25     ¦          ¦

+---+------+-------------------+-----------------+-----+------+-----------+---------------+-------+----------+

¦   ¦      ¦                   ¦                 ¦     ¦      ¦           ¦        -5     ¦       ¦          ¦

¦40 ¦- " - ¦п. 5.3.4           ¦Метилмеркаптан   ¦Ф    ¦ГГО   ¦- " -      ¦2,7 x 10   -   ¦25     ¦          ¦

¦   ¦      ¦                   ¦                 ¦     ¦      ¦           ¦          -3   ¦       ¦          ¦

¦   ¦      ¦                   ¦                 ¦     ¦      ¦           ¦- 1,4 x 10     ¦       ¦          ¦

+---+------+-------------------+-----------------+-----+------+-----------+---------------+-------+----------+

¦41 ¦То же ¦П. 5.2.6           ¦Пыль (взвешенные ¦В    ¦То же ¦То же      ¦0,26 - 50,0    ¦25%    ¦          ¦

¦   ¦      ¦                   ¦частицы)         ¦     ¦      ¦-"-        ¦0,007 - 0,69   ¦25%    ¦          ¦

¦   ¦      ¦                   ¦                 ¦     ¦      ¦-"-        ¦0,04 - 4,2     ¦25%    ¦          ¦

¦   ¦      ¦                   ¦                 ¦     ¦      ¦-"-        ¦0,17 - 16,7    ¦25%    ¦          ¦

¦(п. 41 в ред. Изменения N 1, утв. Росгидрометом 11.10.2002)  ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

+---+------+-------------------+-----------------+-----+------+-----------+---------------+-------+----------+

¦42 ¦То же ¦п. 5.3.1.4         ¦Пиридин          ¦Ф    ¦- " - ¦- " -      ¦0,05 - 1,0     ¦13     ¦          ¦

+---+------+-------------------+-----------------+-----+------+-----------+---------------+-------+----------+

¦43 ¦- " - ¦Приложение 5.3     ¦Полициклические  ¦ВЭЖХ ¦- " - ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

¦   ¦      ¦п. 5.3.7           ¦ароматические    ¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

¦   ¦      ¦                   ¦углеводороды:    ¦     ¦      ¦  -8       ¦               ¦       ¦          ¦

¦   ¦      ¦                   ¦пирен            ¦     ¦      ¦10   г /   ¦0,16 - 0,32    ¦25     ¦          ¦

¦   ¦      ¦                   ¦                 ¦     ¦      ¦куб. м     ¦               ¦       ¦          ¦

¦   ¦      ¦                   ¦перилен          ¦     ¦      ¦- " -      ¦0,033 - 0,66   ¦25     ¦          ¦

¦   ¦      ¦                   ¦хризен           ¦     ¦      ¦- " -      ¦0,02 - 0,4     ¦25     ¦          ¦

¦   ¦      ¦                   ¦3,4-бенз-        ¦     ¦      ¦- " -      ¦0,16 - 3,3     ¦25     ¦          ¦

¦   ¦      ¦                   ¦флуорантен       ¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

¦   ¦      ¦                   ¦1,2-бензпирен    ¦     ¦      ¦- " -      ¦0,16 - 3,3     ¦25     ¦          ¦

¦   ¦      ¦                   ¦3,4-бензпирен    ¦     ¦      ¦- " -      ¦0,066 - 1,3    ¦25     ¦          ¦

¦   ¦      ¦                   ¦11,12-бенз-      ¦     ¦      ¦- " -      ¦0,16 - 3,3     ¦25     ¦          ¦

¦   ¦      ¦                   ¦перилен          ¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

¦   ¦      ¦                   ¦коронен          ¦     ¦      ¦- " -      ¦0,16 - 3,3     ¦25     ¦          ¦

¦   ¦      ¦                   ¦1,2-5,6-дибен-   ¦     ¦      ¦- " -      ¦0,16 - 3,3     ¦25     ¦          ¦

¦   ¦      ¦                   ¦зантрацен        ¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

+---+------+-------------------+-----------------+-----+------+-----------+---------------+-------+----------+

¦44 ¦- " - ¦п. 5.2.5.5         ¦Ртуть            ¦ААС  ¦- " - ¦мг/куб. м  ¦0,16 - 16,7    ¦20     ¦          ¦

¦45 ¦- " - ¦п. 5.2.5.6         ¦- " -            ¦ААС  ¦      ¦- " -      ¦0,16 - 16,7    ¦20     ¦          ¦

+---+------+-------------------+-----------------+-----+------+-----------+---------------+-------+----------+

¦46 ¦- " - ¦Приложение 5.3     ¦Сажа             ¦Ф    ¦- " - ¦- " -      ¦0,025 - 1,0    ¦-      ¦          ¦

¦   ¦      ¦п. 5.3.8           ¦                 ¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

+---+------+-------------------+-----------------+-----+------+-----------+---------------+-------+----------+

¦47 ¦- " - ¦п. 5.2.5.7         ¦Свинец           ¦Ф    ¦ИОКГ  ¦- " -      ¦0,00024 -      ¦25     ¦          ¦

¦   ¦      ¦                   ¦                 ¦     ¦им.   ¦           ¦0,0024         ¦       ¦          ¦

¦   ¦      ¦                   ¦                 ¦     ¦Сысина¦           ¦               ¦       ¦          ¦

+---+------+-------------------+-----------------+-----+------+-----------+---------------+-------+----------+

¦48 ¦- " - ¦п. 5.2.5.8         ¦Селен            ¦Ф    ¦То же ¦- " -      ¦0,00025 - 0,001¦25     ¦          ¦

+---+------+-------------------+-----------------+-----+------+-----------+---------------+-------+----------+

¦49 ¦- " - ¦п. 5.2.7.1         ¦Серы диоксид     ¦Ф    ¦ГГО   ¦- " -      ¦0,04 - 5,0     ¦25     ¦          ¦

¦50 ¦- " - ¦п. 5.2.7.2         ¦- " -            ¦Ф    ¦      ¦- " -      ¦0,05 - 1,0     ¦25     ¦          ¦

+---+------+-------------------+-----------------+-----+------+-----------+---------------+-------+----------+

¦51 ¦- " - ¦п. 5.2.7.3         ¦Сероводород      ¦Ф    ¦- " - ¦- " -      ¦0,003 - 0,075  ¦25     ¦          ¦

¦52 ¦- " - ¦п. 5.2.7.4         ¦- " -            ¦Ф    ¦      ¦           ¦0,004 - 0,12   ¦25     ¦          ¦

+---+------+-------------------+-----------------+-----+------+-----------+---------------+-------+----------+

¦53 ¦- " - ¦п. 5.2.7.5         ¦Сероуглерод      ¦Ф    ¦- " - ¦- " -      ¦0,02 - 0,33    ¦18     ¦          ¦

¦54 ¦- " - ¦п. 5.2.7.6         ¦- " -            ¦Ф    ¦      ¦           ¦0,00125 - 0,05 ¦25     ¦          ¦

+---+------+-------------------+-----------------+-----+------+-----------+---------------+-------+----------+

¦55 ¦- " - ¦п. 5.2.5.9         ¦Теллур           ¦Ф    ¦ИОКГ  ¦- " -      ¦      -4       ¦       ¦          ¦

¦   ¦      ¦                   ¦                 ¦     ¦им.   ¦           ¦15 x 10  -     ¦25     ¦          ¦

¦   ¦      ¦                   ¦                 ¦     ¦Сысина¦           ¦      -3       ¦       ¦          ¦

¦   ¦      ¦                   ¦                 ¦     ¦      ¦           ¦1 x 10         ¦       ¦          ¦

+---+------+-------------------+-----------------+-----+------+-----------+---------------+-------+----------+

¦56 ¦-"-   ¦Приложение 5.3,    ¦Углерода оксид   ¦ГХ   ¦-"-   ¦-"-        ¦0,2 - 30,0     ¦25%    ¦          ¦

¦   ¦      ¦п. 5.3.6           ¦                 ¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

¦   ¦      +-------------------+-----------------+-----+------+-----------+---------------+-------+----------+

¦   ¦      ¦Ч. I, п. 6.5.2     ¦То же            ¦ЭХ   ¦-"-   ¦-"-        ¦0,75 - 3,0     ¦0,75   ¦При работе¦

¦   ¦      ¦                   ¦                 ¦     ¦      ¦-"-        ¦Св. 3,0 - 10,0 ¦1,5    ¦с газоана-¦

¦   ¦      ¦                   ¦                 ¦     ¦      ¦-"-        ¦Св. 10,0 - 20,0¦2,0    ¦лизатором ¦

¦   ¦      ¦                   ¦                 ¦     ¦      ¦-"-        ¦Св. 20,0 - 30,0¦3,0    ¦"Палладий-¦

¦   ¦      ¦                   ¦                 ¦     ¦      ¦-"-        ¦Св. 30,0 - 50,0¦5,0    ¦3"        ¦

¦(п. 56 в ред. Изменения N 1, утв. Росгидрометом 11.10.2002)  ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

+---+------+-------------------+-----------------+-----+------+-----------+---------------+-------+----------+

¦57 ¦- " - ¦п. 5.3.3.4         ¦Фенол            ¦Ф    ¦- " - ¦- " -      ¦0,003 - 0,1    ¦25     ¦          ¦

+---+------+-------------------+-----------------+-----+------+-----------+---------------+-------+----------+

¦58 ¦Атмос-¦п. 5.3.3.5         ¦Фенол            ¦Ф    ¦ГГО   ¦мг/куб. м  ¦0,004 - 0,2    ¦25     ¦          ¦

¦   ¦ферный¦                   ¦                 ¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

¦   ¦воздух¦                   ¦                 ¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

¦   ¦насе- ¦                   ¦                 ¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

¦   ¦ленных¦                   ¦                 ¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

¦   ¦пунк- ¦                   ¦                 ¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

¦   ¦тов   ¦                   ¦                 ¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

+---+------+-------------------+-----------------+-----+------+-----------+---------------+-------+----------+

¦59 ¦-"-   ¦Приложение 5.3,    ¦Фенол            ¦ГХ   ¦-"-   ¦-"-        ¦0,001 - 0,01   ¦25%    ¦          ¦

¦   ¦      ¦п. 5.3.9           ¦                 ¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

¦(п. 59 в ред. Изменения N 1, утв. Росгидрометом 11.10.2002)  ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

+---+------+-------------------+-----------------+-----+------+-----------+---------------+-------+----------+

¦60 ¦- " - ¦п. 5.3.3.6         ¦Формальдегид     ¦Ф    ¦ИОКГ  ¦- " -      ¦0,01 - 0,3     ¦25     ¦          ¦

¦61 ¦- " - ¦п. 5.3.3.7         ¦- " -            ¦Ф    ¦им.   ¦- " -      ¦0,01 - 0,22    ¦20     ¦          ¦

¦   ¦      ¦                   ¦                 ¦     ¦Сысина¦           ¦               ¦       ¦          ¦

+---+------+-------------------+-----------------+-----+------+-----------+---------------+-------+----------+

¦62 ¦- " - ¦п. 5.3.5.2         ¦Хлорированные    ¦ГХ   ¦ГГО   ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

¦   ¦      ¦                   ¦углеводороды:    ¦     ¦      ¦           ¦      -3       ¦       ¦          ¦

¦   ¦      ¦                   ¦четыреххлористый ¦     ¦      ¦- " -      ¦1 x 10  - 0,1  ¦25     ¦          ¦

¦   ¦      ¦                   ¦хлороформ        ¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

¦   ¦      ¦                   ¦                 ¦     ¦      ¦           ¦        -2     ¦       ¦          ¦

¦   ¦      ¦                   ¦трихлорэтилен    ¦     ¦      ¦- " -      ¦4,5 x 10  - 5,0¦25     ¦          ¦

¦   ¦      ¦                   ¦                 ¦     ¦      ¦           ¦        -3     ¦       ¦          ¦

¦   ¦      ¦                   ¦тетрахлорэтилен  ¦     ¦      ¦- " -      ¦3,0 x 10  - 3,0¦25     ¦          ¦

+---+------+-------------------+-----------------+-----+------+-----------+---------------+-------+----------+

¦63 ¦- " - ¦п. 5.2.3.4         ¦Хлор             ¦Ф    ¦- " - ¦- " -      ¦0,012 - 0,3    ¦25     ¦          ¦

+---+------+-------------------+-----------------+-----+------+-----------+---------------+-------+----------+

¦64 ¦- " - ¦п. 5.2.5.10        ¦Хром (VI)        ¦Ф    ¦- " - ¦- " -      ¦0,0004 - 0,0015¦25     ¦          ¦

+---+------+-------------------+-----------------+-----+------+-----------+---------------+-------+----------+

¦65 ¦- " - ¦п. 5.3.5.4         ¦Хлоропрен        ¦ГХ   ¦- " - ¦- " -      ¦0,001 - 0,1    ¦25     ¦          ¦

+---+------+-------------------+-----------------+-----+------+-----------+---------------+-------+----------+

¦66 ¦- " - ¦п. 5.3.3.8         ¦Циклогексан      ¦ГХ   ¦- " - ¦- " -      ¦0,02 - 5,0     ¦25     ¦          ¦

¦   ¦      ¦                   ¦Циклогексанол    ¦     ¦      ¦- " -      ¦0,02 - 2,0     ¦25     ¦          ¦

¦   ¦      ¦                   ¦Циклогексанон    ¦     ¦      ¦- " -      ¦0,02 - 2,0     ¦25     ¦          ¦

+---+------+-------------------+-----------------+-----+------+-----------+---------------+-------+----------+

¦67 ¦- " - ¦п. 5.2.5.11        ¦Цинк             ¦Ф    ¦ИОКГ  ¦- " -      ¦0,00025 - 0,005¦25     ¦          ¦

¦   ¦      ¦                   ¦                 ¦     ¦им.   ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

¦   ¦      ¦                   ¦                 ¦     ¦Сысина¦           ¦               ¦       ¦          ¦

+---+------+-------------------+-----------------+-----+------+-----------+---------------+-------+----------+

¦68 ¦- " - ¦Приложение 5.3     ¦Этилакрилат      ¦ГХ   ¦То же ¦- " -      ¦0,0007 - 0,03  ¦16     ¦          ¦

¦   ¦      ¦п. 5.3.10          ¦                 ¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

+---+------+-------------------+-----------------+-----+------+-----------+---------------+-------+----------+

¦69 ¦- " - ¦п. 5.2.5.12        ¦Элементы         ¦Р    ¦ГГО   ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

¦   ¦      ¦                   ¦химические:      ¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

¦   ¦      ¦                   ¦бром             ¦     ¦      ¦мкг/куб. м ¦0,04 - 100     ¦25     ¦          ¦

¦   ¦      ¦                   ¦железо           ¦     ¦      ¦- " -      ¦0,04 - 100     ¦25     ¦          ¦

¦   ¦      ¦                   ¦иттрий           ¦     ¦      ¦- " -      ¦0,03 - 50      ¦25     ¦          ¦

¦   ¦      ¦                   ¦кальций          ¦     ¦      ¦- " -      ¦0,1 - 100      ¦25     ¦          ¦

¦   ¦      ¦                   ¦марганец         ¦     ¦      ¦- " -      ¦0,05 - 100     ¦25     ¦          ¦

¦   ¦      ¦                   ¦медь             ¦     ¦      ¦- " -      ¦0,01 - 100     ¦25     ¦          ¦

¦   ¦      ¦                   ¦мышьяк           ¦     ¦      ¦- " -      ¦0,005 - 100    ¦25     ¦          ¦

¦   ¦      ¦                   ¦никель           ¦     ¦      ¦- " -      ¦0,02 - 50      ¦25     ¦          ¦

¦   ¦      ¦                   ¦свинец           ¦     ¦      ¦- " -      ¦0,04 - 50      ¦25     ¦          ¦

¦   ¦      ¦                   ¦селен            ¦     ¦      ¦- " -      ¦0,005 - 100    ¦25     ¦          ¦

¦   ¦      ¦                   ¦стронций         ¦     ¦      ¦- " -      ¦0,003 - 50     ¦25     ¦          ¦

¦   ¦      ¦                   ¦титан            ¦     ¦      ¦- " -      ¦0,09 - 100     ¦25     ¦          ¦

¦   ¦      ¦                   ¦хром             ¦     ¦      ¦- " -      ¦0,07 - 100     ¦25     ¦          ¦

¦   ¦      ¦                   ¦цинк             ¦     ¦      ¦- " -      ¦0,08 - 100     ¦25     ¦          ¦

¦   ¦      ¦                   ¦цирконий         ¦     ¦      ¦- " -      ¦0,003 - 100    ¦25     ¦          ¦

+---+------+-------------------+-----------------+-----+------+-----------+---------------+-------+----------+

¦70 ¦Регио-¦РД 52.04-186-89.   ¦Ион аммония в    ¦Ф    ¦ГГО   ¦мг/куб. дм ¦0,04 - 2,0     ¦25     ¦          ¦

¦   ¦наль- ¦Руководство по кон-¦осадках          ¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

¦   ¦ное   ¦тролю загрязнения  ¦                 ¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

¦   ¦за-   ¦атмосферы. Ч. II   ¦                 ¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

¦   ¦гряз- ¦п. 3.5.1           ¦                 ¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

¦   ¦нение ¦                   ¦                 ¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

¦   ¦атмос-¦                   ¦                 ¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

¦   ¦феры  ¦                   ¦                 ¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

+---+------+-------------------+-----------------+-----+------+-----------+---------------+-------+----------+

¦71 ¦То же ¦п. 3.5.2           ¦Нитрат-ион       ¦Ф    ¦- " - ¦- " -      ¦0,1 - 1,0      ¦25     ¦          ¦

¦   ¦      ¦                   ¦в осадках        ¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

+---+------+-------------------+-----------------+-----+------+-----------+---------------+-------+----------+

¦72 ¦- " - ¦п. 3.5.3           ¦Сульфат-ион      ¦Ф    ¦- " - ¦- " -      ¦0,05 - 4,0     ¦25     ¦          ¦

¦   ¦      ¦                   ¦в осадках        ¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

+---+------+-------------------+-----------------+-----+------+-----------+---------------+-------+----------+

¦73 ¦- " - ¦п. 3.5.4           ¦Сульфат-ион      ¦Ф    ¦- " - ¦мг/куб. м  ¦0,7 - 5,5      ¦25     ¦          ¦

¦   ¦      ¦                   ¦в аэрозоле       ¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

+---+------+-------------------+-----------------+-----+------+-----------+---------------+-------+----------+

¦74 ¦- " - ¦п. 3.5.5           ¦Ион аммония      ¦Ф    ¦- " - ¦мкг/куб. м ¦0,02 - 3,0     ¦25     ¦          ¦

+---+------+-------------------+-----------------+-----+------+-----------+---------------+-------+----------+

¦75 ¦- " - ¦п. 3.5.6           ¦Нитрат-ион       ¦Ф    ¦- " - ¦- " -      ¦0,05 - 1,5     ¦25     ¦          ¦

¦   ¦      ¦                   ¦в аэрозоле       ¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

+---+------+-------------------+-----------------+-----+------+-----------+---------------+-------+----------+

¦76 ¦- " - ¦п. 3.5.7           ¦Сумма аммиака    ¦Ф    ¦- " - ¦- " -      ¦0,02 - 3,0     ¦25     ¦          ¦

¦   ¦      ¦                   ¦и солей аммония  ¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

¦   ¦      ¦                   ¦в воздухе        ¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

+---+------+-------------------+-----------------+-----+------+-----------+---------------+-------+----------+

¦77 ¦- " - ¦п. 3.5.8           ¦Сумма азотной    ¦Ф    ¦- " - ¦- " -      ¦0,05 - 1,5     ¦25     ¦          ¦

¦   ¦      ¦                   ¦кислоты и нитра- ¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

¦   ¦      ¦                   ¦тов в воздухе    ¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

+---+------+-------------------+-----------------+-----+------+-----------+---------------+-------+----------+

¦78 ¦- " - ¦п. 3.5.9           ¦Диоксид серы     ¦Ф    ¦- " - ¦мг/куб. дм ¦0,05 - 4,0     ¦25     ¦          ¦

¦   ¦      ¦                   ¦в воздухе        ¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

+---+------+-------------------+-----------------+-----+------+-----------+---------------+-------+----------+

¦79 ¦- " - ¦п. 4.5.1           ¦Удельная электри-¦К    ¦- " - ¦мкОм/см    ¦2 - 500        ¦20     ¦          ¦

¦   ¦      ¦                   ¦ческая проводи-  ¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

¦   ¦      ¦                   ¦мость (осадки)   ¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

+---+------+-------------------+-----------------+-----+------+-----------+---------------+-------+----------+

¦80 ¦- " - ¦п. 4.5.2           ¦pH (осадки)      ¦Э    ¦- " - ¦           ¦2 - 10         ¦10     ¦          ¦

+---+------+-------------------+-----------------+-----+------+-----------+---------------+-------+----------+

¦81 ¦- " - ¦п. 4.5.3           ¦Общая            ¦ТМ   ¦- " - ¦мкг/куб. см¦5 - 1000       ¦10     ¦          ¦

¦   ¦      ¦                   ¦кислотность      ¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

+---+------+-------------------+-----------------+-----+------+-----------+---------------+-------+----------+

¦82 ¦- " - ¦п. 4.5.4           ¦Сульфат-ион      ¦Ф    ¦- " - ¦мг/куб. дм ¦0,5 - 30       ¦30     ¦          ¦

¦   ¦      ¦                   ¦в осадках        ¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

+---+------+-------------------+-----------------+-----+------+-----------+---------------+-------+----------+

¦83 ¦- " - ¦п. 4.5.5           ¦Нитрат-ион       ¦Ф    ¦- " - ¦- " -      ¦0,05 - 1,5     ¦10     ¦          ¦

¦   ¦      ¦                   ¦в осадках        ¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

+---+------+-------------------+-----------------+-----+------+-----------+---------------+-------+----------+

¦84 ¦- " - ¦п. 4.5.6           ¦Ион аммония      ¦Ф    ¦- " - ¦- " -      ¦0,05 - 5,0     ¦10     ¦          ¦

¦   ¦      ¦                   ¦в осадках        ¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

+---+------+-------------------+-----------------+-----+------+-----------+---------------+-------+----------+

¦85 ¦- " - ¦п. 4.5.7           ¦Хлорид-ион       ¦ТМ   ¦- " - ¦- " -      ¦0,2 - 10,0     ¦10     ¦          ¦

¦   ¦      ¦                   ¦в осадках        ¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

+---+------+-------------------+-----------------+-----+------+-----------+---------------+-------+----------+

¦86 ¦- " - ¦п. 4.5.8           ¦Гидрокарбонат-ион¦ТМ   ¦- " - ¦- " -      ¦0 - 50,0       ¦10     ¦          ¦

¦   ¦      ¦                   ¦в осадках        ¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

+---+------+-------------------+-----------------+-----+------+-----------+---------------+-------+----------+

¦87 ¦Регио-¦п. 4.5.9           ¦Фосфат-ион       ¦Ф    ¦ГГО   ¦мг/куб. дм ¦0,005 - 0,3    ¦15     ¦          ¦

¦   ¦наль- ¦                   ¦в осадках        ¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

¦   ¦ное   ¦                   ¦                 ¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

¦   ¦за-   ¦                   ¦                 ¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

¦   ¦гряз- ¦                   ¦                 ¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

¦   ¦нение ¦                   ¦                 ¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

¦   ¦атмос-¦                   ¦                 ¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

¦   ¦феры  ¦                   ¦                 ¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

+---+------+-------------------+-----------------+-----+------+-----------+---------------+-------+----------+

¦88 ¦То же ¦п. 4.5.10          ¦Натрий, калий    ¦Ф    ¦- " - ¦- " -      ¦0,05 - 5,0     ¦ 8     ¦          ¦

¦   ¦      ¦                   ¦в осадках        ¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

+---+------+-------------------+-----------------+-----+------+-----------+---------------+-------+----------+

¦89 ¦-"-   ¦Ч. II, п. 4.5.11   ¦Кальций, магний, ¦ААС  ¦-"-   ¦мг/куб. дм ¦0,05 - 5,0     ¦25%    ¦          ¦

¦   ¦      ¦                   ¦цинк в осадках   ¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

¦(п. 89 в ред. Изменения N 1, утв. Росгидрометом 11.10.2002)  ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

+---+------+-------------------+-----------------+-----+------+-----------+---------------+-------+----------+

¦90 ¦- " - ¦п. 4.5.12          ¦В осадках:       ¦ААС  ¦- " - ¦мкг/куб. дм¦               ¦       ¦          ¦

¦   ¦      ¦                   ¦свинец           ¦     ¦      ¦           ¦5,0 - 100      ¦10     ¦          ¦

¦   ¦      ¦                   ¦кадмий           ¦     ¦      ¦           ¦0,5 - 12,5     ¦10     ¦          ¦

¦   ¦      ¦                   ¦марганец         ¦     ¦      ¦           ¦5,0 - 50       ¦10     ¦          ¦

¦   ¦      ¦                   ¦никель           ¦     ¦      ¦           ¦1,0 - 50       ¦10     ¦          ¦

¦   ¦      ¦                   ¦медь             ¦     ¦      ¦           ¦5,0 - 50       ¦10     ¦          ¦

¦   ¦      ¦                   ¦кобальт          ¦     ¦      ¦           ¦1,0 - 50       ¦10     ¦          ¦

¦   ¦      ¦                   ¦железо           ¦     ¦      ¦           ¦5,0 - 50       ¦10     ¦          ¦

+---+------+-------------------+-----------------+-----+------+-----------+---------------+-------+----------+

¦91 ¦Фоно- ¦РД 52.04-186-89.   ¦Диоксид серы     ¦Ф    ¦ИГКЭ  ¦мкг/куб. м ¦0,1 - 4,8      ¦25     ¦          ¦

¦   ¦вое   ¦Руководство по кон-¦                 ¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

¦   ¦за-   ¦тролю загрязнения  ¦                 ¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

¦   ¦гряз- ¦атмосферы. Ч. III  ¦                 ¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

¦   ¦нение ¦п. 4.1             ¦                 ¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

¦   ¦атмос-¦                   ¦                 ¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

¦   ¦феры  ¦                   ¦                 ¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

+---+------+-------------------+-----------------+-----+------+-----------+---------------+-------+----------+

¦92 ¦-"-   ¦Ч. III, п. 4.2     ¦Диоксид азота    ¦Ф    ¦ИГКЭ  ¦То же,     ¦0,02 - 1,2     ¦25%    ¦          ¦

¦   ¦      ¦                   ¦                 ¦     ¦      ¦мкг/куб. дм¦0,3 - 7,0      ¦25%    ¦          ¦

¦(п. 92 в ред. Изменения N 1, утв. Росгидрометом 11.10.2002)  ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

+---+------+-------------------+-----------------+-----+------+-----------+---------------+-------+----------+

¦93 ¦- " - ¦п. 4.3             ¦Аэрозоль серной  ¦Т    ¦- " - ¦мкг/куб. м ¦0,15 - 6,0     ¦25     ¦          ¦

¦   ¦      ¦                   ¦кислоты, раство- ¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

¦   ¦      ¦                   ¦римых сульфатов  ¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

+---+------+-------------------+-----------------+-----+------+-----------+---------------+-------+----------+

¦94 ¦- " - ¦п. 4.4             ¦То же            ¦К    ¦- " - ¦- " -      ¦2,0 - 50       ¦17     ¦          ¦

¦   ¦      ¦                   ¦                 ¦     ¦      ¦- " -      ¦0,5 - 10       ¦17     ¦          ¦

+---+------+-------------------+-----------------+-----+------+-----------+---------------+-------+----------+

¦95 ¦- " - ¦п. 4.5             ¦Свинец:          ¦ААС  ¦- " - ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

¦   ¦      ¦                   ¦ в атмосферном   ¦     ¦      ¦нг/куб. м  ¦2 - 100        ¦25     ¦          ¦

¦   ¦      ¦                   ¦ воздухе         ¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

¦   ¦      ¦                   ¦ в осадках       ¦     ¦      ¦мкг/куб. дм¦0,5 - 20       ¦25     ¦          ¦

¦   ¦      ¦                   ¦Кадмий:          ¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

¦   ¦      ¦                   ¦ в атмосферном   ¦     ¦      ¦нг/куб. м  ¦0,2 - 5        ¦25     ¦          ¦

¦   ¦      ¦                   ¦ воздухе         ¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

¦   ¦      ¦                   ¦ в осадках       ¦     ¦      ¦мкг/куб. дм¦0,1 - 2        ¦25     ¦          ¦

+---+------+-------------------+-----------------+-----+------+-----------+---------------+-------+----------+

¦96 ¦- " - ¦п. 4.6             ¦Свинец:          ¦ААС  ¦- " - ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

¦   ¦      ¦                   ¦ в атмосферном   ¦     ¦      ¦нг/куб. м  ¦0,4 - 100      ¦25     ¦          ¦

¦   ¦      ¦                   ¦ воздухе         ¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

¦   ¦      ¦                   ¦ в осадках       ¦     ¦      ¦мкг/куб. дм¦0,1 - 20       ¦25     ¦          ¦

¦   ¦      ¦                   ¦Кадмий:          ¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

¦   ¦      ¦                   ¦ в атмосферном   ¦     ¦      ¦нг/куб. м  ¦0,1 - 5        ¦25     ¦          ¦

¦   ¦      ¦                   ¦ воздухе         ¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

¦   ¦      ¦                   ¦ в осадках       ¦     ¦      ¦мкг/куб. дм¦0,02 - 2       ¦25     ¦          ¦

+---+------+-------------------+-----------------+-----+------+-----------+---------------+-------+----------+

¦97 ¦Фоно- ¦п. 4.7             ¦Ртуть            ¦ААС  ¦ИГКЭ  ¦нг/куб. м  ¦2,0 - 70       ¦25     ¦          ¦

¦   ¦вое   ¦                   ¦                 ¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

¦   ¦за-   ¦                   ¦                 ¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

¦   ¦гряз- ¦                   ¦                 ¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

¦   ¦нение ¦                   ¦                 ¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

¦   ¦атмос-¦                   ¦                 ¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

¦   ¦феры  ¦                   ¦                 ¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

+---+------+-------------------+-----------------+-----+------+-----------+---------------+-------+----------+

¦98 ¦То же ¦п. 4.8             ¦Ртуть в осадках  ¦ААС  ¦- " - ¦мкг/куб. дм¦0,05 - 10      ¦25     ¦          ¦

+---+------+-------------------+-----------------+-----+------+-----------+---------------+-------+----------+

¦99 ¦- " - ¦п. 4.9             ¦Хлорорганические ¦ГЖХ  ¦- " - ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

¦   ¦      ¦                   ¦пестициды:       ¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

¦   ¦      ¦                   ¦ в воздухе       ¦     ¦      ¦нг/куб. м  ¦0,005 - 10     ¦25     ¦          ¦

¦   ¦      ¦                   ¦ в осадках       ¦     ¦      ¦нг/куб. дм ¦0,5 - 500      ¦25     ¦          ¦

+---+------+-------------------+-----------------+-----+------+-----------+---------------+-------+----------+

¦   ¦      ¦                   ¦                 ¦     ¦      ¦           ¦      -9       ¦       ¦          ¦

¦100¦- " - ¦п. 4.10            ¦Бенз(а)пирен     ¦ФЛ   ¦- " - ¦мг/куб. м  ¦1 x 10   -     ¦25     ¦          ¦

¦   ¦      ¦                   ¦                 ¦     ¦      ¦           ¦      -3       ¦       ¦          ¦

¦   ¦      ¦                   ¦                 ¦     ¦      ¦           ¦1 x 10         ¦       ¦          ¦

+---+------+-------------------+-----------------+-----+------+-----------+---------------+-------+----------+

¦101¦- " - ¦п. 4.11            ¦Взвешенные       ¦В    ¦- " - ¦мкг/куб. м ¦0,4 - 150      ¦25     ¦          ¦

¦   ¦      ¦                   ¦частицы (пыль)   ¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

+---+------+-------------------+-----------------+-----+------+-----------+---------------+-------+----------+

¦102¦Атмос-¦РД 52.04.333-93.   ¦Нитраты          ¦ГХ   ¦ГГО   ¦мг/куб. м  ¦0,05 - 12,0    ¦25     ¦          ¦

¦   ¦ферные¦МУ. Хроматографи-  ¦Сульфаты         ¦     ¦      ¦           ¦для анионов    ¦       ¦          ¦

¦   ¦осадки¦ческий метод опре- ¦Литий            ¦     ¦      ¦- " -      ¦0,01 - 2,0     ¦25     ¦          ¦

¦   ¦      ¦деления содержания ¦Натрий           ¦     ¦      ¦           ¦для катионов   ¦       ¦          ¦

¦   ¦      ¦хлоридов, нитратов,¦Аммоний          ¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

¦   ¦      ¦сульфатов, лития,  ¦Калий            ¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

¦   ¦      ¦натрия, аммония и  ¦                 ¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

¦   ¦      ¦калия в атмосферных¦                 ¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

¦   ¦      ¦осадках            ¦                 ¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

+---+------+-------------------+-----------------+-----+------+-----------+---------------+-------+----------+

¦103¦Атмос-¦РД 52.44.588-97    ¦Воздух:          ¦ГХ   ¦То же ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

¦   ¦ферный¦МУ. Определение    ¦альфа-ГХЦГ       ¦     ¦      ¦нг/куб. м  ¦0,05 - 2,0     ¦0,36С  ¦          ¦

¦   ¦воз-  ¦массовой концентра-¦гамма-ГХЦГ       ¦     ¦      ¦То же      ¦0,05 - 2,0     ¦0,36С  ¦          ¦

¦   ¦дух,  ¦ции хлорорганичес- ¦n,n'-ДДЭ         ¦     ¦      ¦-"-        ¦0,1 - 4,0      ¦0,36С  ¦          ¦

¦   ¦атмос-¦ких пестицидов и   ¦n,n'-ДДД         ¦     ¦      ¦-"-        ¦0,1 - 4,0      ¦0,36С  ¦          ¦

¦   ¦ферные¦суммы изомеров     ¦n,n'-ДДТ         ¦     ¦      ¦-"-        ¦0,1 - 4,0      ¦0,36С  ¦          ¦

¦   ¦осадки¦полихлорбифенилов в¦SUM ПХБ (сумма   ¦     ¦      ¦-"-        ¦1,0 - 20       ¦0,45С  ¦          ¦

¦   ¦      ¦в пробах воздуха и ¦изомеров ПХБ)    ¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

¦   ¦      ¦осадков. Методика  +-----------------+     +------+-----------+---------------+-------+----------+

¦   ¦      ¦выполнения измере- ¦Осадки:          ¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

¦   ¦      ¦ний методом газо-  ¦альфа-ГХЦГ       ¦     ¦      ¦мкг/куб. дм¦0,002 - 0,1    ¦0,45С  ¦          ¦

¦   ¦      ¦жидкостной хромато-¦гамма-ГХЦГ       ¦     ¦      ¦То же      ¦0,002 - 0,1    ¦0,45С  ¦          ¦

¦   ¦      ¦графии             ¦n,n'-ДДЭ         ¦     ¦      ¦-"-        ¦0,005 - 0,25   ¦0,45С  ¦          ¦

¦   ¦      ¦                   ¦n,n'-ДДД         ¦     ¦      ¦-"-        ¦0,005 - 0,25   ¦0,45С  ¦          ¦

¦   ¦      ¦                   ¦n,n'-ДДТ         ¦     ¦      ¦-"-        ¦0,005 - 0,25   ¦0,45С  ¦          ¦

¦   ¦      ¦                   ¦SUM ПХБ (сумма   ¦     ¦      ¦-"-        ¦0,050 - 1,0    ¦0,45С  ¦          ¦

¦   ¦      ¦                   ¦изомеров ПХБ)    ¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

¦(п. 103 в ред. Изменения N 1, утв. Росгидрометом 11.10.2002) ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

+---+------+-------------------+-----------------+-----+------+-----------+---------------+-------+----------+

¦104¦Атмос-¦РД 52.44.590-97    ¦Бенз(а)пирен     ¦ВЭЖХ ¦ИГКЭ  ¦нг/куб. дм ¦0,5 - 20,0     ¦0,65С  ¦          ¦

¦   ¦ферные¦МУ. Определение    ¦Бенз(ghi)перилен ¦     ¦      ¦То же      ¦20,0 - 100,0   ¦0,45С  ¦          ¦

¦   ¦осад- ¦массовой концентра-¦Антрацен         ¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

¦   ¦ки,   ¦ции приоритетных   ¦Флуорантен       ¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

¦   ¦повер-¦полициклических    ¦Пирен            ¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

¦   ¦хност-¦ароматических      ¦Хризен           ¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

¦   ¦ные   ¦углеводородов в    ¦Перилен          ¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

¦   ¦воды  ¦атмосферных осадках¦Тетрафен         ¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

¦   ¦      ¦и поверхностных    ¦Бенз(b)флуорантен¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

¦   ¦      ¦водах. Методика    ¦Бенз(k)флуорантен¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

¦   ¦      ¦выполнения измере- ¦Бенз(е)пирен     ¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

¦   ¦      ¦ний методом обра-  ¦Дибенз(ah)перилен¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

¦   ¦      ¦щенной жидкостной  ¦                 ¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

¦   ¦      ¦хроматографии      ¦                 ¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

¦(п. 104 в ред. Изменения N 1, утв. Росгидрометом 11.10.2002) ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

+---+------+-------------------+-----------------+-----+------+-----------+---------------+-------+----------+

¦105¦То же ¦РД 52.44.592-97    ¦Ртуть            ¦ААС  ¦То же ¦мкг/куб. дм¦0,01 - 0,1 (с  ¦0,24С  ¦          ¦

¦   ¦      ¦МУ. Определение    ¦                 ¦"хо- ¦      ¦           ¦накоплением на ¦       ¦          ¦

¦   ¦      ¦массовой концентра-¦                 ¦лод- ¦      ¦           ¦амальгаторе)   ¦       ¦          ¦

¦   ¦      ¦ции ртути в атмос- ¦                 ¦ного ¦      ¦То же      ¦0,1 - 5,0      ¦0,08С  ¦          ¦

¦   ¦      ¦ферных осадках и   ¦                 ¦пара"¦      ¦           ¦(прямое        ¦       ¦          ¦

¦   ¦      ¦поверхностных      ¦                 ¦     ¦      ¦           ¦измерение)     ¦       ¦          ¦

¦   ¦      ¦водах. Методика    ¦                 ¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

¦   ¦      ¦выполнения измере- ¦                 ¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

¦   ¦      ¦ний методом атомно-¦                 ¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

¦   ¦      ¦абсорбционной      ¦                 ¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

¦   ¦      ¦спектрофотометрии  ¦                 ¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

¦   ¦      ¦"холодного пара"   ¦                 ¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

¦(п. 105 в ред. Изменения N 1, утв. Росгидрометом 11.10.2002) ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

+---+------+-------------------+-----------------+-----+------+-----------+---------------+-------+----------+

¦106¦- " - ¦РД 52.44.594-97.   ¦Тяжелые металлы: ¦ААС  ¦- " - ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

¦   ¦      ¦МУ. Определение    ¦ свинец          ¦     ¦      ¦- " -      ¦0,25 - 60      ¦40     ¦          ¦

¦   ¦      ¦массовой концентра-¦ кадмий          ¦     ¦      ¦- " -      ¦0,02 - 2,0     ¦40     ¦          ¦

¦   ¦      ¦ции тяжелых метал- ¦ мышьяк          ¦     ¦      ¦- " -      ¦1,2 - 20,0     ¦40     ¦          ¦

¦   ¦      ¦лов в атмосферных  ¦ медь            ¦     ¦      ¦- " -      ¦1,0 - 50,0     ¦40     ¦          ¦

¦   ¦      ¦осадках и поверх-  ¦ марганец        ¦     ¦      ¦- " -      ¦1,5 - 50,0     ¦50     ¦          ¦

¦   ¦      ¦ностных водах. Ме- ¦ цинк            ¦     ¦      ¦- " -      ¦25 - 300       ¦40     ¦          ¦

¦   ¦      ¦тодика выполнения  ¦ никель          ¦     ¦      ¦- " -      ¦2 - 40         ¦64     ¦          ¦

¦   ¦      ¦измерений методом  ¦                 ¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

¦   ¦      ¦атомно - абсорб-   ¦                 ¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

¦   ¦      ¦ционной спектро-   ¦                 ¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

¦   ¦      ¦фотометрии с бес-  ¦                 ¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

¦   ¦      ¦пламенной атомиза- ¦                 ¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

¦   ¦      ¦цией               ¦                 ¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

+---+------+-------------------+-----------------+-----+------+-----------+---------------+-------+----------+

¦107¦Атмос-¦РД 52.44.586-97.   ¦Метан            ¦ГХ   ¦- " - ¦мг/куб. м  ¦0,15 - 10,0    ¦ 5     ¦          ¦

¦   ¦ферный¦МУ. Определение    ¦                 ¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

¦   ¦воздух¦массовой концентра-¦                 ¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

¦   ¦      ¦ции метана в атмо- ¦                 ¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

¦   ¦      ¦сферном воздухе.   ¦                 ¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

¦   ¦      ¦Методика выполнения¦                 ¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

¦   ¦      ¦измерений методом  ¦                 ¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

¦   ¦      ¦газовой хроматогра-¦                 ¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

¦   ¦      ¦фии                ¦                 ¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

+---+------+-------------------+-----------------+-----+------+-----------+---------------+-------+----------+

¦108¦Атмос-¦РД 52.44.587-97.   ¦Фреон 11         ¦ГХ   ¦ИГКЭ  ¦ppt        ¦50 - 500       ¦ 7     ¦          ¦

¦   ¦ферный¦МУ. Определение    ¦Фреон 12         ¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

¦   ¦воздух¦массовой концентра-¦                 ¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

¦   ¦      ¦ции фреона 11 и    ¦                 ¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

¦   ¦      ¦фреона 12 в атмос- ¦                 ¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

¦   ¦      ¦ферном воздухе.    ¦                 ¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

¦   ¦      ¦Методика выполнения¦                 ¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

¦   ¦      ¦измерений методом  ¦                 ¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

¦   ¦      ¦газовой хроматогра-¦                 ¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

¦   ¦      ¦фии                ¦                 ¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

+---+------+-------------------+-----------------+-----+------+-----------+---------------+-------+----------+

¦109¦Атмос-¦РД 52.44.589-97    ¦Бенз(а)пирен     ¦ВЭЖХ ¦-"-   ¦нг/куб. м  ¦0,005 - 0,5    ¦0,40С  ¦Данные,   ¦

¦   ¦ферный¦МУ. Определение    ¦Бенз(ghi)перилен ¦     ¦      ¦То же      ¦0,5 - 5,0      ¦0,25С  ¦представ- ¦

¦   ¦воздух¦массовой концентра-¦Антрацен         ¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦ленные в  ¦

¦   ¦      ¦ции приоритетных   ¦Флуорантен       ¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦графах 8 и¦

¦   ¦      ¦полициклических    ¦Пирен            ¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦9, отно-  ¦

¦   ¦      ¦ароматических угле-¦Хризен           ¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦сятся к   ¦

¦   ¦      ¦водородов в атмо-  ¦Перилен          ¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦каждому   ¦

¦   ¦      ¦сферном воздухе.   ¦Тетрафен         ¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦веществу, ¦

¦   ¦      ¦Методика выполнения¦Бенз(b)флуорантен¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦приведен- ¦

¦   ¦      ¦измерений методом  ¦Бенз(k)флуорантен¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦ному в    ¦

¦   ¦      ¦обращенной         ¦Бенз(е)пирен     ¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦графе 4   ¦

¦   ¦      ¦жидкостной         ¦Дибенз(ah)перилен¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

¦   ¦      ¦хроматографии      ¦                 ¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

¦(п. 109 в ред. Изменения N 1, утв. Росгидрометом 11.10.2002) ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

+---+------+-------------------+-----------------+-----+------+-----------+---------------+-------+----------+

¦110¦То же ¦РД 52.44.591-97    ¦Ртуть            ¦ААС  ¦-"-   ¦-"-        ¦1,0 - 30,0     ¦46%    ¦          ¦

¦   ¦      ¦МУ. Определение    ¦                 ¦"хо- ¦      ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

¦   ¦      ¦массовой концентра-¦                 ¦лод- ¦      ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

¦   ¦      ¦ции ртути в атмос- ¦                 ¦ного ¦      ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

¦   ¦      ¦ферном воздухе.    ¦                 ¦пара"¦      ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

¦   ¦      ¦Методика выполнения¦                 ¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

¦   ¦      ¦измерений методом  ¦                 ¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

¦   ¦      ¦атомно-абсорбцион- ¦                 ¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

¦   ¦      ¦ной спектрофотомет-¦                 ¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

¦   ¦      ¦рии "холодного     ¦                 ¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

¦   ¦      ¦пара"              ¦                 ¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

¦(п. 110 в ред. Изменения N 1, утв. Росгидрометом 11.10.2002) ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

+---+------+-------------------+-----------------+-----+------+-----------+---------------+-------+----------+

¦111¦- " - ¦РД 52.44.593-97.   ¦Тяжелые металлы: ¦ААС  ¦- " - ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

¦   ¦      ¦МУ. Определение    ¦ свинец          ¦     ¦      ¦- " -      ¦0,1 - 2,0      ¦40     ¦          ¦

¦   ¦      ¦массовой концентра-¦ кадмий          ¦     ¦      ¦- " -      ¦0,04 - 5,0     ¦40     ¦          ¦

¦   ¦      ¦ции тяжелых метал- ¦ мышьяк          ¦     ¦      ¦- " -      ¦0,2 - 4,0      ¦50     ¦          ¦

¦   ¦      ¦лов в аэрозолях    ¦ медь            ¦     ¦      ¦- " -      ¦0,3 - 50       ¦40     ¦          ¦

¦   ¦      ¦воздуха. Методика  ¦ марганец        ¦     ¦      ¦- " -      ¦0,5 - 20       ¦40     ¦          ¦

¦   ¦      ¦выполнения измере- ¦ цинк            ¦     ¦      ¦- " -      ¦0,5 - 50       ¦50     ¦          ¦

¦   ¦      ¦ний методом атом - ¦ никель          ¦     ¦      ¦- " -      ¦0,1 - 5,0      ¦60     ¦          ¦

¦   ¦      ¦но - абсорбционной ¦                 ¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

¦   ¦      ¦спектрофотометрии с¦                 ¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

¦   ¦      ¦беспламенной       ¦                 ¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

¦   ¦      ¦атомизацией        ¦                 ¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

+---+------+-------------------+-----------------+-----+------+-----------+---------------+-------+----------+

¦112¦- " - ¦РД 52.18.292-91.   ¦Динил            ¦ГХ   ¦ИЭМ   ¦мг/куб. м  ¦0,008 - 0,05   ¦25     ¦          ¦

¦   ¦      ¦МУ. Методика вы-   ¦                 ¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

¦   ¦      ¦полнения измерений ¦                 ¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

¦   ¦      ¦массовой концентра-¦                 ¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

¦   ¦      ¦ции динила в атмо- ¦                 ¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

¦   ¦      ¦сферном воздухе    ¦                 ¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

+---+------+-------------------+-----------------+-----+------+-----------+---------------+-------+----------+

¦113¦Атмос-¦РД 52.18.293-91.   ¦2,3-дихлорфенол  ¦ГХ   ¦ИЭМ,  ¦мг/куб. м  ¦0,012 - 0,12   ¦25     ¦          ¦

¦   ¦ферный¦МУ. Методика выпол-¦Пентахлорфенол   ¦     ¦МГУ   ¦- " -      ¦0,002 - 0,2    ¦25     ¦          ¦

¦   ¦воздух¦нения измерений со-¦                 ¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

¦   ¦      ¦держания 2,3-ди-   ¦                 ¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

¦   ¦      ¦хлорфенола и пента-¦                 ¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

¦   ¦      ¦хлорфенола в атмос-¦                 ¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

¦   ¦      ¦ферном воздухе     ¦                 ¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

+---+------+-------------------+-----------------+-----+------+-----------+---------------+-------+----------+

¦114¦То же ¦РД 52.18.296-91.   ¦Метиламин        ¦ГХ   ¦ИЭМ   ¦- " -      ¦0,006 - 0,06   ¦25     ¦          ¦

¦   ¦      ¦МУ. Методика выпол-¦Диметиламин      ¦     ¦      ¦- " -      ¦0,0012 - 0,012 ¦25     ¦          ¦

¦   ¦      ¦нения измерений    ¦Этиламин         ¦     ¦      ¦- " -      ¦0,006 - 0,06   ¦25     ¦          ¦

¦   ¦      ¦массовой концентра-¦Диэтиламин       ¦     ¦      ¦- " -      ¦0,0015 - 0,015 ¦25     ¦          ¦

¦   ¦      ¦ции метиламина, ди-¦                 ¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

¦   ¦      ¦метиламина, этила- ¦                 ¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

¦   ¦      ¦мина, диэтиламина в¦                 ¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

¦   ¦      ¦атмосферном воздухе¦                 ¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

+---+------+-------------------+-----------------+-----+------+-----------+---------------+-------+----------+

¦115¦- " - ¦РД 52.18.297-91.   ¦Капролактам      ¦ГХ   ¦ИЭМ,  ¦- " -      ¦0,03 - 0,06    ¦25     ¦          ¦

¦   ¦      ¦МУ. Методика вы-   ¦                 ¦     ¦МГУ   ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

¦   ¦      ¦полнения измерений ¦                 ¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

¦   ¦      ¦содержания капро-  ¦                 ¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

¦   ¦      ¦лактама в атмосфер-¦                 ¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

¦   ¦      ¦ном воздухе        ¦                 ¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

+---+------+-------------------+-----------------+-----+------+-----------+---------------+-------+----------+

¦116¦- " - ¦РД 52.18.298-91.   ¦Триметиламин     ¦ГХ   ¦ИЭМ   ¦- " -      ¦0,002 - 0,02   ¦25     ¦          ¦

¦   ¦      ¦МУ. Методика выпол-¦                 ¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

¦   ¦      ¦нения измерений    ¦                 ¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

¦   ¦      ¦массовой концентра-¦                 ¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

¦   ¦      ¦ции триметиламина в¦                 ¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

¦   ¦      ¦атмосферном воздухе¦                 ¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

+---+------+-------------------+-----------------+-----+------+-----------+---------------+-------+----------+

¦117¦- " - ¦РД 52.18.302-91.   ¦Метанол          ¦ГХ   ¦- " - ¦- " -      ¦0,25 - 10,0    ¦25     ¦          ¦

¦   ¦      ¦МУ. Методика вы-   ¦                 ¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

¦   ¦      ¦полнения измерений ¦                 ¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

¦   ¦      ¦метанола в атмо-   ¦                 ¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

¦   ¦      ¦сферном воздухе    ¦                 ¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

+---+------+-------------------+-----------------+-----+------+-----------+---------------+-------+----------+

¦118¦- " - ¦РД 52.18.303-91.   ¦Бутилмеркаптан   ¦ГХ   ¦ИЭМ,  ¦- " -      ¦0,004 - 0,4    ¦25     ¦          ¦

¦   ¦      ¦МУ. Методика вы-   ¦                 ¦     ¦МГУ   ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

¦   ¦      ¦полнения измерений ¦                 ¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

¦   ¦      ¦бутилмеркаптана в  ¦                 ¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

¦   ¦      ¦атмосферном воздухе¦                 ¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

+---+------+-------------------+-----------------+-----+------+-----------+---------------+-------+----------+

¦119¦Атмос-¦МУ. Методика выпол-¦Волокна асбеста  ¦Мик- ¦ГГО,  ¦волокон /  ¦0,03 - 0,6     ¦32     ¦          ¦

¦   ¦ферный¦нения измерений    ¦                 ¦ро-  ¦ВНИИ- ¦куб. см    ¦               ¦(опти- ¦          ¦

¦   ¦воздух¦концентрации воло- ¦                 ¦ско- ¦про-  ¦           ¦               ¦ческий ¦          ¦

¦   ¦      ¦кон асбеста в      ¦                 ¦пия  ¦ект - ¦           ¦               ¦микро- ¦          ¦

¦   ¦      ¦атмосферном воздухе¦                 ¦     ¦ас-   ¦           ¦               ¦скоп)  ¦          ¦

¦   ¦      ¦населенных пунктов ¦                 ¦     ¦бест, ¦           ¦               ¦65     ¦          ¦

¦   ¦      ¦                   ¦                 ¦     ¦г. Ас-¦           ¦               ¦элект- ¦          ¦

¦   ¦      ¦                   ¦                 ¦     ¦бест  ¦           ¦               ¦ронный ¦          ¦

¦   ¦      ¦                   ¦                 ¦     ¦      ¦           ¦               ¦микро- ¦          ¦

¦   ¦      ¦                   ¦                 ¦     ¦      ¦           ¦               ¦скоп)  ¦          ¦

+---+------+-------------------+-----------------+-----+------+-----------+---------------+-------+----------+

¦120¦То же ¦Методика выполнения¦2, 3, 7, 8-ТХДД  ¦ГХ-МС¦Рос-  ¦мг/куб. м  ¦1,0 - 5,0      ¦78     ¦          ¦

¦   ¦      ¦измерений содержа- ¦1, 2, 3, 7,      ¦     ¦НИЦЧС ¦- " -      ¦Св. 5,0 - 100  ¦54     ¦          ¦

¦   ¦      ¦ний полихлорирован-¦8-ПеХДД          ¦     ¦инсти-¦- " -      ¦Св. 100 - 500  ¦39     ¦          ¦

¦   ¦      ¦ных дибензо-n-диок-¦1, 2, 3, 4, 7,   ¦     ¦тут   ¦- " -      ¦Св. 500 - 1000 ¦25     ¦          ¦

¦   ¦      ¦синов и дибензофу- ¦8-ГкХДД          ¦     ¦проб- ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

¦   ¦      ¦ранов в пробах     ¦1, 2, 3, 6, 7,   ¦     ¦лем   ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

¦   ¦      ¦атмосферного возду-¦8-ГкХДД          ¦     ¦эво-  ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

¦   ¦      ¦ха методом хромато-¦1, 2, 3, 7, 8,   ¦     ¦эко-  ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

¦   ¦      ¦масс - спектро-    ¦9-ГкХДД          ¦     ¦логии ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

¦   ¦      ¦метрии (свидетель- ¦1, 2, 3, 4, 6, 7 ¦     ¦РАН,  ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

¦   ¦      ¦ство N М 30/97     ¦8-ГпХДД          ¦     ¦ИЭМ   ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

¦   ¦      ¦УНИИМ)             ¦ОХДД             ¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

¦   ¦      ¦                   ¦2, 3, 7, 8-ТХДФ  ¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

¦   ¦      ¦                   ¦1, 2, 3, 7,      ¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

¦   ¦      ¦                   ¦8-ПеХДФ          ¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

¦   ¦      ¦                   ¦2, 3, 4, 7,      ¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

¦   ¦      ¦                   ¦8-ПеХДФ          ¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

¦   ¦      ¦                   ¦1, 2, 3, 4, 7,   ¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

¦   ¦      ¦                   ¦8-ГкХДФ          ¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

¦   ¦      ¦                   ¦1, 2, 3, 6, 7,   ¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

¦   ¦      ¦                   ¦8-ГкХДФ          ¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

¦   ¦      ¦                   ¦2, 3, 4, 6, 7,   ¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

¦   ¦      ¦                   ¦8-ГкХДФ          ¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

¦   ¦      ¦                   ¦1, 2, 3, 7, 8,   ¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

¦   ¦      ¦                   ¦9-ГкХДФ          ¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

¦   ¦      ¦                   ¦1, 2, 3, 4, 7, 8,¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

¦   ¦      ¦                   ¦9-ГпХДФ          ¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

¦   ¦      ¦                   ¦ОХДФ             ¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

+---+------+-------------------+-----------------+-----+------+-----------+---------------+-------+----------+

¦121¦- " - ¦МУ. Методика вы-   ¦Аммиак           ¦Ф    ¦ГГО   ¦- " -      ¦0,03 - 2,0     ¦25     ¦          ¦

¦   ¦      ¦полнения измерений ¦                 ¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

¦   ¦      ¦концентрации амми- ¦                 ¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

¦   ¦      ¦ака в атмосферном  ¦                 ¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

¦   ¦      ¦воздухе с отбором  ¦                 ¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

¦   ¦      ¦проб на пленочный  ¦                 ¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

¦   ¦      ¦хемосорбент (сали- ¦                 ¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

¦   ¦      ¦цилатный метод)    ¦                 ¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

+---+------+-------------------+-----------------+-----+------+-----------+---------------+-------+----------+

¦122¦- " - ¦МУ. Определение    ¦Оксид азота      ¦Ф    ¦- " - ¦- " -      ¦0,03 - 0,9     ¦25     ¦          ¦

¦   ¦      ¦концентрации оксида¦Диоксид азота    ¦     ¦      ¦- " -      ¦0,05 - 1,4     ¦25     ¦          ¦

¦   ¦      ¦и диоксида азота из¦                 ¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

¦   ¦      ¦одной пробы воздуха¦                 ¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

¦   ¦      ¦(фотометрическое   ¦                 ¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

¦   ¦      ¦определение с суль-¦                 ¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

¦   ¦      ¦фаниловой кислотой ¦                 ¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

¦   ¦      ¦и 1-нафтиламином)  ¦                 ¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

+---+------+-------------------+-----------------+-----+------+-----------+---------------+-------+----------+

¦123¦Атмос-¦МУ. Методика вы-   ¦Сероводород      ¦Ф    ¦ГГО   ¦мг/куб. м  ¦0,003 - 0,075  ¦25     ¦          ¦

¦   ¦ферный¦полнения измерений ¦                 ¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

¦   ¦воздух¦концентрации серо- ¦                 ¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

¦   ¦      ¦водорода в         ¦                 ¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

¦   ¦      ¦атмосферном воздухе¦                 ¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

+---+------+-------------------+-----------------+-----+------+-----------+---------------+-------+----------+

¦124¦То же ¦МУ. Методика вы-   ¦Серная кислота и ¦Т    ¦- " - ¦- " -      ¦0,02 - 2,6     ¦25     ¦          ¦

¦   ¦      ¦полнения измерений ¦сульфаты         ¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

¦   ¦      ¦концентраций сер-  ¦                 ¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

¦   ¦      ¦ной кислоты и суль-¦                 ¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

¦   ¦      ¦фатов в атмосферном¦                 ¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

¦   ¦      ¦воздухе            ¦                 ¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

+---+------+-------------------+-----------------+-----+------+-----------+---------------+-------+----------+

¦125¦- " - ¦МУ. Методика вы-   ¦Аэрозоль         ¦П    ¦- " - ¦- " -      ¦0,05 - 2,0     ¦25     ¦          ¦

¦   ¦      ¦полнения измерений ¦серной кислоты   ¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

¦   ¦      ¦концентраций аэро- ¦                 ¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

¦   ¦      ¦золя серной кислоты¦                 ¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

¦   ¦      ¦в атмосферном воз- ¦                 ¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

¦   ¦      ¦духе               ¦                 ¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

+---+------+-------------------+-----------------+-----+------+-----------+---------------+-------+----------+

¦126¦- " - ¦МУ. Методика вы-   ¦Хлорид водорода  ¦Ф    ¦- " - ¦- " -      ¦0,06 - 2,0     ¦25     ¦          ¦

¦   ¦      ¦полнения измерений ¦                 ¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

¦   ¦      ¦концентраций хло-  ¦                 ¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

¦   ¦      ¦рида водорода в ат-¦                 ¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

¦   ¦      ¦мосферном воздухе  ¦                 ¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

+---+------+-------------------+-----------------+-----+------+-----------+---------------+-------+----------+

¦127¦- " - ¦МУ. Методика вы-   ¦- " -            ¦П    ¦- " - ¦- " -      ¦0,06 - 3,0     ¦25     ¦          ¦

¦   ¦      ¦полнения измерений ¦                 ¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

¦   ¦      ¦концентраций хло-  ¦                 ¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

¦   ¦      ¦рида водорода в ат-¦                 ¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

¦   ¦      ¦мосферном воздухе  ¦                 ¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

+---+------+-------------------+-----------------+-----+------+-----------+---------------+-------+----------+

¦128¦- " - ¦МУ. Методические   ¦Ртуть            ¦ААС  ¦- " - ¦- " -      ¦0,1 - 3,0      ¦25     ¦          ¦

¦   ¦      ¦указания по опреде-¦                 ¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

¦   ¦      ¦лению содержания   ¦                 ¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

¦   ¦      ¦паров ртути в атмо-¦                 ¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

¦   ¦      ¦сферном воздухе с  ¦                 ¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

¦   ¦      ¦отбором проб на    ¦                 ¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

¦   ¦      ¦пленочный хемосор- ¦                 ¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

¦   ¦      ¦бент (с использова-¦                 ¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

¦   ¦      ¦нием прибора       ¦                 ¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

¦   ¦      ¦"Юлия-2")          ¦                 ¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

+---+------+-------------------+-----------------+-----+------+-----------+---------------+-------+----------+

¦129¦- " - ¦МУ. Методика вы-   ¦Фенол            ¦Ф    ¦- " - ¦- " -      ¦0,008 - 0,1    ¦25     ¦          ¦

¦   ¦      ¦полнения измерений ¦                 ¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

¦   ¦      ¦концентрации фенола¦                 ¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

¦   ¦      ¦в атмосферном      ¦                 ¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

¦   ¦      ¦воздухе по реакции ¦                 ¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

¦   ¦      ¦с диазотированным  ¦                 ¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

¦   ¦      ¦паронитроанилином  ¦                 ¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

+---+------+-------------------+-----------------+-----+------+-----------+---------------+-------+----------+

¦130¦Атмос-¦МУ. Методика выпол-¦Фенол            ¦Ф    ¦ГГО   ¦мг/куб. м  ¦0,005 - 0,15   ¦25%    ¦          ¦

¦   ¦ферный¦нения измерений    ¦                 ¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

¦   ¦воздух¦концентрации фенола¦                 ¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

¦   ¦насе- ¦в атмосферном      ¦                 ¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

¦   ¦ленных¦воздухе с отбором  ¦                 ¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

¦   ¦пунк- ¦проб в сорбционные ¦                 ¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

¦   ¦тов   ¦трубки (с 4-амио-  ¦                 ¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

¦   ¦      ¦антипирином)       ¦                 ¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

¦(п. 130 в ред. Изменения N 1, утв. Росгидрометом 11.10.2002) ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

+---+------+-------------------+-----------------+-----+------+-----------+---------------+-------+----------+

¦131¦То же ¦МУ. Методика вы-   ¦Аэрозоль фторидов¦Ф    ¦- " - ¦- " -      ¦0,004 - 0,17   ¦25     ¦          ¦

¦   ¦      ¦полнения измерений ¦                 ¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

¦   ¦      ¦концентраций аэро- ¦                 ¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

¦   ¦      ¦золя фторидов в ат-¦                 ¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

¦   ¦      ¦мосферном воздухе  ¦                 ¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦          ¦

+---+------+-------------------+-----------------+-----+------+-----------+---------------+-------+----------+

4. Перечень методик количественного химического анализа

природных поверхностных вод суши, очищенных сточных вод

Таблица 4.1

+---+----------+-------------------+-----------------+-----+--------+-------------+--------------+------------------+-------+

¦ N ¦Объект КХА¦   Нормативный     ¦   Определяемое  ¦Метод¦Разра-  ¦   Единица   ¦   Диапазон   ¦   Погрешность    ¦Приме- ¦

¦п/п¦          ¦  документ на КХА  ¦     вещество    ¦ КХА ¦ботчик  ¦  измерений  ¦   измерений  ¦     методики     ¦чание  ¦

¦   ¦          ¦                   ¦                 ¦     ¦МВИ     ¦             ¦              ¦    (P = 0,95)    ¦       ¦

¦   ¦          ¦                   ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              +---------+--------+       ¦

¦   ¦          ¦                   ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦ единица ¦значение¦       ¦

¦   ¦          ¦                   ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦измерения¦        ¦       ¦

+---+----------+-------------------+-----------------+-----+--------+-------------+--------------+---------+--------+-------+

¦1  ¦Природные ¦РД 52.24.358-95    ¦Железо общее     ¦Ф    ¦ГХИ     ¦мг/куб. дм   ¦0,050 - 0,100 ¦мг/      ¦0,012 + ¦       ¦

¦   ¦воды,     ¦МУ. Методика выпол-¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦куб. дм  ¦0,032С  ¦       ¦

¦   ¦очищенные ¦нения измерений    ¦                 ¦     ¦        ¦То же        ¦0,100 - 1,000 ¦То же    ¦0,006 + ¦       ¦

¦   ¦сточные   ¦массовой концентра-¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦0,12С   ¦       ¦

¦   ¦воды      ¦ции железа общего в¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦водах фотометричес-¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦ким методом с      ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦1,10-фенантролином ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦(п. 1 в ред. Изменения N 1, утв. Росгидрометом 11.10.2002)¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

+---+----------+-------------------+-----------------+-----+--------+-------------+--------------+---------+--------+-------+

¦2  ¦То же     ¦РД 52.24.360-95.   ¦Фториды          ¦П    ¦- " -   ¦- " -        ¦0,3 - 4,0     ¦- " -    ¦0,01 +  ¦       ¦

¦   ¦          ¦МУ. Методика выпол-¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦0,096C  ¦       ¦

¦   ¦          ¦нения измерений    ¦                 ¦     ¦        ¦- " -        ¦Св. 4,0 - 90,0¦- " -    ¦0,3 +   ¦       ¦

¦   ¦          ¦массовой концентра-¦                 ¦     ¦        ¦- " -        ¦              ¦- " -    ¦0,11C   ¦       ¦

¦   ¦          ¦ции фторидов в     ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦Св. 90,0 -    ¦         ¦10,0    ¦       ¦

¦   ¦          ¦водах потенциомет- ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦200,0         ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦рическим методом с ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦ионселективным     ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦электродом         ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

+---+----------+-------------------+-----------------+-----+--------+-------------+--------------+---------+--------+-------+

¦3  ¦- " -     ¦РД 52.24.361-95.   ¦Хлориды          ¦П    ¦- " -   ¦- " -        ¦11,0 - 3500   ¦%        ¦28      ¦       ¦

¦   ¦          ¦МУ. Методика выпол-¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦нения измерений    ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦массовой концентра-¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦ции хлоридов в     ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦водах потенциомет- ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦рическим методом с ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦ионселективным     ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦электродом         ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

+---+----------+-------------------+-----------------+-----+--------+-------------+--------------+---------+--------+-------+

¦4  ¦- " -     ¦РД 52.24.364-95.   ¦Азот общий и     ¦Ф    ¦- " -   ¦- " -        ¦0,05 - 10,0   ¦мг /     ¦0,02 +  ¦       ¦

¦   ¦          ¦МУ. Методика выпол-¦органический     ¦     ¦        ¦             ¦              ¦куб. дм  ¦0,07C   ¦       ¦

¦   ¦          ¦нения измерений    ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦массовой концентра-¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦ции общего азота в ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦водах фотометричес-¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦ким методом после  ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦окисления персуль- ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦фатом калия        ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

+---+----------+-------------------+-----------------+-----+--------+-------------+--------------+---------+--------+-------+

¦5  ¦- " -     ¦РД 52.24.365-95.   ¦Натрий           ¦П    ¦- " -   ¦- " -        ¦2,3 - 2300    ¦%        ¦14      ¦       ¦

¦   ¦          ¦МУ. Методика выпол-¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦нения измерений    ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦массовой концентра-¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦ции натрия в водах ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦потенциометрическим¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦методом с ионселек-¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦тивным электродом  ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

+---+----------+-------------------+-----------------+-----+--------+-------------+--------------+---------+--------+-------+

¦6  ¦Природные ¦РД 52.24.367-95.   ¦Нитраты          ¦П    ¦ГХИ     ¦мг/куб. дм   ¦0,62 - 62,0   ¦%        ¦28      ¦       ¦

¦   ¦воды, очи-¦МУ. Методика выпол-¦                 ¦     ¦        ¦             ¦Св. 62,0 -    ¦- " -    ¦20      ¦       ¦

¦   ¦щенные    ¦нения измерений    ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦6200          ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦сточные   ¦массовой концентра-¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦воды      ¦ции нитратов в     ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦водах потенциомет- ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦рическим методом с ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦ионселективным     ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦электродом         ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

+---+----------+-------------------+-----------------+-----+--------+-------------+--------------+---------+--------+-------+

¦7  ¦То же     ¦РД 52.24.368-95    ¦Анионактивные    ¦Ф    ¦То же   ¦-"-          ¦0,010 - 0,050 ¦-"-      ¦0,006   ¦       ¦

¦   ¦          ¦МУ. Методика выпол-¦СПАВ             ¦     ¦        ¦-"-          ¦0,050 - 0,400 ¦-"-      ¦0,12С   ¦       ¦

¦   ¦          ¦нения измерений    ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦массовой концентра-¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦ции суммы анионных ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦синтетических по-  ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦верхностно-активных¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦веществ (АСПАВ) в  ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦водах экстракцион- ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦но-фотометрическим ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦методом            ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦(п. 7 в ред. Изменения N 1, утв. Росгидрометом 11.10.2002)¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

+---+----------+-------------------+-----------------+-----+--------+-------------+--------------+---------+--------+-------+

¦8  ¦Природные ¦РД 52.24.371-95    ¦Медь             ¦ИВА  ¦-"-     ¦мкг/куб. дм  ¦11,0 - 25,0   ¦мкг/куб. ¦0,7 +   ¦1-й    ¦

¦   ¦воды      ¦МУ. Методика выпол-¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦дм       ¦0,18С   ¦вариант¦

¦   ¦          ¦нения измерений    ¦                 ¦     ¦        ¦То же        ¦Св. 25,0 -    ¦То же    ¦5,3     ¦       ¦

¦   ¦          ¦массовой концентра-¦                 ¦     ¦        ¦             ¦30,0          ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦ции меди, свинца и ¦Свинец           ¦     ¦        ¦-"-          ¦2,0 - 7,0     ¦-"-      ¦0,6 +   ¦       ¦

¦   ¦          ¦кадмия в поверх-   ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦0,22С   ¦       ¦

¦   ¦          ¦ностных водах суши ¦                 ¦     ¦        ¦-"-          ¦Св. 7,0 - 12,0¦-"-      ¦0,6 +   ¦       ¦

¦   ¦          ¦инверсионным вольт-¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦0,22С   ¦       ¦

¦   ¦          ¦амперометрическим  ¦                 ¦     ¦        ¦-"-          ¦Св. 12,0 -    ¦-"-      ¦3,4     ¦       ¦

¦   ¦          ¦методом            ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦25,0          ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦                   ¦Кадмий           ¦     ¦        ¦-"-          ¦0,5 - 4,0     ¦-"-      ¦0,1 +   ¦       ¦

¦   ¦          ¦                   ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦0,35С   ¦       ¦

¦   ¦          ¦                   ¦                 ¦     ¦        ¦-"-          ¦Св. 4,0 - 10,0¦-"-      ¦0,15    ¦       ¦

¦   ¦          ¦                   ¦Медь             ¦ИВА  ¦        ¦-"-          ¦0,50 - 30,0   ¦-"-      ¦0,11 +  ¦2-й    ¦

¦   ¦          ¦                   ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦0,12С   ¦вариант¦

¦   ¦          ¦                   ¦Свинец           ¦     ¦        ¦-"-          ¦2,0 - 4,0     ¦-"-      ¦0,2 +   ¦       ¦

¦   ¦          ¦                   ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦0,09С   ¦       ¦

¦   ¦          ¦                   ¦                 ¦     ¦        ¦-"-          ¦Св. 4,0 - 12,0¦-"-      ¦0,2 +   ¦       ¦

¦   ¦          ¦                   ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦0,09С   ¦       ¦

¦   ¦          ¦                   ¦Кадмий           ¦     ¦        ¦-"-          ¦0,10 - 3,0    ¦-"-      ¦0,14С   ¦       ¦

¦   ¦          ¦                   ¦                 ¦     ¦        ¦-"-          ¦Св. 4,0 - 12,0¦-"-      ¦0,48 +  ¦       ¦

¦   ¦          ¦                   ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦0,13С   ¦       ¦

¦   ¦          ¦                   ¦Медь             ¦ИВА  ¦ГХИ     ¦мкг/куб. дм  ¦2,0 - 30,0    ¦мкг/     ¦0,8 +   ¦3-й    ¦

¦   ¦          ¦                   ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦куб. дм  ¦0,12С   ¦вариант¦

¦   ¦          ¦                   ¦Свинец           ¦     ¦        ¦То же        ¦2,0 - 10,0    ¦То же    ¦0,7 +   ¦       ¦

¦   ¦          ¦                   ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦0,19С   ¦       ¦

¦   ¦          ¦                   ¦                 ¦     ¦        ¦-"-          ¦Св. 10,0 -    ¦-"-      ¦2,6     ¦       ¦

¦   ¦          ¦                   ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦14,0          ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦                   ¦                 ¦     ¦        ¦-"-          ¦Св. 14,0 -    ¦-"-      ¦3,0     ¦       ¦

¦   ¦          ¦                   ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦20,0          ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦                   ¦Кадмий           ¦     ¦        ¦-"-          ¦0,10 - 0,30   ¦-"-      ¦0,04    ¦       ¦

¦   ¦          ¦                   ¦                 ¦     ¦        ¦-"-          ¦Св. 0,30 -    ¦-"-      ¦0,04 +  ¦       ¦

¦   ¦          ¦                   ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦1,00          ¦         ¦0,12С   ¦       ¦

¦   ¦          ¦                   ¦                 ¦     ¦        ¦-"-          ¦Св. 1,00 -    ¦-"-      ¦0,04 +  ¦       ¦

¦   ¦          ¦                   ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦3,00          ¦         ¦0,12С   ¦       ¦

¦(п. 8 в ред. Изменения N 1, утв. Росгидрометом 11.10.2002)¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

+---+----------+-------------------+-----------------+-----+--------+-------------+--------------+---------+--------+-------+

¦9  ¦То же     ¦РД 52.24.373-95    ¦Цинк             ¦ИВА  ¦То же   ¦-"-          ¦5,0 - 50,0    ¦-"-      ¦0,9 -   ¦1-й    ¦

¦   ¦          ¦МУ. Методика выпол-¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦0,07С   ¦вариант¦

¦   ¦          ¦нения измерений    ¦                 ¦     ¦        ¦-"-          ¦4,0 - 10,0    ¦-"-      ¦0,23С   ¦2-й    ¦

¦   ¦          ¦массовой концентра-¦                 ¦     ¦        ¦-"-          ¦Св. 10,0 -    ¦-"-      ¦2,1     ¦вариант¦

¦   ¦          ¦ции цинка в поверх-¦                 ¦     ¦        ¦             ¦25,0          ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦ностных водах суши ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦инверсионным вольт-¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦амперометрическим  ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦методом            ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦(п. 9 в ред. Изменения N 1, утв. Росгидрометом 11.10.2002)¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

+---+----------+-------------------+-----------------+-----+--------+-------------+--------------+---------+--------+-------+

¦10 ¦-"-       ¦РД 52.24.377-95    ¦Алюминий         ¦ААС  ¦-"-     ¦-"-          ¦1,5 - 60      ¦-"-      ¦0,5 +   ¦       ¦

¦   ¦          ¦МУ. Методика выпол-¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦0,14С   ¦       ¦

¦   ¦          ¦нения измерений    ¦Бериллий         ¦     ¦        ¦-"-          ¦0,20 - 4,0    ¦-"-      ¦0,08 +  ¦       ¦

¦   ¦          ¦массовой концентра-¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦0,12С   ¦       ¦

¦   ¦          ¦ции металлов       ¦Ванадий          ¦     ¦        ¦-"-          ¦1,5 - 100     ¦-"-      ¦0,6 +   ¦       ¦

¦   ¦          ¦(Al, Ag, Be, Cd,   ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦0,14С   ¦       ¦

¦   ¦          ¦Co, Cr, Cu, Fe, Mn,¦Железо общее     ¦     ¦        ¦-"-          ¦6,0 - 250     ¦-"-      ¦2,0 +   ¦       ¦

¦   ¦          ¦Mo, Ni, Pb, V, Zn) ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦0,16С   ¦       ¦

¦   ¦          ¦в поверхностных    ¦Кадмий           ¦     ¦        ¦-"-          ¦0,10 - 2,0    ¦-"-      ¦0,04 +  ¦       ¦

¦   ¦          ¦водах суши методом ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦0,08С   ¦       ¦

¦   ¦          ¦атомной абсорбции с¦Кобальт          ¦     ¦        ¦-"-          ¦2,0 - 40      ¦-"-      ¦0,8 +   ¦       ¦

¦   ¦          ¦прямой электротер- ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦0,12С   ¦       ¦

¦   ¦          ¦мической           ¦Марганец         ¦     ¦        ¦-"-          ¦0,35 - 15     ¦-"-      ¦0,7 +   ¦       ¦

¦   ¦          ¦атомизацией        ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦0,10С   ¦       ¦

¦   ¦          ¦                   ¦Молибден         ¦     ¦        ¦-"-          ¦1,5 - 50      ¦-"-      ¦0,5 +   ¦       ¦

¦   ¦          ¦                   ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦0,14С   ¦       ¦

¦   ¦          ¦                   ¦Медь             ¦     ¦        ¦-"-          ¦0,6 - 30      ¦-"-      ¦0,16 +  ¦       ¦

¦   ¦          ¦                   ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦0,16С   ¦       ¦

¦   ¦          ¦                   ¦Никель           ¦     ¦        ¦-"-          ¦4,0 - 65      ¦-"-      ¦1,6 +   ¦       ¦

¦   ¦          ¦                   ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦0,10С   ¦       ¦

¦   ¦          ¦                   ¦Свинец           ¦     ¦        ¦-"-          ¦2,0 - 30      ¦-"-      ¦0,8 +   ¦       ¦

¦   ¦          ¦                   ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦0,10С   ¦       ¦

¦   ¦          ¦                   ¦Серебро          ¦     ¦        ¦-"-          ¦0,02 - 4,0    ¦-"-      ¦0,006 + ¦       ¦

¦   ¦          ¦                   ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦0,12С   ¦       ¦

¦   ¦          ¦                   ¦Хром общий       ¦     ¦        ¦-"-          ¦0,5 - 30      ¦-"-      ¦0,26 +  ¦       ¦

¦   ¦          ¦                   ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦0,18С   ¦       ¦

¦   ¦          ¦                   ¦Цинк             ¦     ¦        ¦-"-          ¦2,5 - 20      ¦-"-      ¦0,18 +  ¦       ¦

¦   ¦          ¦                   ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦0,14С   ¦       ¦

¦(п. 10 в ред. Изменения N 1, утв. Росгидрометом 11.10.2002)        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

+---+----------+-------------------+-----------------+-----+--------+-------------+--------------+---------+--------+-------+

¦11 ¦Природные ¦РД 52.24.378-95.   ¦Мышьяк           ¦ИВА  ¦- " -   ¦- " -        ¦10,0 - 100,0  ¦- " -    ¦0,7 +   ¦       ¦

¦   ¦воды, очи-¦МУ. Методика выпол-¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦0,24C   ¦       ¦

¦   ¦щенные    ¦нения измерений    ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦сточные   ¦массовой концентра-¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦воды      ¦ции мышьяка в водах¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦инверсионным вольт-¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦амперометрическим  ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦методом            ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

+---+----------+-------------------+-----------------+-----+--------+-------------+--------------+---------+--------+-------+

¦12 ¦То же     ¦РД 52.24.380-95.   ¦Нитраты          ¦Ф    ¦- " -   ¦мг/куб. дм   ¦0,01 - 0,3    ¦мкг /    ¦0,004 + ¦       ¦

¦   ¦          ¦МУ. Методика выпол-¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦куб. дм  ¦0,24C   ¦       ¦

¦   ¦          ¦нения измерений    ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦массовой концентра-¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦ции нитратов в     ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦водах фотометричес-¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦ким методом с реак-¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦тивом Грисса после ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦восстановления в   ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦кадмиевом редукторе¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

+---+----------+-------------------+-----------------+-----+--------+-------------+--------------+---------+--------+-------+

¦13 ¦- " -     ¦РД 52.24.381-95.   ¦Нитриты          ¦Ф    ¦- " -   ¦- " -        ¦0,01 - 0,3    ¦- " -    ¦0,004 + ¦       ¦

¦   ¦          ¦МУ. Методика выпол-¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦0,13C   ¦       ¦

¦   ¦          ¦нения измерений    ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦массовой концентра-¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦ции нитритов в     ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦водах фотометричес-¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦ким методом с реак-¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦тивом Грисса       ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

+---+----------+-------------------+-----------------+-----+--------+-------------+--------------+---------+--------+-------+

¦14 ¦- " -     ¦РД 52.24.382-95.   ¦Фосфаты и        ¦Ф    ¦- " -   ¦- " -        ¦0,01 - 0,2    ¦- " -    ¦0,005 + ¦       ¦

¦   ¦          ¦МУ. Методика выпол-¦полифосфаты      ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦0,01C   ¦       ¦

¦   ¦          ¦нения измерений    ¦                 ¦     ¦        ¦- " -        ¦0,01 - 0,2    ¦- " -    ¦0,007 + ¦       ¦

¦   ¦          ¦массовой концентра-¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦0,01C   ¦       ¦

¦   ¦          ¦ции фосфатов и     ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦полифосфатов в     ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦водах фотометричес-¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦ким методом        ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

+---+----------+-------------------+-----------------+-----+--------+-------------+--------------+---------+--------+-------+

¦15 ¦Природные ¦РД 52.24.383-95.   ¦Аммиак и         ¦Ф    ¦ГХИ     ¦мг/куб. дм   ¦0,02 - 0,05   ¦мг /     ¦0,01    ¦       ¦

¦   ¦воды      ¦МУ. Методика выпол-¦ионы аммония     ¦     ¦        ¦             ¦              ¦куб. дм  ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦нения измерений    ¦                 ¦     ¦        ¦- " -        ¦Св. 0,05 - 0,5¦- " -    ¦0,22C   ¦       ¦

¦   ¦          ¦массовой концентра-¦                 ¦     ¦        ¦- " -        ¦Св. 0,50 - 1,0¦- " -    ¦0,11    ¦       ¦

¦   ¦          ¦ции аммиака и ионов¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦аммония в поверх-  ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦ностных водах суши ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦фотометрическим    ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦методом в виде     ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦индофенолового     ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦синего             ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

+---+----------+-------------------+-----------------+-----+--------+-------------+--------------+---------+--------+-------+

¦16 ¦Природные ¦РД 52.24.387-95.   ¦Фосфор общий     ¦Ф    ¦- " -   ¦- " -        ¦0,04 - 0,40   ¦- " -    ¦0,02 +  ¦       ¦

¦   ¦воды, очи-¦МУ. Методика выпол-¦и органический   ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦0,13C   ¦       ¦

¦   ¦щенные    ¦нения измерений    ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦сточные   ¦массовой концентра-¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦воды      ¦ции общего фосфора ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦в водах фотометри- ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦ческим методом пос-¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦ле окисления пер-  ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦сульфатом          ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

+---+----------+-------------------+-----------------+-----+--------+-------------+--------------+---------+--------+-------+

¦17 ¦То же     ¦РД 52.24.389-95.   ¦Бораты           ¦Ф    ¦- " -   ¦- " -        ¦0,10 - 0,25   ¦- " -    ¦0,05    ¦       ¦

¦   ¦          ¦МУ. Методика выпол-¦                 ¦     ¦        ¦             ¦Св. 0,25 - 1,0¦- " -    ¦0,08    ¦       ¦

¦   ¦          ¦нения измерений    ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦массовой концентра-¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦ции бора в водах   ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦фотометрическим ме-¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦тодом с азомети-   ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦ном-аш             ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

+---+----------+-------------------+-----------------+-----+--------+-------------+--------------+---------+--------+-------+

¦18 ¦- " -     ¦РД 52.24.390-95.   ¦Ксантогенаты     ¦Ф    ¦- " -   ¦- " -        ¦0,015 - 0,2   ¦- " -    ¦0,008 + ¦       ¦

¦   ¦          ¦МУ. Методика выпол-¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦0,074C  ¦       ¦

¦   ¦          ¦нения измерений    ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦массовой концентра-¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦ции ксантогенатов в¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦водах экстракционно¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦- фотометрическим  ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦методом            ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

+---+----------+-------------------+-----------------+-----+--------+-------------+--------------+---------+--------+-------+

¦19 ¦Природные ¦РД 52.24.391-95.   ¦Натрий           ¦Ф    ¦- " -   ¦- " -        ¦1,0 - 50,0    ¦- " -    ¦0,08 +  ¦       ¦

¦   ¦воды      ¦МУ. Методика выпол-¦Калий            ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦0,04C   ¦       ¦

¦   ¦          ¦нения измерений    ¦                 ¦     ¦        ¦- " -        ¦1,0 - 50,0    ¦- " -    ¦0,03 +  ¦       ¦

¦   ¦          ¦массовой концентра-¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦0,055C  ¦       ¦

¦   ¦          ¦ции натрия и калия ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦в поверхностных во-¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦дах суши пламенно -¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦фотометрическим    ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦методом            ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

+---+----------+-------------------+-----------------+-----+--------+-------------+--------------+---------+--------+-------+

¦20 ¦Природные ¦РД 52.24.394-95.   ¦Ионы аммония     ¦П    ¦ГХИ     ¦мг/куб. дм   ¦0,4 - 11,4    ¦%        ¦25      ¦       ¦

¦   ¦воды      ¦МУ. Методика выпол-¦                 ¦     ¦        ¦- " -        ¦Св. 11,4 -    ¦- " -    ¦15      ¦       ¦

¦   ¦          ¦нения измерений    ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦180,0         ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦массовой концентра-¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦ции ионов аммония в¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦поверхностных водах¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦суши потенциометри-¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦ческим методом с   ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦ионселективным     ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦электродом         ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

+---+----------+-------------------+-----------------+-----+--------+-------------+--------------+---------+--------+-------+

¦21 ¦Природные ¦РД 52.24.395-95.   ¦Жесткость        ¦ТМ   ¦- " -   ¦ммоль /      ¦0,5 - 8,0     ¦ммоль /  ¦0,02 +  ¦       ¦

¦   ¦воды, очи-¦МУ. Методика выпол-¦                 ¦     ¦        ¦куб. дм      ¦              ¦куб. дм  ¦0,027C  ¦       ¦

¦   ¦щенные    ¦нения измерений    ¦                 ¦     ¦        ¦эквивал.     ¦              ¦эквивал. ¦        ¦       ¦

¦   ¦сточные   ¦жесткости воды ти- ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦воды      ¦триметрическим ме- ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦тодом с трилоном Б ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

+---+----------+-------------------+-----------------+-----+--------+-------------+--------------+---------+--------+-------+

¦22 ¦То же     ¦РД 52.24.401-95.   ¦Сульфаты         ¦ТМ   ¦- " -   ¦мг/куб. дм   ¦50,0 - 300,0  ¦мг /     ¦4,0 +   ¦       ¦

¦   ¦          ¦МУ. Методика выпол-¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦куб. дм  ¦0,07C   ¦       ¦

¦   ¦          ¦нения измерений    ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦массовой концентра-¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦ции сульфатов в во-¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦дах титриметричес- ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦ким методом с солью¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦свинца в присутст- ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦вии дитизона       ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

+---+----------+-------------------+-----------------+-----+--------+-------------+--------------+---------+--------+-------+

¦23 ¦- " -     ¦РД 52.24.402-95.   ¦Хлориды          ¦ТМ   ¦- " -   ¦- " -        ¦2,0 - 15,0    ¦- " -    ¦0,17C   ¦       ¦

¦   ¦          ¦МУ. Методика выпол-¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦нения измерений    ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦массовой концентра-¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦ции хлоридов в во- ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦дах титриметричес- ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦ким методом с солью¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦ртути              ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

+---+----------+-------------------+-----------------+-----+--------+-------------+--------------+---------+--------+-------+

¦24 ¦- " -     ¦РД 52.24.403-95.   ¦Кальций          ¦ТМ   ¦- " -   ¦- " -        ¦1,0 - 100,0   ¦- " -    ¦0,2 +   ¦       ¦

¦   ¦          ¦МУ. Методика выпол-¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦0,044C  ¦       ¦

¦   ¦          ¦нения измерений    ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦массовой концентра-¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦ции кальция в водах¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦титриметрическим   ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦методом с трилоном ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦Б                  ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

+---+----------+-------------------+-----------------+-----+--------+-------------+--------------+---------+--------+-------+

¦25 ¦- " -     ¦РД 52.24.405-95.   ¦Сульфаты         ¦Т    ¦- " -   ¦- " -        ¦2,0 - 50,0    ¦- " -    ¦0,1 +   ¦       ¦

¦   ¦          ¦МУ. Методика выпол-¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦0,17C   ¦       ¦

¦   ¦          ¦нения измерений    ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦массовой концентра-¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦ции сульфатов в во-¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦дах турбидиметри-  ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦ческим методом     ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

+---+----------+-------------------+-----------------+-----+--------+-------------+--------------+---------+--------+-------+

¦26 ¦Природные ¦РД 52.24.406-95.   ¦Сульфаты         ¦ТМ   ¦ГХИ     ¦мг/куб. дм   ¦50,0 - 300,0  ¦мг /     ¦3,0 +   ¦       ¦

¦   ¦воды, очи-¦МУ. Методика выпол-¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦куб. дм  ¦0,075C  ¦       ¦

¦   ¦щенные    ¦нения измерений    ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦сточные   ¦массовой концентра-¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦воды      ¦ции сульфатов в во-¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦дах титриметричес- ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦ким методом с солью¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦бария              ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

+---+----------+-------------------+-----------------+-----+--------+-------------+--------------+---------+--------+-------+

¦27 ¦То же     ¦РД 52.24.407-95.   ¦Хлориды          ¦ТМ   ¦- " -   ¦- " -        ¦10,0 - 250,0  ¦- " -    ¦1,4 +   ¦       ¦

¦   ¦          ¦МУ. Методика выпол-¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦0,03C   ¦       ¦

¦   ¦          ¦нения измерений    ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦массовой концентра-¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦ции хлоридов в во- ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦дах титриметричес- ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦ким методом с солью¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦серебра            ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

+---+----------+-------------------+-----------------+-----+--------+-------------+--------------+---------+--------+-------+

¦28 ¦Природные ¦РД 52.24.410-95.   ¦Пропазин         ¦ГХ   ¦- " -   ¦мкг/куб. дм  ¦0,5 - 5,0     ¦мкг /    ¦0,03 +  ¦       ¦

¦   ¦воды      ¦МУ. Методика выпол-¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦куб. дм  ¦0,092C  ¦       ¦

¦   ¦          ¦нения измерений    ¦                 ¦     ¦        ¦- " -        ¦Св. 5,0 - 30,0¦- " -    ¦0,15C - ¦       ¦

¦   ¦          ¦массовой концентра-¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦0,36    ¦       ¦

¦   ¦          ¦ции пропазина, ат- ¦Атразин          ¦     ¦        ¦- " -        ¦1,0 - 40,0    ¦- " -    ¦0,3 +   ¦       ¦

¦   ¦          ¦разина, симазина,  ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦0,034C  ¦       ¦

¦   ¦          ¦прометрина в по-   ¦Симазин          ¦     ¦        ¦- " -        ¦1,0 - 40,0    ¦- " -    ¦0,2 +   ¦       ¦

¦   ¦          ¦верхностных водах  ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦0,072C  ¦       ¦

¦   ¦          ¦суши газохромато-  ¦Прометрин        ¦     ¦        ¦- " -        ¦1,0 - 40,0    ¦- " -    ¦0,01 +  ¦       ¦

¦   ¦          ¦графическим методом¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦0,1C    ¦       ¦

+---+----------+-------------------+-----------------+-----+--------+-------------+--------------+---------+--------+-------+

¦29 ¦То же     ¦РД 52.24.411-95.   ¦Паратион-метил   ¦ГХ   ¦- " -   ¦- " -        ¦0,2 - 15,0    ¦- " -    ¦0,07 +  ¦       ¦

¦   ¦          ¦МУ. Методика выпол-¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦0,18C   ¦       ¦

¦   ¦          ¦нения измерений    ¦Карбофос         ¦     ¦        ¦- " -        ¦0,4 - 30,0    ¦- " -    ¦0,06 +  ¦       ¦

¦   ¦          ¦массовой концентра-¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦0,20C   ¦       ¦

¦   ¦          ¦ции паратионметила,¦Фозалон          ¦     ¦        ¦- " -        ¦0,5 - 30,0    ¦- " -    ¦0,16 +  ¦       ¦

¦   ¦          ¦карбофоса, димето- ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦0,18C   ¦       ¦

¦   ¦          ¦ата, фозалона в по-¦Диметоат (рогор) ¦     ¦        ¦- " -        ¦2,0 - 60,0    ¦- " -    ¦0,3 +   ¦       ¦

¦   ¦          ¦верхностных водах  ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦0,22C   ¦       ¦

¦   ¦          ¦суши газохромато-  ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦графическим методом¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

+---+----------+-------------------+-----------------+-----+--------+-------------+--------------+---------+--------+-------+

¦30 ¦Природные ¦РД 52.24.412-95.   ¦Гексахлорбензол  ¦ГХ   ¦- " -   ¦нг/куб. дм   ¦2,0 - 50,0    ¦нг/куб.  ¦0,8 +   ¦       ¦

¦   ¦воды, очи-¦МУ. Методика выпол-¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦дм       ¦0,11C   ¦       ¦

¦   ¦щенные    ¦нения измерений    ¦альфа-ГХЦГ       ¦     ¦        ¦- " -        ¦2,0 - 50,0    ¦- " -    ¦0,8 +   ¦       ¦

¦   ¦сточные   ¦массовой концентра-¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦0,17C   ¦       ¦

¦   ¦воды      ¦ции альфа-, бета- и¦бета-ГХЦГ        ¦     ¦        ¦- " -        ¦10,0 - 300,0  ¦- " -    ¦3,0 +   ¦       ¦

¦   ¦          ¦гамма-ГХЦГ,        ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦0,11C   ¦       ¦

¦   ¦          ¦дигидрогептахлора, ¦гамма-ГХЦГ       ¦     ¦        ¦- " -        ¦2,0 - 50,0    ¦- " -    ¦0,8 +   ¦       ¦

¦   ¦          ¦дикофола, 4,4' -   ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦0,18C   ¦       ¦

¦   ¦          ¦ДДТ, 4,4'-ДДЕ,     ¦Дигидрогептахлор ¦     ¦        ¦- " -        ¦5,0 - 150,0   ¦- " -    ¦0,7 +   ¦       ¦

¦   ¦          ¦4,4'-ДДД, трифлу-  ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦0,12C   ¦       ¦

¦   ¦          ¦ралина, гексахлор- ¦4,4'-ДДЕ         ¦     ¦        ¦- " -        ¦5,0 - 150,0   ¦- " -    ¦2,0 +   ¦       ¦

¦   ¦          ¦бензола в водах    ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦0,093C  ¦       ¦

¦   ¦          ¦газохроматографи-  ¦4,4'-ДДД         ¦     ¦        ¦- " -        ¦10,0 - 300,0  ¦- " -    ¦1,0 +   ¦       ¦

¦   ¦          ¦ческим методом     ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦0,22C   ¦       ¦

¦   ¦          ¦                   ¦4,4'-ДДТ         ¦     ¦        ¦- " -        ¦20,0 - 500,0  ¦- " -    ¦10,0 +  ¦       ¦

¦   ¦          ¦                   ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦0,096C  ¦       ¦

¦   ¦          ¦                   ¦Дикофол (кельтан)¦     ¦        ¦- " -        ¦20,0 - 500,0  ¦- " -    ¦5,0 +   ¦       ¦

¦   ¦          ¦                   ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦0,090C  ¦       ¦

¦   ¦          ¦                   ¦Трифлуралин      ¦     ¦        ¦- " -        ¦5,0 - 150,0   ¦- " -    ¦1,6 +   ¦       ¦

¦   ¦          ¦                   ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦0,15C   ¦       ¦

+---+----------+-------------------+-----------------+-----+--------+-------------+--------------+---------+--------+-------+

¦31 ¦-"-       ¦РД 52.24.413-95    ¦Далапон-натрий   ¦ГХ   ¦        ¦мг/куб. дм   ¦0,02 - 1,0    ¦мг/      ¦0,003 + ¦       ¦

¦   ¦          ¦МУ. Методика выпол-¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦куб. дм  ¦0,24С   ¦       ¦

¦   ¦          ¦нения измерений    ¦ТЦА              ¦     ¦        ¦То же        ¦0,02 - 1,0    ¦То же    ¦0,005 + ¦       ¦

¦   ¦          ¦массовой концентра-¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦0,26С   ¦       ¦

¦   ¦          ¦ции далапон-натрия ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦и ТЦА в поверхност-¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦ных водах суши     ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦газохроматографи-  ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦ческим методом     ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦                   ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦(п. 31 в ред. Изменения N 1, утв. Росгидрометом 11.10.2002)        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

+---+----------+-------------------+-----------------+-----+--------+-------------+--------------+---------+--------+-------+

¦32 ¦То же     ¦РД 52.24.414-95.   ¦Пропанил         ¦ГХ   ¦- " -   ¦мкг/куб. дм  ¦1,0 - 30,0    ¦мкг/куб. ¦0,22 +  ¦       ¦

¦   ¦          ¦МУ. Методика выпол-¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦дм       ¦0,26C   ¦       ¦

¦   ¦          ¦нения измерений    ¦3,4-дихлоранилин ¦     ¦        ¦- " -        ¦1,5 - 20,0    ¦- " -    ¦0,44 +  ¦       ¦

¦   ¦          ¦массовой концентра-¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦0,34C   ¦       ¦

¦   ¦          ¦ции пропанила и его¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦метаболита 3,4 -   ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦дихлоранилина в    ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦поверхностных водах¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦суши газохромато-  ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦графическим методом¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

+---+----------+-------------------+-----------------+-----+--------+-------------+--------------+---------+--------+-------+

¦33 ¦- " -     ¦РД 52.24.416-95.   ¦Молибден         ¦ИВА  ¦- " -   ¦- " -        ¦0,2 - 10,0    ¦- " -    ¦0,34C   ¦       ¦

¦   ¦          ¦МУ. Методика выпол-¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦нения измерений    ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦массовой концентра-¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦ции молибдена в по-¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦верхностных водах  ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦суши инверсионным  ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦вольтамперометри-  ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦ческим методом     ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

+---+----------+-------------------+-----------------+-----+--------+-------------+--------------+---------+--------+-------+

¦34 ¦Природные ¦РД 52.24.419-95.   ¦Кислород         ¦ТМ   ¦- " -   ¦мг/куб. дм   ¦1,0 - 3,0     ¦мг/куб.  ¦0,10C   ¦       ¦

¦   ¦воды, очи-¦МУ. Методика выпол-¦растворенный     ¦     ¦        ¦             ¦              ¦дм       ¦        ¦       ¦

¦   ¦щенные    ¦нения измерений    ¦                 ¦     ¦        ¦- " -        ¦Св. 3,0 - 15,0¦- " -    ¦0,034C  ¦       ¦

¦   ¦сточные   ¦массовой концентра-¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦воды      ¦ции растворенного  ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦кислорода в водах  ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦титриметрическим   ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦методом            ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

+---+----------+-------------------+-----------------+-----+--------+-------------+--------------+---------+--------+-------+

¦35 ¦То же     ¦РД 52.24.420-95.   ¦Биохимическое    ¦Скля-¦- " -   ¦- " -        ¦1,0 - 11,0    ¦- " -    ¦0,3 +   ¦       ¦

¦   ¦          ¦МУ. Методика выпол-¦потребление кис- ¦ноч- ¦        ¦             ¦              ¦         ¦0,06C   ¦       ¦

¦   ¦          ¦нения измерений    ¦лорода (БПК5)    ¦ный  ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦биохимического по- ¦                 ¦иодо-¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦требления кислорода¦                 ¦мет- ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦в водах скляночным ¦                 ¦ри-  ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦методом            ¦                 ¦чес- ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦                   ¦                 ¦кий  ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

+---+----------+-------------------+-----------------+-----+--------+-------------+--------------+---------+--------+-------+

¦36 ¦- " -     ¦РД 52.24.421-95.   ¦Химическое пот-  ¦     ¦- " -   ¦- " -        ¦4,0 - 80,0    ¦- " -    ¦1,3 +   ¦       ¦

¦   ¦          ¦МУ. Методика выпол-¦ребление кисло-  ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦0,057C  ¦       ¦

¦   ¦          ¦нения измерений хи-¦рода (ХПК)       ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦мического потребле-¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦ния кислорода в    ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦водах              ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

+---+----------+-------------------+-----------------+-----+--------+-------------+--------------+---------+--------+-------+

¦37 ¦Природные ¦РД 52.24.423-95.   ¦Метанол          ¦Ф    ¦ГХИ     ¦мг/куб. дм   ¦0,1 - 1,5     ¦мг/куб.  ¦0,02 +  ¦       ¦

¦   ¦воды, очи-¦МУ. Методика выпол-¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦дм       ¦0,12C   ¦       ¦

¦   ¦щенные    ¦нения измерений    ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦сточные   ¦массовой концентра-¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦воды      ¦ции метанола в во- ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦дах фотометрическим¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦методом с хромотро-¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦повой кислотой     ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

+---+----------+-------------------+-----------------+-----+--------+-------------+--------------+---------+--------+-------+

¦38 ¦-"-       ¦РД 52.24.428-95    ¦Хром общий       ¦ИВА  ¦-"-     ¦мкг/куб. дм  ¦0,5 - 6,0     ¦мкг/     ¦0,46С   ¦       ¦

¦   ¦          ¦МУ. Методика выпол-¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦куб. дм  ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦нения измерений    ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦массовой концентра-¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦ции хрома в поверх-¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦ностных водах суши ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦инверсионным вольт-¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦амперометрическим  ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦методом            ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦(п. 38 в ред. Изменения N 1, утв. Росгидрометом 11.10.2002)        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

+---+----------+-------------------+-----------------+-----+--------+-------------+--------------+---------+--------+-------+

¦39 ¦То же     ¦РД 52.24.432-95.   ¦Кремний          ¦Ф    ¦- " -   ¦мг/куб. дм   ¦0,10 - 2,00   ¦мг/куб.  ¦0,05 +  ¦       ¦

¦   ¦          ¦МУ. Методика выпол-¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦дм       ¦0,045C  ¦       ¦

¦   ¦          ¦нения измерений    ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦массовой концентра-¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦ции силикатов в по-¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦верхностных водах  ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦суши фотометричес- ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦ким методом в виде ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦синей формы молиб- ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦докремневой кислоты¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

+---+----------+-------------------+-----------------+-----+--------+-------------+--------------+---------+--------+-------+

¦40 ¦- " -     ¦РД 52.24.433-95.   ¦- " -            ¦Ф    ¦- " -   ¦- " -        ¦0,5 - 15,0    ¦- " -    ¦0,08 +  ¦       ¦

¦   ¦          ¦МУ. Методика выпол-¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦0,085C  ¦       ¦

¦   ¦          ¦нения измерений    ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦массовой концентра-¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦ции силикатов в по-¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦верхностных водах  ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦суши фотометричес- ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦ким методом в виде ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦желтой формы молиб-¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦докремневой кислоты¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

+---+----------+-------------------+-----------------+-----+--------+-------------+--------------+---------+--------+-------+

¦41 ¦Природные ¦РД 52.24.435-95    ¦Медь             ¦Ф    ¦ГХИ     ¦мкг/куб. дм  ¦1,0 - 20,0    ¦мкг/     ¦0,20 +  ¦1-й    ¦

¦   ¦воды,     ¦МУ. Методика выпол-¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦куб. дм  ¦0,10С   ¦вариант¦

¦   ¦очищенные ¦нения измерений    ¦                 ¦     ¦        ¦То же        ¦20,0 - 90     ¦То же    ¦3 +     ¦2-й    ¦

¦   ¦сточные   ¦массовой концентра-¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦0,10С   ¦вариант¦

¦   ¦воды      ¦ции меди в водах   ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦фотометрическим    ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦методом с          ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦8,8-дихинолилди-   ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦сульфидом          ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦(п. 41 в ред. Изменения N 1, утв. Росгидрометом 11.10.2002)        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

+---+----------+-------------------+-----------------+-----+--------+-------------+--------------+---------+--------+-------+

¦42 ¦Природные ¦РД 52.24.436-95.   ¦Кадмий           ¦Ф    ¦ГХИ     ¦мкг/куб. дм  ¦0,8 - 5,0     ¦мкг/куб. ¦0,4     ¦       ¦

¦   ¦воды      ¦МУ. Методика выпол-¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦дм       ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦нения измерений    ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦массовой концентра-¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦ции кадмия в водах ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦фотометрическим    ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦методом с кадионом ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

+---+----------+-------------------+-----------------+-----+--------+-------------+--------------+---------+--------+-------+

¦43 ¦То же     ¦РД 52.24.438-95.   ¦Дикотекс (МЦПА)  ¦ГХ   ¦- " -   ¦- " -        ¦10,0 - 200,0  ¦- " -    ¦1,8 +   ¦1-й    ¦

¦   ¦          ¦МУ. Методика выпол-¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦0,13C   ¦вариант¦

¦   ¦          ¦нения измерений    ¦2,4-Д            ¦     ¦        ¦- " -        ¦0,05 - 1,0    ¦- " -    ¦0,007 + ¦       ¦

¦   ¦          ¦массовой концентра-¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦0,20C   ¦       ¦

¦   ¦          ¦ции дикотекса и    ¦2,4-Д            ¦     ¦        ¦- " -        ¦2,0 - 10,0    ¦- " -    ¦0,6 +   ¦2-й    ¦

¦   ¦          ¦2,4-Д в поверхно-  ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦0,044C  ¦вариант¦

¦   ¦          ¦стных водах суши   ¦                 ¦     ¦        ¦- " -        ¦Св. 10,0 -    ¦- " -    ¦2       ¦       ¦

¦   ¦          ¦газохроматографи-  ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦30,0          ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦ческим методом     ¦                 ¦     ¦        ¦- " -        ¦Св. 30,0 -    ¦- " -    ¦5       ¦       ¦

¦   ¦          ¦                   ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦60,0          ¦         ¦        ¦       ¦

+---+----------+-------------------+-----------------+-----+--------+-------------+--------------+---------+--------+-------+

¦44 ¦То же     ¦РД 52.24.439-95    ¦НСПАВ            ¦Ф    ¦То же   ¦-"-          ¦20,0 - 500,0  ¦-"-      ¦4,2 +   ¦1-й    ¦

¦   ¦          ¦МУ. Методика выпол-¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦0,21С   ¦вариант¦

¦   ¦          ¦нения измерений    ¦НСПАВ            ¦     ¦        ¦-"-          ¦40,0 - 500,0  ¦-"-      ¦6 +     ¦2-й    ¦

¦   ¦          ¦массовой           ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦0,19С   ¦вариант¦

¦   ¦          ¦концентрации       ¦ПЭГ              ¦     ¦        ¦-"-          ¦40,0 - 500,0  ¦-"-      ¦7 +     ¦       ¦

¦   ¦          ¦                   ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦0,28С   ¦       ¦

¦(п. 44 в ред. Изменения N 1, утв. Росгидрометом 11.10.2002)        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

+---+----------+-------------------+-----------------+-----+--------+-------------+--------------+---------+--------+-------+

¦45 ¦То же     ¦РД 52.24.440-95.   ¦4 - 7 ядерные ПАУ¦Люми-¦- " -   ¦нг/куб. дм   ¦30 - 300      ¦нг/куб.  ¦3 +     ¦       ¦

¦   ¦          ¦МУ. Методика выпол-¦                 ¦нес- ¦        ¦             ¦              ¦дм       ¦0,22C   ¦       ¦

¦   ¦          ¦нения измерений    ¦                 ¦цент-¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦массовой концентра-¦                 ¦ный  ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦ции суммы 4 - 7    ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦ядерных полицикли- ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦ческих углеводоро- ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦дов (ПАУ) в водах с¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦использованием тон-¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦кослойной хромато- ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦графии и люминес-  ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦ценции             ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

+---+----------+-------------------+-----------------+-----+--------+-------------+--------------+---------+--------+-------+

¦46 ¦- " -     ¦РД 52.24.446-95.   ¦Хром (VI)        ¦Ф    ¦- " -   ¦мкг/куб. дм  ¦1,0 - 20,0    ¦мкг/куб. ¦0,1 +   ¦1-й    ¦

¦   ¦          ¦МУ. Методика выпол-¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦дм       ¦0,10C   ¦вариант¦

¦   ¦          ¦нения измерений    ¦                 ¦     ¦        ¦- " -        ¦Св. 20,0 -    ¦- " -    ¦1,8     ¦       ¦

¦   ¦          ¦массовой концентра-¦                 ¦     ¦        ¦             ¦30,0          ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦ции хрома (VI) в   ¦                 ¦     ¦        ¦- " -        ¦20,0 - 90,0   ¦- " -    ¦1 +     ¦2-й    ¦

¦   ¦          ¦водах фотометричес-¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦0,063C  ¦вариант¦

¦   ¦          ¦ким методом с ди-  ¦                 ¦     ¦        ¦- " -        ¦Св. 90,0 -    ¦- " -    ¦7       ¦       ¦

¦   ¦          ¦фенилкарбазидом    ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦150,0         ¦         ¦        ¦       ¦

+---+----------+-------------------+-----------------+-----+--------+-------------+--------------+---------+--------+-------+

¦47 ¦Природные ¦РД 52.24.448-95.   ¦Свинец           ¦Ф    ¦ГХИ     ¦мкг/куб. дм  ¦10,0 - 50,0   ¦мкг/куб. ¦3,6     ¦       ¦

¦   ¦воды, очи-¦МУ. Методика выпол-¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦дм       ¦        ¦       ¦

¦   ¦щенные    ¦нения измерений    ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦сточные   ¦массовой концентра-¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦воды      ¦ции свинца в водах ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦фотометрическим    ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦методом с гексацик-¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦лоазохромом        ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

+---+----------+-------------------+-----------------+-----+--------+-------------+--------------+---------+--------+-------+

¦48 ¦То же     ¦РД 52.24.449-95.   ¦Алюминий         ¦Ф    ¦- " -   ¦- " -        ¦5,0 - 50,0    ¦- " -    ¦1,3 +   ¦       ¦

¦   ¦          ¦МУ. Методика выпол-¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦0,03C   ¦       ¦

¦   ¦          ¦нения измерений    ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦массовой концентра-¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦ции алюминия в во- ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦дах фотометрическим¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦методом с сульфо-  ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦хромом             ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

+---+----------+-------------------+-----------------+-----+--------+-------------+--------------+---------+--------+-------+

¦49 ¦-"-       ¦РД 52.24.450-95    ¦Сероводород и    ¦Ф    ¦-"-     ¦-"-          ¦2,0 - 80,0    ¦-"-      ¦0,9 +   ¦1-й    ¦

¦   ¦          ¦МУ. Методика выпол-¦сульфиды         ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦0,07С   ¦вариант¦

¦   ¦          ¦нения измерений    ¦                 ¦     ¦        ¦-"-          ¦50 - 4000     ¦-"-      ¦10 +    ¦2-й    ¦

¦   ¦          ¦массовой концентра-¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦0,04С   ¦вариант¦

¦   ¦          ¦ции сероводорода и ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦сульфидов в водах  ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦фотометрическим    ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦методом с N,N-     ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦диметил-n-фенилен- ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦диамином           ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦(п. 49 в ред. Изменения N 1, утв. Росгидрометом 11.10.2002)        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

+---+----------+-------------------+-----------------+-----+--------+-------------+--------------+---------+--------+-------+

¦50 ¦-"-       ¦РД 52.24.453-95    ¦Сульфаты         ¦ТМ   ¦-"-     ¦мг/куб. дм   ¦40 - 100      ¦мг/      ¦3 +     ¦       ¦

¦   ¦          ¦МУ. Методика выпол-¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦куб. дм  ¦0,13С   ¦       ¦

¦   ¦          ¦нения измерений    ¦                 ¦     ¦        ¦То же        ¦Св. 100 - 200 ¦То же    ¦13      ¦       ¦

¦   ¦          ¦массовой концентра-¦                 ¦     ¦        ¦-"-          ¦Св. 200 - 400 ¦-"-      ¦4 +     ¦       ¦

¦   ¦          ¦ции сульфатов в    ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦0,048С  ¦       ¦

¦   ¦          ¦водах титриметри-  ¦                 ¦     ¦        ¦-"-          ¦Св. 400 - 1600¦-"-      ¦14 +    ¦       ¦

¦   ¦          ¦ческим методом с   ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦0,020С  ¦       ¦

¦   ¦          ¦солью свинца и     ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦потенциометрической¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦индикацией         ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦(п. 50 в ред. Изменения N 1, утв. Росгидрометом 11.10.2002)        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

+---+----------+-------------------+-----------------+-----+--------+-------------+--------------+---------+--------+-------+

¦51 ¦-"-       ¦РД 52.24.454-95    ¦Углеводороды     ¦ИК   ¦-"-     ¦-"-          ¦0,05 - 1,0    ¦-"-      ¦0,004 + ¦1-й    ¦

¦   ¦          ¦МУ. Методика выпол-¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦0,20С   ¦вариант¦

¦   ¦          ¦нения измерений    ¦                 ¦     ¦        ¦-"-          ¦0,05 - 1,0    ¦-"-      ¦0,02 +  ¦2-й    ¦

¦   ¦          ¦массовой концентра-¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦0,23С   ¦вариант¦

¦   ¦          ¦ции нефтяных       ¦Смолистые        ¦     ¦        ¦-"-          ¦0,010 - 0,30  ¦-"-      ¦0,004 + ¦       ¦

¦   ¦          ¦компонентов в водах¦компоненты       ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦0,13С   ¦       ¦

¦   ¦          ¦с использованием   ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦тонкослойной       ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦хроматографии в    ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦сочетании с        ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦ИК-фотометрией и   ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦люминесценцией     ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦(п. 51 в ред. Изменения N 1, утв. Росгидрометом 11.10.2002)        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

+---+----------+-------------------+-----------------+-----+--------+-------------+--------------+---------+--------+-------+

¦52 ¦Природные ¦РД 52.24.459-95.   ¦Эптам            ¦ГХ   ¦ГХИ     ¦мкг/куб. дм  ¦4,0 - 100,0   ¦мкг/куб. ¦0,4 +   ¦       ¦

¦   ¦воды      ¦МУ. Методика выпол-¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦дм       ¦0,17C   ¦       ¦

¦   ¦          ¦нения измерений    ¦Молинат          ¦     ¦        ¦- " -        ¦4,0 - 100,0   ¦- " -    ¦0,18C   ¦       ¦

¦   ¦          ¦массовой концентра-¦Триаллат         ¦     ¦        ¦- " -        ¦4,0 - 100,0   ¦- " -    ¦0,5 +   ¦       ¦

¦   ¦          ¦ции эптама, молина-¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦0,13C   ¦       ¦

¦   ¦          ¦та, триаллата, тио-¦Тиобенкарб       ¦     ¦        ¦- " -        ¦6,0 - 150,0   ¦- " -    ¦1,6 +   ¦       ¦

¦   ¦          ¦бенкарба в поверх- ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦0,10C   ¦       ¦

¦   ¦          ¦ностных водах суши ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦газохроматографиче-¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦ским методом       ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

+---+----------+-------------------+-----------------+-----+--------+-------------+--------------+---------+--------+-------+

¦53 ¦Природные ¦РД 52.24.464-95.   ¦Цинк             ¦Д    ¦- " -   ¦мг/куб. дм   ¦0,01 - 0,1    ¦мг/куб.  ¦0,004 + ¦       ¦

¦   ¦воды, очи-¦МУ. Методика выпол-¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦дм       ¦0,13C   ¦       ¦

¦   ¦щенные    ¦нения измерений    ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦сточные   ¦массовой концентра-¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦воды      ¦ции цинка в водах  ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦денситометрическим ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦методом с реактив- ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦ной индикаторной   ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦бумагой            ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

+---+----------+-------------------+-----------------+-----+--------+-------------+--------------+---------+--------+-------+

¦54 ¦То же     ¦РД 52.24.465-95.   ¦Медь             ¦Д    ¦- " -   ¦мкг/куб. дм  ¦1,0 - 10,0    ¦мкг/куб. ¦0,3 +   ¦       ¦

¦   ¦          ¦МУ. Методика выпол-¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦дм       ¦0,12C   ¦       ¦

¦   ¦          ¦нения измерений    ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦массовой концентра-¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦ции меди в водах   ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦денситометрическим ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦методом с реактив- ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦ной индикаторной   ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦бумагой            ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

+---+----------+-------------------+-----------------+-----+--------+-------------+--------------+---------+--------+-------+

¦55 ¦- " -     ¦РД 52.24.466-95.   ¦Железо общее     ¦Д    ¦- " -   ¦мг/куб. дм   ¦0,05 - 0,2    ¦мг/куб.  ¦0,001 + ¦       ¦

¦   ¦          ¦МУ. Методика выпол-¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦дм       ¦0,27C   ¦       ¦

¦   ¦          ¦нения измерений    ¦                 ¦     ¦        ¦- " -        ¦Св. 0,2 - 0,5 ¦- " -    ¦0,05    ¦       ¦

¦   ¦          ¦массовой концентра-¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦ции общего железа в¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦водах денситометри-¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦ческим методом с   ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦реактивной индика- ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦торной бумагой     ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

+---+----------+-------------------+-----------------+-----+--------+-------------+--------------+---------+--------+-------+

¦56 ¦- " -     ¦РД 52.24.467-95.   ¦Марганец         ¦Ф    ¦- " -   ¦- " -        ¦0,05 - 0,2    ¦- " -    ¦0,02    ¦       ¦

¦   ¦          ¦МУ. Методика выпол-¦                 ¦     ¦        ¦- " -        ¦Св. 0,2 - 1,5 ¦- " -    ¦0,03    ¦       ¦

¦   ¦          ¦нения измерений    ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦массовой концентра-¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦ции марганца в во- ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦дах фотометрическим¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦методом с формаль- ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦доксимом           ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

+---+----------+-------------------+-----------------+-----+--------+-------------+--------------+---------+--------+-------+

¦57 ¦Природные ¦РД 52.24.468-95.   ¦Взвешенные       ¦В    ¦ГХИ     ¦мг/куб. дм   ¦2,0 - 10,0    ¦мг/куб.  ¦1       ¦       ¦

¦   ¦воды, очи-¦МУ. Методика выпол-¦вещества         ¦     ¦        ¦             ¦              ¦дм       ¦        ¦       ¦

¦   ¦щенные    ¦нения измерений    ¦                 ¦     ¦        ¦- " -        ¦Св. 10,0 -    ¦- " -    ¦2       ¦       ¦

¦   ¦сточные   ¦массовой концентра-¦Примеси          ¦     ¦        ¦             ¦50,0          ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦воды      ¦ции взвешенных ве- ¦                 ¦     ¦        ¦- " -        ¦Св. 50,0      ¦- " -    ¦5       ¦       ¦

¦   ¦          ¦ществ и общего со- ¦                 ¦     ¦        ¦- " -        ¦10,0 - 100,0  ¦- " -    ¦5       ¦       ¦

¦   ¦          ¦держания примесей в¦                 ¦     ¦        ¦- " -        ¦Св. 100,0     ¦- " -    ¦10      ¦       ¦

¦   ¦          ¦водах весовым мето-¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦тодом              ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

+---+----------+-------------------+-----------------+-----+--------+-------------+--------------+---------+--------+-------+

¦58 ¦Природные ¦РД 52.24.472-95.   ¦Хлоридазон       ¦ГХ   ¦- " -   ¦мкг/куб. дм  ¦10,0 - 300,0  ¦мкг/куб. ¦0,14C   ¦       ¦

¦   ¦воды      ¦МУ. Методика выпол-¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦дм       ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦нения измерений    ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦массовой концентра-¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦ции хлоридазона в  ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦поверхностных водах¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦суши газохромато-  ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦графическим методом¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

+---+----------+-------------------+-----------------+-----+--------+-------------+--------------+---------+--------+-------+

¦59 ¦Природные ¦РД 52.24.473-95.   ¦Бензол           ¦ГХ   ¦- " -   ¦- " -        ¦5,0 - 100,0   ¦- " -    ¦0,3 +   ¦       ¦

¦   ¦воды, очи-¦МУ. Методика выпол-¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦0,075C  ¦       ¦

¦   ¦щенные    ¦нения измерений    ¦Толуол           ¦     ¦        ¦- " -        ¦5,0 - 100,0   ¦- " -    ¦0,8 +   ¦       ¦

¦   ¦сточные   ¦массовой концентра-¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦0,074C  ¦       ¦

¦   ¦воды      ¦ции летучих арома- ¦м-, п-ксилол     ¦     ¦        ¦- " -        ¦5,0 - 100,0   ¦- " -    ¦1,0 +   ¦       ¦

¦   ¦          ¦тических углеводо- ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦0,032C  ¦       ¦

¦   ¦          ¦родов в водах газо-¦о-ксилол         ¦     ¦        ¦- " -        ¦5,0 - 100,0   ¦- " -    ¦0,3 +   ¦       ¦

¦   ¦          ¦хроматографическим ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦0,081C  ¦       ¦

¦   ¦          ¦методом            ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

+---+----------+-------------------+-----------------+-----+--------+-------------+--------------+---------+--------+-------+

¦60 ¦То же     ¦РД 52.24.476-95.   ¦Нефтепродукты    ¦ИК   ¦- " -   ¦мг/куб. дм   ¦0,04 - 2,0    ¦мг/куб.  ¦0,01 +  ¦       ¦

¦   ¦          ¦МУ. Методика выпол-¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦дм       ¦0,19C   ¦       ¦

¦   ¦          ¦нения измерений    ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦массовой концентра-¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦ции нефтепродуктов ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦в водах ИК-фотомет-¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦рическим методом   ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

+---+----------+-------------------+-----------------+-----+--------+-------------+--------------+---------+--------+-------+

¦61 ¦Природные ¦РД 52.24.479-95    ¦Ртуть            ¦ААС  ¦ГХИ     ¦мкг/куб. дм  ¦0,020 - 0,100 ¦мкг/     ¦0,43С   ¦1-й    ¦

¦   ¦воды,     ¦МУ. Методика выпол-¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦куб. дм  ¦        ¦вариант¦

¦   ¦очищенные ¦нения измерений    ¦                 ¦     ¦        ¦То же        ¦Св. 0,10 - 1,5¦То же    ¦0,23С   ¦2-й    ¦

¦   ¦сточные   ¦массовой концентра-¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦вариант¦

¦   ¦воды      ¦ции ртути в водах  ¦                 ¦     ¦        ¦-"-          ¦Св. 1,5 - 15,0¦-"-      ¦0,12С   ¦3-й    ¦

¦   ¦          ¦методом атомной    ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦вариант¦

¦   ¦          ¦абсорбции в        ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦холодном паре      ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦(п. 61 в ред. Изменения N 1, утв. Росгидрометом 11.10.2002)        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

+---+----------+-------------------+-----------------+-----+--------+-------------+--------------+---------+--------+-------+

¦62 ¦Природные ¦РД 52.24.480-95.   ¦Летучие фенолы   ¦Ф    ¦ГХИ     ¦мкг/куб. дм  ¦2,0 - 18,0    ¦мкг/куб. ¦0,6 +   ¦       ¦

¦   ¦воды, очи-¦МУ. Методика выпол-¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦дм       ¦0,13C   ¦       ¦

¦   ¦щенные    ¦нения измерений    ¦                 ¦     ¦        ¦- " -        ¦Св. 18,0 -    ¦- " -    ¦1,6 +   ¦       ¦

¦   ¦сточные   ¦массовой концентра-¦                 ¦     ¦        ¦             ¦25,0          ¦         ¦0,05C   ¦       ¦

¦   ¦воды      ¦ции суммы летучих  ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦фенолов в водах ус-¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦коренным экстракци-¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦онно - фотометриче-¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦ским методом без   ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦отгонки            ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

+---+----------+-------------------+-----------------+-----+--------+-------------+--------------+---------+--------+-------+

¦63 ¦То же     ¦РД 52.24.481-95.   ¦Азот общий и     ¦УФ   ¦- " -   ¦мг/куб. дм   ¦0,4 - 6,0     ¦мг/куб.  ¦0,04 +  ¦       ¦

¦   ¦          ¦МУ. Методика выпол-¦органический     ¦     ¦        ¦             ¦              ¦дм       ¦0,077C  ¦       ¦

¦   ¦          ¦нения измерений    ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦массовой концентра-¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦ции общего азота в ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦водах УФ-спектрофо-¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦тометрическим мето-¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦дом после окисления¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦персульфатом калия ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

+---+----------+-------------------+-----------------+-----+--------+-------------+--------------+---------+--------+-------+

¦64 ¦То же     ¦РД 52.24.482-95    ¦Хлороформ        ¦ГХ   ¦То же   ¦-"-          ¦2,0 - 25,0    ¦-"-      ¦0,2 +   ¦       ¦

¦   ¦          ¦МУ. Методика выпол-¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦0,16С   ¦       ¦

¦   ¦          ¦нения измерений    ¦                 ¦     ¦        ¦-"-          ¦Св. 25,0 -    ¦-"-      ¦3,1 +   ¦       ¦

¦   ¦          ¦массовой концентра-¦                 ¦     ¦        ¦             ¦200,0         ¦         ¦0,082С  ¦       ¦

¦   ¦          ¦ции летучих        ¦Дихлорэтан       ¦     ¦        ¦-"-          ¦2,0 - 25,0    ¦-"-      ¦1,0 +   ¦       ¦

¦   ¦          ¦хлорзамещенных     ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦0,095С  ¦       ¦

¦   ¦          ¦углеводородов в    ¦                 ¦     ¦        ¦-"-          ¦Св. 25,0 -    ¦-"-      ¦6,3 +   ¦       ¦

¦   ¦          ¦водах газохро-     ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦200,0         ¦         ¦0,058С  ¦       ¦

¦   ¦          ¦матографическим    ¦Трихлорэтилен    ¦     ¦        ¦-"-          ¦2,0 - 25,0    ¦-"-      ¦0,4 +   ¦       ¦

¦   ¦          ¦методом            ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦0,19С   ¦       ¦

¦   ¦          ¦                   ¦                 ¦     ¦        ¦-"-          ¦Св. 25,0 -    ¦-"-      ¦6,4 +   ¦       ¦

¦   ¦          ¦                   ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦200,0         ¦         ¦0,075С  ¦       ¦

¦   ¦          ¦                   ¦Тетрахлорэтилен  ¦     ¦        ¦-"-          ¦2,0 - 25,0    ¦-"-      ¦0,3 +   ¦       ¦

¦   ¦          ¦                   ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦0,22С   ¦       ¦

¦   ¦          ¦                   ¦                 ¦     ¦        ¦-"-          ¦Св. 25,0 -    ¦-"-      ¦6,6 +   ¦       ¦

¦   ¦          ¦                   ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦200,0         ¦         ¦0,091С  ¦       ¦

¦   ¦          ¦                   ¦Хлорбензол       ¦     ¦        ¦-"-          ¦0,5 - 5,0     ¦-"-      ¦0,27С   ¦       ¦

¦   ¦          ¦                   ¦                 ¦     ¦        ¦-"-          ¦Св. 5,0 -     ¦-"-      ¦1,4 +   ¦       ¦

¦   ¦          ¦                   ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦100,0         ¦         ¦0,063С  ¦       ¦

¦(п. 64 в ред. Изменения N 1, утв. Росгидрометом 11.10.2002)        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

+---+----------+-------------------+-----------------+-----+--------+-------------+--------------+---------+--------+-------+

¦65 ¦- " -     ¦РД 52.24.483-95.   ¦Сульфаты         ¦В    ¦- " -   ¦мг/куб. дм   ¦50,0 - 500,0  ¦мг/куб.  ¦4,0 +   ¦       ¦

¦   ¦          ¦МУ. Методика выпол-¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦дм       ¦0,03C   ¦       ¦

¦   ¦          ¦нения измерений    ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦массовой концентра-¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦ции сульфатов в во-¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦дах весовым методом¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

+---+----------+-------------------+-----------------+-----+--------+-------------+--------------+---------+--------+-------+

¦66 ¦Природные ¦РД 52.24.484-95.   ¦Фенмедифам       ¦ГХ   ¦- " -   ¦мкг/куб. дм  ¦10,0 - 300,0  ¦мкг/куб. ¦0,8 +   ¦       ¦

¦   ¦воды      ¦МУ. Методика выпол-¦(бетанал)        ¦     ¦        ¦             ¦              ¦дм       ¦0,16C   ¦       ¦

¦   ¦          ¦нения измерений    ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦массовой концентра-¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦ции фенмедифама в  ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦поверхностных водах¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦суши газохромато-  ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦графическим методом¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

+---+----------+-------------------+-----------------+-----+--------+-------------+--------------+---------+--------+-------+

¦67 ¦Природные ¦РД 52.24.485-95.   ¦Хлорпирифос      ¦ГХ   ¦ГХИ     ¦мкг/куб. дм  ¦0,1 - 3,0     ¦мкг/куб. ¦0,08C   ¦1-й    ¦

¦   ¦воды      ¦МУ. Методика выпол-¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦дм       ¦        ¦вариант¦

¦   ¦          ¦нения измерений    ¦                 ¦     ¦        ¦- " -        ¦0,1 - 3,0     ¦- " -    ¦0,12C - ¦2-й    ¦

¦   ¦          ¦массовой концентра-¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦0,006   ¦вариант¦

¦   ¦          ¦ции хлорпирифоса в ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦поверхностных водах¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦суши газохромато-  ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦графическим методом¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

+---+----------+-------------------+-----------------+-----+--------+-------------+--------------+---------+--------+-------+

¦68 ¦Природные ¦РД 52.24.486-95.   ¦Аммиак и         ¦Ф    ¦- " -   ¦мг/куб. дм   ¦0,3 - 2,0     ¦мг/куб.  ¦0,05    ¦Без    ¦

¦   ¦воды, очи-¦МУ. Методика выпол-¦ионы аммония     ¦     ¦        ¦             ¦              ¦дм       ¦        ¦отгонки¦

¦   ¦щенные    ¦нения измерений    ¦                 ¦     ¦        ¦- " -        ¦Св. 2,0 - 4,0 ¦- " -    ¦0,11    ¦       ¦

¦   ¦сточные   ¦массовой концентра-¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦воды      ¦ции аммиака и ионов¦                 ¦     ¦        ¦- " -        ¦0,3 - 2,0     ¦- " -    ¦0,06 +  ¦С от-  ¦

¦   ¦          ¦аммония в водах    ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦0,02C   ¦гонкой ¦

¦   ¦          ¦фотометрическим    ¦                 ¦     ¦        ¦- " -        ¦Св. 2,0 - 4,0 ¦- " -    ¦0,08 +  ¦       ¦

¦   ¦          ¦методом с реактивом¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦0,02C   ¦       ¦

¦   ¦          ¦Несслера           ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

+---+----------+-------------------+-----------------+-----+--------+-------------+--------------+---------+--------+-------+

¦69 ¦-"-       ¦РД 52.24.487-95    ¦Фенол            ¦ГХ   ¦-"-     ¦-"-          ¦0,5 - 20,0    ¦-"-      ¦0,2 +   ¦       ¦

¦   ¦          ¦МУ. Методика выпол-¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦0,12С   ¦       ¦

¦   ¦          ¦нения измерений    ¦2-, 3-, 4-метил- ¦     ¦        ¦-"-          ¦0,5 - 20,0    ¦-"-      ¦0,3 +   ¦       ¦

¦   ¦          ¦массовой концентра-¦фенол            ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦0,11С   ¦       ¦

¦   ¦          ¦ции фенола, алкил- ¦2-, 3-, 4-этил-  ¦     ¦        ¦-"-          ¦0,5 - 20,0    ¦-"-      ¦0,2 +   ¦       ¦

¦   ¦          ¦фенолов и монохлор-¦фенол            ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦0,13С   ¦       ¦

¦   ¦          ¦фенолов в водах    ¦2-, 3-, 4-хлор-  ¦     ¦        ¦-"-          ¦0,5 - 20,0    ¦-"-      ¦0,3 +   ¦       ¦

¦   ¦          ¦газохроматографи-  ¦фенол            ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦0,10С   ¦       ¦

¦   ¦          ¦ческим методом     ¦2,5-, 2,3-, 2,6-,¦     ¦        ¦-"-          ¦0,5 - 20,0    ¦-"-      ¦0,2 +   ¦       ¦

¦   ¦          ¦                   ¦3,5-,            ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦0,14С   ¦       ¦

¦   ¦          ¦                   ¦2,4-, 3,4-       ¦     ¦        ¦-"-          ¦0,5 - 20,0    ¦-"-      ¦0,2 +   ¦       ¦

¦   ¦          ¦                   ¦ксиленол         ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦0,10С   ¦       ¦

¦   ¦          ¦                   ¦Гваякол          ¦     ¦        ¦-"-          ¦0,5 - 20,0    ¦-"-      ¦0,2 +   ¦       ¦

¦   ¦          ¦                   ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦0,14С   ¦       ¦

¦(п. 69 в ред. Изменения N 1, утв. Росгидрометом 11.10.2002)        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

+---+----------+-------------------+-----------------+-----+--------+-------------+--------------+---------+--------+-------+

¦70 ¦- " -     ¦РД 52.24.488-95.   ¦Летучие фенолы   ¦Ф    ¦- " -   ¦- " -        ¦2,0 - 22,0    ¦- " -    ¦1,1 +   ¦       ¦

¦   ¦          ¦МУ. Методика выпол-¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦0,09C   ¦       ¦

¦   ¦          ¦нения измерений    ¦                 ¦     ¦        ¦- " -        ¦Св. 22,0 -    ¦- " -    ¦1,8 +   ¦       ¦

¦   ¦          ¦массовой концентра-¦                 ¦     ¦        ¦             ¦30,0          ¦         ¦0,03C   ¦       ¦

¦   ¦          ¦ции суммы летучих  ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦фенолов в воде     ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦фотометрическим ме-¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦тодом после отгонки¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦с паром            ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

+---+----------+-------------------+-----------------+-----+--------+-------------+--------------+---------+--------+-------+

¦71 ¦- " -     ¦РД 52.24.492-95.   ¦Формальдегид     ¦Ф    ¦- " -   ¦мг/куб. дм   ¦0,025 - 0,25  ¦мг/куб.  ¦0,002 + ¦       ¦

¦   ¦          ¦МУ. Методика выпол-¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦дм       ¦0,1C    ¦       ¦

¦   ¦          ¦нения измерений    ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦массовой концентра-¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦ции формальдегида в¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦водах фотометричес-¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦ким методом с      ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦ацетилацетоном     ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

+---+----------+-------------------+-----------------+-----+--------+-------------+--------------+---------+--------+-------+

¦72 ¦Природные ¦РД 52.24.493-95.   ¦Гидрокарбонаты   ¦ТМ   ¦ГХИ     ¦мг/куб. дм   ¦10,0 - 500,0  ¦мг/куб.  ¦2,0 +   ¦       ¦

¦   ¦воды      ¦МУ. Методика выпол-¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦дм       ¦0,03C   ¦       ¦

¦   ¦          ¦нения измерений    ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦10,0 - 300,0  ¦         ¦2,0 +   ¦       ¦

¦   ¦          ¦массовой концентра-¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦0,055C  ¦       ¦

¦   ¦          ¦ции гидрокарбонатов¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦в поверхностных во-¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦дах суши титримет- ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦рическим методом   ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

+---+----------+-------------------+-----------------+-----+--------+-------------+--------------+---------+--------+-------+

¦73 ¦-"-       ¦РД 52.24.494-95    ¦Никель           ¦Ф    ¦-"-     ¦мг/куб. дм   ¦0,005 - 0,05  ¦мг/      ¦0,002 + ¦       ¦

¦   ¦          ¦МУ. Методика выпол-¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦куб. дм  ¦0,10С   ¦       ¦

¦   ¦          ¦нения измерений    ¦                 ¦     ¦        ¦То же        ¦Св. 0,05 -    ¦То же    ¦0,004 + ¦       ¦

¦   ¦          ¦массовой концентра-¦                 ¦     ¦        ¦             ¦0,20          ¦         ¦0,05С   ¦       ¦

¦   ¦          ¦ции никеля в       ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦поверхностных водах¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦суши фотометричес- ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦ким методом с      ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦диметилглиоксимом  ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦(п. 73 в ред. Изменения N 1, утв. Росгидрометом 11.10.2002)        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

+---+----------+-------------------+-----------------+-----+--------+-------------+--------------+---------+--------+-------+

¦74 ¦То же     ¦РД 52.24.495-95.   ¦pH               ¦     ¦- " -   ¦мкС/см       ¦4 - 10        ¦         ¦Паспорт-¦       ¦

¦   ¦          ¦МУ. Методика выпол-¦Удельная         ¦     ¦        ¦             ¦50 - 10000    ¦         ¦ная пог-¦       ¦

¦   ¦          ¦нения измерений pH ¦электропровод-   ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦решность¦       ¦

¦   ¦          ¦и удельной электро-¦ность            ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦исполь- ¦       ¦

¦   ¦          ¦проводности вод    ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦зуемых  ¦       ¦

¦   ¦          ¦                   ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦измери- ¦       ¦

¦   ¦          ¦                   ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦тельных ¦       ¦

¦   ¦          ¦                   ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦приборов¦       ¦

+---+----------+-------------------+-----------------+-----+--------+-------------+--------------+---------+--------+-------+

¦75 ¦-"-       ¦РД 52.24.496-95    ¦Температура      ¦     ¦-"-     ¦`С           ¦0 - 50        ¦`С       ¦0,1     ¦С ис-  ¦

¦   ¦          ¦МУ. Методика выпол-¦Запах            ¦     ¦        ¦балл         ¦0 - 5         ¦балл     ¦1       ¦пользо-¦

¦   ¦          ¦нения измерений    ¦Прозрачность     ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦ванием:¦

¦   ¦          ¦температуры, проз- ¦                 ¦     ¦        ¦см           ¦0 - 50        ¦см       ¦1,0     ¦диска  ¦

¦   ¦          ¦рачности и опреде- ¦                 ¦     ¦        ¦То же        ¦0 - 2000      ¦То же    ¦10,0    ¦диска  ¦

¦   ¦          ¦ления запаха вод   ¦                 ¦     ¦        ¦-"-          ¦0 - 50        ¦%        ¦10,0    ¦шрифта ¦

¦(п. 75 в ред. Изменения N 1, утв. Росгидрометом 11.10.2002)        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

+---+----------+-------------------+-----------------+-----+--------+-------------+--------------+---------+--------+-------+

¦76 ¦Природные ¦РД 52.24.497-95.   ¦Цветность        ¦Ф    ¦- " -   ¦град.        ¦5 - 70        ¦град.    ¦2       ¦       ¦

¦   ¦воды      ¦МУ. Методика выпол-¦                 ¦     ¦        ¦цветности    ¦              ¦цветности¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦нения измерений    ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦цветности поверх-  ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦ностных вод суши   ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦фотометрическим    ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦методом            ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

+---+----------+-------------------+-----------------+-----+--------+-------------+--------------+---------+--------+-------+

¦77 ¦Питьевая  ¦РД 52.18.572-96.   ¦Хлорид-ион       ¦Ион- ¦ИЭМ     ¦мг/куб. дм   ¦0,5 - 1000    ¦%        ¦19      ¦       ¦

¦   ¦вода      ¦МУ. Определение    ¦Сульфат-ион      ¦ная  ¦        ¦- " -        ¦1,0 - 1000    ¦         ¦12      ¦       ¦

¦   ¦          ¦массовой концентра-¦Нитрат-ион       ¦хро- ¦        ¦- " -        ¦0,5 - 1000    ¦         ¦13      ¦       ¦

¦   ¦          ¦ции хлорид-, суль- ¦Нитрит-ион       ¦мато-¦        ¦- " -        ¦1,0 - 1000    ¦         ¦19      ¦       ¦

¦   ¦          ¦фат-, нитрат-,     ¦                 ¦гра- ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦нитрит-ионов в     ¦                 ¦фия  ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦пробах питьевой во-¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦ды и в пробах почв ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦(водных вытяжек)   ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦методом ионной хро-¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦матографии. Методи-¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦ка выполнения изме-¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦рений              ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

+---+----------+-------------------+-----------------+-----+--------+-------------+--------------+---------+--------+-------+

¦78 ¦Поверх-   ¦РД 52.18.579-97.   ¦НДМГ             ¦ГХ-МС¦ИЭМ     ¦мкг/куб. дм  ¦0,01 - 5,0    ¦%        ¦25      ¦       ¦

¦   ¦ностная,  ¦МУ. Концентрация   ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦грунтовая ¦несимметричного    ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦и питьевая¦диметилгидразина   ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦вода      ¦(НДМГ) в пробах по-¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦верхностной, грун- ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦товой, питьевой    ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦воды и почвы. Мето-¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦дика выполнения из-¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦мерений методом    ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦хромато - масс -   ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦спектрометрии      ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

+---+----------+-------------------+-----------------+-----+--------+-------------+--------------+---------+--------+-------+

¦79 ¦То же     ¦РД 52.18.582-97.   ¦Бензол           ¦ГХ-МС¦- " -   ¦- " -        ¦0,5 - 50,0    ¦- " -    ¦27      ¦       ¦

¦   ¦          ¦МУ. Определение    ¦Метилбензол      ¦     ¦        ¦- " -        ¦0,74 - 73,6   ¦- " -    ¦19      ¦       ¦

¦   ¦          ¦массовой концентра-¦Этилбензол       ¦     ¦        ¦- " -        ¦0,18 - 17,9   ¦- " -    ¦23      ¦       ¦

¦   ¦          ¦ции летучих галои- ¦Сумма            ¦     ¦        ¦- " -        ¦0,3 - 29,1    ¦- " -    ¦24      ¦       ¦

¦   ¦          ¦дорганических и    ¦диметилбензолов  ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦ароматических угле-¦Дихлорметан      ¦     ¦        ¦- " -        ¦0,5 - 20,0    ¦- " -    ¦26      ¦       ¦

¦   ¦          ¦водородов в пробах ¦Тетрахлорметан   ¦     ¦        ¦- " -        ¦1,46 - 143,0  ¦- " -    ¦22      ¦       ¦

¦   ¦          ¦поверхностной,     ¦1,2-дихлорэтан   ¦     ¦        ¦- " -        ¦0,76 - 74,4   ¦- " -    ¦16      ¦       ¦

¦   ¦          ¦грунтовой, питьевой¦1,1,1-трихлорэтан¦     ¦        ¦- " -        ¦0,69 - 67,3   ¦- " -    ¦21      ¦       ¦

¦   ¦          ¦и очищенной сточной¦Трихлорэтен      ¦     ¦        ¦- " -        ¦0,59 - 59,2   ¦- " -    ¦22      ¦       ¦

¦   ¦          ¦воды. Методика вы- ¦Тетрахлорэтен    ¦     ¦        ¦- " -        ¦0,42 - 41,4   ¦- " -    ¦23      ¦       ¦

¦   ¦          ¦полнения измерений ¦Трибромметан     ¦     ¦        ¦- " -        ¦0,88 - 85,5   ¦- " -    ¦24      ¦       ¦

¦   ¦          ¦методом равновесно-¦Хлорбензол       ¦     ¦        ¦- " -        ¦0,43 - 42,0   ¦- " -    ¦24      ¦       ¦

¦   ¦          ¦го пара с помощью  ¦1,2-дихлорбензол ¦     ¦        ¦- " -        ¦0,71 - 69,3   ¦- " -    ¦25      ¦       ¦

¦   ¦          ¦хромато - масс -   ¦1,4-дихлорбензол ¦     ¦        ¦- " -        ¦1,15 - 112,0  ¦- " -    ¦23      ¦       ¦

¦   ¦          ¦спектро - метрии   ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

+---+----------+-------------------+-----------------+-----+--------+-------------+--------------+---------+--------+-------+

¦80 ¦Природные ¦МВИ содержаний     ¦2, 3, 7, 8-ТХДД; ¦ГХ-МС¦РосНИЦЧС¦нг/куб. дм   ¦0,01 - 0,02   ¦- " -    ¦70      ¦       ¦

¦   ¦воды, очи-¦полихлорированных  ¦1, 2, 3, 7, 8 -  ¦     ¦институт¦- " -        ¦Св. 0,02 - 0,1¦- " -    ¦54      ¦       ¦

¦   ¦щенные    ¦дибензо-n-диоксинов¦ПеХДД            ¦     ¦проблем ¦- " -        ¦Св. 0,1 - 1,0 ¦- " -    ¦37      ¦       ¦

¦   ¦сточные   ¦и дибензофуранов в ¦1, 2, 3, 4, 7,   ¦     ¦эвоэко- ¦- " -        ¦Св. 1,0 -     ¦- " -    ¦23      ¦       ¦

¦   ¦воды      ¦пробах природных и ¦8-ГкХДД          ¦     ¦логии   ¦             ¦100,0         ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦очищенных сточных  ¦1, 2, 3, 6, 7,   ¦     ¦РАН, ИЭМ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦вод методом хромато¦8-ГкХДД          ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦- масс - спектро-  ¦1, 2, 3, 7, 8,   ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦метрии             ¦9-ГкХДД          ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦(свидетельство     ¦1, 2, 3, 4, 6, 7,¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦N М 32/97 УНИИМ)   ¦8-ГпХДД          ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦                   ¦ОХДД             ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦                   ¦2, 3, 7, 8-ТХДФ  ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦                   ¦1, 2, 3, 7, 8 -  ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦                   ¦ПеХДФ            ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦                   ¦2, 3, 4, 7, 8 -  ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦                   ¦ПеХДФ            ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦                   ¦1, 2, 3, 4, 7,   ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦                   ¦8-ГкХДФ          ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦                   ¦1, 2, 3, 6, 7,   ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦                   ¦8-ГкХДФ          ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦                   ¦2, 3, 4, 6, 7,   ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦                   ¦8-ГкХДФ          ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦                   ¦1, 2, 3, 7, 8,   ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦                   ¦9-ГкХДФ          ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦                   ¦1, 2, 3, 4, 7, 8,¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦                   ¦9-ГпХДФ          ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦                   ¦ОХДФ             ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

+---+----------+-------------------+-----------------+-----+--------+-------------+--------------+---------+--------+-------+

¦81 ¦Атмосфер- ¦РД 52.44.590-97.   ¦Компоненты ПАУ   ¦ЖХ   ¦ИГКЭ    ¦нг/л         ¦0,1 - 100     ¦%        ¦33      ¦       ¦

¦   ¦ные осад- ¦МУ. Определение    ¦(12 приоритетных)¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦ки,       ¦массовой концентра-¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦поверх-   ¦ции приоритетных   ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦ностные   ¦полициклических    ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦воды      ¦ароматических угле-¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦водородов в атмос- ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦ферных осадках и   ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦поверхностных во-  ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦дах. Методика вы-  ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦полнения измерений ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦методом обращенной ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦жидкостной хрома-  ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦тографии           ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

+---+----------+-------------------+-----------------+-----+--------+-------------+--------------+---------+--------+-------+

¦82 ¦То же     ¦РД 52.44.592-97.   ¦Ртуть            ¦ААС  ¦- " -   ¦мкг/куб. дм  ¦0,01 - 2,0    ¦- " -    ¦22      ¦       ¦

¦   ¦          ¦МУ. Определение    ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦массовой концентра-¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦ции ртути в атмос- ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦ферных осадках и   ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦поверхностных во-  ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦дах. Методика вы-  ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦полнения измерений ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦методом атомно -   ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦абсорбционной      ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦спектрофотометрии  ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦"холодного пара"   ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

+---+----------+-------------------+-----------------+-----+--------+-------------+--------------+---------+--------+-------+

¦83 ¦- " -     ¦РД 52.44.594-97.   ¦Тяжелые металлы: ¦ААС  ¦- " -   ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦МУ. Определение    ¦свинец           ¦     ¦        ¦- " -        ¦0,25 - 60     ¦- " -    ¦40      ¦       ¦

¦   ¦          ¦массовой концентра-¦кадмий           ¦     ¦        ¦- " -        ¦0,02 - 2,0    ¦- " -    ¦40      ¦       ¦

¦   ¦          ¦ции тяжелых метал- ¦мышьяк           ¦     ¦        ¦- " -        ¦1,2 - 20      ¦- " -    ¦40      ¦       ¦

¦   ¦          ¦лов в атмосферных  ¦медь             ¦     ¦        ¦- " -        ¦1,0 - 50      ¦- " -    ¦40      ¦       ¦

¦   ¦          ¦осадках и поверх-  ¦марганец         ¦     ¦        ¦- " -        ¦1,5 - 50      ¦- " -    ¦50      ¦       ¦

¦   ¦          ¦ностных водах. Ме- ¦цинк             ¦     ¦        ¦- " -        ¦25 - 300      ¦- " -    ¦40      ¦       ¦

¦   ¦          ¦тодика выполнения  ¦никель           ¦     ¦        ¦- " -        ¦2 - 40        ¦- " -    ¦64      ¦       ¦

¦   ¦          ¦измерений методом  ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦атомно - абсорбци- ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦онной спектрофото- ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦метрии с беспламен-¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦ной атомизацией    ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

+---+----------+-------------------+-----------------+-----+--------+-------------+--------------+---------+--------+-------+

¦84 ¦Природные ¦РД 52.24.504-98    ¦Жиры             ¦ИК   ¦ГХИ     ¦мг/куб. дм   ¦0,10 - 0,40   ¦мг/      ¦0,02 +  ¦       ¦

¦   ¦воды,     ¦МУ. Методика выпол-¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦куб. дм  ¦0,056С  ¦       ¦

¦   ¦очищенные ¦нения измерений    ¦                 ¦     ¦        ¦То же        ¦Св. 0,40 -    ¦То же    ¦0,20    ¦       ¦

¦   ¦сточные   ¦массовой концентра-¦                 ¦     ¦        ¦             ¦0,60          ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦воды      ¦ции жиров в водах  ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦ИК-фотометрическим ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦методом            ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦(п. 84 введен Изменением N 1, утв. Росгидрометом 11.10.2002)       ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

+---+----------+-------------------+-----------------+-----+--------+-------------+--------------+---------+--------+-------+

¦85 ¦То же     ¦РД 52.24.505-98    ¦Углеводороды     ¦ТСХ с¦То же   ¦мг/г с.о.    ¦0,09 - 0,22   ¦мг/г с.о.¦0,04 +  ¦       ¦

¦   ¦          ¦МУ. Методика выпол-¦                 ¦ИК-  ¦        ¦             ¦              ¦         ¦0,02С   ¦       ¦

¦   ¦          ¦нения измерений    ¦Смолы и асфаль-  ¦окон-¦        ¦То же        ¦0,020 - 0,070 ¦То же    ¦0,014   ¦       ¦

¦   ¦          ¦массовой концентра-¦тены             ¦чани-¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦ции нефтяных       ¦                 ¦ем   ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦компонентов в      ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦донных отложениях с¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦идентификацией их  ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦состава и происхож-¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦дения              ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦(п. 85 введен Изменением N 1, утв. Росгидрометом 11.10.2002)       ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

+---+----------+-------------------+-----------------+-----+--------+-------------+--------------+---------+--------+-------+

¦86 ¦-"-       ¦РД 52.24.506-98    ¦Ацетон           ¦ГХ   ¦-"-     ¦мг/куб. дм   ¦0,025 - 0,250 ¦мг/      ¦0,006 + ¦       ¦

¦   ¦          ¦МУ. Методика выпол-¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦куб. дм  ¦0,11С   ¦       ¦

¦   ¦          ¦нения измерений    ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦массовой концентра-¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦ции ацетона в водах¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦газохроматографи-  ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦ческим методом     ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦(п. 86 введен Изменением N 1, утв. Росгидрометом 11.10.2002)       ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

+---+----------+-------------------+-----------------+-----+--------+-------------+--------------+---------+--------+-------+

¦87 ¦-"-       ¦РД 52.24.507-98    ¦2,3-, 2,4-, 2,5-,¦ГХ   ¦-"-     ¦мкг/куб. дм  ¦0,20 - 1,20   ¦мкг/     ¦0,04 +  ¦       ¦

¦   ¦          ¦МУ. Методика выпол-¦2,6-дихлорфенолы ¦     ¦        ¦             ¦              ¦куб. дм  ¦0,20С   ¦       ¦

¦   ¦          ¦нения измерений    ¦                 ¦     ¦        ¦То же        ¦Св. 1,20 -    ¦То же    ¦0,22С   ¦       ¦

¦   ¦          ¦массовой концентра-¦                 ¦     ¦        ¦             ¦8,00          ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦ции хлорфенолов в  ¦3,4-, 3,5-дихлор-¦     ¦        ¦-"-          ¦0,30 - 1,80   ¦-"-      ¦0,06 +  ¦       ¦

¦   ¦          ¦водах газохромато- ¦фенолы           ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦0,22С   ¦       ¦

¦   ¦          ¦графическим методом¦                 ¦     ¦        ¦-"-          ¦Св. 1,80 -    ¦-"-      ¦0,22С   ¦       ¦

¦   ¦          ¦                   ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦12,00         ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦                   ¦Трихлорфенолы    ¦     ¦        ¦-"-          ¦0,05 - 2,00   ¦-"-      ¦0,21С   ¦       ¦

¦   ¦          ¦                   ¦Тетра- и пента-  ¦     ¦        ¦-"-          ¦0,05 - 2,00   ¦-"-      ¦0,02 +  ¦       ¦

¦   ¦          ¦                   ¦хлорфенолы       ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦0,21С   ¦       ¦

¦(п. 87 введен Изменением N 1, утв. Росгидрометом 11.10.2002)       ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

+---+----------+-------------------+-----------------+-----+--------+-------------+--------------+---------+--------+-------+

¦88 ¦Донные    ¦РД 52.24.511-2002  ¦Метан            ¦ГХ   ¦-"-     ¦мкг/г        ¦0,02 - 3,00   ¦мкг/г    ¦0,01 +  ¦       ¦

¦   ¦отложения ¦МУ. Методика выпол-¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦0,28С   ¦       ¦

¦   ¦водных    ¦нения измерений    ¦                 ¦     ¦        ¦То же        ¦Св. 3,0 - 30,0¦То же    ¦0,22С   ¦       ¦

¦   ¦объектов  ¦массовой доли      ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦метана в донных    ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦отложениях парофаз-¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦ным газохроматогра-¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦фическим методом   ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦(п. 88 введен Изменением N 1, утв. Росгидрометом 11.10.2002)       ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

+---+----------+-------------------+-----------------+-----+--------+-------------+--------------+---------+--------+-------+

¦89 ¦Природные ¦РД 52.24.512-2002  ¦Метан            ¦ГХ   ¦-"-     ¦мг/куб. дм   ¦0,20 - 70,0   ¦мг/      ¦0,05 +  ¦       ¦

¦   ¦воды,     ¦МУ. Методика выпол-¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦куб. дм  ¦0,21С   ¦       ¦

¦   ¦очищенные ¦нения измерений    ¦                 ¦     ¦        ¦То же        ¦Св. 70,0 -    ¦То же    ¦9 +     ¦       ¦

¦   ¦сточные   ¦концентрации метана¦                 ¦     ¦        ¦             ¦400,0         ¦         ¦0,13С   ¦       ¦

¦   ¦воды      ¦в водах парофазным ¦                 ¦     ¦        ¦-"-          ¦Св. 400 - 600 ¦-"-      ¦55      ¦       ¦

¦   ¦          ¦газохроматографи-  ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦ческим методом     ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦(п. 89 введен Изменением N 1, утв. Росгидрометом 11.10.2002)       ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

+---+----------+-------------------+-----------------+-----+--------+-------------+--------------+---------+--------+-------+

¦90 ¦Донные    ¦РД 52.24.513-2002  ¦Полициклические  ¦ТЕХ  ¦ГХИ     ¦нг/г с.о.    ¦60 - 600      ¦нг/г с.о.¦10 +    ¦       ¦

¦   ¦отложения ¦МУ. Методика выпол-¦ароматические    ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦0,17С   ¦       ¦

¦   ¦водных    ¦нения измерений    ¦углеводороды     ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦объектов  ¦массовой концентра-¦(ПАУ)            ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦ции 4 - 7-ядерных  ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦полициклических    ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦ароматических      ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦углеводородов (ПАУ)¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦в донных отложениях¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦с использованием   ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦тонкослойной       ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦хроматографии и    ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦люминесценции      ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦(п. 90 введен Изменением N 1, утв. Росгидрометом 11.10.2002)       ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

+---+----------+-------------------+-----------------+-----+--------+-------------+--------------+---------+--------+-------+

¦91 ¦Поверх-   ¦РД 52.24.514-2002  ¦Суммарное содер- ¦Рас- ¦То же   ¦мг/куб. дм   ¦0,6 - 1000    ¦%        ¦16 - 22 ¦В зави-¦

¦   ¦ностные   ¦МУ. Расчет общего  ¦жание натрия +   ¦чет- ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦симости¦

¦   ¦воды суши ¦содержания натрия и¦калия            ¦ный  ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦от типа¦

¦   ¦          ¦калия и общего     ¦(СИГМА      )    ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦природ-¦

¦   ¦          ¦содержания ионов в ¦      Na + K     ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦ной    ¦

¦   ¦          ¦поверхностных водах¦Общее содержание ¦     ¦        ¦То же        ¦0,6 - 1000    ¦То же    ¦30 - 34 ¦воды   ¦

¦   ¦          ¦суши               ¦ионов (СИГМА )   ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦                   ¦            и    ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦                   ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦(п. 91 введен Изменением N 1, утв. Росгидрометом 11.10.2002)       ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

+---+----------+-------------------+-----------------+-----+--------+-------------+--------------+---------+--------+-------+

¦92 ¦Поверх-   ¦РД 52.24.626-2001  ¦Изотопный        ¦МС   ¦-"-     ¦Промилле     ¦От +/- 3,0 до ¦Промилле ¦0,38    ¦       ¦

¦   ¦ностные   ¦Методические       ¦состав           ¦     ¦        ¦(ppm)        ¦+/- 30,0      ¦(ppm)    ¦        ¦       ¦

¦   ¦воды суши,¦указания. Монито-  ¦углерода         ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦донные    ¦ринг загрязнения   ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦отложения ¦донных отложений   ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦промышленными      ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦сточными водами    ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦Байкальского       ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦целлюлозно-бумажно-¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦го комбината.      ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦Методика выполнения¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦измерений изотопно-¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦го состава углерода¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦органического      ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦вещества методом   ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦масс-спектрометри- ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦   ¦          ¦ческого анализа    ¦                 ¦     ¦        ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

¦(п. 92 введен Изменением N 1, утв. Росгидрометом 11.10.2002)       ¦             ¦              ¦         ¦        ¦       ¦

+---+----------+-------------------+-----------------+-----+--------+-------------+--------------+---------+--------+-------+

5. Перечень методик количественного химического анализа

морской воды, взвесей и донных отложений

Таблица 5.1

+---+---------+------------------+------------------+-----+------+-----------+---------------+-------+------+

¦ N ¦ Объект  ¦   Нормативный    ¦   Определяемое   ¦Метод¦Разра-¦  Единица  ¦   Диапазон    ¦Погреш-¦Приме-¦

¦п/п¦  КХА    ¦  документ на КХА ¦     вещество     ¦КХА  ¦ботчик¦ измерений ¦   измерений   ¦ность  ¦чание ¦

¦   ¦         ¦                  ¦                  ¦     ¦МВИ   ¦           ¦               ¦мето-  ¦      ¦

¦   ¦         ¦                  ¦                  ¦     ¦      ¦           ¦               ¦дики   ¦      ¦

¦   ¦         ¦                  ¦                  ¦     ¦      ¦           ¦               ¦(P =   ¦      ¦

¦   ¦         ¦                  ¦                  ¦     ¦      ¦           ¦               ¦0,95), ¦      ¦

¦   ¦         ¦                  ¦                  ¦     ¦      ¦           ¦               ¦%      ¦      ¦

+---+---------+------------------+------------------+-----+------+-----------+---------------+-------+------+

¦1  ¦Морская  ¦РД 52.10.243-92.  ¦Соленость         ¦П    ¦ГОИН  ¦%          ¦33,9 - 35,1    ¦   0,03¦      ¦

¦   ¦вода     ¦Руководство по хи-¦                  ¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦      ¦

¦   ¦         ¦мическому анализу ¦                  ¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦      ¦

¦   ¦         ¦морских вод       ¦                  ¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦      ¦

+---+---------+------------------+------------------+-----+------+-----------+---------------+-------+------+

¦2  ¦То же    ¦                  ¦Общая щелочность  ¦П    ¦- " - ¦(мг/моль)/л¦0,8 - 4,0      ¦   4,7 ¦      ¦

+---+---------+------------------+------------------+-----+------+-----------+---------------+-------+------+

¦3  ¦- " -    ¦                  ¦Водородный        ¦П    ¦- " - ¦ед. pH     ¦7,6 - 8,3      ¦   0,04¦      ¦

¦   ¦         ¦                  ¦показатель        ¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦      ¦

+---+---------+------------------+------------------+-----+------+-----------+---------------+-------+------+

¦4  ¦- " -    ¦                  ¦Фосфаты           ¦Ф    ¦- " - ¦мкг/л      ¦5 - 100        ¦   4,6 ¦      ¦

+---+---------+------------------+------------------+-----+------+-----------+---------------+-------+------+

¦5  ¦- " -    ¦                  ¦Общий фосфор      ¦Ф    ¦- " - ¦- " -      ¦5 - 100        ¦   3,3 ¦      ¦

¦   ¦         ¦                  ¦                  ¦     ¦      ¦           ¦Св. 100 - 900  ¦   0,96¦      ¦

+---+---------+------------------+------------------+-----+------+-----------+---------------+-------+------+

¦6  ¦- " -    ¦                  ¦Кремний           ¦Ф    ¦- " - ¦- " -      ¦10 - 200       ¦   5,8 ¦      ¦

¦   ¦         ¦                  ¦                  ¦     ¦      ¦- " -      ¦Св. 200 - 1000 ¦   4,6 ¦      ¦

¦   ¦         ¦                  ¦                  ¦     ¦      ¦- " -      ¦Св. 1000 -     ¦   4,7 ¦      ¦

¦   ¦         ¦                  ¦                  ¦     ¦      ¦           ¦2000           ¦       ¦      ¦

+---+---------+------------------+------------------+-----+------+-----------+---------------+-------+------+

¦7  ¦- " -    ¦                  ¦Нитриты           ¦Ф    ¦- " - ¦- " -      ¦0,5 - 2,5      ¦  18,02¦      ¦

¦   ¦         ¦                  ¦                  ¦     ¦      ¦- " -      ¦Св. 2,5 - 10   ¦   7,1 ¦      ¦

¦   ¦         ¦                  ¦                  ¦     ¦      ¦- " -      ¦Св. 10 - 50    ¦   2,06¦      ¦

¦   ¦         ¦                  ¦                  ¦     ¦      ¦- " -      ¦Св. 50 - 100   ¦   1,53¦      ¦

+---+---------+------------------+------------------+-----+------+-----------+---------------+-------+------+

¦8  ¦- " -    ¦                  ¦Нитраты           ¦Ф    ¦- " - ¦- " -      ¦5 - 25         ¦   7,39¦      ¦

¦   ¦         ¦                  ¦                  ¦     ¦      ¦- " -      ¦Св. 25 - 50    ¦   3,2 ¦      ¦

¦   ¦         ¦                  ¦                  ¦     ¦      ¦- " -      ¦Св. 50 - 100   ¦   3,1 ¦      ¦

¦   ¦         ¦                  ¦                  ¦     ¦      ¦- " -      ¦Св. 100 - 250  ¦   3,7 ¦      ¦

¦   ¦         ¦                  ¦                  ¦     ¦      ¦- " -      ¦Св. 350 - 500  ¦   2,7 ¦      ¦

+---+---------+------------------+------------------+-----+------+-----------+---------------+-------+------+

¦9  ¦- " -    ¦                  ¦Аммонийный азот   ¦Ф    ¦- " - ¦- " -      ¦15 - 50        ¦  11,4 ¦      ¦

¦   ¦         ¦                  ¦                  ¦     ¦      ¦- " -      ¦Св. 50 - 100   ¦   4,27¦      ¦

¦   ¦         ¦                  ¦                  ¦     ¦      ¦- " -      ¦Св. 100 - 500  ¦   2,8 ¦      ¦

¦   ¦         ¦                  ¦                  ¦     ¦      ¦- " -      ¦Св. 500 - 1000 ¦   1,69¦      ¦

+---+---------+------------------+------------------+-----+------+-----------+---------------+-------+------+

¦10 ¦- " -    ¦                  ¦Общий и органичес-¦Ф    ¦- " - ¦- " -      ¦250 - 500      ¦  12,0 ¦      ¦

¦   ¦         ¦                  ¦кий фосфор        ¦     ¦      ¦- " -      ¦Св. 500 - 750  ¦   9,5 ¦      ¦

¦   ¦         ¦                  ¦                  ¦     ¦      ¦- " -      ¦Св. 750 - 2600 ¦   4,6 ¦      ¦

+---+---------+------------------+------------------+-----+------+-----------+---------------+-------+------+

¦11 ¦- " -    ¦                  ¦Нефтепродукты     ¦ИК   ¦- " - ¦- " -      ¦0,1 - 1,0      ¦  20   ¦      ¦

+---+---------+------------------+------------------+-----+------+-----------+---------------+-------+------+

¦12 ¦Морская  ¦                  ¦Фенолы:           ¦ГХ   ¦ГОИН  ¦           ¦               ¦       ¦      ¦

¦   ¦вода     ¦                  ¦2-нитрофенол      ¦     ¦      ¦мкг/л      ¦18,5 - 30,7    ¦  20   ¦      ¦

¦   ¦         ¦                  ¦                  ¦     ¦      ¦- " -      ¦30,8 - 69,3    ¦  12,9 ¦      ¦

¦   ¦         ¦                  ¦4-нитрофенол      ¦     ¦      ¦- " -      ¦2,0 - 6,3      ¦   9,5 ¦      ¦

¦   ¦         ¦                  ¦                  ¦     ¦      ¦- " -      ¦6,4 - 12,7     ¦   8,7 ¦      ¦

¦   ¦         ¦                  ¦3,4-диметилфенол  ¦     ¦      ¦- " -      ¦60,0 - 120     ¦   9,2 ¦      ¦

¦   ¦         ¦                  ¦                  ¦     ¦      ¦- " -      ¦120,1 - 5000   ¦   8,3 ¦      ¦

¦   ¦         ¦                  ¦3,5-диметилфенол  ¦     ¦      ¦- " -      ¦60,0 - 120     ¦   8,6 ¦      ¦

¦   ¦         ¦                  ¦                  ¦     ¦      ¦- " -      ¦120,1 - 5000   ¦   8,2 ¦      ¦

¦   ¦         ¦                  ¦2,4-дихлорфенол   ¦     ¦      ¦- " -      ¦2,5 - 65       ¦  16,3 ¦      ¦

¦   ¦         ¦                  ¦                  ¦     ¦      ¦- " -      ¦65,1 - 130     ¦  10,8 ¦      ¦

¦   ¦         ¦                  ¦2,4,6-трихлорфенол¦     ¦      ¦- " -      ¦0,3 - 2,5      ¦  17,9 ¦      ¦

¦   ¦         ¦                  ¦                  ¦     ¦      ¦- " -      ¦2,6 - 16,3     ¦  12,4 ¦      ¦

¦   ¦         ¦                  ¦2,6-диметилфенол  ¦     ¦      ¦- " -      ¦30,0 - 60,0    ¦   8,3 ¦      ¦

¦   ¦         ¦                  ¦                  ¦     ¦      ¦- " -      ¦60,1 - 120     ¦   5,7 ¦      ¦

¦   ¦         ¦                  ¦2,5-диметилфенол  ¦     ¦      ¦- " -      ¦60,0 - 120     ¦   7,7 ¦      ¦

¦   ¦         ¦                  ¦                  ¦     ¦      ¦- " -      ¦120,1 - 250    ¦   7,5 ¦      ¦

¦   ¦         ¦                  ¦фенол             ¦     ¦      ¦- " -      ¦1,0 - 5,0      ¦  23,5 ¦      ¦

¦   ¦         ¦                  ¦                  ¦     ¦      ¦- " -      ¦5,1 - 15,0     ¦   3,7 ¦      ¦

¦   ¦         ¦                  ¦2-метилфенол      ¦     ¦      ¦- " -      ¦6,0 - 15,0     ¦  10,5 ¦      ¦

¦   ¦         ¦                  ¦                  ¦     ¦      ¦- " -      ¦15,1 - 30,0    ¦   6,3 ¦      ¦

¦   ¦         ¦                  ¦3-хлорфенол       ¦     ¦      ¦- " -      ¦13,5 - 27,0    ¦  13,2 ¦      ¦

¦   ¦         ¦                  ¦                  ¦     ¦      ¦- " -      ¦27,1 - 83,0    ¦   9,3 ¦      ¦

¦   ¦         ¦                  ¦                  ¦     ¦      ¦- " -      ¦83,1 - 166,7   ¦   5,2 ¦      ¦

¦   ¦         ¦                  ¦2,3,4,5,6 -       ¦     ¦      ¦- " -      ¦0,6 - 4,0      ¦  22,3 ¦      ¦

¦   ¦         ¦                  ¦пентахлорфенол    ¦     ¦      ¦- " -      ¦4,1 - 8,0      ¦  10,7 ¦      ¦

+---+---------+------------------+------------------+-----+------+-----------+---------------+-------+------+

¦13 ¦То же    ¦                  ¦Хлорированные     ¦ГЖХ  ¦- " - ¦           ¦               ¦       ¦      ¦

¦   ¦         ¦                  ¦углеводороды:     ¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦      ¦

¦   ¦         ¦                  ¦гамма-ГХЦГ        ¦     ¦      ¦нг/л       ¦0,5 - 50,0     ¦  23,5 ¦      ¦

¦   ¦         ¦                  ¦альфа-ГХЦГ        ¦     ¦      ¦- " -      ¦0,4 - 20,0     ¦  14,6 ¦      ¦

¦   ¦         ¦                  ¦ДДТ               ¦     ¦      ¦- " -      ¦3,0 - 200,0    ¦  14,4 ¦      ¦

¦   ¦         ¦                  ¦ДДД               ¦     ¦      ¦- " -      ¦3,0 - 24,0     ¦   8,4 ¦      ¦

¦   ¦         ¦                  ¦ДДЕ               ¦     ¦      ¦- " -      ¦2,0 - 150,0    ¦  21,6 ¦      ¦

+---+---------+------------------+------------------+-----+------+-----------+---------------+-------+------+

¦14 ¦- " -    ¦                  ¦Тяжелые металлы:  ¦ААС  ¦- " - ¦           ¦               ¦       ¦Экст- ¦

¦   ¦         ¦                  ¦медь              ¦не-  ¦      ¦мкг/л      ¦3,6 - 5,6      ¦  17,3 ¦ракци-¦

¦   ¦         ¦                  ¦кадмий            ¦пла- ¦      ¦- " -      ¦0,1 - 1,3      ¦  21,2 ¦онный ¦

¦   ¦         ¦                  ¦свинец            ¦мен- ¦      ¦- " -      ¦0,1 - 0,6      ¦  21,5 ¦анализ¦

¦   ¦         ¦                  ¦никель            ¦ный  ¦      ¦- " -      ¦1,1 - 2,7      ¦  17,5 ¦проб  ¦

¦   ¦         ¦                  ¦кобальт           ¦метод¦      ¦- " -      ¦0,1 - 0,18     ¦  20,3 ¦      ¦

+---+---------+------------------+------------------+-----+------+-----------+---------------+-------+------+

¦15 ¦- " -    ¦                  ¦Тяжелые металлы:  ¦ААС  ¦      ¦           ¦               ¦       ¦Прямой¦

¦   ¦         ¦                  ¦марганец          ¦не - ¦      ¦- " -      ¦0,4 - 1,0      ¦  21,0 ¦анализ¦

¦   ¦         ¦                  ¦                  ¦пла- ¦      ¦- " -      ¦1,1 - 9,5      ¦  13,9 ¦проб  ¦

¦   ¦         ¦                  ¦хром              ¦мен- ¦      ¦- " -      ¦1,6 - 3,2      ¦  18,8 ¦      ¦

¦   ¦         ¦                  ¦                  ¦ный  ¦      ¦- " -      ¦3,3 - 8,0      ¦   4,9 ¦      ¦

¦   ¦         ¦                  ¦железо            ¦метод¦      ¦- " -      ¦4,0 - 8,0      ¦  17,1 ¦      ¦

¦   ¦         ¦                  ¦                  ¦     ¦      ¦- " -      ¦8,1 - 10,0     ¦  15,8 ¦      ¦

¦   ¦         ¦                  ¦                  ¦     ¦      ¦- " -      ¦10,1 - 20,0    ¦   9,2 ¦      ¦

+---+---------+------------------+------------------+-----+------+-----------+---------------+-------+------+

¦16 ¦Морская  ¦                  ¦Общая растворенная¦ААС  ¦ГОИН  ¦мкг/л      ¦0,016 - 0,12   ¦  25   ¦      ¦

¦   ¦вода     ¦                  ¦ртуть             ¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦      ¦

+---+---------+------------------+------------------+-----+------+-----------+---------------+-------+------+

¦17 ¦То же    ¦                  ¦Детергенты (СПАВ):¦ААС  ¦- " - ¦           ¦               ¦       ¦      ¦

¦   ¦         ¦                  ¦анионные ПАВ      ¦     ¦      ¦- " -      ¦1,0 - 5,0      ¦  21   ¦      ¦

¦   ¦         ¦                  ¦(АПАВ)            ¦     ¦      ¦- " -      ¦Св. 5,0 - 30,0 ¦  10,3 ¦      ¦

¦   ¦         ¦                  ¦                  ¦     ¦      ¦- " -      ¦Св. 30,0 - 70,0¦   5,7 ¦      ¦

¦   ¦         ¦                  ¦катионные ПАВ     ¦     ¦      ¦- " -      ¦1,0 - 5,0      ¦  10   ¦      ¦

¦   ¦         ¦                  ¦(КПАВ)            ¦     ¦      ¦- " -      ¦Св. 5,0 - 10,0 ¦   9,9 ¦      ¦

¦   ¦         ¦                  ¦                  ¦     ¦      ¦- " -      ¦20,0 - 50,0    ¦   8,2 ¦      ¦

¦   ¦         ¦                  ¦неионные ПАВ      ¦     ¦      ¦- " -      ¦1,0 - 8,0      ¦  33   ¦      ¦

¦   ¦         ¦                  ¦(НПАВ)            ¦     ¦      ¦- " -      ¦Св. 8,0 - 50,0 ¦   7,9 ¦      ¦

¦   ¦         ¦                  ¦                  ¦     ¦      ¦- " -      ¦Св.50,0 - 150,0¦   4,5 ¦      ¦

+---+---------+------------------+------------------+-----+------+-----------+---------------+-------+------+

¦18 ¦- " -    ¦                  ¦Симмтириазиновые  ¦ГЖХ  ¦- " - ¦           ¦               ¦       ¦      ¦

¦   ¦         ¦                  ¦гербициды:        ¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦      ¦

¦   ¦         ¦                  ¦ тербуметон       ¦     ¦      ¦- " -      ¦0,8 - 5,0      ¦  26   ¦      ¦

¦   ¦         ¦                  ¦                  ¦     ¦      ¦- " -      ¦Св. 5,0 - 10,0 ¦  10,8 ¦      ¦

¦   ¦         ¦                  ¦                  ¦     ¦      ¦- " -      ¦Св. 10,0 - 20,0¦   7,8 ¦      ¦

¦   ¦         ¦                  ¦ пропазин         ¦     ¦      ¦- " -      ¦1,2 - 5,0      ¦  19   ¦      ¦

¦   ¦         ¦                  ¦                  ¦     ¦      ¦- " -      ¦Св. 5,0 - 10,0 ¦  16   ¦      ¦

¦   ¦         ¦                  ¦                  ¦     ¦      ¦- " -      ¦Св. 10,0 - 20,0¦  12,2 ¦      ¦

¦   ¦         ¦                  ¦ атразин          ¦     ¦      ¦- " -      ¦0,8 - 4,0      ¦  20   ¦      ¦

¦   ¦         ¦                  ¦                  ¦     ¦      ¦- " -      ¦Св. 4,0 - 10,0 ¦  14   ¦      ¦

¦   ¦         ¦                  ¦                  ¦     ¦      ¦- " -      ¦Св. 10,0 - 20,0¦   7,6 ¦      ¦

¦   ¦         ¦                  ¦ симазин          ¦     ¦      ¦- " -      ¦1,0 - 5,0      ¦  34   ¦      ¦

¦   ¦         ¦                  ¦                  ¦     ¦      ¦- " -      ¦Св. 5,0 - 10,0 ¦   7   ¦      ¦

¦   ¦         ¦                  ¦                  ¦     ¦      ¦- " -      ¦Св. 10,0 - 20,0¦   7   ¦      ¦

¦   ¦         ¦                  ¦ семерон          ¦     ¦      ¦- " -      ¦1,2 - 5,0      ¦  26   ¦      ¦

¦   ¦         ¦                  ¦                  ¦     ¦      ¦- " -      ¦Св. 5,0 - 10,0 ¦  13,2 ¦      ¦

¦   ¦         ¦                  ¦                  ¦     ¦      ¦- " -      ¦Св. 10,0 - 20,0¦  11,5 ¦      ¦

¦   ¦         ¦                  ¦ мезоранил        ¦     ¦      ¦- " -      ¦0,8 - 4,0      ¦  33,5 ¦      ¦

¦   ¦         ¦                  ¦                  ¦     ¦      ¦- " -      ¦Св. 4,0 - 12,0 ¦  15   ¦      ¦

¦   ¦         ¦                  ¦                  ¦     ¦      ¦- " -      ¦Св. 12,0 - 40,0¦  12,3 ¦      ¦

¦   ¦         ¦                  ¦ метазин          ¦     ¦      ¦- " -      ¦0,8 - 4,0      ¦  32   ¦      ¦

¦   ¦         ¦                  ¦                  ¦     ¦      ¦- " -      ¦Св. 4,0 - 12,0 ¦  20,7 ¦      ¦

¦   ¦         ¦                  ¦                  ¦     ¦      ¦- " -      ¦Св. 12,0 - 20,0¦  11,6 ¦      ¦

¦   ¦         ¦                  ¦                  ¦     ¦      ¦- " -      ¦Св. 20,0 - 40,0¦   8,8 ¦      ¦

+---+---------+------------------+------------------+-----+------+-----------+---------------+-------+------+

¦19 ¦- " -    ¦                  ¦Гербициды группы  ¦ГЖХ  ¦- " - ¦           ¦               ¦       ¦      ¦

¦   ¦         ¦                  ¦2,4-Д:            ¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦      ¦

¦   ¦         ¦                  ¦2,4-ДБЭ           ¦     ¦      ¦- " -      ¦9,5 - 19,0     ¦   5,8 ¦      ¦

¦   ¦         ¦                  ¦                  ¦     ¦      ¦           ¦19,1 - 47,5    ¦   4,2 ¦      ¦

¦   ¦         ¦                  ¦2,4-Д             ¦     ¦      ¦- " -      ¦5,0 - 20,0     ¦   8,2 ¦      ¦

¦   ¦         ¦                  ¦(натриевая соль)  ¦     ¦      ¦- " -      ¦20,1 - 30,0    ¦   7,8 ¦      ¦

+---+---------+------------------+------------------+-----+------+-----------+---------------+-------+------+

¦20 ¦- " -    ¦                  ¦Ксантогенаты      ¦ААС  ¦- " - ¦- " -      ¦1,0 - 10,0     ¦  42   ¦      ¦

¦   ¦         ¦                  ¦                  ¦     ¦      ¦- " -      ¦Св. 10,0 - 30,0¦   8,2 ¦      ¦

+---+---------+------------------+------------------+-----+------+-----------+---------------+-------+------+

¦21 ¦- " -    ¦                  ¦Дитиофосфаты      ¦ААС  ¦- " - ¦- " -      ¦1,0 - 10,0     ¦  34,4 ¦      ¦

¦   ¦         ¦                  ¦                  ¦     ¦      ¦- " -      ¦10,1 - 30,0    ¦   9,1 ¦      ¦

+---+---------+------------------+------------------+-----+------+-----------+---------------+-------+------+

¦22 ¦Морская  ¦Intergoverment    ¦Сероводород       ¦Ф    ¦ГОИН  ¦мкмоль/л   ¦6 - 100        ¦>= 2   ¦      ¦

¦   ¦вода     ¦Oceanographic     ¦                  ¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦      ¦

¦   ¦         ¦Comission. Manuals¦                  ¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦      ¦

¦   ¦         ¦and Guides., 12.  ¦                  ¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦      ¦

¦   ¦         ¦Chem. Methods for ¦                  ¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦      ¦

¦   ¦         ¦using marine envi-¦                  ¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦      ¦

¦   ¦         ¦ronment,          ¦                  ¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦      ¦

¦   ¦         ¦UNESCO, 1983      ¦                  ¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦      ¦

+---+---------+------------------+------------------+-----+------+-----------+---------------+-------+------+

¦23 ¦То же    ¦РД 52.10.183-89.  ¦Нефтепродукты     ¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦Каче- ¦

¦   ¦         ¦МУ. Идентификация ¦                  ¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦ствен-¦

¦   ¦         ¦нефтяных разливов ¦                  ¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦ная   ¦

¦   ¦         ¦в море            ¦                  ¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦мето- ¦

¦   ¦         ¦                  ¦                  ¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦дика  ¦

+---+---------+------------------+------------------+-----+------+-----------+---------------+-------+------+

¦24 ¦Морская  ¦РД 52.10.556-95.  ¦Следовые элементы:¦ААС  ¦- " - ¦           ¦               ¦       ¦      ¦

¦   ¦вода и   ¦МУ. Определение   ¦                  ¦     ¦      ¦  -3       ¦               ¦  25   ¦      ¦

¦   ¦донные   ¦загрязняющих      ¦марганец          ¦     ¦      ¦10   мкг/г ¦20 - 200       ¦  58   ¦      ¦

¦   ¦отложения¦веществ в пробах  ¦железо            ¦     ¦      ¦- " -      ¦250 - 1000     ¦  49   ¦      ¦

¦   ¦         ¦морских донных    ¦хром              ¦     ¦      ¦- " -      ¦5 - 10         ¦  35   ¦      ¦

¦   ¦         ¦отложений         ¦                  ¦     ¦      ¦- " -      ¦11 - 50        ¦  29   ¦      ¦

¦   ¦         ¦                  ¦никель            ¦     ¦      ¦- " -      ¦10 - 100       ¦       ¦      ¦

+---+---------+------------------+------------------+-----+------+-----------+---------------+-------+------+

¦25 ¦То же    ¦                  ¦Синтетические     ¦ААС  ¦- " - ¦           ¦               ¦       ¦      ¦

¦   ¦         ¦                  ¦поверхностно -    ¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦      ¦

¦   ¦         ¦                  ¦активные вещества:¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦      ¦

¦   ¦         ¦                  ¦АПАВ              ¦     ¦      ¦- " -      ¦1 - 30         ¦  19,3 ¦      ¦

¦   ¦         ¦                  ¦КПАВ              ¦     ¦      ¦- " -      ¦1 - 30         ¦  26,5 ¦      ¦

¦   ¦         ¦                  ¦НПАВ              ¦     ¦      ¦- " -      ¦2 - 100        ¦  28   ¦      ¦

+---+---------+------------------+------------------+-----+------+-----------+---------------+-------+------+

¦   ¦         ¦                  ¦                  ¦     ¦      ¦  -3       ¦               ¦       ¦      ¦

¦26 ¦- " -    ¦                  ¦Нефтяные углеводо-¦ИК   ¦- " - ¦10   мкг/л ¦5 - 100        ¦  31   ¦      ¦

¦   ¦         ¦                  ¦роды              ¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦      ¦

+---+---------+------------------+------------------+-----+------+-----------+---------------+-------+------+

¦   ¦         ¦                  ¦                  ¦     ¦      ¦  -3       ¦               ¦       ¦      ¦

¦27 ¦         ¦                  ¦Фенолы:           ¦ГХ   ¦- " - ¦10   мкг/г ¦0,5 - 60       ¦  43   ¦      ¦

¦   ¦         ¦                  ¦карболовая кислота¦     ¦      ¦           ¦               ¦       ¦      ¦

¦   ¦         ¦                  ¦2-метилфенол      ¦     ¦      ¦- " -      ¦0,5 - 60       ¦  47   ¦      ¦

¦   ¦         ¦                  ¦3,5-диметилфенол  ¦     ¦      ¦- " -      ¦0,5 - 60       ¦  38   ¦      ¦

¦   ¦         ¦                  ¦3,4-диметилфенол  ¦     ¦      ¦- " -      ¦0,5 - 60       ¦  32   ¦      ¦

¦   ¦         ¦                  ¦2,6-диметилфенол  ¦     ¦      ¦- " -      ¦0,5 - 60       ¦  36   ¦      ¦

¦   ¦         ¦                  ¦2,5-диметилфенол  ¦     ¦      ¦- " -      ¦0,5 - 60       ¦  59   ¦      ¦

¦   ¦         ¦                  ¦4-хлорфенол       ¦     ¦      ¦- " -      ¦2 - 20         ¦  25   ¦      ¦

¦   ¦         ¦                  ¦2,4-дихлорфенол   ¦     ¦      ¦- " -      ¦2 - 20         ¦  24   ¦      ¦

¦   ¦         ¦                  ¦2,4,6-трихлорфенол¦     ¦      ¦- " -      ¦2 - 20         ¦  24   ¦      ¦

¦   ¦         ¦                  ¦пентахлорфенол    ¦     ¦      ¦- " -      ¦2 - 20         ¦  25   ¦      ¦

¦   ¦         ¦                  ¦2-нитрофенол      ¦     ¦      ¦- " -      ¦2 - 20         ¦  26   ¦      ¦

¦   ¦         ¦                  ¦4-нитрофенол      ¦     ¦      ¦- " -      ¦2 - 20         ¦  28   ¦      ¦

+---+---------+------------------+------------------+-----+------+-----------+---------------+-------+------+

6. Перечень методик количественного химического

анализа почв (в том числе сельхозугодий)

Таблица 6.1

+---+------+-------------------+-----------------+-----+------+---------------+-----------+------+

¦ N ¦Объект¦   Нормативный     ¦   Определяемое  ¦Метод¦Разра-¦    Диапазон   ¦Погрешность¦Приме-¦

¦п/п¦ КХА  ¦  документ на КХА  ¦     вещество    ¦ КХА ¦ботчик¦   измерений,  ¦ методики  ¦чание ¦

¦   ¦      ¦                   ¦                 ¦     ¦МВИ   ¦         -1    ¦(P = 0,95),¦      ¦

¦   ¦      ¦                   ¦                 ¦     ¦      ¦     млн.      ¦     %     ¦      ¦

+---+------+-------------------+-----------------+-----+------+---------------+-----------+------+

Изменением  N  1,  утв.  Росгидрометом  11.10.2002 пункт 1 был

изложен в новой редакции.

¦1  ¦Почва ¦РД 52.18.180-89.   ¦альфа-ГХЦГ       ¦ГЖХ  ¦ИЭМ   ¦0,01 - 10,0    ¦50         ¦      ¦

¦   ¦      ¦МУ. Методика выпол-¦гамма-ГХЦГ       ¦     ¦      ¦0,01 - 10,0    ¦50         ¦      ¦

¦   ¦      ¦нения измерений    ¦4,4'-ДДТ         ¦     ¦      ¦0,01 - 10,0    ¦37         ¦      ¦

¦   ¦      ¦массовой доли га-  ¦4,4'-ДДЕ         ¦     ¦      ¦0,01 - 10,0    ¦40         ¦      ¦

¦   ¦      ¦лоид - органических¦трифлурамин      ¦     ¦      ¦0,05 - 10,0    ¦38         ¦      ¦

¦   ¦      ¦соединений пестици-¦                 ¦     ¦      ¦               ¦           ¦      ¦

¦   ¦      ¦дов альфа-ГХЦГ,    ¦                 ¦     ¦      ¦               ¦           ¦      ¦

¦   ¦      ¦гамма-ГХЦГ, 4,4' - ¦                 ¦     ¦      ¦               ¦           ¦      ¦

¦   ¦      ¦ДДТ, 4,4'-ДДЕ, три-¦                 ¦     ¦      ¦               ¦           ¦      ¦

¦   ¦      ¦флурамина в пробах ¦                 ¦     ¦      ¦               ¦           ¦      ¦

¦   ¦      ¦почв методом газо- ¦                 ¦     ¦      ¦               ¦           ¦      ¦

¦   ¦      ¦жидкостной хромато-¦                 ¦     ¦      ¦               ¦           ¦      ¦

¦   ¦      ¦графии             ¦                 ¦     ¦      ¦               ¦           ¦      ¦

+---+------+-------------------+-----------------+-----+------+---------------+-----------+------+

Изменением  N  1,  утв.  Росгидрометом  11.10.2002 пункт 2 был

изложен в новой редакции.

¦2  ¦- " - ¦РД 52.18.188-89.   ¦Симазин          ¦ГЖХ  ¦- " - ¦0,04 - 0,16    ¦45         ¦      ¦

¦   ¦      ¦МУ. Методика выпол-¦                 ¦     ¦      ¦0,17 - 10,0    ¦68         ¦      ¦

¦   ¦      ¦нения измерений    ¦Прометрин        ¦     ¦      ¦0,05 - 25,0    ¦57         ¦      ¦

¦   ¦      ¦массовой доли триа-¦                 ¦     ¦      ¦               ¦           ¦      ¦

¦   ¦      ¦зиновых гербицидов,¦                 ¦     ¦      ¦               ¦           ¦      ¦

¦   ¦      ¦симазина и промет- ¦                 ¦     ¦      ¦               ¦           ¦      ¦

¦   ¦      ¦рина в пробах почвы¦                 ¦     ¦      ¦               ¦           ¦      ¦

¦   ¦      ¦методом газожидко- ¦                 ¦     ¦      ¦               ¦           ¦      ¦

¦   ¦      ¦стной хроматографии¦                 ¦     ¦      ¦               ¦           ¦      ¦

+---+------+-------------------+-----------------+-----+------+---------------+-----------+------+

¦3  ¦- " - ¦РД 52.18.191-89.   ¦Медь             ¦ААС  ¦- " - ¦Нижний предел  ¦13         ¦      ¦

¦   ¦      ¦МУ. Методика выпол-¦Свинец           ¦     ¦      ¦для Cd состав- ¦12         ¦      ¦

¦   ¦      ¦нения измерений    ¦Цинк             ¦     ¦      ¦ляет 1,0       ¦21         ¦      ¦

¦   ¦      ¦массовой доли кис- ¦Никель           ¦     ¦      ¦    -1         ¦11         ¦      ¦

¦   ¦      ¦лоторастворимых    ¦Кадмий           ¦     ¦      ¦млн.  , для    ¦35         ¦      ¦

¦   ¦      ¦форм металлов (Cu, ¦                 ¦     ¦      ¦других металлов¦           ¦      ¦

¦   ¦      ¦Zn, Pb, Ni, Cd) в  ¦                 ¦     ¦      ¦         -1    ¦           ¦      ¦

¦   ¦      ¦пробах почв атом-  ¦                 ¦     ¦      ¦- 20 млн.      ¦           ¦      ¦

¦   ¦      ¦но - абсорбционным ¦                 ¦     ¦      ¦Верхний предел ¦           ¦      ¦

¦   ¦      ¦анализом           ¦                 ¦     ¦      ¦не ограничен   ¦           ¦      ¦

+---+------+-------------------+-----------------+-----+------+---------------+-----------+------+

Изменением  N  1,  утв.  Росгидрометом  11.10.2002 пункт 4 был

изложен в новой редакции.

¦4  ¦- " - ¦РД 52.18.264-90.   ¦2,4-Д            ¦ГЖХ  ¦- " - ¦0,01 - 10,0    ¦40         ¦      ¦

¦   ¦      ¦МУ. Методика выпол-¦                 ¦     ¦      ¦               ¦           ¦      ¦

¦   ¦      ¦нения измерений    ¦                 ¦     ¦      ¦               ¦           ¦      ¦

¦   ¦      ¦массовой доли 2,4-Д¦                 ¦     ¦      ¦               ¦           ¦      ¦

¦   ¦      ¦в пробах почвы ме- ¦                 ¦     ¦      ¦               ¦           ¦      ¦

¦   ¦      ¦тодом жидкостной   ¦                 ¦     ¦      ¦               ¦           ¦      ¦

¦   ¦      ¦хроматографии      ¦                 ¦     ¦      ¦               ¦           ¦      ¦

+---+------+-------------------+-----------------+-----+------+---------------+-----------+------+

Изменением  N  1,  утв.  Росгидрометом  11.10.2002 пункт 5 был

изложен в новой редакции.

¦5  ¦- " - ¦РД 52.18.287-90.   ¦Далапон-натрий   ¦ГЖХ  ¦- " - ¦0,5 - 5,0      ¦41         ¦      ¦

¦   ¦      ¦МУ. Методика выпол-¦                 ¦     ¦      ¦Св. 5,0 - 25,0 ¦75         ¦      ¦

¦   ¦      ¦нения измерений    ¦                 ¦     ¦      ¦               ¦           ¦      ¦

¦   ¦      ¦массовой доли гер- ¦                 ¦     ¦      ¦               ¦           ¦      ¦

¦   ¦      ¦бицида далапон -   ¦                 ¦     ¦      ¦               ¦           ¦      ¦

¦   ¦      ¦натрия в пробах    ¦                 ¦     ¦      ¦               ¦           ¦      ¦

¦   ¦      ¦почв методом       ¦                 ¦     ¦      ¦               ¦           ¦      ¦

¦   ¦      ¦газожидкостной хро-¦                 ¦     ¦      ¦               ¦           ¦      ¦

¦   ¦      ¦матографии         ¦                 ¦     ¦      ¦               ¦           ¦      ¦

+---+------+-------------------+-----------------+-----+------+---------------+-----------+------+

Изменением  N  1,  утв.  Росгидрометом  11.10.2002 пункт 6 был

изложен в новой редакции.

¦6  ¦Почва ¦РД 52.18.288-90.   ¦Трихлорацетат    ¦ГЖХ  ¦ИЭМ   ¦0,02 - 20,0    ¦30         ¦      ¦

¦   ¦      ¦МУ. Методика выпол-¦натрия           ¦     ¦      ¦               ¦           ¦      ¦

¦   ¦      ¦нения измерений    ¦                 ¦     ¦      ¦               ¦           ¦      ¦

¦   ¦      ¦массовой доли гер- ¦                 ¦     ¦      ¦               ¦           ¦      ¦

¦   ¦      ¦бицида трихлораце- ¦                 ¦     ¦      ¦               ¦           ¦      ¦

¦   ¦      ¦тата натрия в про- ¦                 ¦     ¦      ¦               ¦           ¦      ¦

¦   ¦      ¦бах почв методом   ¦                 ¦     ¦      ¦               ¦           ¦      ¦

¦   ¦      ¦газожидкостной хро-¦                 ¦     ¦      ¦               ¦           ¦      ¦

¦   ¦      ¦матографии         ¦                 ¦     ¦      ¦               ¦           ¦      ¦

+---+------+-------------------+-----------------+-----+------+---------------+-----------+------+

¦7  ¦- " - ¦РД 52.18.289-90.   ¦Медь             ¦ААС  ¦- " - ¦Нижний предел  ¦16         ¦      ¦

¦   ¦      ¦МУ. Методика выпол-¦Свинец           ¦     ¦      ¦для Cd состав- ¦24         ¦      ¦

¦   ¦      ¦нения измерений    ¦Цинк             ¦     ¦      ¦ляет 1,0       ¦36         ¦      ¦

¦   ¦      ¦массовой доли под- ¦Никель           ¦     ¦      ¦    -1         ¦23         ¦      ¦

¦   ¦      ¦вижных форм метал- ¦Кадмий           ¦     ¦      ¦млн.  , для    ¦34         ¦      ¦

¦   ¦      ¦лов (Cu, Zn, Pb,   ¦Кобальт          ¦     ¦      ¦других металлов¦18         ¦      ¦

¦   ¦      ¦Ni, Cd, Co, Cr, Mn)¦Хром             ¦     ¦      ¦         -1    ¦25         ¦      ¦

¦   ¦      ¦в пробах почв атом-¦Марганец         ¦     ¦      ¦- 20 млн.      ¦18         ¦      ¦

¦   ¦      ¦но - абсорбционным ¦                 ¦     ¦      ¦Верхний предел ¦           ¦      ¦

¦   ¦      ¦анализом           ¦                 ¦     ¦      ¦не ограничен   ¦           ¦      ¦

+---+------+-------------------+-----------------+-----+------+---------------+-----------+------+

¦8  ¦- " - ¦РД 52.18.286-91.   ¦Медь             ¦ААС  ¦- " - ¦Нижний предел  ¦20         ¦      ¦

¦   ¦      ¦МУ. Методика выпол-¦Свинец           ¦     ¦      ¦для Cd состав- ¦41         ¦      ¦

¦   ¦      ¦нения измерений    ¦Цинк             ¦     ¦      ¦             -1¦43         ¦      ¦

¦   ¦      ¦массовой доли водо-¦Никель           ¦     ¦      ¦ляет 1,0 млн.  ¦34         ¦      ¦

¦   ¦      ¦растворимых форм   ¦Кадмий           ¦     ¦      ¦для других ме- ¦38         ¦      ¦

¦   ¦      ¦металлов (Cu, Pb,  ¦Кобальт          ¦     ¦      ¦таллов -       ¦26         ¦      ¦

¦   ¦      ¦Zn, Ni, Cd, Co, Cr,¦Хром             ¦     ¦      ¦       -1      ¦25         ¦      ¦

¦   ¦      ¦Mn) в пробах почв  ¦Марганец         ¦     ¦      ¦20 млн.        ¦14         ¦      ¦

¦   ¦      ¦атомно - абсорбци- ¦                 ¦     ¦      ¦Верхний предел ¦           ¦      ¦

¦   ¦      ¦онным анализом     ¦                 ¦     ¦      ¦не ограничен   ¦           ¦      ¦

+---+------+-------------------+-----------------+-----+------+---------------+-----------+------+

Изменением  N  1,  утв.  Росгидрометом  11.10.2002 пункт 9 был

изложен в новой редакции.

¦9  ¦- " - ¦РД 52.18.310-92.   ¦Паратионметил    ¦ГЖХ  ¦- " - ¦0,01 - 10,0    ¦35         ¦      ¦

¦   ¦      ¦МУ. Методика выпол-¦Фозалон          ¦     ¦      ¦0,05 - 25,0    ¦27         ¦      ¦

¦   ¦      ¦нения измерений    ¦Диметоат         ¦     ¦      ¦0,03 - 15,0    ¦25         ¦      ¦

¦   ¦      ¦массовой доли фос- ¦                 ¦     ¦      ¦               ¦           ¦      ¦

¦   ¦      ¦форорганических пе-¦                 ¦     ¦      ¦               ¦           ¦      ¦

¦   ¦      ¦стицидов паратион- ¦                 ¦     ¦      ¦               ¦           ¦      ¦

¦   ¦      ¦метила, фозалона,  ¦                 ¦     ¦      ¦               ¦           ¦      ¦

¦   ¦      ¦диметоата в пробах ¦                 ¦     ¦      ¦               ¦           ¦      ¦

¦   ¦      ¦почвы методом газо-¦                 ¦     ¦      ¦               ¦           ¦      ¦

¦   ¦      ¦жидкостной хромато-¦                 ¦     ¦      ¦               ¦           ¦      ¦

¦   ¦      ¦графии             ¦                 ¦     ¦      ¦               ¦           ¦      ¦

+---+------+-------------------+-----------------+-----+------+---------------+-----------+------+

¦10 ¦- " - ¦РД 52.18.344-93.   ¦Интегральный     ¦Био- ¦- " - ¦40,0 - 40,0    ¦50         ¦      ¦

¦   ¦      ¦МУ. Методика выпол-¦показатель       ¦тес- ¦      ¦41,0 - 160,0   ¦25         ¦      ¦

¦   ¦      ¦нения интегрального¦загрязнения      ¦тиро-¦      ¦               ¦           ¦      ¦

¦   ¦      ¦уровня загрязнения ¦                 ¦вание¦      ¦               ¦           ¦      ¦

¦   ¦      ¦почвы техногенных  ¦                 ¦     ¦      ¦               ¦           ¦      ¦

¦   ¦      ¦районов методом    ¦                 ¦     ¦      ¦               ¦           ¦      ¦

¦   ¦      ¦биотестирования    ¦                 ¦     ¦      ¦               ¦           ¦      ¦

+---+------+-------------------+-----------------+-----+------+---------------+-----------+------+

¦11 ¦Почва,¦РД 52.18.571-96.   ¦Мышьяк           ¦ААС  ¦ИЭМ   ¦0,3 - 10,0     ¦52         ¦      ¦

¦   ¦донные¦МУ. Определение    ¦                 ¦     ¦      ¦Св. 10,0 -     ¦40         ¦      ¦

¦   ¦отло- ¦массовой доли мышь-¦                 ¦     ¦      ¦100,0          ¦           ¦      ¦

¦   ¦жения ¦яка в пробах почв и¦                 ¦     ¦      ¦               ¦           ¦      ¦

¦   ¦      ¦донных отложений   ¦                 ¦     ¦      ¦               ¦           ¦      ¦

¦   ¦      ¦методом абсорбцион-¦                 ¦     ¦      ¦               ¦           ¦      ¦

¦   ¦      ¦ной спектрофотомет-¦                 ¦     ¦      ¦               ¦           ¦      ¦

¦   ¦      ¦рии с беспламенной ¦                 ¦     ¦      ¦               ¦           ¦      ¦

¦   ¦      ¦атомизацией. Мето- ¦                 ¦     ¦      ¦               ¦           ¦      ¦

¦   ¦      ¦дика выполнения из-¦                 ¦     ¦      ¦               ¦           ¦      ¦

¦   ¦      ¦мерений            ¦                 ¦     ¦      ¦               ¦           ¦      ¦

+---+------+-------------------+-----------------+-----+------+---------------+-----------+------+

¦12 ¦Почва ¦РД 52.18.572-96.   ¦Хлорид-ион       ¦Ион- ¦- " - ¦2,5 - 1000     ¦16         ¦      ¦

¦   ¦      ¦МУ. Определение    ¦Сульфат-ион      ¦ная  ¦      ¦5,0 - 1000     ¦17         ¦      ¦

¦   ¦      ¦массовой концентра-¦Нитрат-ион       ¦хро- ¦      ¦2,5 - 1000     ¦18         ¦      ¦

¦   ¦      ¦ции хлорид-, суль- ¦Нитрит-ион       ¦мато-¦      ¦5,0 - 1000     ¦17         ¦      ¦

¦   ¦      ¦фат-, нитрат-, нит-¦                 ¦гра- ¦      ¦               ¦           ¦      ¦

¦   ¦      ¦рит - ионов в про- ¦                 ¦фия  ¦      ¦               ¦           ¦      ¦

¦   ¦      ¦бах питьевой воды и¦                 ¦     ¦      ¦               ¦           ¦      ¦

¦   ¦      ¦в пробах почв (вод-¦                 ¦     ¦      ¦               ¦           ¦      ¦

¦   ¦      ¦ных вытяжек) мето- ¦                 ¦     ¦      ¦               ¦           ¦      ¦

¦   ¦      ¦дом ионной хрома-  ¦                 ¦     ¦      ¦               ¦           ¦      ¦

¦   ¦      ¦тографии. Методика ¦                 ¦     ¦      ¦               ¦           ¦      ¦

¦   ¦      ¦выполнения измере- ¦                 ¦     ¦      ¦               ¦           ¦      ¦

¦   ¦      ¦ний                ¦                 ¦     ¦      ¦               ¦           ¦      ¦

+---+------+-------------------+-----------------+-----+------+---------------+-----------+------+

¦13 ¦Почва,¦РД 52.18.573-96.   ¦Таллий           ¦ААС  ¦- " - ¦0,4 - 1,0      ¦54         ¦      ¦

¦   ¦донные¦МУ. Определение    ¦                 ¦     ¦      ¦Св. 1,0 - 70,0 ¦24         ¦      ¦

¦   ¦отло- ¦массовой доли тал- ¦                 ¦     ¦      ¦               ¦           ¦      ¦

¦   ¦жения ¦лия в пробах почв и¦                 ¦     ¦      ¦               ¦           ¦      ¦

¦   ¦      ¦донных отложений   ¦                 ¦     ¦      ¦               ¦           ¦      ¦

¦   ¦      ¦методом атомно -   ¦                 ¦     ¦      ¦               ¦           ¦      ¦

¦   ¦      ¦абсорбционной      ¦                 ¦     ¦      ¦               ¦           ¦      ¦

¦   ¦      ¦спектрофотометрии с¦                 ¦     ¦      ¦               ¦           ¦      ¦

¦   ¦      ¦беспламенной атоми-¦                 ¦     ¦      ¦               ¦           ¦      ¦

¦   ¦      ¦зацией. Методика   ¦                 ¦     ¦      ¦               ¦           ¦      ¦

¦   ¦      ¦выполнения измере- ¦                 ¦     ¦      ¦               ¦           ¦      ¦

¦   ¦      ¦ний                ¦                 ¦     ¦      ¦               ¦           ¦      ¦

+---+------+-------------------+-----------------+-----+------+---------------+-----------+------+

¦14 ¦Почва ¦РД 52.18.575-96.   ¦Нефтепродукты    ¦ИК   ¦- " - ¦30,0 - 90,0    ¦21         ¦      ¦

¦   ¦      ¦МУ. Определение ва-¦                 ¦     ¦      ¦Св. 90,0 -     ¦ 7         ¦      ¦

¦   ¦      ¦лового содержания  ¦                 ¦     ¦      ¦950,0          ¦           ¦      ¦

¦   ¦      ¦нефтепродуктов в   ¦                 ¦     ¦      ¦               ¦           ¦      ¦

¦   ¦      ¦пробах почв методом¦                 ¦     ¦      ¦               ¦           ¦      ¦

¦   ¦      ¦ИК-спектрометрии.  ¦                 ¦     ¦      ¦               ¦           ¦      ¦

¦   ¦      ¦Методика выполнения¦                 ¦     ¦      ¦               ¦           ¦      ¦

¦   ¦      ¦измерений          ¦                 ¦     ¦      ¦               ¦           ¦      ¦

+---+------+-------------------+-----------------+-----+------+---------------+-----------+------+

¦15 ¦- " - ¦РД 52.18.578-97.   ¦Полихлорбифенилы ¦ГЖХ  ¦- " - ¦0,1 - 10,0     ¦50         ¦      ¦

¦   ¦      ¦МУ. Определение    ¦                 ¦     ¦      ¦               ¦           ¦      ¦

¦   ¦      ¦массовой доли суммы¦                 ¦     ¦      ¦               ¦           ¦      ¦

¦   ¦      ¦изомеров полихлор- ¦                 ¦     ¦      ¦               ¦           ¦      ¦

¦   ¦      ¦бифенилов в пробах ¦                 ¦     ¦      ¦               ¦           ¦      ¦

¦   ¦      ¦почв методом газо- ¦                 ¦     ¦      ¦               ¦           ¦      ¦

¦   ¦      ¦жидкостной хрома-  ¦                 ¦     ¦      ¦               ¦           ¦      ¦

¦   ¦      ¦тографии. Методика ¦                 ¦     ¦      ¦               ¦           ¦      ¦

¦   ¦      ¦выполнения измере- ¦                 ¦     ¦      ¦               ¦           ¦      ¦

¦   ¦      ¦ний                ¦                 ¦     ¦      ¦               ¦           ¦      ¦

+---+------+-------------------+-----------------+-----+------+---------------+-----------+------+

¦16 ¦Почва ¦РД 52.18.579-97.   ¦НДМГ             ¦ГХ-МС¦ИЭМ   ¦0,01 - 5,0     ¦46         ¦      ¦

¦   ¦      ¦МУ. Концентрация   ¦                 ¦     ¦      ¦               ¦           ¦      ¦

¦   ¦      ¦несимметричного ди-¦                 ¦     ¦      ¦               ¦           ¦      ¦

¦   ¦      ¦метилгидразина     ¦                 ¦     ¦      ¦               ¦           ¦      ¦

¦   ¦      ¦(НДМГ) в пробах по-¦                 ¦     ¦      ¦               ¦           ¦      ¦

¦   ¦      ¦верхностной, грун- ¦                 ¦     ¦      ¦               ¦           ¦      ¦

¦   ¦      ¦товой, питьевой во-¦                 ¦     ¦      ¦               ¦           ¦      ¦

¦   ¦      ¦ды и почвы. Методи-¦                 ¦     ¦      ¦               ¦           ¦      ¦

¦   ¦      ¦ка выполнения изме-¦                 ¦     ¦      ¦               ¦           ¦      ¦

¦   ¦      ¦рений методом хро- ¦                 ¦     ¦      ¦               ¦           ¦      ¦

¦   ¦      ¦мато - масс - спек-¦                 ¦     ¦      ¦               ¦           ¦      ¦

¦   ¦      ¦трометрии          ¦                 ¦     ¦      ¦               ¦           ¦      ¦

+---+------+-------------------+-----------------+-----+------+---------------+-----------+------+

¦17 ¦Почва,¦РД 52.18.583-97.   ¦                 ¦     ¦      ¦               ¦         -1¦      ¦

¦   ¦донные¦МУ. Массовая доля  ¦Сурьма           ¦ААС  ¦- " - ¦2,5 - 25,0     ¦0,3C млн.  ¦      ¦

¦   ¦отло- ¦сурьмы в пробах    ¦                 ¦     ¦      ¦               ¦           ¦      ¦

¦   ¦жения ¦почв и донных отло-¦                 ¦     ¦      ¦               ¦           ¦      ¦

¦   ¦      ¦жений. Методика вы-¦                 ¦     ¦      ¦               ¦           ¦      ¦

¦   ¦      ¦полнения измерений ¦                 ¦     ¦      ¦               ¦           ¦      ¦

¦   ¦      ¦методом атомно -   ¦                 ¦     ¦      ¦               ¦           ¦      ¦

¦   ¦      ¦абсорбционной      ¦                 ¦     ¦      ¦               ¦           ¦      ¦

¦   ¦      ¦спектрофотометрии с¦                 ¦     ¦      ¦               ¦           ¦      ¦

¦   ¦      ¦беспламенной атоми-¦                 ¦     ¦      ¦               ¦           ¦      ¦

¦   ¦      ¦зацией             ¦                 ¦     ¦      ¦               ¦           ¦      ¦

+---+------+-------------------+-----------------+-----+------+---------------+-----------+------+

¦18 ¦Почва ¦Р 52.18.577-96.    ¦Степень токсич-  ¦Пря- ¦- " - ¦I - III        ¦           ¦      ¦

¦   ¦      ¦Рекомендации. Мето-¦ности почв и     ¦мого ¦      ¦               ¦           ¦      ¦

¦   ¦      ¦дика определения   ¦грунтов (по смер-¦счета¦      ¦               ¦           ¦      ¦

¦   ¦      ¦зоотоксичности почв¦тности коллембол)¦кол- ¦      ¦               ¦           ¦      ¦

¦   ¦      ¦и грунтов методом  ¦                 ¦лем- ¦      ¦               ¦           ¦      ¦

¦   ¦      ¦зоотестирования с  ¦                 ¦бол  ¦      ¦               ¦           ¦      ¦

¦   ¦      ¦помощью лаборатор- ¦                 ¦     ¦      ¦               ¦           ¦      ¦

¦   ¦      ¦ной культуры кол-  ¦                 ¦     ¦      ¦               ¦           ¦      ¦

¦   ¦      ¦лембол             ¦                 ¦     ¦      ¦               ¦           ¦      ¦

+---+------+-------------------+-----------------+-----+------+---------------+-----------+------+

¦19 ¦Почва,¦МВИ содержаний     ¦2, 3, 7, 8-ТХДД  ¦ГХ-МС¦Рос-  ¦нг/кг:         ¦           ¦      ¦

¦   ¦донные¦полихлорированных  ¦1, 2, 3, 7, 8 -  ¦     ¦НИЦЧС ¦1,0 - 10,0     ¦75         ¦      ¦

¦   ¦отло- ¦дибензо-n-диоксинов¦ПеХДД            ¦     ¦инс-  ¦Св. 10,0 - 1000¦50         ¦      ¦

¦   ¦жения ¦и дибензофуранов в ¦1, 2, 3, 4, 7,   ¦     ¦титут ¦               ¦           ¦      ¦

¦   ¦      ¦пробах почв и дон- ¦8-ГкХДД          ¦     ¦проб- ¦               ¦           ¦      ¦

¦   ¦      ¦ных отложений мето-¦1, 2, 3, 6, 7,   ¦     ¦лем   ¦               ¦           ¦      ¦

¦   ¦      ¦дом хромато - масс ¦8-ГкХДД          ¦     ¦эво-  ¦               ¦           ¦      ¦

¦   ¦      ¦- спектрометрии    ¦1, 2, 3, 7, 8,   ¦     ¦эколо-¦               ¦           ¦      ¦

¦   ¦      ¦(свидетельство N М ¦9-ГкХДД          ¦     ¦гии   ¦               ¦           ¦      ¦

¦   ¦      ¦29/97 УНИИМ)       ¦1, 2, 3, 4, 6, 7,¦     ¦РАН,  ¦               ¦           ¦      ¦

¦   ¦      ¦                   ¦8-ГпХДД          ¦     ¦ИЭМ   ¦               ¦           ¦      ¦

¦   ¦      ¦                   ¦ОХДД             ¦     ¦      ¦               ¦           ¦      ¦

¦   ¦      ¦                   ¦2, 3, 7, 8-ТХДФ  ¦     ¦      ¦               ¦           ¦      ¦

¦   ¦      ¦                   ¦1, 2, 3, 7, 8 -  ¦     ¦      ¦               ¦           ¦      ¦

¦   ¦      ¦                   ¦ПеХДФ            ¦     ¦      ¦               ¦           ¦      ¦

¦   ¦      ¦                   ¦2, 3, 4, 7, 8 -  ¦     ¦      ¦               ¦           ¦      ¦

¦   ¦      ¦                   ¦ПеХДФ            ¦     ¦      ¦               ¦           ¦      ¦

¦   ¦      ¦                   ¦1, 2, 3, 4, 7,   ¦     ¦      ¦               ¦           ¦      ¦

¦   ¦      ¦                   ¦8-ГкХДФ          ¦     ¦      ¦               ¦           ¦      ¦

¦   ¦      ¦                   ¦1, 2, 3, 6, 7,   ¦     ¦      ¦               ¦           ¦      ¦

¦   ¦      ¦                   ¦8-ГкХДФ          ¦     ¦      ¦               ¦           ¦      ¦

¦   ¦      ¦                   ¦2, 3, 4, 6, 7,   ¦     ¦      ¦               ¦           ¦      ¦

¦   ¦      ¦                   ¦8-ГкХДФ          ¦     ¦      ¦               ¦           ¦      ¦

¦   ¦      ¦                   ¦1, 2, 3, 7, 8,   ¦     ¦      ¦               ¦           ¦      ¦

¦   ¦      ¦                   ¦9-ГкХДФ          ¦     ¦      ¦               ¦           ¦      ¦

¦   ¦      ¦                   ¦1, 2, 3, 4, 7, 8,¦     ¦      ¦               ¦           ¦      ¦

¦   ¦      ¦                   ¦9-ГпХДФ          ¦     ¦      ¦               ¦           ¦      ¦

¦   ¦      ¦                   ¦ОХДФ             ¦     ¦      ¦               ¦           ¦      ¦

+---+------+-------------------+-----------------+-----+------+---------------+-----------+------+

¦20 ¦Иловые¦МВИ содержаний     ¦2, 3, 7, 8-ТХДД  ¦ГХ-МС¦Рос-  ¦нг/кг:         ¦           ¦      ¦

¦   ¦осадки¦полихлорированных  ¦1, 2, 3, 7, 8 -  ¦     ¦НИЦЧС ¦1,0 - 10,0     ¦70         ¦      ¦

¦   ¦      ¦дибензо-n-диоксинов¦ПеХДД            ¦     ¦инс-  ¦Св. 10,0 - 1000¦48         ¦      ¦

¦   ¦      ¦и дибензофуранов в ¦1, 2, 3, 4, 7,   ¦     ¦титут ¦               ¦           ¦      ¦

¦   ¦      ¦пробах иловых осад-¦8-ГкХДД          ¦     ¦проб- ¦               ¦           ¦      ¦

¦   ¦      ¦ков методом хромато¦1, 2, 3, 6, 7,   ¦     ¦лем   ¦               ¦           ¦      ¦

¦   ¦      ¦- масс - спектро-  ¦8-ГкХДД          ¦     ¦эво-  ¦               ¦           ¦      ¦

¦   ¦      ¦метрии (свидетель- ¦1, 2, 3, 7, 8,   ¦     ¦эколо-¦               ¦           ¦      ¦

¦   ¦      ¦ство N М 7/97      ¦9-ГкХДД          ¦     ¦гии   ¦               ¦           ¦      ¦

¦   ¦      ¦УНИИМ)             ¦1, 2, 3, 4, 6, 7,¦     ¦РАН,  ¦               ¦           ¦      ¦

¦   ¦      ¦                   ¦8-ГпХДД          ¦     ¦ИЭМ   ¦               ¦           ¦      ¦

¦   ¦      ¦                   ¦ОХДД             ¦     ¦      ¦               ¦           ¦      ¦

¦   ¦      ¦                   ¦2, 3, 7, 8-ТХДФ  ¦     ¦      ¦               ¦           ¦      ¦

¦   ¦      ¦                   ¦1, 2, 3, 7, 8 -  ¦     ¦      ¦               ¦           ¦      ¦

¦   ¦      ¦                   ¦ПеХДФ            ¦     ¦      ¦               ¦           ¦      ¦

¦   ¦      ¦                   ¦2, 3, 4, 7, 8 -  ¦     ¦      ¦               ¦           ¦      ¦

¦   ¦      ¦                   ¦ПеХДФ            ¦     ¦      ¦               ¦           ¦      ¦

¦   ¦      ¦                   ¦1, 2, 3, 4, 7,   ¦     ¦      ¦               ¦           ¦      ¦

¦   ¦      ¦                   ¦8-ГкХДФ          ¦     ¦      ¦               ¦           ¦      ¦

¦   ¦      ¦                   ¦1, 2, 3, 6, 7,   ¦     ¦      ¦               ¦           ¦      ¦

¦   ¦      ¦                   ¦8-ГкХДФ          ¦     ¦      ¦               ¦           ¦      ¦

¦   ¦      ¦                   ¦2, 3, 4, 6, 7,   ¦     ¦      ¦               ¦           ¦      ¦

¦   ¦      ¦                   ¦8-ГкХДФ          ¦     ¦      ¦               ¦           ¦      ¦

¦   ¦      ¦                   ¦1, 2, 3, 7, 8,   ¦     ¦      ¦               ¦           ¦      ¦

¦   ¦      ¦                   ¦9-ГкХДФ          ¦     ¦      ¦               ¦           ¦      ¦

¦   ¦      ¦                   ¦1, 2, 3, 4, 7, 8,¦     ¦      ¦               ¦           ¦      ¦

¦   ¦      ¦                   ¦9-ГпХДФ          ¦     ¦      ¦               ¦           ¦      ¦

¦   ¦      ¦                   ¦ОХДФ             ¦     ¦      ¦               ¦           ¦      ¦

Изменением N  1, утв. Росгидрометом 11.10.2002 таблица 6.1 была

дополнена пунктами 21 - 23.

+---+------+-------------------+-----------------+-----+------+---------------+-----------+------+

7. Перечень методик количественного химического

анализа по другим объектам КХА

Таблица 7.1

+---+----------+-------------------+-----------------+-----+------+---------------+-------+----+

¦ N ¦Объект КХА¦   Нормативный     ¦  Определяемое   ¦Метод¦Разра-¦    Диапазон   ¦Погреш-¦При-¦

¦п/п¦          ¦  документ на КХА  ¦    вещество     ¦ КХА ¦ботчик¦   измерений,  ¦ность  ¦ме- ¦

¦   ¦          ¦                   ¦                 ¦     ¦МВИ   ¦     нг/кг     ¦мето-  ¦ча- ¦

¦   ¦          ¦                   ¦                 ¦     ¦      ¦               ¦дики   ¦ние ¦

¦   ¦          ¦                   ¦                 ¦     ¦      ¦               ¦(P =   ¦    ¦

¦   ¦          ¦                   ¦                 ¦     ¦      ¦               ¦0,95), ¦    ¦

¦   ¦          ¦                   ¦                 ¦     ¦      ¦               ¦%      ¦    ¦

+---+----------+-------------------+-----------------+-----+------+---------------+-------+----+

¦1  ¦Целлюлоза ¦МВИ содержаний     ¦2, 3, 7, 8-ТХДД  ¦ГХ-МС¦Рос-  ¦0,5 - 10       ¦79     ¦    ¦

¦   ¦          ¦полихлорированных  ¦1, 2, 3, 7, 8 -  ¦     ¦НИЦЧС ¦Св. 10 - 100   ¦66     ¦    ¦

¦   ¦          ¦дибензо-n-диоксинов¦ПеХДД            ¦     ¦инс-  ¦200 - 500      ¦46     ¦    ¦

¦   ¦          ¦и дибензофуранов в ¦1, 2, 3, 4, 7,   ¦     ¦титут ¦               ¦       ¦    ¦

¦   ¦          ¦пробах целлюлозы   ¦8-ГкХДД          ¦     ¦проб- ¦               ¦       ¦    ¦

¦   ¦          ¦(бумаги) методом   ¦1, 2, 3, 6, 7,   ¦     ¦лем   ¦               ¦       ¦    ¦

¦   ¦          ¦хромато - масс -   ¦8-ГкХДД          ¦     ¦эво-  ¦               ¦       ¦    ¦

¦   ¦          ¦спектрометрии (сви-¦1, 2, 3, 7, 8,   ¦     ¦эколо-¦               ¦       ¦    ¦

¦   ¦          ¦детельство N М 9/97¦9-ГкХДД          ¦     ¦гии   ¦               ¦       ¦    ¦

¦   ¦          ¦УНИИМ)             ¦1, 2, 3, 4, 6, 7,¦     ¦РАН,  ¦               ¦       ¦    ¦

¦   ¦          ¦                   ¦8-ГпХДД          ¦     ¦ИЭМ   ¦               ¦       ¦    ¦

¦   ¦          ¦                   ¦ОХДД             ¦     ¦      ¦               ¦       ¦    ¦

¦   ¦          ¦                   ¦2, 3, 7, 8-ТХДФ  ¦     ¦      ¦               ¦       ¦    ¦

¦   ¦          ¦                   ¦1, 2, 3, 7, 8 -  ¦     ¦      ¦               ¦       ¦    ¦

¦   ¦          ¦                   ¦ПеХДФ            ¦     ¦      ¦               ¦       ¦    ¦

¦   ¦          ¦                   ¦2, 3, 4, 7, 8 -  ¦     ¦      ¦               ¦       ¦    ¦

¦   ¦          ¦                   ¦ПеХДФ            ¦     ¦      ¦               ¦       ¦    ¦

¦   ¦          ¦                   ¦1, 2, 3, 4, 7,   ¦     ¦      ¦               ¦       ¦    ¦

¦   ¦          ¦                   ¦8-ГкХДФ          ¦     ¦      ¦               ¦       ¦    ¦

¦   ¦          ¦                   ¦1, 2, 3, 6, 7,   ¦     ¦      ¦               ¦       ¦    ¦

¦   ¦          ¦                   ¦8-ГкХДФ          ¦     ¦      ¦               ¦       ¦    ¦

¦   ¦          ¦                   ¦2, 3, 4, 6, 7,   ¦     ¦      ¦               ¦       ¦    ¦

¦   ¦          ¦                   ¦8-ГкХДФ          ¦     ¦      ¦               ¦       ¦    ¦

¦   ¦          ¦                   ¦1, 2, 3, 7, 8,   ¦     ¦      ¦               ¦       ¦    ¦

¦   ¦          ¦                   ¦9-ГкХДФ          ¦     ¦      ¦               ¦       ¦    ¦

¦   ¦          ¦                   ¦1, 2, 3, 4, 7, 8,¦     ¦      ¦               ¦       ¦    ¦

¦   ¦          ¦                   ¦9-ГпХДФ          ¦     ¦      ¦               ¦       ¦    ¦

¦   ¦          ¦                   ¦ОХДФ             ¦     ¦      ¦               ¦       ¦    ¦

+---+----------+-------------------+-----------------+-----+------+---------------+-------+----+

¦2  ¦Выхлопные ¦МВИ содержаний     ¦2, 3, 7, 8-ТХДД  ¦ГХ-МС¦То же ¦пг:            ¦       ¦    ¦

¦   ¦газы      ¦полихлорированных  ¦1, 2, 3, 7, 8 -  ¦     ¦      ¦50 - 100       ¦77     ¦    ¦

¦   ¦          ¦дибензо-n-диоксинов¦ПеХДД            ¦     ¦      ¦Св. 100 - 1000 ¦65     ¦    ¦

¦   ¦          ¦и дибензофуранов в ¦1, 2, 3, 4, 7,   ¦     ¦      ¦Св. 1000 - 5000¦46     ¦    ¦

¦   ¦          ¦пробах выхлопных   ¦8-ГкХДД          ¦     ¦      ¦               ¦       ¦    ¦

¦   ¦          ¦газов двигателей   ¦1, 2, 3, 6, 7,   ¦     ¦      ¦               ¦       ¦    ¦

¦   ¦          ¦внутреннего сгора- ¦8-ГкХДД          ¦     ¦      ¦               ¦       ¦    ¦

¦   ¦          ¦ния методом хромато¦1, 2, 3, 7, 8,   ¦     ¦      ¦               ¦       ¦    ¦

¦   ¦          ¦- масс - спектро-  ¦9-ГкХДД          ¦     ¦      ¦               ¦       ¦    ¦

¦   ¦          ¦метрии (свидетель- ¦1, 2, 3, 4, 6, 7,¦     ¦      ¦               ¦       ¦    ¦

¦   ¦          ¦ство N М 12/97     ¦8-ГпХДД          ¦     ¦      ¦               ¦       ¦    ¦

¦   ¦          ¦УНИИМ)             ¦ОХДД             ¦     ¦      ¦               ¦       ¦    ¦

¦   ¦          ¦                   ¦2, 3, 7, 8-ТХДФ  ¦     ¦      ¦               ¦       ¦    ¦

¦   ¦          ¦                   ¦1, 2, 3, 7, 8 -  ¦     ¦      ¦               ¦       ¦    ¦

¦   ¦          ¦                   ¦ПеХДФ            ¦     ¦      ¦               ¦       ¦    ¦

¦   ¦          ¦                   ¦2, 3, 4, 7, 8 -  ¦     ¦      ¦               ¦       ¦    ¦

¦   ¦          ¦                   ¦ПеХДФ            ¦     ¦      ¦               ¦       ¦    ¦

¦   ¦          ¦                   ¦1, 2, 3, 4, 7,   ¦     ¦      ¦               ¦       ¦    ¦

¦   ¦          ¦                   ¦8-ГкХДФ          ¦     ¦      ¦               ¦       ¦    ¦

¦   ¦          ¦                   ¦1, 2, 3, 6, 7,   ¦     ¦      ¦               ¦       ¦    ¦

¦   ¦          ¦                   ¦8-ГкХДФ          ¦     ¦      ¦               ¦       ¦    ¦

¦   ¦          ¦                   ¦2, 3, 4, 6, 7,   ¦     ¦      ¦               ¦       ¦    ¦

¦   ¦          ¦                   ¦8-ГкХДФ          ¦     ¦      ¦               ¦       ¦    ¦

¦   ¦          ¦                   ¦1, 2, 3, 7, 8,   ¦     ¦      ¦               ¦       ¦    ¦

¦   ¦          ¦                   ¦9-ГкХДФ          ¦     ¦      ¦               ¦       ¦    ¦

¦   ¦          ¦                   ¦1, 2, 3, 4, 7, 8,¦     ¦      ¦               ¦       ¦    ¦

¦   ¦          ¦                   ¦9-ГпХДФ          ¦     ¦      ¦               ¦       ¦    ¦

¦   ¦          ¦                   ¦ОХДФ             ¦     ¦      ¦               ¦       ¦    ¦

+---+----------+-------------------+-----------------+-----+------+---------------+-------+----+

¦3  ¦Минераль- ¦МВИ содержаний     ¦2, 3, 7, 8-ТХДД  ¦ГХ-МС¦Рос-  ¦0,5 - 10       ¦75     ¦    ¦

¦   ¦ные масла ¦полихлорированных  ¦1, 2, 3, 7, 8 -  ¦     ¦НИЦЧС ¦Св. 10 - 500   ¦64     ¦    ¦

¦   ¦и нефте-  ¦дибензо-n-диоксинов¦ПеХДД            ¦     ¦инс-  ¦               ¦       ¦    ¦

¦   ¦продукты  ¦и дибензофуранов в ¦1, 2, 3, 4, 7,   ¦     ¦титут ¦               ¦       ¦    ¦

¦   ¦          ¦пробах отработанных¦8-ГкХДД          ¦     ¦проб- ¦               ¦       ¦    ¦

¦   ¦          ¦минеральных масел и¦1, 2, 3, 6, 7,   ¦     ¦лем   ¦               ¦       ¦    ¦

¦   ¦          ¦нефтепродуктов     ¦8-ГкХДД          ¦     ¦эво-  ¦               ¦       ¦    ¦

¦   ¦          ¦методом хромато -  ¦1, 2, 3, 7, 8,   ¦     ¦эколо-¦               ¦       ¦    ¦

¦   ¦          ¦масс - спектромет- ¦9-ГкХДД          ¦     ¦гии   ¦               ¦       ¦    ¦

¦   ¦          ¦рии (Свидетельство ¦1, 2, 3, 4, 6, 7,¦     ¦РАН,  ¦               ¦       ¦    ¦

¦   ¦          ¦N М 11/97 УНИИМ)   ¦8-ГпХДД          ¦     ¦ИЭМ   ¦               ¦       ¦    ¦

¦   ¦          ¦                   ¦ОХДД             ¦     ¦      ¦               ¦       ¦    ¦

¦   ¦          ¦                   ¦2, 3, 7, 8-ТХДФ  ¦     ¦      ¦               ¦       ¦    ¦

¦   ¦          ¦                   ¦1, 2, 3, 7, 8 -  ¦     ¦      ¦               ¦       ¦    ¦

¦   ¦          ¦                   ¦ПеХДФ            ¦     ¦      ¦               ¦       ¦    ¦

¦   ¦          ¦                   ¦2, 3, 4, 7, 8 -  ¦     ¦      ¦               ¦       ¦    ¦

¦   ¦          ¦                   ¦ПеХДФ            ¦     ¦      ¦               ¦       ¦    ¦

¦   ¦          ¦                   ¦1, 2, 3, 4, 7,   ¦     ¦      ¦               ¦       ¦    ¦

¦   ¦          ¦                   ¦8-ГкХДФ          ¦     ¦      ¦               ¦       ¦    ¦

¦   ¦          ¦                   ¦1, 2, 3, 6, 7,   ¦     ¦      ¦               ¦       ¦    ¦

¦   ¦          ¦                   ¦8-ГкХДФ          ¦     ¦      ¦               ¦       ¦    ¦

¦   ¦          ¦                   ¦2, 3, 4, 6, 7,   ¦     ¦      ¦               ¦       ¦    ¦

¦   ¦          ¦                   ¦8-ГкХДФ          ¦     ¦      ¦               ¦       ¦    ¦

¦   ¦          ¦                   ¦1, 2, 3, 7, 8,   ¦     ¦      ¦               ¦       ¦    ¦

¦   ¦          ¦                   ¦9-ГкХДФ          ¦     ¦      ¦               ¦       ¦    ¦

¦   ¦          ¦                   ¦1, 2, 3, 4, 7, 8,¦     ¦      ¦               ¦       ¦    ¦

¦   ¦          ¦                   ¦9-ГпХДФ          ¦     ¦      ¦               ¦       ¦    ¦

¦   ¦          ¦                   ¦ОХДФ             ¦     ¦      ¦               ¦       ¦    ¦

+---+----------+-------------------+-----------------+-----+------+---------------+-------+----+

¦4  ¦Рыба и    ¦МВИ содержаний     ¦2, 3, 7, 8-ТХДД  ¦ГХ-МС¦То же ¦1 - 10         ¦74     ¦    ¦

¦   ¦рыбопро-  ¦полихлорированных  ¦1, 2, 3, 7, 8 -  ¦     ¦      ¦Св. 10 - 200   ¦48     ¦    ¦

¦   ¦дукты     ¦дибензо-n-диоксинов¦ПеХДД            ¦     ¦      ¦Св. 200 - 1000 ¦31     ¦    ¦

¦   ¦          ¦и дибензофуранов в ¦1, 2, 3, 4, 7,   ¦     ¦      ¦               ¦       ¦    ¦

¦   ¦          ¦пробах рыбы методом¦8-ГкХДД          ¦     ¦      ¦               ¦       ¦    ¦

¦   ¦          ¦хромато - масс -   ¦1, 2, 3, 6, 7,   ¦     ¦      ¦               ¦       ¦    ¦

¦   ¦          ¦спектрометрии      ¦8-ГкХДД          ¦     ¦      ¦               ¦       ¦    ¦

¦   ¦          ¦(свидетельство N М ¦1, 2, 3, 7, 8,   ¦     ¦      ¦               ¦       ¦    ¦

¦   ¦          ¦10/87 УНИИМ)       ¦9-ГкХДД          ¦     ¦      ¦               ¦       ¦    ¦

¦   ¦          ¦                   ¦1, 2, 3, 4, 6,   ¦     ¦      ¦               ¦       ¦    ¦

¦   ¦          ¦                   ¦7, 8-ГпХДД       ¦     ¦      ¦               ¦       ¦    ¦

¦   ¦          ¦                   ¦ОХДД             ¦     ¦      ¦               ¦       ¦    ¦

¦   ¦          ¦                   ¦2, 3, 7, 8-ТХДФ  ¦     ¦      ¦               ¦       ¦    ¦

¦   ¦          ¦                   ¦1, 2, 3, 7, 8 -  ¦     ¦      ¦               ¦       ¦    ¦

¦   ¦          ¦                   ¦ПеХДФ            ¦     ¦      ¦               ¦       ¦    ¦

¦   ¦          ¦                   ¦2, 3, 4, 7, 8 -  ¦     ¦      ¦               ¦       ¦    ¦

¦   ¦          ¦                   ¦ПеХДФ            ¦     ¦      ¦               ¦       ¦    ¦

¦   ¦          ¦                   ¦1, 2, 3, 4, 7,   ¦     ¦      ¦               ¦       ¦    ¦

¦   ¦          ¦                   ¦8-ГкХДФ          ¦     ¦      ¦               ¦       ¦    ¦

¦   ¦          ¦                   ¦1, 2, 3, 6, 7,   ¦     ¦      ¦               ¦       ¦    ¦

¦   ¦          ¦                   ¦8-ГкХДФ          ¦     ¦      ¦               ¦       ¦    ¦

¦   ¦          ¦                   ¦2, 3, 4, 6, 7,   ¦     ¦      ¦               ¦       ¦    ¦

¦   ¦          ¦                   ¦8-ГкХДФ          ¦     ¦      ¦               ¦       ¦    ¦

¦   ¦          ¦                   ¦1, 2, 3, 7, 8,   ¦     ¦      ¦               ¦       ¦    ¦

¦   ¦          ¦                   ¦9-ГкХДФ          ¦     ¦      ¦               ¦       ¦    ¦

¦   ¦          ¦                   ¦1, 2, 3, 4, 7, 8,¦     ¦      ¦               ¦       ¦    ¦

¦   ¦          ¦                   ¦9-ГпХДФ          ¦     ¦      ¦               ¦       ¦    ¦

¦   ¦          ¦                   ¦ОХДФ             ¦     ¦      ¦               ¦       ¦    ¦

+---+----------+-------------------+-----------------+-----+------+---------------+-------+----+

¦5  ¦Молоко и  ¦МВИ содержаний     ¦2, 3, 7, 8-ТХДД  ¦ГХ-МС¦- " - ¦1 - 10         ¦28     ¦    ¦

¦   ¦молочные  ¦полихлорированных  ¦1, 2, 3, 7, 8 -  ¦     ¦      ¦Св. 10 - 200   ¦24     ¦    ¦

¦   ¦продукты  ¦дибензо-n-диоксинов¦ПеХДД            ¦     ¦      ¦Св. 200 - 1000 ¦18     ¦    ¦

¦   ¦          ¦и дибензофуранов в ¦1, 2, 3, 4, 7,   ¦     ¦      ¦               ¦       ¦    ¦

¦   ¦          ¦пробах молока мето-¦8-ГкХДД          ¦     ¦      ¦               ¦       ¦    ¦

¦   ¦          ¦дом хромато - масс ¦1, 2, 3, 6, 7,   ¦     ¦      ¦               ¦       ¦    ¦

¦   ¦          ¦- спектрометрии    ¦8-ГкХДД          ¦     ¦      ¦               ¦       ¦    ¦

¦   ¦          ¦(свидетельство N М ¦1, 2, 3, 7, 8,   ¦     ¦      ¦               ¦       ¦    ¦

¦   ¦          ¦8/97 УНИИМ)        ¦9-ГкХДД          ¦     ¦      ¦               ¦       ¦    ¦

¦   ¦          ¦                   ¦1, 2, 3, 4, 6,   ¦     ¦      ¦               ¦       ¦    ¦

¦   ¦          ¦                   ¦7, 8-ГпХДД       ¦     ¦      ¦               ¦       ¦    ¦

¦   ¦          ¦                   ¦ОХДД             ¦     ¦      ¦               ¦       ¦    ¦

¦   ¦          ¦                   ¦2, 3, 7, 8-ТХДФ  ¦     ¦      ¦               ¦       ¦    ¦

¦   ¦          ¦                   ¦1, 2, 3, 7, 8 -  ¦     ¦      ¦               ¦       ¦    ¦

¦   ¦          ¦                   ¦ПеХДФ            ¦     ¦      ¦               ¦       ¦    ¦

¦   ¦          ¦                   ¦2, 3, 4, 7, 8 -  ¦     ¦      ¦               ¦       ¦    ¦

¦   ¦          ¦                   ¦ПеХДФ            ¦     ¦      ¦               ¦       ¦    ¦

¦   ¦          ¦                   ¦1, 2, 3, 4, 7,   ¦     ¦      ¦               ¦       ¦    ¦

¦   ¦          ¦                   ¦8-ГкХДФ          ¦     ¦      ¦               ¦       ¦    ¦

¦   ¦          ¦                   ¦1, 2, 3, 6, 7,   ¦     ¦      ¦               ¦       ¦    ¦

¦   ¦          ¦                   ¦8-ГкХДФ          ¦     ¦      ¦               ¦       ¦    ¦

¦   ¦          ¦                   ¦2, 3, 4, 6, 7,   ¦     ¦      ¦               ¦       ¦    ¦

¦   ¦          ¦                   ¦8-ГкХДФ          ¦     ¦      ¦               ¦       ¦    ¦

¦   ¦          ¦                   ¦1, 2, 3, 7, 8,   ¦     ¦      ¦               ¦       ¦    ¦

¦   ¦          ¦                   ¦9-ГкХДФ          ¦     ¦      ¦               ¦       ¦    ¦

¦   ¦          ¦                   ¦1, 2, 3, 4, 7, 8,¦     ¦      ¦               ¦       ¦    ¦

¦   ¦          ¦                   ¦9-ГпХДФ          ¦     ¦      ¦               ¦       ¦    ¦

¦   ¦          ¦                   ¦ОХДФ             ¦     ¦      ¦               ¦       ¦    ¦

+---+----------+-------------------+-----------------+-----+------+---------------+-------+----+

8. Перечень методик радиометрического анализа

Таблица 8.1

+---+----------+-----------------+------------------------------+---------+---------------+-------+-------+----+

¦ N ¦  Объект  ¦   Нормативный   ¦     Измеряемая величина      ¦ Единица ¦   Диапазон    ¦Погреш-¦Разра- ¦При-¦

¦п/п¦          ¦     документ    ¦                              ¦измерений¦   измерений   ¦ность  ¦ботчик ¦ме- ¦

¦   ¦          ¦                 ¦                              ¦         ¦               ¦мето-  ¦МВИ    ¦ча- ¦

¦   ¦          ¦                 ¦                              ¦         ¦               ¦дики   ¦       ¦ние ¦

¦   ¦          ¦                 ¦                              ¦         ¦               ¦(P =   ¦       ¦    ¦

¦   ¦          ¦                 ¦                              ¦         ¦               ¦0,95), ¦       ¦    ¦

¦   ¦          ¦                 ¦                              ¦         ¦               ¦%      ¦       ¦    ¦

+---+----------+-----------------+------------------------------+---------+---------------+-------+-------+----+

¦1  ¦Атмосфер- ¦Методика контроля¦Активность альфа - излучающих ¦         ¦      -3       ¦       ¦       ¦    ¦

¦   ¦ный воздух¦радиоактивного   ¦радионуклидов (Pu-239, Pu-240 ¦Бк       ¦4 x 10   -     ¦ 7 - 50¦ИЭМ    ¦    ¦

¦   ¦(аэрозоли ¦загрязнения воз- ¦и др.) с энергией 3,0 - 8,0   ¦         ¦      3        ¦       ¦       ¦    ¦

¦   ¦и выпаде- ¦духа. МВИ 01-8/96¦МэВ (объемная активность и    ¦         ¦5 x 10         ¦       ¦       ¦    ¦

¦   ¦ния)      ¦                 ¦активность в выпадениях)      ¦         ¦               ¦       ¦       ¦    ¦

¦   ¦          ¦                 ¦                              ¦         ¦               ¦       ¦       ¦    ¦

¦   ¦          ¦                 ¦                              ¦         ¦        3      ¦       ¦       ¦    ¦

¦   ¦          ¦                 ¦Активность бета - излучающих  ¦- " -    ¦0,2 - 10       ¦10 - 50¦       ¦    ¦

¦   ¦          ¦                 ¦радионуклидов (Sr-90 и др.) с ¦         ¦               ¦       ¦       ¦    ¦

¦   ¦          ¦                 ¦энергией 0,1 - 3,0 МэВ (объем-¦         ¦               ¦       ¦       ¦    ¦

¦   ¦          ¦                 ¦ная суммарная активность выпа-¦         ¦               ¦       ¦       ¦    ¦

¦   ¦          ¦                 ¦дений)                        ¦         ¦               ¦       ¦       ¦    ¦

¦   ¦          ¦                 ¦                              ¦         ¦               ¦       ¦       ¦    ¦

¦   ¦          ¦                 ¦                              ¦         ¦        5      ¦       ¦       ¦    ¦

¦   ¦          ¦                 ¦Активность гамма - излучающих ¦- " -    ¦1,0 - 10       ¦15 - 20¦       ¦    ¦

¦   ¦          ¦                 ¦радионуклидов (Cs-137 и др.) с¦         ¦               ¦       ¦       ¦    ¦

¦   ¦          ¦                 ¦энергией 0,1 - 3,0 МэВ (объем-¦         ¦               ¦       ¦       ¦    ¦

¦   ¦          ¦                 ¦ная суммарная активность выпа-¦         ¦               ¦       ¦       ¦    ¦

¦   ¦          ¦                 ¦дений)                        ¦         ¦               ¦       ¦       ¦    ¦

+---+----------+-----------------+------------------------------+---------+---------------+-------+-------+----+

¦2  ¦То же     ¦Наставление гид- ¦Отбор, пробоподготовка        ¦         ¦               ¦       ¦- " -  ¦    ¦

¦   ¦          ¦рометеорологичес-¦                              ¦         ¦               ¦       ¦       ¦    ¦

¦   ¦          ¦ким станциям и   ¦                              ¦         ¦               ¦       ¦       ¦    ¦

¦   ¦          ¦постам. Вып. 12. ¦                              ¦         ¦               ¦       ¦       ¦    ¦

¦   ¦          ¦1982             ¦                              ¦         ¦               ¦       ¦       ¦    ¦

+---+----------+-----------------+------------------------------+---------+---------------+-------+-------+----+

¦3  ¦- " -     ¦Методические ука-¦Активность бета - излучающих  ¦         ¦        2      ¦       ¦       ¦    ¦

¦   ¦          ¦зания по измере- ¦радионуклидов (Sr-90, Y-90) с ¦- " -    ¦0,2 - 10       ¦15 - 50¦- " -  ¦    ¦

¦   ¦          ¦нию суммарной    ¦энергией 0,1 - 3,0 МэВ (объем-¦         ¦               ¦       ¦       ¦    ¦

¦   ¦          ¦бета - активности¦ная активность выпадений)     ¦         ¦               ¦       ¦       ¦    ¦

¦   ¦          ¦проб аэрозолей,  ¦                              ¦         ¦               ¦       ¦       ¦    ¦

¦   ¦          ¦выпадений и опре-¦                              ¦         ¦               ¦       ¦       ¦    ¦

¦   ¦          ¦делению содержа- ¦                              ¦         ¦               ¦       ¦       ¦    ¦

¦   ¦          ¦ния иттрия-90    ¦                              ¦         ¦               ¦       ¦       ¦    ¦

¦   ¦          ¦после радиохими- ¦                              ¦         ¦               ¦       ¦       ¦    ¦

¦   ¦          ¦ческого выделения¦                              ¦         ¦               ¦       ¦       ¦    ¦

¦   ¦          ¦(1993 г.)        ¦                              ¦         ¦               ¦       ¦       ¦    ¦

+---+----------+-----------------+------------------------------+---------+---------------+-------+-------+----+

¦4  ¦- " -     ¦Радиотехнический ¦Активность Sr-90, Y-90 (объем-¦         ¦        3      ¦       ¦       ¦    ¦

¦   ¦          ¦анализ проб окру-¦ная активность выпадения аэро-¦- " -    ¦0,2 - 10       ¦10 - 50¦- " -  ¦    ¦

¦   ¦          ¦жающей среды     ¦золей)                        ¦         ¦               ¦       ¦       ¦    ¦

¦   ¦          ¦(1995 г.)        ¦                              ¦         ¦               ¦       ¦       ¦    ¦

+---+----------+-----------------+------------------------------+---------+---------------+-------+-------+----+

¦5  ¦- " -     ¦Методические ре- ¦Организация обследования насе-¦         ¦               ¦       ¦- " -  ¦    ¦

¦   ¦          ¦комендации по    ¦ленных пунктов и методы отбора¦         ¦               ¦       ¦       ¦    ¦

¦   ¦          ¦оценке радиацион-¦проб из атмосферного воздуха  ¦         ¦               ¦       ¦       ¦    ¦

¦   ¦          ¦ной обстановки в ¦                              ¦         ¦               ¦       ¦       ¦    ¦

¦   ¦          ¦населенных пунк- ¦                              ¦         ¦               ¦       ¦       ¦    ¦

¦   ¦          ¦тах (1993 г.)    ¦                              ¦         ¦               ¦       ¦       ¦    ¦

+---+----------+-----------------+------------------------------+---------+---------------+-------+-------+----+

¦6  ¦Вода прес-¦Наставление гид- ¦Отбор, пробоподготовка        ¦         ¦               ¦       ¦- " -  ¦    ¦

¦   ¦ная, мор- ¦рометеорологичес-¦                              ¦         ¦               ¦       ¦       ¦    ¦

¦   ¦ская, дож-¦ким станциям и   ¦                              ¦         ¦               ¦       ¦       ¦    ¦

¦   ¦девая,    ¦постам. Вып. 12. ¦                              ¦         ¦               ¦       ¦       ¦    ¦

¦   ¦снеговая, ¦1982             ¦                              ¦         ¦               ¦       ¦       ¦    ¦

¦   ¦грунтовая,¦                 ¦                              ¦         ¦               ¦       ¦       ¦    ¦

¦   ¦водоемы   ¦                 ¦                              ¦         ¦               ¦       ¦       ¦    ¦

+---+----------+-----------------+------------------------------+---------+---------------+-------+-------+----+

¦7  ¦Вода      ¦Методические ука-¦Активность суммарная бета -   ¦         ¦        3      ¦       ¦       ¦    ¦

¦   ¦речная    ¦зания по отбору, ¦излучающих радионуклидов с    ¦Бк       ¦0,2 - 10       ¦10 - 50¦- " -  ¦    ¦

¦   ¦          ¦предварительной  ¦энергией 0,1 - 3,0 МэВ (объем-¦         ¦               ¦       ¦       ¦    ¦

¦   ¦          ¦обработке проб   ¦ная активность поверхности)   ¦         ¦               ¦       ¦       ¦    ¦

¦   ¦          ¦речной воды и ис-¦                              ¦         ¦               ¦       ¦       ¦    ¦

¦   ¦          ¦пользованию ра-  ¦                              ¦         ¦               ¦       ¦       ¦    ¦

¦   ¦          ¦диометра РУБ-01П ¦                              ¦         ¦               ¦       ¦       ¦    ¦

¦   ¦          ¦для измерения ее ¦                              ¦         ¦               ¦       ¦       ¦    ¦

¦   ¦          ¦суммарной бета - ¦                              ¦         ¦               ¦       ¦       ¦    ¦

¦   ¦          ¦активности (1993 ¦                              ¦         ¦               ¦       ¦       ¦    ¦

¦   ¦          ¦г.)              ¦                              ¦         ¦               ¦       ¦       ¦    ¦

+---+----------+-----------------+------------------------------+---------+---------------+-------+-------+----+

¦8  ¦Вода прес-¦Методика контроля¦Объемная активность трития    ¦         ¦       4       ¦       ¦       ¦    ¦

¦   ¦ная, морс-¦содержания трития¦                              ¦Бк/куб. м¦50 - 10        ¦10 - 60¦ИЭМ    ¦    ¦

¦   ¦кая, дож- ¦в природных во-  ¦                              ¦         ¦с изотопной    ¦       ¦       ¦    ¦

¦   ¦девая,    ¦дах.             ¦                              ¦         ¦концентрацией  ¦       ¦       ¦    ¦

¦   ¦снеговая, ¦МВИ 01-6/96      ¦                              ¦         ¦      3        ¦       ¦       ¦    ¦

¦   ¦грунтовая,¦                 ¦                              ¦         ¦5 x 10  -      ¦ 3 - 55¦       ¦    ¦

¦   ¦водоемы   ¦                 ¦                              ¦- " -    ¦        8      ¦       ¦       ¦    ¦

¦   ¦          ¦                 ¦                              ¦         ¦1,5 x 10       ¦       ¦       ¦    ¦

¦   ¦          ¦                 ¦                              ¦         ¦без концентра- ¦       ¦       ¦    ¦

¦   ¦          ¦                 ¦                              ¦         ¦ции изотопов   ¦       ¦       ¦    ¦

+---+----------+-----------------+------------------------------+---------+---------------+-------+-------+----+

¦9  ¦То же     ¦Методика контроля¦Объемная активность           ¦Бк/л     ¦1 - 10         ¦10 - 55¦- " -  ¦    ¦

¦   ¦          ¦радиоактивного   ¦Cs-134, Cs-137                ¦         ¦               ¦       ¦       ¦    ¦

¦   ¦          ¦загрязнения вод- ¦Объемная активность           ¦- " -    ¦2,0 - 1000     ¦10 - 50¦       ¦    ¦

¦   ¦          ¦ных объектов.    ¦Sr-90                         ¦         ¦               ¦       ¦       ¦    ¦

¦   ¦          ¦МВИ 01-7/96      ¦Объемная суммарная            ¦- " -    ¦4,0 - 1000     ¦25 - 50¦       ¦    ¦

¦   ¦          ¦                 ¦бета - активность             ¦         ¦               ¦       ¦       ¦    ¦

+---+----------+-----------------+------------------------------+---------+---------------+-------+-------+----+

¦10 ¦- " -     ¦Радиохимический  ¦Объемная активность Sr-90     ¦- " -    ¦2,0 - 1000     ¦15 - 50¦- " -  ¦    ¦

¦   ¦          ¦анализ проб окру-¦                              ¦         ¦               ¦       ¦       ¦    ¦

¦   ¦          ¦жающей среды     ¦                              ¦         ¦               ¦       ¦       ¦    ¦

¦   ¦          ¦(вода, снег).    ¦                              ¦         ¦               ¦       ¦       ¦    ¦

¦   ¦          ¦1995             ¦                              ¦         ¦               ¦       ¦       ¦    ¦

+---+----------+-----------------+------------------------------+---------+---------------+-------+-------+----+

¦11 ¦Вода, поч-¦Методика экспрес-¦Объемная активность           ¦         ¦           5   ¦       ¦       ¦    ¦

¦   ¦ва, про-  ¦сного радиометри-¦Cs-137, Cs-134                ¦- " -    ¦20 - 2 x 10    ¦25 - 50¦СНИИП  ¦    ¦

¦   ¦дукты пи- ¦ческого определе-¦                              ¦         ¦               ¦       ¦ВАСХНИЛ¦    ¦

¦   ¦тания,    ¦ния по гамма -   ¦                              ¦         ¦               ¦       ¦       ¦    ¦

¦   ¦продукты  ¦излучению объем- ¦                              ¦         ¦               ¦       ¦       ¦    ¦

¦   ¦животно-  ¦ной и удельной   ¦                              ¦         ¦               ¦       ¦       ¦    ¦

¦   ¦водства и ¦активности радио-¦                              ¦         ¦               ¦       ¦       ¦    ¦

¦   ¦растение- ¦нуклидов цезия в ¦                              ¦         ¦               ¦       ¦       ¦    ¦

¦   ¦водства   ¦воде, почве, про-¦                              ¦         ¦               ¦       ¦       ¦    ¦

¦   ¦          ¦дуктах питания,  ¦                              ¦         ¦               ¦       ¦       ¦    ¦

¦   ¦          ¦продуктах живот- ¦                              ¦         ¦               ¦       ¦       ¦    ¦

¦   ¦          ¦новодства и рас- ¦                              ¦         ¦               ¦       ¦       ¦    ¦

¦   ¦          ¦тениеводства.    ¦                              ¦         ¦               ¦       ¦       ¦    ¦

¦   ¦          ¦1990             ¦                              ¦         ¦               ¦       ¦       ¦    ¦

¦   ¦          ¦                 ¦                              ¦         ¦               ¦       ¦       ¦    ¦

+---+----------+-----------------+------------------------------+---------+---------------+-------+-------+----+

¦12 ¦Вода, про-¦Методика экспрес-¦Объемная (удельная) активность¦         ¦        4      ¦       ¦       ¦    ¦

¦   ¦дукты     ¦сного определения¦радионуклидов с энергией      ¦Бк/кг    ¦7,4 - 10       ¦25 - 50¦- " -  ¦    ¦

¦   ¦питания,  ¦объемной и удель-¦0,1 - 3,0 МэВ                 ¦         ¦               ¦       ¦       ¦    ¦

¦   ¦продукты  ¦ной активности   ¦                              ¦         ¦               ¦       ¦       ¦    ¦

¦   ¦животно-  ¦бета - излучающих¦                              ¦         ¦               ¦       ¦       ¦    ¦

¦   ¦водства и ¦нуклидов в воде, ¦                              ¦         ¦               ¦       ¦       ¦    ¦

¦   ¦растение- ¦продуктах пита-  ¦                              ¦         ¦               ¦       ¦       ¦    ¦

¦   ¦водства   ¦ния, продуктах   ¦                              ¦         ¦               ¦       ¦       ¦    ¦

¦   ¦          ¦растениеводства и¦                              ¦         ¦               ¦       ¦       ¦    ¦

¦   ¦          ¦животноводства   ¦                              ¦         ¦               ¦       ¦       ¦    ¦

¦   ¦          ¦методом "прямого"¦                              ¦         ¦               ¦       ¦       ¦    ¦

¦   ¦          ¦измерения "толс- ¦                              ¦         ¦               ¦       ¦       ¦    ¦

¦   ¦          ¦тых" проб, 1987 -¦                              ¦         ¦               ¦       ¦       ¦    ¦

¦   ¦          ¦1988 гг.         ¦                              ¦         ¦               ¦       ¦       ¦    ¦

+---+----------+-----------------+------------------------------+---------+---------------+-------+-------+----+

¦13 ¦Почвы,    ¦Методика опреде- ¦Активность Pu-239, Pu-240     ¦         ¦      -3       ¦       ¦       ¦    ¦

¦   ¦грунты,   ¦ления содержания ¦                              ¦Бк       ¦4 x 10   -     ¦10 - 50¦ИЭМ    ¦    ¦

¦   ¦донные от-¦плутония-239, 240¦                              ¦         ¦      -3       ¦       ¦       ¦    ¦

¦   ¦ложения   ¦в пробах и мате- ¦                              ¦         ¦5 x 10         ¦       ¦       ¦    ¦

¦   ¦          ¦риалах окружающей¦                              ¦         ¦               ¦       ¦       ¦    ¦

¦   ¦          ¦среды с радиохи- ¦                              ¦         ¦               ¦       ¦       ¦    ¦

¦   ¦          ¦мической концент-¦                              ¦         ¦               ¦       ¦       ¦    ¦

¦   ¦          ¦рацией на альфа -¦                              ¦         ¦               ¦       ¦       ¦    ¦

¦   ¦          ¦спектрометре.    ¦                              ¦         ¦               ¦       ¦       ¦    ¦

¦   ¦          ¦МВИ 01-5/95      ¦                              ¦         ¦               ¦       ¦       ¦    ¦

+---+----------+-----------------+------------------------------+---------+---------------+-------+-------+----+

¦14 ¦То же     ¦Инструкция массо-¦Удельная активность Cs-137,   ¦         ¦      4        ¦       ¦       ¦    ¦

¦   ¦          ¦вого гамма -     ¦K-40, Ra-226, Th-232          ¦Бк/кг    ¦1 - 10         ¦10 - 50¦- " -  ¦    ¦

¦   ¦          ¦спектрометричес- ¦                              ¦         ¦               ¦       ¦       ¦    ¦

¦   ¦          ¦кого анализа проб¦                              ¦         ¦               ¦       ¦       ¦    ¦

¦   ¦          ¦(1989 г.)        ¦                              ¦         ¦               ¦       ¦       ¦    ¦

+---+----------+-----------------+------------------------------+---------+---------------+-------+-------+----+

¦15 ¦- " -     ¦Методические ука-¦Удельная активность бета -    ¦         ¦              3¦       ¦       ¦    ¦

¦   ¦          ¦зания по отбору, ¦излучающих радионуклидов      ¦- " -    ¦3,7 - 3,7 x 10 ¦  50   ¦- " -  ¦    ¦

¦   ¦          ¦предварительной  ¦                              ¦         ¦               ¦       ¦       ¦    ¦

¦   ¦          ¦обработке и изме-¦                              ¦         ¦               ¦       ¦       ¦    ¦

¦   ¦          ¦рению суммарной  ¦                              ¦         ¦               ¦       ¦       ¦    ¦

¦   ¦          ¦бета - активности¦                              ¦         ¦               ¦       ¦       ¦    ¦

¦   ¦          ¦проб раститель-  ¦                              ¦         ¦               ¦       ¦       ¦    ¦

¦   ¦          ¦ности (1993 г.)  ¦                              ¦         ¦               ¦       ¦       ¦    ¦

+---+----------+-----------------+------------------------------+---------+---------------+-------+-------+----+

¦16 ¦- " -     ¦Радиохимический  ¦Удельная активность Sr-90     ¦- " -    ¦2,0 - 1000     ¦10 - 25¦- " -  ¦    ¦

¦   ¦          ¦анализ проб окру-¦                              ¦         ¦               ¦       ¦       ¦    ¦

¦   ¦          ¦жающей среды (п. ¦                              ¦         ¦               ¦       ¦       ¦    ¦

¦   ¦          ¦4 почвы и донные ¦                              ¦         ¦               ¦       ¦       ¦    ¦

¦   ¦          ¦отложения) (1995 ¦                              ¦         ¦               ¦       ¦       ¦    ¦

¦   ¦          ¦г.)              ¦                              ¦         ¦               ¦       ¦       ¦    ¦

¦   ¦          ¦                 ¦                              ¦         ¦               ¦       ¦       ¦    ¦

+---+----------+-----------------+------------------------------+---------+---------------+-------+-------+----+

¦17 ¦- " -     ¦Инструкция по    ¦Организация обследования      ¦         ¦               ¦       ¦- " -  ¦    ¦

¦   ¦          ¦наземному обсле- ¦                              ¦         ¦               ¦       ¦       ¦    ¦

¦   ¦          ¦дованию радиаци- ¦                              ¦         ¦               ¦       ¦       ¦    ¦

¦   ¦          ¦онной обстановки ¦                              ¦         ¦               ¦       ¦       ¦    ¦

¦   ¦          ¦на загрязненных  ¦                              ¦         ¦               ¦       ¦       ¦    ¦

¦   ¦          ¦территориях      ¦                              ¦         ¦               ¦       ¦       ¦    ¦

¦   ¦          ¦(1989 г.)        ¦                              ¦         ¦               ¦       ¦       ¦    ¦

+---+----------+-----------------+------------------------------+---------+---------------+-------+-------+----+

9. Нормативные документы по методам отбора проб и организации внутреннего и внешнего контроля достоверности измерений

Таблица 9.1

+-----------+----------------------------------------------------+

¦  Объект   ¦            Нормативные документы                   ¦

¦           +--------------------------+-------------------------+

¦           ¦по организации мониторинга¦по методам внутреннего и ¦

¦           ¦       и отбору проб      ¦    внешнего контроля    ¦

+-----------+--------------------------+-------------------------+

¦Нормативные¦ГОСТ 17.0.0.02-79         ¦ПР 50.2.006-94           ¦

¦документы  ¦Охрана природы. Метрологи-¦ГСИ. Порядок проведения  ¦

¦для метро- ¦ческое обеспечение контро-¦проверки измерений       ¦

¦логического¦ля загрязненности атмосфе-¦МИ 2273-93               ¦

¦обеспечения¦ры, поверхностных вод и   ¦Рекомендации. ГСИ.       ¦

¦измерений  ¦почвы. Основные положения ¦Области использования    ¦

¦во всех    ¦ГОСТ Р 8.563-96           ¦средств измерений, подле-¦

¦средах     ¦ГСИ. Методики выполнения  ¦жащих поверке            ¦

¦           ¦измерений                 ¦МИ 1317-86               ¦

¦           ¦ГОСТ 8.315-97             ¦ГСИ. Результаты измерений¦

¦           ¦ГСИ. Стандартные образцы  ¦и характеристики погреш- ¦

¦           ¦состава и свойства веществ¦ности измерений. Форма   ¦

¦           ¦и материалов. Основные    ¦представления. Способы   ¦

¦           ¦положения                 ¦использования при испыта-¦

¦           ¦ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2000 ¦ниях образцов продукции и¦

¦           ¦Общие требования к компе- ¦контроле их параметров.  ¦

¦           ¦тентности испытательных и ¦Экспериментальные способы¦

¦           ¦калибровочных лабораторий ¦оценки характеристики    ¦

¦           ¦ГОСТ Р ИСО 5725-1-2002    ¦погрешности МВИ          ¦

¦           ¦Точность (правильность и  ¦МИ 2334-95               ¦

¦           ¦прецизионность) методов и ¦Рекомендации. ГСИ. Смеси ¦

¦           ¦результатов измерений.    ¦аттестованные. Порядок   ¦

¦           ¦Часть 1. Основные         ¦разработки, аттестации и ¦

¦           ¦положения и определения   ¦применения               ¦

¦           ¦ГОСТ Р ИСО 5725-2-2002    ¦МИ 2335-95               ¦

¦           ¦Точность (правильность и  ¦Рекомендации. ГСИ. Внут- ¦

¦           ¦прецизионность) методов и ¦ренний контроль качества ¦

¦           ¦результатов измерений.    ¦результатов количествен- ¦

¦           ¦Часть 2. Основной метод   ¦ного химического анализа ¦

¦           ¦определения повторяемости ¦МИ 2336-95               ¦

¦           ¦и воспроизводимости стан- ¦Рекомендации. ГСИ. Харак-¦

¦           ¦дартного метода измерений ¦теристики погрешности    ¦

¦           ¦ГОСТ Р ИСО 5725-3-2002    ¦результатов количествен- ¦

¦           ¦Точность (правильность и  ¦ного химического анализа.¦

¦           ¦прецизионность) методов и ¦Алгоритмы оценивания     ¦

¦           ¦результатов измерений.    ¦РД 50.674-88             ¦

¦           ¦Часть 3. Промежуточные    ¦Методические указания.   ¦

¦           ¦показатели прецизионности ¦Метрологическое обеспече-¦

¦           ¦стандартного метода       ¦ние количественного хими-¦

¦           ¦измерений                 ¦ческого анализа. Основные¦

¦           ¦ГОСТ Р ИСО 5725-4-2002    ¦положения                ¦

¦           ¦Точность (правильность и  ¦РД 52.18.597-98          ¦

¦           ¦прецизионность) методов и ¦Руководящий документ.    ¦

¦           ¦результатов измерений.    ¦Методические указания.   ¦

¦           ¦Часть 4. Основные методы  ¦Аккредитация лабораторий ¦

¦           ¦определения правильности  ¦(центров) мониторинга    ¦

¦           ¦стандартного метода       ¦загрязнения окружающей   ¦

¦           ¦измерений                 ¦природной среды. Общие   ¦

¦           ¦ГОСТ Р ИСО 5725-5-2002    ¦требования к "Положению  ¦

¦           ¦Точность (правильность и  ¦об аккредитованной лабо- ¦

¦           ¦прецизионность) методов и ¦ратории (центре)"        ¦

¦           ¦результатов измерений.    ¦ИСО МЭК 49               ¦

¦           ¦Часть 5. Альтернативные   ¦Руководящее положение по ¦

¦           ¦методы определения преци- ¦разработке руководства по¦

¦           ¦зионности стандартного    ¦качеству для испытатель- ¦

¦           ¦метода измерений          ¦ных лабораторий          ¦

¦           ¦ГОСТ Р ИСО 5725-6-2002    ¦ГОСТ Р ИСО 9000-2001     ¦

¦           ¦Точность (правильность и  ¦Система менеджмента      ¦

¦           ¦прецизионность) методов и ¦качества. Основные       ¦

¦           ¦результатов измерений.    ¦положения и словарь      ¦

¦           ¦Часть 6. Использование    ¦СН 535-81                ¦

¦           ¦значений точности на      ¦Гигиенические нормативы. ¦

¦           ¦практике                  ¦Правила по технике безо- ¦

¦           ¦                          ¦пасности при производстве¦

¦           ¦                          ¦наблюдений и работ на    ¦

¦           ¦                          ¦сети Росгидромета (М.:   ¦

¦           ¦                          ¦Гидрометеоиздат, 1983)   ¦

¦           ¦                          ¦ПР 50.2.002-94           ¦

¦           ¦                          ¦ГСИ. Порядок осуществле- ¦

¦           ¦                          ¦ния государственного мет-¦

¦           ¦                          ¦рологического надзора за ¦

¦           ¦                          ¦выпуском, состоянием и   ¦

¦           ¦                          ¦применением средств изме-¦

¦           ¦                          ¦рений, аттестованными    ¦

¦           ¦                          ¦методиками выполнения    ¦

¦           ¦                          ¦измерений, эталонами и   ¦

¦           ¦                          ¦соблюдением метрологичес-¦

¦           ¦                          ¦ких правил и норм        ¦

¦(введено Изменением N 1, утв. Росгидрометом 11.10.2002)         ¦

+-----------+--------------------------+-------------------------+

¦Атмосферный¦ГОСТ 17.2.3.01-86.        ¦РД 52.24.268-86.         ¦

¦воздух     ¦Охрана природы. Атмосфера.¦Методические указания.   ¦

¦           ¦Правила контроля качества ¦Система контроля точности¦

¦           ¦воздуха населенных пунктов¦результатов измерений    ¦

¦           ¦РД 52.04.186-89.          ¦показателей загрязненно- ¦

¦           ¦Руководство по контролю   ¦сти контролируемой среды ¦

¦           ¦загрязнения атмосферы     ¦РД 52.04.186-89.         ¦

¦           ¦РД 52.04.567-96.          ¦Руководство по контролю  ¦

¦           ¦Положение о наземной сети ¦загрязнения атмосферы.   ¦

¦           ¦наблюдений Росгидромета   ¦Временные указания по    ¦

¦           ¦РД 52.04.576-86.          ¦определению фоновых кон- ¦

¦           ¦Положение о методическом  ¦центраций вредных веществ¦

¦           ¦руководстве наблюдениями  ¦в атмосферном воздухе для¦

¦           ¦за состоянием и загрязне- ¦нормирования выбросов и  ¦

¦           ¦нием окружающей природной ¦установления ПДВ (Л.:    ¦

¦           ¦среды                     ¦Гидрометеоиздат, 1981)   ¦

¦           ¦                          ¦Рекомендации по оценке   ¦

¦           ¦                          ¦достоверности данных наб-¦

¦           ¦                          ¦людений за загрязнением  ¦

¦           ¦                          ¦атмосферы (Л.: ГГО, 1984)¦

¦           ¦ГОСТ 17.2.3.01-86         ¦ГОСТ 17.2.4.02-81        ¦

¦           ¦Охрана природы. Атмосфера.¦Охрана природы.          ¦

¦           ¦Правила контроля качества ¦Атмосфера. Общие         ¦

¦           ¦воздуха населенных мест   ¦требования к методам     ¦

¦           ¦                          ¦определения загрязняющих ¦

¦           ¦                          ¦веществ                  ¦

¦(в ред. Изменения N 1, утв. Росгидрометом 11.10.2002)           ¦

+-----------+--------------------------+-------------------------+

¦Почва      ¦ГОСТ 17.4.3.01-83.        ¦РД 52.18.103-86.         ¦

¦           ¦Охрана природы. Почвы.    ¦Методические указания.   ¦

¦           ¦Общие требования к отбору ¦Охрана природы. Почвы.   ¦

¦           ¦проб                      ¦Оценка качества аналити- ¦

¦           ¦ГОСТ 12071-84.            ¦ческих измерений содержа-¦

¦           ¦Грунты. Отбор, упаковка,  ¦ния пестицидов и токсич- ¦

¦           ¦транспортирование и хране-¦ных металлов в почве     ¦

¦           ¦ние образцов              ¦РД 52.24.268-86.         ¦

¦           ¦ГОСТ 28168-89.            ¦Методические указания.   ¦

¦           ¦Почвы. Отбор проб         ¦Система контроля точности¦

¦           ¦ГОСТ 17.4.4.02-84.        ¦результатов измерений    ¦

¦           ¦Охрана природы. Почвы.    ¦показателей загрязненнос-¦

¦           ¦Методы отбора и подготовки¦ти контролируемой среды  ¦

¦           ¦проб для химического ана- ¦Методические указания по ¦

¦           ¦лиза                      ¦проведению полевых и     ¦

¦           ¦РД 52.18.156-99. Методи-  ¦лабораторных исследований¦

¦           ¦ческие указания. Охрана   ¦почв и растений при конт-¦

¦           ¦природы. Почвы. Методы    ¦роле загрязнения окружаю-¦

¦           ¦отбора объединенных проб  ¦щей среды металлами (М.: ¦

¦           ¦почвы и оценки загрязнения¦Гидрометеоиздат, 1981)   ¦

¦           ¦сельскохозяйственного     ¦                         ¦

¦           ¦угодья остаточными        ¦                         ¦

¦           ¦количествами пестицидов   ¦                         ¦

¦           ¦РД 52.18.263-90.          ¦                         ¦

¦           ¦Положение. Охрана природы.¦                         ¦

¦           ¦Гидросфера. Организация и ¦                         ¦

¦           ¦порядок проведения наблю- ¦                         ¦

¦           ¦дений за содержанием оста-¦                         ¦

¦           ¦точных количеств пестици- ¦                         ¦

¦           ¦дов, регуляторов роста    ¦                         ¦

¦           ¦растений и основных ток-  ¦                         ¦

¦           ¦сичных продуктов их разло-¦                         ¦

¦           ¦жения в объектах природной¦                         ¦

¦           ¦среды                     ¦                         ¦

¦           ¦ИСО ПК 10381-1            ¦ИСО ПК 11074-3           ¦

¦           ¦Качество почвы. Отбор     ¦Качество почвы. Словарь. ¦

¦           ¦проб. Часть 1: Руководство¦Часть 3. Термины и       ¦

¦           ¦по составлению программ   ¦определения по почве и   ¦

¦           ¦отбора                    ¦описанию местности       ¦

¦           ¦ИСО ПК 10381-2            ¦ИСО 11074-4:1999         ¦

¦           ¦Качество почвы. Отбор     ¦Качество почвы. Словарь. ¦

¦           ¦проб. Часть 2: Руководство¦Часть 4. Термины и опре- ¦

¦           ¦по технике отбора         ¦деления по реабилитации  ¦

¦           ¦ИСО ПК 10381-3            ¦почв местности           ¦

¦           ¦Качество почвы. Отбор     ¦ИСО 11259:1998           ¦

¦           ¦проб. Часть 3: Руководство¦Качество почвы. Описание ¦

¦           ¦по безопасности           ¦почв и участков их       ¦

¦           ¦ИСО ПК 10381-4            ¦местонахождения          ¦

¦           ¦Качество почвы. Отбор     ¦ГОСТ 17.4.1.02-83        ¦

¦           ¦проб. Часть 4: Руководство¦Охрана природы. Почвы.   ¦

¦           ¦по исследованию природных ¦Классификация химических ¦

¦           ¦и возделанных почв        ¦веществ для контроля     ¦

¦           ¦ИСО ПК 10381-5            ¦загрязнения              ¦

¦           ¦Качество почвы. Отбор     ¦ГОСТ 17.4.2.01-81        ¦

¦           ¦проб. Часть 5: Руководство¦Охрана природы. Почвы.   ¦

¦           ¦по исследованию почв с    ¦Номенклатура показателей ¦

¦           ¦загрязненных городских и  ¦санитарного состояния    ¦

¦           ¦промышленных участков     ¦ГОСТ 17.4.2.02-83        ¦

¦           ¦ИСО 10381-6:1993          ¦Охрана природы. Почвы.   ¦

¦           ¦Качество почвы. Отбор     ¦Номенклатура показателей ¦

¦           ¦проб. Часть 6: Руководство¦пригодности нарушенного  ¦

¦           ¦по отбору, обращению и    ¦плодородного слоя почв   ¦

¦           ¦хранению почвы для оценки ¦для земледелия           ¦

¦           ¦в лаборатории аэробных    ¦ГОСТ 17.4.2.03-86        ¦

¦           ¦микробиологических        ¦Охрана природы. Почвы.   ¦

¦           ¦процессов                 ¦Паспорт почв             ¦

¦           ¦ИСО ПК 10381-7            ¦ГОСТ 17.4.3.01-83        ¦

¦           ¦Качество почвы. Отбор     ¦Охрана природы. Почвы.   ¦

¦           ¦проб. Часть 7: Руководство¦Общие требования к отбору¦

¦           ¦по обследованию и отбору  ¦проб                     ¦

¦           ¦почвенного газа           ¦ГОСТ 17.4.3.02-85        ¦

¦           ¦ИСО ПК 10381-8            ¦Охрана природы. Почвы.   ¦

¦           ¦Качество воды. Отбор проб.¦Требования к охране      ¦

¦           ¦Часть 8: Руководство по   ¦плодородного слоя почвы  ¦

¦           ¦отбору проб из отвалов    ¦при производстве земляных¦

¦           ¦ИСО 11074-2:1998          ¦работ                    ¦

¦           ¦Качество почвы. Словарь.  ¦ГОСТ 17.4.3.03-85        ¦

¦           ¦Часть 2. Термины и опреде-¦Охрана природы. Почвы.   ¦

¦           ¦ления по отбору проб      ¦Общие требования к       ¦

¦           ¦ИСО 11074-1:1996          ¦методам определения      ¦

¦           ¦Качество почвы. Словарь.  ¦загрязняющих веществ     ¦

¦           ¦Часть 1. Термины и        ¦ГОСТ 17.4.3.05-86        ¦

¦           ¦определения по защите и   ¦Охрана природы. Почвы.   ¦

¦           ¦загрязнениям почвы        ¦Требования к сточным     ¦

¦           ¦СанПиН 42.128-4433-87     ¦водам и их осадкам для   ¦

¦           ¦Санитарные нормы допусти- ¦орошения и удобрения     ¦

¦           ¦мых концентраций химичес- ¦ГОСТ 17.4.3.06-86        ¦

¦           ¦ких веществ в почвах      ¦Охрана природы. Почвы.   ¦

¦           ¦СанПиН 2.1.7.573-96       ¦Общие требования к       ¦

¦           ¦Гигиенические требования к¦классификации почв по    ¦

¦           ¦использованию сточных вод ¦влиянию на них химических¦

¦           ¦и их осадков для орошения ¦загрязняющих веществ     ¦

¦           ¦и удобрения               ¦ГН 1.1.546-96            ¦

¦           ¦                          ¦Гигиенические нормативы  ¦

¦           ¦                          ¦содержания пестицидов в  ¦

¦           ¦                          ¦объектах окружающей среды¦

¦           ¦                          ¦(перечень)               ¦

¦           ¦                          ¦ГН 2.1.7.020-94          ¦

¦           ¦                          ¦Ориентировочно допустимые¦

¦           ¦                          ¦концентрации (ОДК)       ¦

¦           ¦                          ¦тяжелых металлов и       ¦

¦           ¦                          ¦мышьяка в почвах (Допол- ¦

¦           ¦                          ¦нение N 1 к перечню ПДК и¦

¦           ¦                          ¦ОДК N 6229-91)           ¦

¦           ¦                          ¦Перечень ПДК             ¦

¦           ¦                          ¦и ОДК N 2609-82          ¦

¦           ¦                          ¦Методические рекомендации¦

¦           ¦                          ¦по гигиеническому обосно-¦

¦           ¦                          ¦ванию ПДК химических     ¦

¦           ¦                          ¦веществ в почве          ¦

¦           ¦                          ¦Перечень ПДК             ¦

¦           ¦                          ¦и ОДК N 6229-91          ¦

¦           ¦                          ¦Перечень предельно допус-¦

¦           ¦                          ¦тимых концентраций (ПДК) ¦

¦           ¦                          ¦и ориентировочно допусти-¦

¦           ¦                          ¦мых количеств (ОДК) хими-¦

¦           ¦                          ¦ческих веществ в почве   ¦

¦(в ред. Изменения N 1, утв. Росгидрометом 11.10.2002)           ¦

+-----------+--------------------------+-------------------------+

¦Поверхност-¦ГОСТ 17.1.5.01-80.        ¦РД 1.01.808.7.3-88.      ¦

¦ные воды   ¦Охрана природы. Гидросфе- ¦Методика лабораторного   ¦

¦суши       ¦ра. Общие требования к    ¦контроля качества измере-¦

¦           ¦отбору проб донных отложе-¦ний состава сточных вод  ¦

¦           ¦ний водных объектов для   ¦РД 52.24.268-86.         ¦

¦           ¦анализа на загрязненность ¦Методические указания.   ¦

¦           ¦ГОСТ 17.1.5.04-81.        ¦Система контроля точности¦

¦           ¦Охрана природы. Гидросфе- ¦результатов измерений по-¦

¦           ¦ра. Приборы и устройства  ¦казателей загрязненности ¦

¦           ¦для отбора, первичной     ¦контролируемой среды     ¦

¦           ¦обработки и хранения проб ¦РД 52.24.509-95.         ¦

¦           ¦природных вод. Общие тех- ¦Методические указания.   ¦

¦           ¦нические условия          ¦Порядок проведения работ ¦

¦           ¦ГОСТ 17.1.5.05-85.        ¦по контролю качества гид-¦

¦           ¦Охрана природы. Гидросфе- ¦рохимической информации  ¦

¦           ¦ра. Общие требования к    ¦Временные методические   ¦

¦           ¦отбору проб поверхностных ¦указания по проведению   ¦

¦           ¦и морских вод, льда и     ¦расчетов фоновых концент-¦

¦           ¦атмосферных осадков       ¦раций химических веществ ¦

¦           ¦ГОСТ 4979-49.             ¦в воде водотоков         ¦

¦           ¦Вода хозяйственно - быто- ¦Временные методические   ¦

¦           ¦вого и промышленного      ¦указания гидрометеороло- ¦

¦           ¦водоснабжения. Методы     ¦гическим станциям и пос- ¦

¦           ¦химического анализа       ¦там по отбору, подготовке¦

¦           ¦ГОСТ 24481.               ¦проб воды и грунта на    ¦

¦           ¦Вода питьевая. Отбор проб ¦химический и гидробиоло- ¦

¦           ¦РД 52.04.107-88.          ¦гический анализ первого  ¦

¦           ¦Наставление гидрометеоро- ¦дня (М.: Гидрометеоиздат,¦

¦           ¦логическим станциям и пос-¦1983)                    ¦

¦           ¦там                       ¦Руководство по методам   ¦

¦           ¦РД 52.24.309-92.          ¦гидробиологического ана- ¦

¦           ¦Методические указания.    ¦лиза поверхностных вод и ¦

¦           ¦Охрана природы. Гидросфе- ¦донных отложений (Л.:    ¦

¦           ¦ра. Организации и проведе-¦Гидрометеоиздат, 1983)   ¦

¦           ¦ние режимных наблюдений за¦                         ¦

¦           ¦загрязнением поверхностных¦                         ¦

¦           ¦вод суши на сети Росгидро-¦                         ¦

¦           ¦мета                      ¦                         ¦

¦           ¦Р 52.24.353-94.           ¦                         ¦

¦           ¦Рекомендации. Отбор проб  ¦                         ¦

¦           ¦поверхностных вод суши и  ¦                         ¦

¦           ¦очищенных сточных вод     ¦                         ¦

¦           ¦НВН 33-5.3.01-85.         ¦                         ¦

¦           ¦Инструкция по отбору проб ¦                         ¦

¦           ¦для анализа сточных вод.  ¦                         ¦

¦           ¦Методические указания по  ¦                         ¦

¦           ¦ведению государственного  ¦                         ¦

¦           ¦водного кадастра (Л.: Гид-¦                         ¦

¦           ¦рометеоиздат, 1984)       ¦                         ¦

¦           ¦ГОСТ 27065-86             ¦ГОСТ Р 51232-98          ¦

¦           ¦Качество вод. Термины и   ¦Вода питьевая. Общие тре-¦

¦           ¦определения               ¦бования к организации и  ¦

¦           ¦ГОСТ 17.1.1.01-77         ¦методам контроля качества¦

¦           ¦Охрана природы.           ¦ГОСТ Р 51592-2000        ¦

¦           ¦Гидросфера. Использование ¦Вода. Общие требования к ¦

¦           ¦и охрана вод. Основные    ¦отбору проб              ¦

¦           ¦термины и определения     ¦ГОСТ Р 51593-2000        ¦

¦           ¦ГОСТ 17.1.2.03-90         ¦Вода питьевая. Отбор проб¦

¦           ¦Охрана природы.           ¦ИСО 5667-1:1980          ¦

¦           ¦Гидросфера. Критерии и    ¦Качество воды. Отбор     ¦

¦           ¦показатели качества воды  ¦проб. Часть 1. Руковод-  ¦

¦           ¦для орошения              ¦ство по составлению      ¦

¦           ¦ГОСТ 17.1.3.07-82         ¦программ отбора проб     ¦

¦           ¦Охрана природы.           ¦ИСО 5667-2:1991          ¦

¦           ¦Гидросфера. Правила       ¦Качество воды. Отбор     ¦

¦           ¦контроля качества воды    ¦проб. Часть 2. Руковод-  ¦

¦           ¦водоемов и водотоков      ¦ство по технике отбора   ¦

¦           ¦ГОСТ 17.1.3.13-86         ¦проб                     ¦

¦           ¦Охрана природы.           ¦ИСО 5667-3:1994          ¦

¦           ¦Гидросфера. Общие требова-¦Качество воды. Отбор     ¦

¦           ¦ния к охране поверхностных¦проб. Часть 3. Руковод-  ¦

¦           ¦вод от загрязнения        ¦ство по хранению и       ¦

¦           ¦ГОСТ 17.1.5.05-85         ¦обращению с пробами      ¦

¦           ¦Охрана природы. Гидросфе- ¦ИСО 5667-14:1998         ¦

¦           ¦ра. Общие требования к    ¦Качество воды. Отбор     ¦

¦           ¦отбору проб поверхностных ¦проб. Часть 14. Руковод- ¦

¦           ¦и морских вод, льда и     ¦ство по контролю качества¦

¦           ¦атмосферных осадков       ¦при процедурах отбора и  ¦

¦           ¦ГОСТ 24902-81             ¦обработки проб воды      ¦

¦           ¦Вода хозяйственно-питьево-¦окружающей среды         ¦

¦           ¦го назначения. Общие      ¦ИСО 5667-15:1999         ¦

¦           ¦требования к полевым      ¦Качество воды. Отбор     ¦

¦           ¦методам анализа           ¦проб. Часть 15. Руковод- ¦

¦           ¦ГОСТ 27384-87             ¦ство по консервации и    ¦

¦           ¦Вода. Нормы погрешности   ¦обработке проб осадков и ¦

¦           ¦измерений показателей     ¦грязи                    ¦

¦           ¦состава и свойств         ¦ИСО 5667-16:1980         ¦

¦           ¦СанПиН 2.1.4.559-96       ¦Качество воды. Отбор     ¦

¦           ¦Питьевая вода. Гигиеничес-¦проб. Часть 16. Отбор и  ¦

¦           ¦кие требования к качеству ¦подготовка проб для      ¦

¦           ¦воды централизованных сис-¦биотестирования          ¦

¦           ¦тем питьевого водоснабже- ¦РД 52.24.509-96          ¦

¦           ¦ния. Контроль качества    ¦Методические указания.   ¦

¦           ¦ГН 2.1.5.689-98           ¦Порядок проведения работ ¦

¦           ¦Предельно допустимые кон- ¦по контролю качества     ¦

¦           ¦центрации (ПДК) химических¦гидрохимической          ¦

¦           ¦веществ в воде водных     ¦информации               ¦

¦           ¦объектов хозяйственно-    ¦                         ¦

¦           ¦питьевого и культурно-    ¦                         ¦

¦           ¦бытового водопользования  ¦                         ¦

¦           ¦ГН 2.1.5.690-98           ¦                         ¦

¦           ¦Ориентировочно допустимые ¦                         ¦

¦           ¦уровни (ОДУ) химических   ¦                         ¦

¦           ¦веществ в воде водных     ¦                         ¦

¦           ¦объектов хозяйственно-    ¦                         ¦

¦           ¦питьевого и культурно-    ¦                         ¦

¦           ¦бытового водопользования  ¦                         ¦

¦(в ред. Изменения N 1, утв. Росгидрометом 11.10.2002)           ¦

+-----------+--------------------------+-------------------------+

¦Морская    ¦РД 52.10.243-92.          ¦РД 52.10.216-89.         ¦

¦вода.      ¦Руководство по химическому¦Методические указания.   ¦

¦Морские    ¦анализу морских вод       ¦Обработка и контроль дан-¦

¦взвеси и   ¦РД 52.04.316-92.          ¦ных прибрежных гидрологи-¦

¦донные     ¦Наставление гидрометеоро- ¦ческих наблюдений, мор-  ¦

¦отложения  ¦логическим станциям и пос-¦ских береговых гидромете-¦

¦           ¦там. Вып. 9. Гидрометеоро-¦орологических наблюдений ¦

¦           ¦логические наблюдения на  ¦морских гидрометеостанций¦

¦           ¦морских станциях. Часть II¦и постов. Вып. 10        ¦

¦           ¦РД 52.10.556-95.          ¦ГОСТ 17.1.5.05-85.       ¦

¦           ¦МУ. Определение загрязняю-¦Охрана природы. Гидросфе-¦

¦           ¦щих веществ в пробах мор- ¦ра. Общие требования к   ¦

¦           ¦ских донных отложений     ¦отбору проб поверхностных¦

¦           ¦ГОСТ 17.1.3.08-82.        ¦и морских вод, льда и    ¦

¦           ¦Охрана природы. Гидросфе- ¦атмосферных осадков      ¦

¦           ¦ра. Правила контроля ка-  ¦                         ¦

¦           ¦чества морских вод        ¦                         ¦

¦           ¦ГОСТ 17.1.3.08-82         ¦ИСО 5667-9:1992          ¦

¦           ¦Охрана природы.           ¦Качество воды. Отбор     ¦

¦           ¦Гидросфера. Правила       ¦проб. Часть 1. Руковод-  ¦

¦           ¦контроля качества морских ¦ство по отбору проб      ¦

¦           ¦вод                       ¦морских вод              ¦

¦           ¦                          ¦                         ¦

¦(в ред. Изменения N 1, утв. Росгидрометом 11.10.2002)           ¦

+-----------+--------------------------+-------------------------+

Приложение А (обязательное)

ПОРЯДОК ВВЕДЕНИЯ В ДЕЙСТВИЕ НАСТОЯЩЕГО РД

А.1. По согласованию с Госстандартом РФ срок действия МВИ не ограничен и определяется состоянием выпуска средств измерений, химических реактивов и государственных стандартных образцов, включенных в МВИ.

А.2. Если в лабораториях сети мониторинга используются МВИ, не включенные в Федеральный перечень, то лабораториям следует:

А.2.1. Доработать и оформить МВИ в соответствии с ГОСТ Р 8.563-96.

А.2.2. Оценить метрологические характеристики МВИ:

- диапазон измерений;

- погрешность методики (с доверительной вероятностью Р = 0,95), составляющие случайной погрешности (сходимость, воспроизводимость) по РД 52.04.186-89, РД 52.18.103-86, МИ 2336-95.

А.2.3. Оформить приложение к МВИ:

- процедуру приготовления аттестованных смесей для задач градуировки средств измерений и проведения оперативного контроля достоверности измерений в соответствии с МИ 2334-95;

- процедуру построения градуировочной характеристики с описанием алгоритма оценки параметров аппроксимирующей кривой, критерия оценки стабильности градуировочной кривой и периодичности проверки градуировки.

А.2.4. Доработать раздел по обработке и представлению результатов измерений по форме рабочего журнала аналитика.

А.2.5. Разработать раздел по оперативному контролю качества измерений по МВИ.

А.2.6. Согласовать и представить на метрологическую аттестацию доработанную МВИ в головные НИУ Росгидромета и получить от них заключение о возможности использования данной МВИ на сети мониторинга.

А.3. При использовании в лабораториях сети мониторинга МВИ, разработанных другими организациями, ведомствами или производителями средств измерений и не включенных в Федеральный перечень, процедура проверки МВИ по А.2.1 - А.2.6 обязательна.

А.4. Внесение дополнительных МВИ, оформленных в соответствии с ГОСТ Р 8.563-96, в Федеральный перечень проводит НПО "Тайфун" по представлению:

- головных НИУ;

- лабораторий сети мониторинга с заключением головных НИУ;

- УЭМЗ на основании соглашения между Росгидрометом и ведомством (организацией) разработчика МВИ.